## Slide 1
CONFIABILIDAD EN SSTEMAS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION
ANALISIS DE FALLA EN SISTEMAS ELECTRICOS

## Slide 2
ANALISIS
DE
FALLAS
Investigar el origen
Identificar al
responsable
Corregir las
anomalías
Dar medidas
preventivas y correctivas
Dar estadísticas y criterios
Cumplimiento de la NTCSE y procedimientos del COES
Mejorar la operación
del sistema
de potencia
Planeamiento del sistema Eléctrico

## Slide 4
PROCESO DE ANALISIS
ANALISTA DE FALLAS
Evidencia de campo
Configuración
Pos falla
Registros
Oscilograficos
Registros
Oscilograficos, señalizaciones y reporte de los relés
Registro cronológicos de eventos
Se determina el Origen y se realiza las conclusiones y recomendaciones

## Slide 5
INTRODUCCION:FALLAS EN EL LOS SISTEMAS ELECTRICOS
ORIGEN DE LAS FALLAS
El sistema eléctrico que se encuentra operando en condiciones de estado estacionario están sujetas a perturbaciones (fallas) producidas por diversas causas.
Estas perturbaciones originan cambios en las magnitudes de la corriente y tensión en todo el sistema eléctrico.

## Slide 6
ORIGEN DE LAS FALLAS: Condiciones Climáticas
Descarga Atmosférica
Lluvia
Nieve o granizo
Hielo excesivo
Calor

## Slide 7
ORIGEN DE LAS FALLAS: Medio Ambiente
Contaminación
Corrosión
Incendio
Caída de arboles sobre las líneas
Choque de materiales arrastrados por el viento
Inundación
Movimiento Telúrico
https://www.youtube.com/watch?v=gFCYKxWPZuU

## Slide 8
ORIGEN DE LAS FALLAS
Animales:
Aves
Roedores
Terceros:
Actos de vandalismo
Choques de vehículos sobre poste
https://www.youtube.com/watch?v=HNAqOZVZv5c

## Slide 9
ORIGEN DE LAS FALLAS: Propias de la red
Error de operación
Sobrecargas
Instalación/construcción deficientes
Falsa operación del sistema de protección
Equipo/diseño inadecuado
Envejecimiento
Mal funcionamiento
Defecto de fabricación de los equipos

## Slide 10
TIPOS DE FALLAS
Monofásica a tierra
Bifásica a tierra
Bifásico entre fases
Trifásico

## Slide 14
SISTEMA DE PROTECCION
FUNCIONES DE PROTECCION | 
CODIGO | FUNCION
51/50 | SOBRECORRIENTE DE FASES
51/50N | SOBRECORRIENTE DE NEUTRO
27 | SUBTENSION
59 | SOBRETENSION
81U | SUBFRECUENCIA
81O | SOBRECUENCIA
87 (87L-87T-87B) | DIFERENCIAL
67 | SOBRECORRIENTE DIRECCIONA DE FASES
67N | SOBRECORRIENTE DIRECCINAL DE NEUTRO
32 | LIMITE DE POTENCIA
68 | OSCILACION DE POTENCIA
21-21N | DISTANCIA –IMPEDANCIA (FASES –TIERRA)
49 | PROTECCIONES TERMICAS (TRASNFORMADORES)
50BF | FALLA INTERRUPTOR
25 | SINCRONISMO
79 | RECIERRES (RECIERRES MONOFASICOS)
SOFT | 

## Slide 15
FUENTES DE INFORMACION PARA EL ANALISIS DE FALLA
Para responder estas preguntas se dispone de diversas Fuentes de informacion como ser:
Informe de operadores
Sistemas SCADA Eventos Relés Registros oscilográficos
Es importante que la información que se dispone pueda ordenarse temporalmente. Muchas veces la secuencia en que ocurren los hechos cambia completamente la interpretación de lo ocurrido. Una mala ordenación puede provocar que se permuten causas con consecuencias.

## Slide 16
A través de la sincronización se pretende responder algunas dudas que surgen en el análisis:
Cual suceso ocurrió antes? Ordenamiento del operador vs. Ordenamiento de la “realidad”
Que separación hay entre un evento y otro de una misma fuente?
Que separación hay entre un evento y otro de distintas fuentes?
El registro corresponde a la perturbación?
El operador del sistema necesita tener conocimiento on-line de los sucesos que ocurren en la red, lo cual lo obtiene de sistemas que centralizan la información proveniente de distintos centros. A esta consulta central los eventos no llegan en el mismo orden que ocurren por múltiples razones, retardos, comunicaciones, etc.

## Slide 18
REGISTROS OSCILOGRAFICOS
Los registros oscilográficos pueden ser obtenidos de:
Relés de protecciones digitales incluyen registro oscilográficos.
Registradores oscilográficos "stand alone", dispositivos específicos para registro de eventos y cantidades analógicas.
Se utilizan en los sistemas alta y extra alta tensión
Mayor capacidad de almacenamiento y mejor respuesta en frecuencia (muestras por segundo)
Valijas de ensayo
Software de simulación
Los registros pueden tener diversos formatos, algunos de ellos propietarios (específicos de un fabricante), pero en los relés modernos cada vez más cumplen el estándar definido por la norma

## Slide 19
FORMATO COMTRADE
IEEE Std C37.111-2013 Common format for transient data exchange (COMTRADE) for Power Systems
La norma define un formato para los archivos que contienen la forma de onda y eventos obtenidos de los sistemas de potencia o modelos de sistemas de potencia . El formato está destinado a proporcionar una forma fácilmente interpretable para su uso en el intercambio de datos.
Estos datos se utilizan para mejorar y automatizar el análisis, prueba, evaluación y simulación de sistemas de potencia y los sistemas de protección relacionados durante las condiciones de fallas o perturbaciones. Puesto que cada fuente de datos puede utilizar un diferente formato propietario, un formato de datos común es necesario para facilitar el intercambio de dichos

## Slide 20
SOFTWARE SIGRA

## Slide 21
EJEMPLOS DE FALLAS CON OSCILOGRAFIAS

## Slide 25
CASO DE ANALISIS:
1.-Falla bifásica, Fases R y S.
2.-Falla Evolutiva
3.-Falla Bifasica a tierra
4.-Falla con retorno
5.-Falla en transformador

## Slide 26
SIMULACIONES DINAMICAS
EMT: Se simulan para cortos tiempos en ms, energizaciones, fallas etc.

## Slide 27
RMS: Se simulan para Tiempos largos en seg,
Como por ejemplo :estabilidad transitoria permanente

## Slide 28
SIMULACIONES DINAMICAS
Procedimiento de Simulación
Define Variables
Define eventos
Se simula
Se muestra los resultados