## Slide 1
4. Control Frecuencia-Carga
  - 4.1 Introducción.
  4.2 Modelo general
  4.3 Sistemas aislados.
  4.4 Sistemas interconectados
  4.5 Aspectos complementarios
Unidad Temática 1: Operación Técnica de Sistemas Eléctricos de Potencia
4. Control de frecuencia carga

## Slide 2
Definición del Problema
Introducción (I)
En general, la frecuencia de la tensión generada aumenta cuando disminuye la carga y vice versa --> la caída brusca de la carga del sistema tiende a aumentar la velocidad de los generadores y por ello aumenta la frecuencia. Debido a que la carga varía a través del tiempo, se tiene que la frecuencia también lo hace, pese a todos los sistemas de control existentes.
Objetivo General del Control en Sistemas Eléctricos de Potencia
El objetivo de la estrategia de control es el de generar y entregar en forma económica potencia en un sistema interconectado, manteniendo la tensión y la frecuencia dentro de los límites permitidos --> Control de frecuencia : mantener límites de frecuencia, dividir cargas entre generadores.
4. Control de frecuencia carga

## Slide 3
Introducción (II)
Etapas en el proceso de Control/Regulación de Frecuencia
Regulación Primaria (ejem. 30 seg) Existencia de reserva en giro.
(acción de reguladores de velocidad (válvulas, álabes, deflectores, etc. ))
Regulación Secundaria (ejem. 15 min)
Regulación Terciaria
Regulación
Terciaria
Regulación Primaria
Regulación Secundaria
potencia
time
30 s
15 min.
60 min.
4. Control de frecuencia carga
FuenteUNIDO

## Slide 4
Introducción (III)
Características de Etapas del Control/Regulación de Frecuencia
Regulación Primaria
Cada máquina responde de acuerdo a sus características y acción del regulador (consigna, estatismo)
Individual para cada unidad de generación
La respuesta tiene error permanente dependiendo del estatismo
Regulación Secundaria
Manual – automática (AGC)
Seguimiento de la carga
Control de enlaces
Restitución de reservas primarias
Corrección de error permanente de frecuencia del sistema
Regulación Terciaria o Económica
Manual – automática (AGC)
Ajuste de valores de las máquinas a valores económicos (de mercado)
4. Control de frecuencia carga

## Slide 5
Load/
Frequency
Control
Network
Operation
Measurement,
Accounting,
Administration
Ancillary Services
Compensation
Devices
Voltage level
between defined
bounds
Spinning
Reserve
Standby
quick-start
Standby
slow-start
Provided by
Generators
Voltage
Control
Compensation
of
Losses
Provision from
reserve power from
generators
Black-
Start
Capability
Servicios Complementarios
Potencia Reactiva
Regulación de Frecuencia
Reserva en Giro
Reserva Operativa
Reserva fría
Capacidad de Almacenamiento
Introducción (IV)
4. Control de frecuencia carga

## Slide 6
Introducción (V)
4. Control de frecuencia carga
Fuente: UNIDO

## Slide 7
Introducción (VI)
Características del análisis de Control de Frecuencia
Aprovechamiento de desacoplamiento natural entre potencia activa y módulo de tensión; y Potencia reactiva y frecuencia,
Necesidad de modelo matemático del sistema: generador, consumo, potencia mecánica, control de velocidad,
Enfasis en modelos de control automático,
Uso de modelos de simulación en línea interactuando con sistemas SCADA.
4. Control de frecuencia carga

## Slide 8
Modelo General (I)
Modelo esquemático de un sistema de control
Excitación
Reg. automático
de voltaje
Sensor de
voltaje
Campo
Turbina
Vapor
Mec. Control
de Válvulas
Control
Frec. Carga
Sensor de
Frec.
Masas rotatorias
y carga
Turbina
Sistema de
control de velocidad
Desviación de frecuencia
Fuente: Power System Analysis, Saadat
Necesidad de Modelo
del Sistema
4. Control de frecuencia carga

## Slide 9
Modelo General (II)
Fuente: Power System Analysis, Saadat
8. Control de frecuencia carga
Modelo del Generador
Ecuación de oscilación de máquina sincrónica
para pequeñas perturbaciones
Cambio de variable + Laplace

## Slide 10
Modelo General (III)
Fuente: Power System Analysis, Saadat
8. Control de frecuencia carga
Modelo de Carga
Representación de una carga
compuesta (frecuencia-carga)
Sensibilidad
carga-frecuencia
Modelo de Rotor
Modelo simple: cambio en potencia mecánica
en función de variación en válvula (ej. vapor)
Constante de tiempo

## Slide 11
Modelo General (IV)
Fuente: Power System Analysis, Saadat
8. Control de frecuencia carga
Modelo del Controlador (controlador proporcional)
  Sistema de control de velocidad tradicional.

## Slide 12
Modelo General (V)
Fuente: Power System Analysis, Saadat
8. Control de frecuencia carga
Modelo resultante
Masas rotatorias
y carga
Turbina
Sistema de control de velocidad
Respuesta a escalón
Teorema del valor final

## Slide 13
Turbina
G
AGC
Válvula compuerta
Regulador de velocidad
Diagrama funcional de un sistema de generación y control
Sistema eléctrico:
Cargas
Sistema de transmisión
Otros generadores
Sistema suministrador de energía: vapor o agua
velocidad
Cambiador de velocidad
Potencia en líneas de potencia
Frecuencia
AGC : control automático de generación
Definiciones
Regulación permanente de velocidad, estatismo permanente o porcentaje de caída (droop) es el cambio (caída) de velocidad que experimenta la máquina al pasar desde el vacío a plena carga  Valores típicos 5%.
El control de generación y frecuencia en un sistema se conoce como control frecuencia- carga (LFC).
Sistemas aislados (I)
Fuente: Power System Stability, Kundur

## Slide 14
Turbina
G
∑
-K
Integrador
Válvula
+
-
Vapor agua
Regulador de velocidad isócrono (velocidad constante)
Y : posición de válvula (+ abrir, - cerrar)
Pm : potencia mecánica
ωr : velocidad del rotor
Regulador de velocidad con característica velocidad -droop
Regulador de velocidad
Turbina
G
∑
K
Integrador
Válvula
+
-
Vapor agua
Y : posición de válvula (+ abrir, - cerrar)
Pm : potencia mecánica
ωr : velocidad del rotor
1/R : ganancia de controlador proporcional
Regulador de velocidad
R
∑
-
-
Sistemas aislados/interconectados
Fuente: Power System
Stability, Kundur

## Slide 15
Repartición de carga en unidades en paralelo
Sistemas interconectados
Entrega de potencia
Unidad 1
Fuente: Power System Stability, Kundur
Entrega de potencia
Unidad 2

## Slide 16
Regulador de velocidad con característica velocidad -droop
Turbina
G
∑
K
Integrador
Válvula
+
-
Vapor agua
Y : posición de válvula (+ abrir, - cerrar)
Pm : potencia mecánica
ωr : velocidad del rotor
1/R : ganancia de controlador proporcional
Regulador de velocidad
R
∑
-
-
Sistemas interconectados
∑
-
+
Consigna
de referencia
de carga

## Slide 17
Regulador de velocidad con característica velocidad -droop
Sistemas interconectados
∑
+
+
+
-