## Slide 1
Tabla de contenido
Introducción................................................. .......................... 2
Siemens Industria, Inc. .............................................. ............... 4
Energia electrica ................................................ ........................ 5
Aplicaciones residenciales .............................................. ....... 10
Aplicaciones comerciales................................................ ...... 20
Aplicaciones industriales................................................ .......... 37
Aplicaciones de fabricación .................................................. .44
Fabricación de piezas discretas ............................................... .46
Procesos de montaje................................................. ............. 52
Procesos por lotes y continuos .......................................... 65
Glosario pictórico ................................................. .................... 71
Revisar las respuestas .................................................. .......... 111
Instrucciones para el examen final .............................................. ....... 112
Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

## Slide 2
Introducción
Bienvenido a otro curso de la serie STEP, Siemens
Ttécnico mieducacion PAGSprograma, diseñado para ayudar a nuestros distribuidores y clientes a comprender mejor los productos de Siemens Industry, Inc. Este curso cubreConceptos básicos de productos eléctricos.
Al finalizar Conceptos básicos de productos eléctricos, deberias ser capaz de:
Explicar cómo se utilizan los productos de Siemens en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales básicas
Explicar las similitudes y diferencias entre centros de carga, tableros, tableros de distribución, interruptores y subestaciones unitarias secundarias.
Identificar varios productos de Siemens utilizados en la fabricación de piezas discretas, ensamblaje, procesamiento por lotes y procesamiento continuo
Identificar varios productos de Siemens por nombre comercial
Este conocimiento le ayudará a comprender mejor las aplicaciones de los productos. Además, estará mejor preparado para hablar sobre productos y sistemas eléctricos con otras personas. deberías completarFundamentos de la Electricidad antes de intentar Conceptos básicos de productos eléctricos
. Una vez que haya completadoConceptos básicos de productos eléctricos, debe completar o revisar cualquiera de los otros cursos de STEP que sean relevantes para su trabajo. La información general proporcionada en Conceptos básicos de productos eléctricos le ayudará a comprender mejor los detalles específicos del producto en los cursos STEP restantes.
Después de haber completado este curso, si desea determinar qué tan bien ha retenido la información cubierta, puede completar un examen final en línea como se describe más adelante en este curso. Si aprueba el examen, tendrá la oportunidad de imprimir un certificado de finalización desde su computadora.

## Slide 3
Siemens es una marca comercial de Siemens AG. Los nombres de productos mencionados pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
National Electrical Code® y NEC® son marcas registradas de National Fire Protection Association, Quincy, MA 02169-7471.
NEMA® es una marca registrada y una marca de servicio de la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos, Rosslyn, VA 22209.
Underwriters Laboratories Inc.® y UL® son marcas registradas de Underwriters Laboratories Inc., Northbrook, IL 60062-2096.
Otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

## Slide 4
siemens industria, inc.
Resumen de la empresa
El objetivo de este curso es proporcionar una visión general de alto nivel de los productos de Industria de Siemens, Inc. (SII) que venden nuestros socios de canal y pertenecen a las siguientes categorías: distribución de energía de bajo voltaje, motores, control, variadores y automatización industrial. Está más allá del alcance de este curso cubrir todos los productos SII. Para obtener más información sobre los productos SII, consulte el sitio web de Siemens Industry, Inc.
Antes de hablar sobre los productos de Siemens Industry, Inc., es útil hablar brevemente sobre nuestra empresa matriz, Siemens AGy cómo encaja SII en la estructura empresarial mundial de Siemens.
Siemens AG es un proveedor líder de equipos eléctricos y electrónicos y servicios asociados en todo el mundo. Desde la empresa inicial de Siemens, fundada en 1847, Siemens ha crecido hasta convertirse en una de las empresas más grandes con empleados en 190 países, incluidos más de 50 000 empleados en los EE. UU.
Siemens AG ofrece una amplia gama de productos y servicios en categorías comerciales como tecnologías de construcción, generación y distribución de energía, atención médica e industria.
Siemens AG tiene su sede en Berlín y Múnich y opera en la mayoría de los países a través de organizaciones de clústeres regionales. En los Estados Unidos, Siemens tiene varias empresas operativas, como SII, cada una de las cuales se centra en una parte de la cartera total de productos y servicios de Siemens.
Para ayudarlo a comprender mejor los productos de distribución de energía de bajo voltaje, motores, control, variadores y automatización industrial de SII, este curso analiza dónde encajan muchos de estos productos en el flujo de energía en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales de muestra. Tenga en cuenta que el flujo de energía de la empresa de servicios públicos de electricidad se analiza solo brevemente en este curso porque los productos y servicios de generación, transmisión y distribución de energía de la empresa de servicios públicos son responsabilidad de las empresas del sector de Siemens Energy.

## Slide 5
Energia electrica
La energía, que se origina en una planta generadora de energía, se distribuye a clientes residenciales, comerciales e industriales a través de varias líneas de transmisión y subestaciones.
Fuentes de energía
Hay varias fuentes de energía que se utilizan para producir energía eléctrica. Por ejemplo, el carbón, el petróleo y el uranio son combustibles que se utilizan para convertir el agua en vapor que, a su vez, impulsa una turbina. Algunas empresas de servicios públicos también utilizan turbinas de gas o, para la operación de ciclo combinado, turbinas de gas y de vapor. El eje de salida de la turbina está conectado a ungenerador de corriente alterna (CA). El generador de CA es girado por la turbina. Es el generador de CA el que convierte la energía mecánica en energía eléctrica.
Carbón
Línea de vapor
Generador
Turbina de vapor
Pulverizador
Caldera

## Slide 6
Energía hidroeléctrica
Las centrales hidroeléctricas utilizan la energía mecánica del agua que cae para hacer funcionar un generador.
Energía renovable más nueva
Fuentes
De los enfoques de generación de energía discutidos hasta ahora, solo la energía hidroeléctrica es una fuente de energía renovable. La energía hidroeléctrica ha existido desde los primeros días de la generación de energía eléctrica. En los últimos años, un porcentaje pequeño, pero creciente, de energía eléctrica se genera utilizando energía eólica o solar oa través de una serie de otros enfoques renovables.
Generadores de CA
La mayoría de las tecnologías que se utilizan hoy en día para generar electricidad utilizan un generador de CA. Los generadores de CA funcionan según la teoría de la inducción electromagnética. Esto simplemente significa que, cuando los conductores se mueven a través de un campo magnético, se induce un voltaje en los conductores.
Aunque los generadores de energía comerciales son máquinas complejas, para fines de explicación, un generador básico puede construirse con imanes, una armadura, anillos deslizantes, escobillas y algún tipo de carga resistiva. Una armadura es cualquier número de conductores enrollados en bucles que giran a través del campo magnético creado por los imanes. Para simplificar, a continuación se muestra un bucle.

## Slide 7
Si realiza un seguimiento de la rotación del generador de CA a través de una revolución completa de 360°, verá que, durante el primer cuarto de revolución, el voltaje aumenta hasta que alcanza un valor positivo máximo a 90°. El voltaje disminuye durante el segundo cuarto de revolución hasta que llega a cero a 180°. Durante el tercer cuarto de revolución, el voltaje aumenta en la dirección opuesta hasta que alcanza un valor máximo negativo a 270°. Durante el último cuarto de revolución, el voltaje disminuye hasta llegar a cero en 360°.
Este es un ciclo completo de operación. Si la armadura de este generador de CA simple gira 3600 veces por minuto (3600 RPM), produce 60 ciclos de voltaje por segundo, o 60 hercios.
Transferencia de energía
El papel del generador que acabamos de describir es convertir la energía mecánica en energía eléctrica. Sin embargo, para que esta energía sea útil, debe transmitirse a los clientes de la empresa de servicios públicos a través de líneas de transmisión. La forma más eficiente de hacer esto es aumentar el voltaje y al mismo tiempo reducir la corriente. Esto es necesario para minimizar la pérdida de energía en forma de calor en las líneas de transmisión. Estas pérdidas se conocen comoI2R (I-cuadrado-R) pérdidas porque son iguales al cuadrado de la corriente por la resistencia de las líneas eléctricas.

## Slide 8
Bobina Secundaria | 
900 vueltas V = 120 VCA carga | 
yo = 10 amperios carga | 
Transformadores
Una vez que la energía eléctrica se acerca al usuario final, la empresa de servicios públicos reduce el voltaje al nivel que necesita el usuario. El dispositivo que utilizan las empresas de servicios públicos para aumentar el voltaje en el extremo del generador y reducir el voltaje en el extremo del usuario se llama transformador.
El transformador transfiere energía de una bobina primaria a una bobina secundaria por inducción mutua. El generador de CA proporciona energía eléctrica a la bobina primaria. El campo magnético producido por la bobina primaria induce un voltaje en la bobina secundaria, que suministra energía a la carga conectada. La carga en este caso es toda la red de distribución eléctrica, incluidos todos los clientes residenciales, comerciales e industriales.
A transformador elevador se usa cuando es deseable aumentar el voltaje de un nivel a otro. El siguiente ejemplo simplificado muestra que se podría usar un transformador elevador 1:2 para aumentar 120 voltios hasta 240 voltios. 2:1transformador reductor podría usarse para bajar 240 voltios a 120 voltios. Tenga en cuenta que la mayoría de los transformadores aumentan o reducen el voltaje de manera más significativa de lo que muestra este ejemplo simple.
1:2
Bobina Secundaria
1800 vueltas
Bobina primaria
1800 vueltas
2:1
Bobina primaria
900 vueltas
120 VCA
yo = 10 amperios
C.A.
Fuente
Carga
V = 240 VCA
I = 5 amperios
240 VCA
yo = 5 amperios
carga
carga
Transformador elevador
Transformador reductor
Voltaje trifásico
Para simplificar, el generador y los transformadores mostrados hasta ahora han sido fase única dispositivos. Si bien se necesita energía monofásica para muchas aplicaciones, las empresas de servicios públicos generan y transmitentres fases energía. En un sistema trifásico, el generador produce tres voltajes. Cada fase de voltaje sube y baja a la misma frecuencia (60 Hz en EE. UU., 50 Hz en muchos otros países); sin embargo, las fases están desplazadas entre sí en 120°.
+ Fase A Fase B Fase C
0
-

## Slide 9
Transformadores Trifásicos
Los transformadores utilizados con energía trifásica requieren tres bobinas interconectadas tanto en el primario como en el secundario. Estos transformadores se pueden conectar en unestrella o un delta configuración. El tipo de transformador y el voltaje real dependen de los requisitos de la compañía eléctrica y de las necesidades del cliente.
La siguiente ilustración muestra el secundario de un transformador conectado en estrella y el secundario de un transformador conectado en triángulo. Estos son solo ejemplos de posibles configuraciones de distribución, los voltajes y configuraciones específicos varían ampliamente según los requisitos de la aplicación.
Y
Delta
A
A
480 voltios
480 voltios
120 voltios
240 voltios
norte
B
norte
277 voltios
277 voltios
120 voltios
480 voltios
B
C
C
240 voltios
208 voltios
240 voltios
277 voltios
A - B 480 voltios B - C 480 voltios C-A 480 voltios
UN 277 voltios B - N 277 voltios C - N 277 voltios
A - B 240 voltios B - C 240 voltios C-A 240 voltios
UN 120 voltios B - N 208 voltios C - N 120 voltios

## Slide 10
Aplicaciones Residenciales
La energía, generada en una central eléctrica y aumentada a un alto voltaje de transmisión, se lleva a una subestación local. Aquí, se reduce a un voltaje de distribución más bajo. Cuando llega a su destino final en un cliente residencial, se reduce a 240 voltios. Solo se utiliza energía monofásica en una aplicación residencial típica.
Fuente de alimentación
El sistema de suministro más común utilizado en las aplicaciones residenciales de EE. UU. en la actualidad es un sistema de suministro monofásico de tres hilos. En este sistema, el voltaje entre el cable vivo y el neutro es de 120 voltios y el voltaje entre los dos cables calientes es de 240 voltios. El suministro de 120 voltios se usa para receptáculos e iluminación de uso general. El suministro de 240 voltios se usa para calentar, enfriar, cocinar y otras cargas de alta demanda.
Transformador reductor
Alambre caliente
120 voltios
Neutral
240 voltios
120 voltios
Alambre caliente
Entrada de servicio
La energía, comprada a una empresa de servicios públicos, ingresa a la casa a través de un dispositivo de medición y se aplica a un centro de carga. Este es elentrada de servicio. El servicio residencial puede provenir de un transformador de servicio público aéreo o de un servicio lateral subterráneo.
Transformador
Centro de carga
Centro de carga
Metro
Metro
Transformador
Servicio de gastos generales
Servicio Lateral
Tensión de distribución

## Slide 11
Generadores Siemens
Aunque la energía de las compañías eléctricas suele ser lo suficientemente confiable para aplicaciones residenciales, muchos propietarios de viviendas y empresas desean apoyar o generadores portátiles. Los generadores Siemens están diseñados para un funcionamiento silencioso y fiable. Siemens ofrece generadores en una gama de capacidades junto con equipos asociados, como interruptores de transferencia y kits de enclavamiento de transferencia manual.
Microinversores
Los paneles solares son otra fuente de energía para los hogares y las instalaciones comerciales. Sin embargo, estos paneles convierten la luz solar en corriente continua (CC), y el equipo eléctrico que usamos generalmente requiere CA. Por lo tanto, se necesitan inversores para realizar la conversión. Para aplicaciones residenciales, la cantidad de energía convertida es pequeña y microinversores son usados. Los microinversores de Siemens y los equipos relacionados son seguros y confiables. El sistema de cables troncales y de bajada reduce el tiempo de instalación. Una vez en funcionamiento, un sistema de monitoreo basado en la web proporciona un análisis módulo por módulo.
Microinversor Siemens
Zócalos de medidor
La mayoría de nosotros estamos familiarizados con el medidor de vatios-hora ubicado fuera de nuestras casas. El medidor de vatios-hora generalmente lo proporciona la compañía eléctrica y se usa para determinar cuánta electricidad se ha consumido para fines de facturación.
Cada medidor de vatios-hora requiere un enchufe de medidor para conectarlo de manera segura al servicio eléctrico. Siemens fabrica una variedad de posiciones únicas y posiciones múltiplesenchufes de medidor.

## Slide 12
Combinaciones del centro de carga del
medidor y de la red eléctrica del medidor
Medidor de red y combinaciones de centro de carga del medidor son similares. La red eléctrica del medidor incorpora espacio para un medidor de vatios-hora y una desconexión del servicio principal dentro del mismo recinto. Las combinaciones de centros de carga de medidores incorporan espacio para un medidor de vatios-hora e interruptores automáticos en el mismo gabinete. Debido a que los requisitos de las aplicaciones varían significativamente, Siemens ofrece varios tipos de combinaciones de centros de carga y redes de medición.
Desconexión del servicio principal
Zócalo del medidor
Interruptor del circuito principal
Espacio de interruptor de rama
Medidor Principal
Combinación del centro de carga del medidor
Medición de grupo
Centros de medición Uni-Pakson una opción para viviendas plurifamiliares. Estos son sistemas autónomos con compartimentos de dos a seis metros. Los disyuntores de ramales individuales para cada inquilino están ubicados en un compartimiento separado adyacente a cada enchufe de medidor.
Power Mod con medición modular QuickSystemincluye una variedad de tipos de módulos que se pueden configurar fácilmente para cumplir con una amplia gama de aplicaciones de medición de grupos residenciales y comerciales. Por ejemplo, una aplicación típica requiere un módulo de dispositivo principal y una o más pilas de medidores residenciales o comerciales.
SERVICIO DESCONECTAR
SERVICIO DESCONECTAR
SERVICIO DESCONECTAR
SERVICIO
DESCONECTAR
SERVICIO DESCONECTAR
PELIGRO
Centro de medición Uni-Pak
Pila de medidores de modulación de potencia

## Slide 13
Energía residencial
Distribución
Después de pasar a través de un medidor, la energía entrante por lo general va a un centro de carga. Centro de carga es un término de la industria que se utiliza para identificar un tipo depanel del teclado utilizado en aplicaciones residenciales o comerciales ligeras. Como se ha indicado anteriormente, este centro de carga puede combinarse en el mismo recinto con una toma de contador. Sin embargo, a menudo se proporciona un centro de carga separado. En algunos casos, típicamente donde ha habido una construcción posterior,
se utiliza un segundo centro de carga para circuitos adicionales. Cuando se usa una unidad de aire acondicionado central, a menudo se proporciona un dispositivo de desconexión del servicio eléctrico para desconectar la energía de la unidad mientras se realiza el mantenimiento.
Centro de carga
Adicional
Centro de carga
Desconexión del aire acondicionado
Centros de carga
Un centro de carga típico consta de un recinto, un interior y una moldura. Un centro de carga puede tener un disyuntor principal, pero, si se proporciona un disyuntor principal por separado, se puede usar un centro de carga del tipo de orejeta principal solamente. Los disyuntores derivados se enchufan en el interior para proporcionar protección y control de circuitos derivados. Los centros de carga varían en tamaño y capacidades. por ejemplo siemensES y centros de carga ES están disponibles con clasificaciones de corriente continua de 100 a 225 amperios.
Podar
Puerta
Integral,
Ajustable,
Bandeja superior
Interruptor principal
Disyuntores de derivación
Interior
Knockear

## Slide 14
Rompedores de circuito
Rompedores de circuito proporcionar un medio manual de energizar y desenergizar un circuito y protección contra sobrecorriente para los circuitos conectados. Los interruptores automáticos residenciales suelen ser interruptores de 1 polo, 2 polos o 4 polos con valores nominales de corriente de 225 amperios o menos y valores nominales de voltaje de 120 voltios, 120/240 voltios o 240 voltios.
Mecánico
Enlace
Desde Energía Fuente
Disyuntor de 1 polo
Cargar
Desde Energía Fuente
Disyuntor de 2 polos
Cargar
Además del ancho estándar disyuntores QP, Siemens fabrica una variedad de otros tipos de interruptores automáticos derivados.
Cortacircuitos y SPD
disyuntor GFCI
disyuntor AFCI
QESCRAIBE FH 40C
ARCO
CULPA
TIERRA
HACR SWD
Cortacircuitos Combinación Ty
AFC
AFCI O
Clasificación de interrupción
22kA 120V
máx. RMS sim.
50/60 Hz
PRUEBA
10707150001
1 polo QP
QP de 2 polos
Tríplex QT
QT dúplex
Disyuntor ICFT
A interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI) se requiere en ciertos receptáculos residenciales, como receptáculos de baño, receptáculos ubicados a menos de seis pies de un fregadero de cocina y receptáculos al aire libre. Afalla a tierra es una condición en la que la corriente toma un camino no deseado a tierra. Los dispositivos GFCI están diseñados para interrumpir un circuito cuando ocurre una falla a tierra. Esto es necesario para reducir el riesgo de descarga eléctrica. A menudo, se monta un GFCI en el receptáculo. Cuando esto no es práctico, un Siemensdisyuntor GFCI se puede instalar en el centro de carga para proporcionar esta protección.
15
TIPO QPF
PRUEBA

## Slide 15
Disyuntor AFCI
fallas de arco son arcos eléctricos que se producen cuando la corriente fluye de manera no deseada, pero, en aplicaciones residenciales, a menudo no en cantidades suficientes para hacer que se dispare un disyuntor estándar. Las fallas de arco en aplicaciones residenciales suelen ser el resultado de un aislamiento desgastado o dañado y son una causa común de incendios.
Un disyuntor del interruptor de circuito por falla de arco (AFCI) protege contra un incendio iniciado por fallas de arco al reconocer las características únicas del arco y desenergizar el circuito cuando se detecta una falla de arco. Sin embargo, no todos los disyuntores AFCI son iguales.
Disyuntores combinados tipo AFCI (CAFCI), además de proporcionar protección contra sobrecorriente, están destinados a proteger el cableado aguas abajo de tres categorías de fallas de arco: arcos de línea a tierra, arcos paralelos de alta energía y arcos en serie mayores o iguales a 5 A. Los arcos en serie son arcos en un solo conductor. .
Arco paralelo > 75A
(Línea a Neutro)
Arco de línea a tierra
Arco de la serie > 5A
Carga
Carga
Carga
Neutral
Neutral
Neutral
Disyuntores QT
Algunos centros de carga de Siemens están diseñados para aceptar tipo QT dúplex, tríplex, y Interruptores automáticos cuádruples enchufables. Estos son interruptores que ahorran espacio y tienen la mitad del ancho por polo de los interruptores automáticos tipo QP. Este ancho reducido permite dar servicio a más circuitos desde un centro de carga, siempre que el interruptor automático principal tenga suficiente capacidad. Un uso importante de los interruptores QT es en los casos en que se agregan circuitos adicionales a un centro de carga existente, pero no hay suficientes espacios disponibles en el centro de carga.
QT dúplex
Dos disyuntores independientes de 1 polo
Requiere un espacio
Tríplex QT
Dos interruptores independientes de 1 polo Un interruptor de disparo común de 2 polos
Requiere dos espacios
QT cuádruple
Dos juegos de disyuntores de 2 polos de disparo común
Requiere dos espacios

## Slide 16
Protección contra sobretensiones de
punto de entrada
Los productos residenciales de Siemens incluyen dispositivos destinados a minimizar los daños causados por sobretensiones eléctricas. por ejemplo siemens Disyuntor y SPD reemplaza dos disyuntores monopolares de tamaño completo y proporciona protección contra sobretensiones para todos los circuitos derivados.
20
20
Disyuntor y SPD
Siemens también ofrece lo siguiente dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) para uso en aplicaciones residenciales y comerciales ligeras. SiemensSPD4HOME proporciona protección contra sobretensiones en el punto de entrada y se puede utilizar con centros de carga de Siemens o de la competencia. SiemensSPD4TEL protector de telecomunicaciones y SPD4COAX Los protectores coaxiales son dispositivos listados por UL que brindan protección contra rayos para equipos conectados a líneas telefónicas (SPD4TEL) o cables de TV (SPD4COAX).
L2
L1
ALARMA
PELIGRO
VOLTAJE PELIGROSO
Desconecte toda la energía que alimenta este equipo antes de reemplazarlo. De lo contrario, se producirá la muerte o lesiones graves.
SPD4HOME
SPD4TEL
SPD4COAX
dieciséis
L2
L1
ALARMA
L1
L2
PELIGRO
VOLTAJE PELIGROSO
Desconecte toda la energía que alimenta este equipo antes de reemplazarlo. De lo contrario, se
producirá la muerte o lesiones graves.
L1
L2
PRECAUCIÓN
QSA2020 Tipo QP
Disyuntor y SPD
Protegido cuando está encendido

## Slide 17
Paneles de aplicaciones especiales
Siemens Centro de carga lista del generador es un centro de carga interior de 200 A, 30 circuitos y 42 espacios listado por UL que proporciona una solución eficaz para implementar el respaldo del generador de circuitos críticos. Están disponibles las versiones de solo orejeta principal y de disyuntor principal.
No crítico
Circuitos
Principal
Interruptor automático
Automático
Interruptor de transferencia
Generador respaldado
Circuitos Críticos
Interruptor principal
Centro de carga
Paneles de renovación están diseñados para proyectos de renovación en casas antiguas en las que la distancia entre los montantes es menor que la que brindan las prácticas de construcción actuales. El uso de este panel más angosto elimina la necesidad de hacer muescas en los montantes existentes.
Paneles elevadores están diseñados para su uso en aplicaciones de gran altura. El interior de los centros de carga de los elevadores se desplaza hacia la izquierda para dejar espacio adicional para que pasen los cables de los elevadores. Los paneles verticales de orejetas principales de Siemens están disponibles con clasificaciones de 125 o 200 amperios. Hay disponibles juegos de conversión de interruptores principales. Los paneles se pueden montar con las orejetas principales en la parte superior o invertidas para permitir que los cables pasen por el lado opuesto.
Paneles de spa están diseñados para aplicaciones al aire libre que requieren el uso de un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI). Estos paneles incorporan un disyuntor GFCI de 2 polos y proporcionan dos circuitos adicionales.
Paneles de tomas de corriente temporales proporcionan una variedad de opciones para tomas de corriente con certificación UL adecuadas para usar como equipo de servicio temporal durante la construcción o como paneles de suministro de energía para vehículos recreativos.

## Slide 18
 | VersiCharge y Modelos VersiCharge SG | 
 | Modelos 30A | Modelos 70A
Voltaje de entrada | 240 VCA o 208 VCA | 
Rama mínima Clasificación del circuito | 40A | 90A
Potencia de salida | Hasta 7,2kW | Hasta 16,8kW
Disyuntores y seccionadores cerrados
Siemens fabrica cajas de disyuntores y seccionadores de interruptores de caja moldeada, con fusibles y sin fusibles. Disyuntores cerrados y se desconecta proporcionar un medio conveniente de desconectar la energía para permitir el mantenimiento del equipo, como un acondicionador de aire.
Disyuntores cerrados
Desconexión incluida
Soluciones de carga de vehículos eléctricos
VersiCharge es una familia de estaciones de carga de CA de nivel 2 que incluye modelos VersiCharge y VersiCharge SG de 30 y 70 amperios.
VersiCharge y VersiCharge SG Los modelos tienen controles fáciles de usar y están diseñados para ser fáciles y seguros de instalar. Los modelos VersiCharge SG tienen funciones adicionales de comunicación y medición.

## Slide 19
Opinión 1
incorporar espacio para un medidor de vatios-hora y una desconexión del servicio principal en el mismo recinto.
y brindan opciones de gabinetes para los múltiples medidores de vatios-hora requeridos en viviendas familiares múltiples.
Los centros de carga PL y ES de Siemens tienen clasificaciones de corriente continua de a amperios.
Los disyuntores AFCI de Siemens brindan protección contra los tres tipos conocidos de fallas de arco.
El disyuntor de Siemens y proporciona protección contra sobretensiones en el punto de entrada y también incorpora dos disyuntores de 1 polo.

## Slide 20
Aplicaciones comerciales
Las aplicaciones comerciales van desde pequeñas oficinas y tiendas hasta complejos más grandes como hoteles, edificios de oficinas y centros comerciales. Estas aplicaciones difieren en la cantidad de energía eléctrica requerida. Los edificios de oficinas pequeños de un solo inquilino, por ejemplo, tienen requisitos de energía muy limitados. En tales casos, un enchufe de medidor de una sola posición y un tablero pueden ser suficientes para distribuir energía.
Las aplicaciones de múltiples inquilinos, como un pequeño centro comercial o un edificio de apartamentos, generalmente requieren múltiples medidores de servicios públicos. En estos casos se suelen utilizar sistemas de medida o centros de medida modulares, como se ha descrito anteriormente.
Sin embargo, las aplicaciones comerciales suelen tener mayores demandas de energía eléctrica que las aplicaciones residenciales unifamiliares. La electricidad se utiliza en aplicaciones comerciales para calefacción, refrigeración e iluminación a una escala mucho mayor. Además, muchas aplicaciones comerciales también operan maquinaria como ascensores, escaleras mecánicas y cintas transportadoras.
vía de autobús
Hay dos métodos para enrutar la energía a un edificio y distribuirla por todo el edificio. El cable eléctrico se puede tender dentro de un conducto o unvía de autobús se puede utilizar el sistema. La mayoría de las instalaciones comerciales pequeñas y medianas generalmente usan solo cables y conductos para enrutar la energía. En instalaciones grandes, como un edificio de oficinas de varios pisos, el sistema de distribución de energía a menudo incorpora una combinación de electroducto y cable y conducto.

## Slide 21
Busway es un sistema de conductores cerrados y aislados y accesorios asociados fabricados para un montaje rápido en el lugar de trabajo.
Siemens ofrece una variedad de sistemas de electroductos que incluyen vía de autobuses Sentron. El electroducto Sentron tiene un diseño fácil de instalar y está disponible con clasificaciones de corriente continua de 225 a 5000 amperios.
Entrada de servicio
Electroducto alimentador exterior se utiliza a menudo como conductores de entrada de servicio para llevar energía a un tablero de distribución o tablero. Esto puede implicar el enrutamiento de energía desde el exterior del edificio o desde una bóveda de transformadores dentro del edificio. Para la distribución dentro del edificio, se puede usar un alimentador interior o un electroducto enchufable.
Electroducto alimentador
Tablero de conmutadores
o Tablero
Transformador

## Slide 22
La ventaja de la vía de autobús
Una de las principales ventajas de los carriles de autobuses es la facilidad con la que las
secciones de los carriles de autobuses se conectan entre sí. Se puede suministrar energía eléctrica a cualquier área de un edificio conectando longitudes estándar de electroductos. Por lo general, se necesita menos mano de obra para instalar o cambiar un sistema de electroductos que los conjuntos de cables y conductos. Los ahorros del 25 al 30% del costo total de instalación son comunes cuando se utiliza la vía de barras.
Los elevadores de electroductos (electroductos verticales) se pueden instalar económicamente en un edificio de gran altura, como el que se ilustra a continuación, donde se pueden usar para distribuir energía a las cargas de iluminación y aire acondicionado.
Distribución de energía en
Aplicaciones comerciales
Las necesidades de control de energía y protección de circuitos de una pequeña instalación
comercial a menudo se pueden satisfacer con un solo panel de iluminación y electrodomésticos. Sin embargo, para aplicaciones más grandes, el servicio entrante generalmente se conecta a untablero de conmutadores o panel de potencia. Es posible que se requieran secciones de tablero de distribución o tableros de distribución de energía adicionales para controlar los circuitos de alimentación que proporcionan energía a los tableros aguas abajo.
Si bien los tableros y los tableros de distribución realizan funciones de control de energía y protección de circuitos, existen diferencias clave entre estos sistemas. Por ejemplo, un panelboard debe montarse en o contra una pared; mientras que algunos tableros deben instalarse lejos de una pared para permitir el acceso a la parte trasera de la unidad para fines de instalación y mantenimiento.
Quizás la diferencia clave, sin embargo, es la cantidad de energía controlada por cada tipo de sistema. En general, los tableros de distribución se pueden configurar para incluir disyuntores o interruptores más grandes para que puedan manejar mayores cantidades de corriente. Esto también significa que los cuadros de distribución pueden ser más complejos y pueden incorporar una gama más amplia de dispositivos.

## Slide 23
Construcción de paneles
Los centros de carga discutidos anteriormente en este curso son tableros diseñados para aplicaciones residenciales o comerciales livianas. Sin embargo, los tableros utilizados en la mayoría de las aplicaciones comerciales son generalmente de construcción más resistente y pueden manejar grandes cantidades de corriente.
Puerta de acceso
Podar
frente muerto
Interior
Recinto (lata)
Tableros
Siemens fabrica una gama de modelos de tableros para cumplir con varios requisitos de distribución.
El P1 El panel se adapta a la mayoría de las necesidades de paneles de iluminación y
electrodomésticos en un paquete rentable. Los paneles con disyuntor principal P1 o solo con zapata principal están disponibles con clasificaciones de corriente continua de hasta 400 amperios.
El siguiente paso en la serie es el P2 Panel que ofrece la máxima flexibilidad y opciones para adaptarse a las especificaciones más exigentes. Los paneles con disyuntor principal P2 o solo con zapata principal están disponibles con clasificaciones de corriente continua de hasta 600 amperios.

## Slide 24
El P3 panel es también un panel flexible e innovador. Los paneles P3 tienen un tamaño más
parecido a un panel de iluminación y electrodomésticos para esas áreas estrechas, pero pueden manejar muchas aplicaciones de paneles de distribución de energía. Los paneles P3 están disponibles con clasificaciones de corriente continua de hasta 800 amperios para paneles de terminales principales únicamente y 600 amperios para paneles de interruptores principales.
El P4 El panel es un panel de distribución de energía de tamaño mediano que puede incluir interruptores con fusibles, así como disyuntores principales y dispositivos derivados. Los paneles P4 están disponibles con clasificaciones de corriente continua de hasta 1200 amperios para paneles de terminales principales solamente, 800 amperios para paneles de interruptores principales y 200 amperios para paneles de interruptores principales.
El P5 El panel incorpora fusibles y disyuntores principales y dispositivos derivados más grandes para proporcionar la máxima potencia al sistema de distribución. Los paneles P5 están disponibles con clasificaciones de corriente continua de hasta 1200 amperios solo para terminales principales, disyuntores principales y paneles de interruptores principales.
Finalmente, elTablero de Coordinaciónhace que sea simple y rentable coordinar selectivamente un sistema de distribución eléctrica con fusibles compatible conNEC®requisitos Estos tableros están disponibles con clasificaciones de corriente continua de hasta 400 amperios.
Construcción de tableros de distribución
Los tableros de distribución normalmente constan de una sección de servicio con un disyuntor principal o un interruptor fusible principal y una o más secciones de distribución. La sección de servicio se puede alimentar directamente desde el transformador de la red pública. Además de la desconexión principal, la sección de servicio generalmente contiene disposiciones de medición de servicios públicos o de clientes.
Distribución
Sección
Servicio Sección

## Slide 25
Cuadros de distribución SB1, SB2, SB3 y RCS
Cuadros SB1, SB2 y SB3 han sido diseñados para simplificar el diseño del sistema y reducir el costo de instalación. están construidos para laboratorio de suscriptores (UL 891) y Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA PB-2) y proporcionan una construcción robusta y flexibilidad de servicio.
Los tableros de distribución SB1 están diseñados para adaptarse a un espacio de piso limitado. Están
disponibles clasificaciones de bus pasante de hasta 2000 amperios a 600 VCA. Los principales dispositivos de protección están conectados frontalmente. Todas las secciones están alineadas hacia atrás para que el tablero de distribución pueda instalarse contra una pared.
Los dispositivos de protección principal SB2 y el bus pasante tienen una capacidad nominal de
hasta 4000 amperios a 600 VCA. La parte trasera de todas las secciones se alinea como estándar. La alineación delantera y trasera está disponible como opción.
Los tableros de distribución SB3 ofrecen la mayor variedad de opciones y están disponibles con una clasificación de bus principal de hasta 6000 amperios a 600 VCA. La parte trasera de todas las secciones se alinea como estándar. La alineación delantera y trasera está disponible como opción.
Cuadros de distribución RCS (conexión trasera) difieren del diseño SB1, SB2 y SB3 principalmente en la sección de distribución, que utiliza alimentadores de derivación montados individualmente. Debido al método de montaje, el acceso a los terminales del cable de salida debe realizarse desde la parte trasera de la sección del RCS. Los tableros de distribución RCS están disponibles con una clasificación de bus principal de hasta 6000 amperios a 600 VCA.
El diseño modular de Siemens Tablero de distribución del sistema de energía integrado (IPS) permite que el cliente integre equipos de distribución eléctrica, monitoreo de energía y controles ambientales que normalmente se montan en varios gabinetes en una línea de tablero de distribución. Los clientes tienen la libertad de configurar el arreglo que mejor se adapte a sus necesidades. El cableado de interconexión opcional instalado de fábrica está disponible para reducir aún más el tiempo de instalación.
Tablero de distribución del sistema
de energía integrado (IPS)

## Slide 26
Los tableros IPS constan de una sección de servicio y una o más secciones de distribución conectadas por cable. Sin embargo, los cuadros de distribución IPS también están disponibles con barras pasantes y secciones de extracción. Los tableros de distribución IPS admiten sistemas de hasta 6000 amperios de entrada, 600 VCA como máximo.
Secciones de Distribución
Sección de servicio
Generador listo,
Conexión rápida
Tablero de conmutadores
Siemens Listo para generador, tablero de distribución de conexión rápida satisface la necesidad del mercado de conexión rápida de un generador para energía de respaldo temporal.
SERVICIO DESCONECTAR
O OK
!
Tablero de distribución listo para generador en gabinete NEMA 3R
PELIGRO

## Slide 27
Banderín súper azul
Tablero de conmutadores
Siemens Centralita Super Blue Banderín es un tablero de entrada de servicio con dispositivos de distribución y desconexión del servicio principal contenidos en una sola unidad que cumple Comité de Requerimientos de Equipos para Servicios Públicos de Electricidad (EUSERC) especificaciones. Estos tableros de distribución están clasificados para 400, 600 u 800 amperios con un disyuntor principal y 400 o 600 amperios con un interruptor principal Vacu- Break fusible.
Medidor de vatios-hora
Suministrado por Utilidad
Zócalo del medidor
Medida
Compartimiento
Servicio Principal
Desconectar
Distribución
Panel
Tableros Comerciales de Medición Múltiple
Siemens cuadros comerciales multimedida están diseñados para aplicaciones donde se requieren múltiples medidores de servicios públicos. Estas aplicaciones incluyen centros comerciales, edificios de oficinas y otros edificios con múltiples inquilinos.
Siemens Cuadros SMM están diseñados para cumplir con las especificaciones EUSERC. El servicio principal del tablero tiene una capacidad nominal de hasta 4000 amperios para los siguientes servicios: 120/240 V monofásico, 3 hilos; 240/120 V trifásico, 4 hilos, 208Y/120 V trifásico, 4 hilos; y 480Y/277 V trifásico, 4 hilos.
Siemens centralitas MMS proporcionar una solución de multímetros de alta calidad para áreas donde el cumplimiento de EUSERC no es necesario. El servicio principal del tablero tiene una capacidad nominal de hasta 4000 amperios para los siguientes servicios: 208Y/120 V trifásico, 4 hilos y 480Y/277 V trifásico, 4 hilos.
Centralita SMM
Centralita MMS

## Slide 28
Ejemplo de tablero
28
Al decidir entre un panelboard y un switchboard en aplicaciones comerciales, no siempre está claro qué producto debe elegir. En el siguiente ejemplo de aplicación comercial pequeña, la empresa de servicios públicos suministra hasta 1200 amperios a 480 voltios a un panel de alimentación. Se utilizan múltiples circuitos para suministrar energía en toda la instalación. Para simplificar, solo se muestran algunos dispositivos. Por ejemplo, un circuito se utiliza para suministrar energía a través de un transformador a un tablero de instrumentos de iluminación y electrodomésticos que controla la iluminación y los enchufes eléctricos. Otro circuito suministra energía a un motor a través de un arrancador de motor.
Tablero de potencia
Transformador
1200 A,
480 VCA
De la utilidad
120 VCA
480 VCA
Motor AC
Motor
Inicio
Panel del teclado
Ejemplo de centralita
En aplicaciones comerciales más grandes o más exigentes, los tableros de distribución se utilizan a menudo para distribuir energía. En el siguiente ejemplo, se aplican hasta 2400 amperios a 480 voltios a la sección de servicio de un tablero de distribución. Para simplificar, solo se muestran algunos dispositivos. Por ejemplo, un circuito suministra energía a través de un transformador a un panel de control de iluminación y electrodomésticos que controla la iluminación y los enchufes eléctricos. Otro circuito suministra energía a un tablero de potencia ubicado más lejos o en otro piso. Este cuadro eléctrico suministra energía a un motor ya un cuadro eléctrico de iluminación y electrodomésticos.
Alimentador
2400 A, vía de autobús
480 VCA
De la utilidad
Electroducto alimentador
480 VCA
Tablero de conmutadores
Energía
Panel del teclado
Transformador
Transformador
480 VCA
480 VCA
120 VCA
120 VCA
480 VCA
Motor AC
Panel del teclado
Panel del teclado
Motor
Inicio

## Slide 29
A partir de la información limitada provista en los dos ejemplos anteriores, excepto por el requisito de corriente de servicio máxima, no es obvio si se debe usar un tablero de distribución o un tablero de distribución en la entrada de servicio. Esta determinación generalmente la realiza el cliente o un ingeniero consultor en función de los requisitos generales de la aplicación. La entrada del servicio y otros requisitos de la aplicación se detallan en especificaciones comunicado a los proveedores potenciales en un solicitud de propuesta (RFP).
Rompedores de circuito
Los interruptores automáticos se utilizan en tableros y tableros de distribución para proporcionar protección automática de circuitos y un medio manual para energizar y desenergizar un circuito. Al igual que los disyuntores residenciales discutidos anteriormente, la mayoría de los disyuntores utilizados en aplicaciones comerciales en los Estados Unidos sondisyuntores de caja moldeada (MCCB) que cumplen con las especificaciones NEMA AB1 y UL 489.
Los disyuntores utilizados en aplicaciones residenciales y muchos de los disyuntores utilizados en aplicaciones comerciales son disyuntores termomagnéticos. Los disyuntores termomagnéticos se denominan así porque tienen una unidad de disparo que se dispara en caso de sobrecarga cuando se calienta demasiado y se dispara inmediatamente cuando detecta magnéticamente un cortocircuito.
Siemens ofrece una variedad de disyuntores de caja moldeada con unidades de disparo termomagnéticas y clasificaciones de corriente de hasta 2000 amperios.
O
norte yo
O O
F
F
Interruptores automáticos de caja moldeada con unidades de disparo termomagnéticas
En muchas aplicaciones comerciales, es necesario coordinar el disparo del interruptor automático para que el interruptor automático aguas abajo más cercano a la falla se dispare primero y los interruptores aguas arriba solo se disparen cuando sea necesario. La coordinación adecuada reduce la probabilidad de disparos molestos o cortes de energía más extensos de lo necesario en respuesta a una falla. La coordinación de viaje requiere la selección adecuada de interruptores automáticos y otros dispositivos de protección de circuitos. Además, se pueden utilizar disyuntores con características de disparo ajustables.
Tipo/Tipo NEG
Marco-EG 100 amperios
100

## Slide 30
Si bien algunos disyuntores termomagnéticos tienen una curva de disparo ajustable, el ajuste es limitado. Disyuntores con ununidad de disparo de estado sólido, por otro lado, suelen tener múltiples ajustes.
En el pasado, la elección de la variedad de tipos de interruptores automáticos necesarios para muchas aplicaciones requería la selección de interruptores automáticos con diseños variados, lo que obligaba a los usuarios a tener muchos requisitos de repuestos. En respuesta a este problema, Siemens desarrolló la familia global VL de interruptores automáticos de caja moldeada.
Disyuntores VL
Siemens disyuntores VL Tienen un diseño modular que proporciona la máxima flexibilidad. Los disyuntores VL están disponibles con clasificaciones de corriente continua de hasta 1600 amperios. Cada marco de interruptor automático es compatible con tres modelos de unidades de disparo,Unidad de disparo termomagnética modelo 525, Unidad de disparo electrónico modelo 555, y Unidad de disparo electrónico modelo 586 con pantalla de cristal líquido (LCD). Además, solo se necesitan dos familias de accesorios internos comunes para cubrir la gama completa de interruptores VL.
SOBRE
I
SOBRE
I
SOBRE
I
APAGADO
O
APAGADO
O
APAGADO
I
O
SOBRE
I
O
APAGADO O
SOBRE I
SOBRE I
APAGADO O
APAGADO O
ESC
Disyuntores VL
Disyuntores WL
Los disyuntores discutidos hasta ahora en este curso son disyuntores de caja moldeada que cumplen con la especificación UL 489. Esta especificación también cubre una categoría de interruptor automático de caja moldeada comúnmente conocida comodisyuntor de caja aislada (ICCB). Los ICCB generalmente se usan en tableros de distribución y pueden montarse fijos o extraíbles.
! PELIGRO ! PELIGRO ! PELIGRO
! PELIGRO ! PELIGRO ! PELIGRO
Tipo/Error NNG
Cuadro MG
! PELIGRO ! PELIGRO ! PELIGRO
Tipo/Error NMG
Cuadro MG
Tipo/Error NNG
Cuadro MG
800A
Tipo/Tipo
Cuadro - LG
SOBRE
Tipo/Tipo NDG
Cuadro DG
APAGADO 600A
Tipo/Tipo NDG
Cuadro DG
Tipo/Tipo NFG
Cuadro FG
150A
150A
250A

## Slide 31
Otra categoría de grandes interruptores automáticos es el disyuntor de potencia de baja tensión (LV). Los interruptores automáticos de potencia de BT generalmente se montan extraíbles y se pueden usar en tableros de distribución o equipos de conmutación. Los disyuntores de potencia de baja tensión destinados a ser utilizados en los Estados Unidos cumplenIEEE estándares (C37.13, C37.16, C37.17 y C37.50). La especificación UL correspondiente para disyuntores de potencia LV es UL 1066.
La familia modular de disyuntores WL de Siemens incluye tanto ICCB que cumplen con la especificación UL 489 como disyuntores de potencia LV que cumplen con UL 1066 y las especificaciones IEEE correspondientes.
Tamaño de cuadro I
Tamaño de marco II
Tamaño de marco III
O
I
O
I
O I
Disyuntores WL UL 489 tienen un voltaje de funcionamiento máximo nominal de 600 V y están disponibles en tres tamaños de estructura con clasificaciones de estructura de 800 a 5000 amperios. Los tres tamaños de marco tienen versiones de montaje fijo y extraíble.
Disyuntores WL UL 1066 se utilizan generalmente en aparamenta de baja tensión (LV) como interruptores extraíbles, tienen una tensión operativa máxima nominal de 635 V y están disponibles en dos tamaños de estructura con valores nominales de 800 a 5000 amperios.
Interruptores fusibles Vacu-Break
Un interruptor de desconexión con fusible es otro tipo de dispositivo que se usa en tableros y tableros de distribución para brindar protección contra sobrecorriente. Los fusibles del tamaño adecuado, ubicados en el interruptor, se abren cuando ocurre una condición de sobrecorriente. SiemensInterruptores fusibles Vacu-Break están disponibles con clasificaciones de corriente continua de hasta 1200 amperios.

## Slide 32
Interruptores con fusibles HCP
Siemens interruptor fusible de alta presión de contacto (HCP) es otro dispositivo que se puede utilizar como dispositivo de desconexión en tableros y tableros de distribución. Los contactos visibles brindan una indicación visual sobre el estado del interruptor antes de realizar el mantenimiento. Los interruptores fusibles HCP están disponibles con clasificaciones de amperios de 400 a 1200 amperios.
Los interruptores fusibles HCP son adecuados para usar en sistemas con hasta 200 000 amperios de corriente de falla disponible cuando se usan con fusibles clase J o clase L.
Sistemas de monitoreo de energía
Siemens ofrece una línea completa de medidores de potencia y componentes y software relacionados para monitorear cargas críticas, calidad de energía y demanda.
Suministro de servicios públicos de 13,8 kV
Transformador
480/277 VCA
3 fases, 4 hilos
Calidad de la energía
Metro
Servicio
Tablero de conmutadores
480/277 VCA
trifásica, 4 hilos
480 VCA
trifásica, 3 hilos
208/120 VCA
trifásica, 3 hilos
Distribución
Cuadros de distribución
Transformador
Energía
Metro
Energía
Metros
Distribución
Tablero de conmutadores
Seguridad
Cambiar
norte
Motor
Inicio
METRO
este
Electroducto de 480 VCA para cargas de motor
oeste
Panel del teclado
Tableros
9510

## Slide 33
Sistema de protección contra transitorios
(TPS3)
Muchos tipos de equipos, especialmente computadoras y equipos de oficina, son susceptibles a los altos niveles de energía asociados con las sobretensiones eléctricas, que pueden ser causadas por rayos o por el funcionamiento de equipos eléctricos. Cualquier componente entre la fuente de la sobretensión y la tierra puede dañarse. En respuesta a este problema, SiemensSistema de protección contra transitorios (TPS3) ofrece UL 1449 3ra edición dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) para adaptarse a todos los niveles del sistema de distribución eléctrica.
Motores CA
Los motores de CA se utilizan en aplicaciones comerciales para ventiladores, bombas, ascensores, escaleras mecánicas y transportadores. En los Estados Unidos, estos motores generalmente cumplen con las especificaciones NEMA. Siemens ofrece una variedad de motores NEMA en dos niveles de eficiencia. Siemens Motores NEMA Premium Eficientes cumplen con los estándares de eficiencia NEMA Premium y nuestros Motores ultra eficientes con nuestra exclusiva tecnología de rotor de cobre fundido a presión superan los estándares de eficiencia NEMA Premium.

## Slide 34
Interruptores de seguridad VBII
Un interruptor de seguridad es un tipo de interruptor cerrado. Los interruptores de seguridad con fusibles incluyen provisiones para fusibles, los interruptores de seguridad sin fusibles no.Interruptores de seguridad Siemens VBII están disponibles en deber general, tarea pesada, y tiro doble diseños
Un uso común para un interruptor de seguridad de un solo tiro es proporcionar un medio de desconexión y protección contra fallas para un circuito de motor. Un interruptor de seguridad de doble tiro, por otro lado, se utiliza para transferir una carga de una fuente de alimentación a otra o para conectar una sola fuente de alimentación a cualquiera de las dos cargas.
Los interruptores VBII de servicio general están diseñados para aplicaciones donde se necesita un rendimiento confiable, pero los requisitos de servicio no son severos y no se requieren clasificaciones de voltaje superiores a 240 VCA. Los interruptores VBII de servicio general están disponibles con clasificaciones de corriente continua de 30 a 600 amperios.
Los interruptores VBII de servicio pesado brindan la construcción robusta necesaria para aplicaciones más severas y están disponibles con clasificaciones de voltaje de hasta 600 V CA o CC y clasificaciones de corriente continua de 30 a 1200 A.
Servicio General Tarea pesada
Interruptores de seguridad VBII

## Slide 35
Arrancadores de motor
Aunque los interruptores de seguridad se pueden usar para arrancar y detener motores, muchas aplicaciones de motores requieren el uso de dispositivos de control remoto para arrancar y detener el motor. Los arrancadores de motor se utilizan comúnmente para proporcionar esta función. Además, algunos arrancadores de motor tienen capacidad de marcha atrás y multivelocidad. Cuando el arrancador de motor está contenido en el mismo gabinete con un interruptor de desconexión con fusible o disyuntor, se lo denomina arrancador combinado.
contactor
Sobrecarga
Relé
Arrancador de motor
Motor
Interruptor de seguridad
3
A arrancador de motor típicamente consiste en un contactor y un relé de sobrecarga. Un contactor es un dispositivo electromagnético con contactos que controlan la potencia de un motor. Un relé de sobrecarga previene daños a un motor deteniendo automáticamente el motor cuando ocurre una sobrecarga.
Los botones pulsadores y otros tipos de componentes de control se utilizan en el circuito de control de un arrancador de motor para activar y desactivar el contactor y realizar otras funciones.
Siemens fabrica una variedad de arrancadores de motor y otros componentes de control. Algunos de estos componentes, como los que forman parte de nuestroSistema modular SIRIUS, se fabrican para Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) especificaciones. Siemens también fabrica una gama completa de productos de control que cumplen con las especificaciones NEMA.
contactor
contactor
2
Relé de sobrecarga
SIRIO 3R
Arrancador IEC
Arrancador NEMA
Relé de sobrecarga
NÚMERO DE BOBINA 110 voltios
L1 L2
L3
Voltios 3 Ph HP máx. Amperios máximos Serie A
600 VCA
T1
T2 T3
SE&A Inc. Alpharetta, Georgia, EE. UU.
CLASE DE VIAJE
5 20
10 30
ESP200 FASE DESBALANCE ON
PÉRDIDA DE FASE EN
RESET MODO HOMBRE.
FALLA A TIERRA ENCENDIDA
PRUEBA
REINICIAR
AMPERIOS DE CARGA COMPLETA

## Slide 36
Revisión 2
Los tableros Siemens P1 están disponibles con clasificaciones de corriente de hasta amperios.
Los tableros de distribución Siemens P5 están disponibles con clasificaciones de corriente continua de hasta amperios para interruptores principales, interruptores principales y paneles de terminales principales solamente.
Los tableros de distribución Siemens SB1 tienen clasificaciones de barra pasante de hasta amperios a 600 VCA.
El diseño modular del tablero de distribución de Siemens permite que el cliente integre equipos de distribución eléctrica, monitoreo de energía y controles ambientales que normalmente se montan en varios gabinetes en una línea de tablero de distribución.
Los disyuntores de Siemens tienen un diseño modular que permite que cada marco de disyuntor sea compatible con cualquiera de los tres modelos de unidades de disparo.
Los interruptores automáticos de Siemens están disponibles como interruptores automáticos de caja aislada o como interruptores automáticos de potencia de baja tensión.
Los interruptores de seguridad VBII de Siemens están disponibles en diseños de servicio , servicio y .

## Slide 37
Aplicaciones industriales
Clases de voltaje
El equipo de distribución de energía discutido hasta ahora a menudo se denomina equipo de bajo voltaje, pero existen diferentes definiciones para bajo voltaje y otras clases de voltaje. Para los propósitos de esta discusión sobre el equipo de distribución de energía, sistemas de baja tensión (BT) operar a 1000 voltios (1 kV) o menos y sistemas de media tensión (MV) generalmente operan entre 1000 y 38,000 voltios (1 a 38 kV).
Los requisitos de energía de muchas instalaciones industriales se pueden acomodar utilizando solo sistemas de BT. En muchos casos, sin embargo, se requieren equipos de media tensión, especialmente en la entrada de servicio. Las empresas de servicios eléctricos, que deben proporcionar energía a clientes de varios tipos, utilizan sistemas de transmisión que operan en el rango de voltaje alto o extra alto, pero está más allá del alcance de este curso discutir estos sistemas.
Dentro de los Estados Unidos, los productos y servicios de Siemens son proporcionados por varias empresas operativas, incluida Siemens Industry, Inc. (SII). Cada empresa operativa proporciona los productos y servicios necesarios para su base de clientes. Por ejemplo, Siemens Energy, Inc. suministra equipos y servicios de generación, transmisión y distribución de energía de alto voltaje a empresas eléctricas.
Debido a que muchos clientes industriales y algunos comerciales e institucionales atendidos por SII también tienen importantes necesidades de distribución de energía, SII vende una variedad de productos tales como: transformadores de potencia, pararrayos, transformadores de instrumentos, relés de protección, automatización de subestaciones y aparamenta de MT. Por importantes que sean estos productos, no está dentro del alcance de este curso cubrir todos estos sistemas. Sin embargo, vale la pena discutir brevemente la aparamenta de MT.

## Slide 38
Subestación de control
El termino Subestación de control se utiliza para describir un sistema compartimentado de dispositivos coordinados utilizados para el control de distribución de energía y protección de circuitos. Esencialmente, la aparamenta realiza la misma función que los tableros de distribución descritos anteriormente, pero diferentes estándares dictan el diseño de la aparamenta. Además, debido a que la aparamenta de MT debe manejar niveles más altos de energía eléctrica y ser capaz de interrumpir corrientes de falla más altas, es más grande y de construcción más pesada.
Una gran instalación industrial recibe energía eléctrica en una subestación de la empresa de servicios públicos a altos niveles de voltaje de transmisión.
El voltaje se reduce a un nivel de voltaje medio en la subestación para su distribución en toda la instalación. Las grandes instalaciones industriales se pueden distribuir en varios acres y pueden incorporar muchos edificios grandes. Múltiples unidades de aparamenta de MT, a menudo denominadas Aparamenta blindada de MT, podría usarse si la demanda de energía es lo suficientemente grande.
GM-SG con aislamiento de aire
Aparamenta revestida de metal
Siemens fabrica varios tipos de aparamenta de media tensión para satisfacer los diversos requisitos de los clientes. Esto incluye equipos aislados en aire de MT y equipos aislados en gas con valores nominales de tensión de hasta 38 kV. Un ejemplo de un producto de aparamenta de media tensión ampliamente utilizado esAparamenta aislada en aire Siemens GM-SG de media tensión (5 a 15 kV).
La aparamenta de media tensión GM-SG está disponible en versiones resistentes y no resistentes al arco. Cuenta con un operador de disyuntor 3AH3 probado a nivel mundial de Siemens que proporciona clasificaciones de interrupción más altas, tiempos de interrupción más rápidos y requisitos de mantenimiento reducidos.
Peligro

## Slide 39
Tablero de distribución de bajo
voltaje WL con gabinete metálico
Aparamenta bajo envolvente metálica WL de baja tensión es fabricado por SII e incorpora disyuntores de potencia de baja tensión WL. La aparamenta de baja tensión WL es similar a los productos de cuadros eléctricos de Siemens, que también pueden emplear interruptores automáticos WL. Sin embargo, el tablero de distribución de bajo voltaje WL cumple con los estándares IEEE y UL que difieren de los estándares de tablero de distribución NEMA y UL.
Un conjunto de interruptores WL consta de una o más secciones verticales encerradas en metal. Las secciones finales están diseñadas para permitir la instalación de secciones adicionales. Cada sección vertical consta de hasta cuatro compartimentos auxiliares o de interruptores cerrados individualmente. El tablero de distribución WL tiene un bus horizontal clasificado para un máximo de 6000 amperios y un bus vertical clasificado para un máximo de 5000 amperios.
Aparamenta de baja tensión resistente al arco WL de Siemens
En los últimos años, muchos clientes se han vuelto más conscientes de los peligros potenciales para el personal que representan los arcos eléctricos. Un arco eléctrico es una condición que ocurre como resultado de una falla de arco de alta energía donde la energía térmica se produce repentinamente y, a menudo, de manera explosiva. Aparamenta de baja tensión resistente al arco WL está diseñado, construido y probado según IEEE C37.20.7-2007. Esto significa que proporciona un grado adicional de protección contra los peligros asociados con las fallas de arco interno.
El tablero de distribución de bajo voltaje WL resistente al arco utiliza interruptores automáticos de potencia de bajo voltaje WL y tiene una clasificación de corriente máxima de cortocircuito de arco interno de 100 kA a 580 V y 85 kA a 635 V y una duración máxima de arco de 500 mseg.

## Slide 40
Subestaciones unitarias secundarias
Algunos clientes requieren un ensamblaje integrado, llamado subestación de unidad secundaria, para dar servicio eléctrico a una instalación. Una subestación de unidad secundaria consta de un interruptor primario y uno o más transformadores conectados mecánica y eléctricamente a las secciones del tablero de distribución o de la aparamenta. Todos los elementos de la subestación están diseñados para las necesidades específicas de la aplicación.
El servicio de entrada al interruptor principal normalmente tiene una clasificación de 2,4 a 13,8 kV. El interruptor principal se usa para conectar y desconectar la subestación de la unidad secundaria del servicio entrante. La sección del transformador puede ser de tipo líquido, ventilado seco o de bobina fundida y se utiliza para reducir el voltaje a menos de 600 voltios. La sección de salida puede ser secciones de tablero de distribución o de aparamenta de baja tensión WL.
centralita o
Secciones de aparamenta
Transformador
Interruptor primario
Ejemplo de distribución de energía de
una instalación industrial pequeña
Un ejemplo del sistema de energía para una pequeña instalación industrial es el que se muestra en la siguiente ilustración. Para simplificar, solo se muestran algunos circuitos. En este ejemplo, el voltaje entrante se reduce a 4160 voltios y se aplica a la subestación unitaria secundaria de la instalación. Un transformador en la subestación de la unidad secundaria reduce el voltaje a 480 voltios, que se distribuye a varios tableros de distribución y tableros. Un transformador monofásico reduce el voltaje a 120 voltios.
Subestación unitaria secundaria
Compañía de poder
Subestación
Primario
Cambiar
Tablero de conmutadores
Transmisión
Voltaje
480 V
4,16 kV
480 V
Transformador
Panel del teclado
120 V
480 V
480 V
Tablero de conmutadores
Transformador
Panel del teclado
Panel del teclado

## Slide 41
Ejemplo de distribución de energía de
grandes instalaciones industriales
Incluso en grandes instalaciones industriales, el voltaje de suministro debe reducirse a un nivel que pueda ser utilizado por la mayoría de los equipos eléctricos. Si bien algunas máquinas requieren voltajes superiores a 480 voltios, la mayoría de las fábricas utilizan motores de CA, variadores, centros de control de motores y otros dispositivos que funcionan con 3 fases, 480 voltios y otros equipos que requieren voltajes monofásicos o trifásicos aún más bajos.
En el ejemplo que se muestra en la siguiente ilustración, la potencia se reduce en la subestación de la empresa de servicios públicos a 38 000 voltios y se aplica a la sección de entrada de la aparamenta blindada de media tensión de 38 kV de la planta industrial.
Una rama de distribución se reduce a 4160 voltios y otra a 13,800 voltios y se distribuye aún más a través de unidades de aparamenta blindada de MT. Se aplica una rama de 13.800 voltios a una subestación de unidad secundaria y se reduce aún más a 480 voltios. Más adelante en este camino, un transformador monofásico reduce el voltaje a 120 voltios.
Transmisión Voltaje
4,16k V
Subestación de servicios públicos
38 kV
Transformador
Aparamenta blindada de media tensión
Subestación unitaria secundaria
Primario
Cambiar
centralita o
Aparamenta de BT
38 kV
13,8k V
13,8k V
Transformador
Aparamenta blindada de media tensión
Aparamenta blindada de media tensión
480 V
Transformador
120 V
480 V
480 V
Transformador
Tablero de conmutadores
Panel del teclado
Panel del teclado

## Slide 42
vía de autobús
Busway es ampliamente utilizado en aplicaciones industriales para distribuir energía. Sin embargo, existen diferentes tipos de vías de autobús.vía de bus alimentador se utiliza para conducir la corriente del alimentador a las cargas que a veces están alejadas de la fuente de alimentación. electroducto enchufable, por su parte, incorpora unidades enchufables, denominadas bus plugs, que permiten distribuir las cargas a lo largo del recorrido. Muchas aplicaciones industriales requieren ambos tipos de electroductos.
Alimentador
vía de autobús
Enchufar
vía de autobús
Enchufe de autobús
Toma de corriente
Además de las secciones rectas, los recorridos de los carriles exclusivos también incluyen una serie de
componentes tales como camisetas, compensaciones, y codos utilizado para enrutar la vía de autobús a través de la instalación.
Tee
Compensar
Codo
Ejemplo de electroducto
En el siguiente ejemplo, el electroducto se usa para transferir energía desde un dispositivo de distribución ubicado fuera de un edificio a un tablero de distribución ubicado dentro de un edificio. Luego, la energía eléctrica se distribuye a varios lugares en la instalación industrial.
Exterior
Alimentador vía de autobús
Subestación de control
Tablero de conmutadores
Enchufar
vía de autobús

## Slide 43
Autobuses Siemens
Siemens fabrica una variedad de tipos de electroductos para cumplir con los diversos requisitos de las aplicaciones.
Autobuses SENTRON es una solución de distribución de energía flexible con un diseño de apilamiento de junta de un solo perno fácil de instalar, tierra opcional 200% neutra o aislada y clasificaciones de 225 a 5000 amperios.
Electroducto XJ-L es bien conocido por su excelente rendimiento, que proporciona una distribución de energía conveniente y rentable para entornos de alta tecnología, centros de datos, laboratorios y otras aplicaciones que requieren una distribución de energía constante y de calidad. Para cumplir con las demandas cambiantes de la industria, XJ-L se ha rediseñado para brindar aún más opciones y modularidad y ahora se llama Electroducto de alta densidad (HD) XJ-L. El electroducto XJ-L HD está diseñado para brindar alta confiabilidad con conexión a tierra aislada opcional, 200 % neutral y clasificaciones de hasta 400 A.
Electroducto XL-U es adecuado para aplicaciones de soldadura de alta resistencia sensibles al voltaje. Disponible en clasificaciones de 225 a 6500 amperios, XL-U Busway es una solución confiable para aplicaciones automotrices y otras aplicaciones industriales.
Vía de autobús BD presenta un diseño resistente con aislamiento de aire con un historial de más de 70 años que incluye miles de instalaciones en funcionamiento en la actualidad.
Reseña 3
El tablero aislado en aire de media tensión de Siemens cuenta con el operador de interruptor automático 3AH3 probado a nivel mundial.
Cada sección de la aparamenta de baja tensión WL de Siemens consta de hasta compartimentos auxiliares o de interruptores cerrados individualmente.
3 Un consta de un interruptor primario y uno o más transformadores conectados mecánica y eléctricamente a tableros de distribución o secciones de aparamenta.
El electroducto se usa para conducir corriente a cargas que a veces están alejadas de la fuente de energía. El carril de barras
permite que las cargas se distribuyan a lo largo del recorrido.
El electroducto Siemens cuenta con una pila de juntas de un solo perno fácil de instalar.

## Slide 44
Aplicaciones de fabricación
Hasta ahora, este curso se ha centrado principalmente en los productos de Siemens utilizados para distribuir energía en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. En todas estas aplicaciones, esta energía eléctrica también se utiliza para iluminación, calefacción, aire acondicionado, equipos de oficina y otros sistemas no industriales. Sin embargo, a diferencia de las aplicaciones comerciales y residenciales, en las aplicaciones industriales, la mayor parte de la energía eléctrica se utiliza para alimentar equipos de fabricación.
El equipo utilizado en la fabricación varía ampliamente según el volumen de producción y los tipos de procesos empleados. Como resultado, Siemens ofrece una amplia gama de productos para su uso en prácticamente todas las fases de fabricación. Muchos de estos productos son adquiridos por fabricantes de máquinas oOEM (fabricantes de equipos originales) para la reventa al usuario final. En otros casos, el usuario final puede diseñar una máquina o línea de proceso o contratar a otra empresa para que realice la ingeniería. El resultado final, sin embargo, es un sistema o proceso coordinado.
Hay una variedad de formas de representar los procesos de fabricación. Sin embargo, dado que el objetivo de este curso es presentar una descripción general de los productos de Siemens Industry, Inc., solo necesitamos tener una visión de alto nivel de los procesos de fabricación.

## Slide 45
En general, podemos decir que la mayoría de los procesos de fabricación incorporan uno o más de los siguientes tipos de procesos:
Ensamblaje de fabricación de piezas discretas
Procesamiento por lotes
Procesamiento Continuo
El tipo de proceso incluido en el proceso de fabricación general depende de los productos que se producen. Algunas industrias, por ejemplo, están dominadas por un tipo de proceso específico.
Tipo de proceso
Ejemplos de la industria
Fabricación de piezas discretas
Piezas de aviones Piezas de automóviles
Piezas eléctricas y electrónicas
Montaje
Aeronave Vehículo de motor Computadora
Procesamiento por lotes
Bebida alimenticia
Farmacéutico
Químico Petróleo
Procesamiento Continuo
Como ayuda para comprender los productos SII, la siguiente sección de este curso brinda ejemplos de productos que podrían usarse en cada uno de los tipos de procesos enumerados anteriormente. Dada la cantidad y diversidad de productos SII, solo se utilizan ejemplos representativos.

## Slide 46
Fabricación de piezas discretas
La fabricación de piezas discretas normalmente requiere el uso de varias máquinas. Las máquinas se utilizan para mover y almacenar materias primas, transformar materias primas en piezas terminadas, empaquetar y almacenar piezas, preparar piezas para su envío y una gran cantidad de actividades relacionadas.
Totalmente integrado Automatización (TIA)
Aunque las diversas máquinas utilizadas en este proceso difieren, una máquina típica necesita algún tipo de sistema de control. En el pasado, el diseño de un sistema de control, incluso para una máquina relativamente básica, requería un gran esfuerzo de ingeniería para hacer que los diversos componentes interactúen con fluidez. Ahora con SiemensAutomatización Totalmente Integrada (TIA), los componentes y sistemas compatibles están disponibles para su uso en sistemas de control de todos los tamaños. Aunque TIA abarca muchos tipos de dispositivos,Controladores SIMATIC son quizás la columna vertebral del sistema.
Máquina controlada por PLC
Un ejemplo de un controlador SIMATIC es un Controlador lógico programable (PLC) S7-1200. Un PLC es una computadora industrial que se interconecta a la máquina que está controlando en gran medida a través de susistema de entrada-salida (E/S). El sistema de E/S del PLC le permite recibir entradas de interruptores y sensores y generar salidas para dispositivos de accionamiento, como contactores y solenoides, y dispositivos de visualización, como luces indicadoras.
Luz indicadora
Puntos de salida
SIMATIC S7-1200
SIMATIC S7-1200
Puntos de entrada
Cambiar

## Slide 47
Los dispositivos de entrada
El PLC recibe señales de varios interruptores y sensores en la máquina controlada o equipo relacionado. Muchas de estas señales son condiciones de tipo encendido/apagado, también llamadasdiscreto o señales digitales. En algunos casos, las señales provienen de dispositivos manuales como pulsadores y selectores. Sin embargo, muchas entradas discretas de PLC provienen de dispositivos, como interruptores de límite o interruptores de proximidad, que se activan y desactivan mediante operaciones de máquina.
Presionar el botón
Selector
Cambiar
Límite Cambiar
Proximidad
Cambiar
Además de las entradas discretas, el PLC también puede recibir cosa análoga Entradas de sensores que varían el voltaje o la corriente a medida que varían las condiciones en la máquina o el equipo relacionado.
Las entradas, así como la condición actual de las salidas del PLC y los valores de datos internos, son analizados por el PLC mientras ejecuta su programa almacenado. El PLC utiliza este proceso para determinar las señales que envía a los dispositivos de salida que controlan el funcionamiento de la máquina o indican las condiciones de la máquina.
Dispositivos de salida
Así como algunas entradas son entradas de tipo analógico que varían en corriente o voltaje, algunas salidas también son de tipo analógico. Muchas salidas, sin embargo, son señales discretas (on/off). En algunos casos, estas señales controlan el equipo directamente. En otros casos, se utiliza un dispositivo intermedio, como un relé de control o un arrancador de motor. La siguiente ilustración muestra algunos ejemplos de los tipos de dispositivos que se pueden controlar.
Indicador
Ligero
Motor
Inicio
Señalización
Columna
Señal
Lámpara
Relé

## Slide 48
Sistema modular SIRIUS
Siemens fabrica una amplia gama de componentes y sistemas que se pueden utilizar para aplicaciones de control de máquinas. Uno de tales sistemas es elSistema modular SIRIUS de controles industriales que incorpora componentes en cada una de las siguientes categorías: conmutación, protección, arranque, monitoreo y control, detección, comando y señalización, y suministro. Cuando se necesitan requisitos de alimentación variados, el sistema modular SIRIUS ofrece una gama de opciones. Por ejemplo, los contactores y los relés de sobrecarga están disponibles en varios tamaños, desde el tamaño S00 al S12.
Contactores
Relés de sobrecarga
S00
S12
Comunicación
Además de las señales proporcionadas a un PLC a través de su sistema de E/S, un PLC a menudo también se comunica con otros dispositivos a través de uno o más puertos de comunicación. Los puertos de comunicación proporcionan una vía para que el PLC se comunique con dispositivos tales como interfaces de operador, variadores de velocidad, computadoras y otros PLC.

## Slide 49
Interfaz hombre-máquina
A Interfaz hombre-máquina (HMI) Es cualquier dispositivo que actúa como enlace entre el operador y la máquina. Sin embargo, por lo general, el término HMI se refiere a dispositivos que muestran información de la máquina o del proceso y proporcionan un medio para ingresar información de control. SiemensSIMATIC HMI Los productos brindan una variedad de opciones, desde los dispositivos de control y monitoreo del operador y el software de visualización necesarios para las interfaces a nivel de máquina hasta los sistemas escalables para el control de procesos en toda la planta.
Fuentes de alimentación SITOP
A menudo, los componentes de control de varios tipos requieren una fuente de alimentación regulada. Siemens ofrece una gama deSITOP Fuentes de alimentación reguladas de 24 VDC. Además, también están disponibles opciones para voltajes adicionales.
Ejemplo de control de máquina
En el siguiente ejemplo de máquina, un PLC S7-1200 está montado en el panel de control de una máquina. El fabricante de la máquina ha optado por utilizar dispositivos de campo que requieren alimentación de 24 VCC. La alimentación para los dispositivos de campo y el PLC la proporciona una fuente de alimentación SITOP, que se muestra junto al PLC S7-1200.

## Slide 50
A medida que el PLC S7-1200 ejecuta su programa de control, recibe entradas de interruptores manuales montados en la parte frontal del panel. También se comunica con un panel de operador SIMATIC HMI que proporciona entradas manuales del operador de la máquina o del personal de mantenimiento y muestra mensajes alfanuméricos que indican el estado de la máquina. El PLC también recibe entradas de otros dispositivos de control, como interruptores de límite o interruptores de proximidad que cambian de estado como resultado de las operaciones de la máquina.
En este ejemplo, el PLC controla relés, contactores y otros dispositivos que se encienden y apagan para controlar varios aspectos de la máquina.
SIMATIC HMI
Panel del operador
SIMATIC S7-1200
Caja moldeada
Cortacircuitos
PLC S7-1200
Fuente de alimentación SITOP
Informática Numérica Controles (CNC)
Los PLC no son los únicos sistemas de control utilizados para las máquinas. Considere, por ejemplo, el tipo de sistema de control que requieren las máquinas herramienta, como tornos, rectificadoras, punzonadoras y centros de mecanizado. Los sistemas de control de máquinas herramienta suelen incorporar un PLC, un control numérico computarizado (CNC)y componentes relacionados tales como servoaccionamientos y servomotores. Las máquinas herramienta CNC se utilizan para cortar o mecanizar según especificaciones complejas y exactas.
Siemens ofrece una gama de CNC SINUMERIK modelos, que incluye modelos para máquinas básicas, mecanizado dinámico, mecanizado de alta velocidad y CNC basado en PC. Además, Siemens ofrece servoaccionamientos y servomotores compatibles, así como otros componentes y sistemas de control de movimiento. Estos productos proporcionan el control multieje coordinado necesario para aplicaciones de fresado, taladrado, torneado, rectificado y otras aplicaciones.

## Slide 51
Servoaccionamiento
Panel del operador
Panel de control de la máquina
PLC SIMATIC S7
Servomotores
Reseña 4
Un ejemplo de un dispositivo que podría ser controlado por una salida discreta de PLC es un .
una. límite de cambio
  relé
  interruptor de proximidad
  selector
El sistema modular de controles industriales incorpora componentes en cada una de las siguientes categorías: conmutación, protección, arranque, monitoreo y control, detección, comando y señalización, y suministro.
Las fuentes de alimentación se utilizan para proporcionar un voltaje de CC regulado para alimentar varios componentes de control.
es un nombre comercial de Siemens que incluye una gama de controles numéricos computarizados utilizados para controlar máquinas herramienta.

## Slide 52
Procesos de ensamblaje
Los procesos de ensamblaje pueden implicar el ensamblaje de un sistema o subsistema completo en una ubicación. En muchos casos, sin embargo, las piezas se montan secuencialmente a través de una serie de estaciones de montaje. Las unidades que se ensamblan se mueven de una estación a otra a través de algún tipo de mecanismo de transporte, como un transportador. Cualquier estación de ensamblaje específica puede utilizar solo operaciones de ensamblaje manual o puede incluir una o más operaciones de máquina. Esto último es particularmente cierto cuando se emplean técnicas de fabricación justo a tiempo, que requieren que las piezas se fabriquen según sea necesario.
motores
Hay muchos aspectos de los procesos de ensamblaje que son similares a la fabricación de piezas discretas y, de hecho, muchas fábricas combinan ambos tipos de procesos. Por lo tanto, no debería sorprender que los productos eléctricos utilizados en ambos tipos de procesos sean a menudo los mismos. Por ejemplo, los motores de CA se utilizan en ambos tipos de procesos para convertir la energía eléctrica en energía mecánica, lo contrario de lo que hace un generador.
En los Estados Unidos, el tipo más común de motor industrial es un Tamaño de marco NEMA, motor de inducción de CA trifásico. El término “tamaño de estructura NEMA” indica que un motor tiene dimensiones de estructura que corresponden a unAsociación Nacional de Fabricantes Eléctricos especificación. La línea de productos de motores NEMA de Siemens incluye motores de uso general con estructuras ligeras de aluminio fundido a presión o de hierro fundido resistente, así como motores de servicio pesado, de servicio peligroso, de servicio inversor y verticales. Siemens también fabrica una variedad de motores demasiado grandes para corresponder a las dimensiones del marco NEMA(por encima de los motores NEMA) y motores que cumplen con Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) especificaciones.

## Slide 53
Motor NEMA
Motor CEI
Control del motor
Dondequiera que se utilicen motores, deben ser controlados. El tipo más básico de control de motores de CA consiste en encender y apagar el motor. A menudo, esto se logra mediante el uso de un arrancador de motor formado por un contactor y un relé de sobrecarga. En el ejemplo que se muestra en la siguiente ilustración, el contactor cierra sus contactos principales y arranca el motor cuando se presiona el botón de arranque. Cuando se presiona el botón Stop, el contactor abre sus contactos y detiene el motor. El relé de sobrecarga protege el motor al desconectar la alimentación del motor cuando existe una condición de sobrecarga. Aunque el relé de sobrecarga brinda protección contra sobrecargas, no brinda protección contra cortocircuitos para el cableado que proporciona energía al motor. Por esta razón, y porque se necesita un medio manual para desconectar la alimentación cerca del motor, se utiliza un disyuntor.
Arrancador de motor
Motor AC
Cortacircuitos
SOBRE I
APAGADO O
Sobrecarga
Relé de contactor
METRO
METRO
L1
L2 L3
OL OL
OL
METRO
Comienzo
Presionar el botón
OL
Detener
Presionar el botón
METRO
Auxiliar (Tenencia) Contacto
Mamá
Sobrecarga de arranque
Contacto de bobina
Centros de control de motores
Cuando solo se utilizan unos pocos motores de CA dispersos geográficamente, los componentes de control y protección del circuito asociados con un motor a menudo se instalan en un recinto cerca de cada motor. Cuando se utiliza una mayor cantidad de motores, estos componentes se concentran con frecuencia en un centro de control de motores (MCC).
Tipo/Tipo NDG
Cuadro DG
150A

## Slide 54
Un MCC es una estructura dividida en secciones con componentes de control para cada motor montados en un contenedor removible llamado bandeja o balde.
Además de las unidades de control de motores combinadas, los centros de control de motores también pueden incluir elementos como arrancadores de voltaje reducido, variadores de velocidad y PLC.
Siemens MCC tiastar han sido diseñados para incorporar una variedad de productos de Siemens que ofrecen interfaces óptimas de control de motores, comunicaciones, monitoreo, protección y automatización. Por ejemplo, los productos integrados de tiastar pueden incluir sistemas de gestión de motores SIMOCODE, arrancadores de tensión reducida SIRIUS 3R y cualquiera de varios modelos de convertidores de frecuencia de Siemens que se comunican a través de la red PROFIBUS-DP. También hay disponibles MCC tiastar de alta densidad y resistentes al arco eléctrico.
Motor SIMOCODE pro
Sistema de gestión
SIMOCODE pro es un sistema de gestión de motores modular y flexible que proporciona una protección de estado sólido multifuncional para motores de velocidad constante. SIMOCODE pro implementa todas las funciones de control y protección de motores; proporciona el seguimiento de datos operativos, de diagnóstico y estadísticos; y se comunica con el sistema de automatización a través de PROFIBUS DP.
SIMOCODE pro C es un sistema compacto y económico para arrancadores directos e inversores de voltaje pleno. Cada SIMOCODE pro C incluye una unidad básica conectada por un solo cable a un módulo de medida de corriente. También se puede conectar un panel de operador opcional a la unidad básica.
SIMOCODE pro V es un sistema variable con una gama aún mayor de funciones. Además de una unidad básica, puede incluir un módulo de medición de corriente o una combinación de módulo de medición de corriente/tensión, hasta cinco módulos de expansión y un panel de operador opcional (con o sin pantalla).

## Slide 55
UL1
PAGS
0
SIMOCODE pro V
Arrancadores de tensión reducida SIRIUS 3R
Si bien es común encender y apagar los motores instantáneamente, esta transición abrupta da como resultado subidas de tensión y descargas mecánicas que deben evitarse, especialmente cuando se trata de motores más grandes. Los arrancadores de voltaje reducido, sin embargo, aplican voltaje más gradualmente. Como resultado, el motor experimenta una corriente de irrupción reducida y la velocidad se acelera gradualmente. Hay varios tipos de arrancadores de voltaje reducido, incluidos los arrancadores de voltaje reducido de estado sólido, llamados arrancadores suaves.
El sistema modular de componentes SIRIUS 3R incluye SIRIO 3RW30 y Arrancadores suaves 3RW40 para aplicaciones estándar y Arrancadores suaves SIRIUS 3RW44 para aplicaciones de altas prestaciones.
3RW30
3RW40
3RW44
Accionamientos de CA
Aunque los arrancadores de motor pueden controlar un motor de CA para aplicaciones de velocidad constante, muchas aplicaciones requieren el control de la velocidad del motor. Ununidad de CA es un dispositivo electrónico que, además de controlar la velocidad del motor, puede controlar otras cantidades, como el par, pero eso depende de las capacidades del variador y las necesidades de la aplicación. Debido a que el tipo de motor que se controla suele ser un motor de inducción de CA y la velocidad de este motor depende de la frecuencia de la alimentación de CA aplicada, a menudo se hace referencia a un variador de CA comovariador de frecuencia, o variador de frecuencia para abreviar.
Debido a que los motores de CA están disponibles en una gama de clasificaciones y tipos y los requisitos de aplicación varían ampliamente, Siemens ofrece una amplia gama de variadores de frecuencia de CA y productos relacionados. Estos variadores se dividen en dos grandes clases, baja tensión y media tensión.
PROFIBUS-DP
SIRIO
DISPOSITIVO
ESTADO/ANULADO FALLA
DISPOSITIVO
lmax
PRUEBA/
REINICIAR
AUTOBÚS
GEN.
CULPA
SIMOCODE PRO V
DISPOSITIVO
AUTOBÚS
GEN. CULPA
SIMOCODEPRO
LISTO
LISTO
DM 24V MO TM
porque phi
22.68A
329V
72%
15.700 kilovatios
30.25A/10T Menú

## Slide 56
Accionamientos de CA de bajo voltaje
Cada una de estas clases se divide a su vez. Por ejemplo, los variadores de CA de bajo voltaje de Siemens incluyen variadores de propósito general, variadores de propósito general en gabinete, variadores de alto rendimiento y variadores de alto rendimiento en gabinete. La lista completa de variadores de CA de bajo voltaje de Siemens es demasiado extensa para describirla en este curso, pero los siguientes párrafos brindan información resumida.
SINAMICS V20 Los variadores básicos son rentables, rápidos de poner en marcha, fáciles de usar y están disponibles en una variedad de tamaños de estructura para aplicaciones de hasta 20 caballos de fuerza (HP).
En el extremo inferior del rango de potencia del variador de uso general se encuentra el SINAMICS G110, el miembro más pequeño de la SINAMICOS familia. El SINAMICS G110 está diseñado para aplicaciones monofásicas de 200-240 VCA de hasta 4 HP.
EDUCACIÓN FÍSICA L1 L2/N L3
FN
EMPUJONCITO PAGS
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Convertidores de frecuencia SINAMICS G110 AC
La familia SINAMICS también incluye una variedad de otros Serie SINAMICS G variadores para aplicaciones de propósito general más grandes, así como Serie SINAMICS S unidades diseñadas para aplicaciones de alto rendimiento.
El MICROMASTER family, otra familia de variadores de CA de bajo voltaje de Siemens, ofrece una selección de modelos que cubren el rango de potencia hasta 350 HP.
Accionamientos de CA de media tensión
Convertidores de frecuencia de CA de media tensión se encuentran en el otro extremo del rango de potencia de los convertidores de frecuencia de CA de uso general, Siemens es el proveedor líder mundial de convertidores de frecuencia de CA de media tensión. El rendimiento de nuestros convertidores de frecuencia de media tensión supera incluso los requisitos de las aplicaciones más exigentes. Siemens ofrece una línea de variadores de CA de voltaje medio que cubre el rango de 300 a 160 000 HP.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

## Slide 57
Accionamientos de CC
Aunque los motores de CA se usan más comúnmente, muchas fábricas también usan motores de CC para aplicaciones seleccionadas. En muchas de estas aplicaciones, se requiere un control preciso de la velocidad y el par del motor. Para estas aplicaciones, Siemens ofrece laSINAMICS CC MAESTRO familia.
Control de movimiento
Anteriormente en este curso, aprendió que Siemens ofrece una gama de productos para usar en aplicaciones de control de máquinas herramienta. Las aplicaciones de máquinas herramienta no son las únicas aplicaciones que requieren un control de movimiento preciso. Por ejemplo, las máquinas que se usan para fabricar productos de plástico, vidrio, metal y textiles, y las máquinas que se usan para empacar, imprimir, convertir y transportar también tienen requisitos de control de movimiento de precisión.
En algunos casos, los fabricantes de estas máquinas y sistemas prefieren soluciones completas de control de movimiento capaces de manejar diversas tareas de control de máquinas. En otros casos, estos clientes necesitan componentes específicos, como accionamientos y motores de alta precisión. En respuesta a estos variados requisitos, Siemens ofrece tantoSistemas SIMOTION así como una variedad de accionamientos de precisión, motores y productos relacionados.
Un sistema SIMOTION consta de tres partes principales: la plataforma de hardware, el software de tiempo de ejecución y el software de ingeniería. Además, hay disponibles tres tipos de plataformas de hardware SIMOTION: basadas en controlador, basadas en unidades y basadas en PC.
SIMOCIÓN C
(Plataforma basada en controlador)
SIMOCIÓN D
(Plataforma basada en unidades)
SIMOCIÓN P
(Plataforma basada en PC)
TOCAR
SIMOCIÓN D
SINAMICOS
SINAMICOS
SINAMICOS
SIMOCIÓN P
Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

## Slide 58
Sistemas de Identificación
Las aplicaciones de ensamblaje requieren con frecuencia la identificación de los objetos utilizados o fabricados. Esto se logra mediante sistemas que leen códigos, caracteres ópticos o etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID) asociadas con estos objetos.
Siemens lectores de códigos portátiles y estacionarios proporcionar lectura, verificación y reconocimiento óptico de caracteres (OCR) fiables y flexibles.
Siemens Sistemas RFID utilizar una tecnología diferente para detectar objetos. Para estos sistemas, se fija al objeto una unidad móvil de almacenamiento de datos (etiqueta). Cada etiqueta almacena información asociada con el objeto o, cuando el objeto es un contenedor, la etiqueta puede almacenar información sobre los artículos en el contenedor. Los datos almacenados en las etiquetas se pueden leer o modificar mediante dispositivos de radiofrecuencia (RF). El uso de esta tecnología simplifica el proceso de seguimiento de objetos y agiliza el flujo de material.
Sistemas de lectura de códigos
Sistemas RFID
PLC
Debido a que los procesos de ensamblaje varían en complejidad, los tipos de sistemas de control y dispositivos relacionados empleados también varían. Además de los PLC pequeños y medianos u otros sistemas de control utilizados para controlar máquinas individuales, se pueden emplear uno o más PLC más grandes para recopilar datos y coordinar la operación de parte o la totalidad del sistema.
Esta coordinación general puede incluir el control de la gama completa de dispositivos de control de motores discutidos hasta ahora, desde arrancadores de voltaje completo hasta accionamientos de precisión. Los modelos de PLC específicos utilizados dependen del tamaño y la complejidad de la aplicación.
Siemens PLC SIMATIC son los cimientos sobre los que se asienta nuestra Automatización Totalmente Integrada (TIA) se basa el concepto. Debido a que las necesidades de los usuarios finales y los fabricantes de máquinas varían ampliamente, los PLC SIMATIC están disponibles como controladores modulares convencionales, productos de automatización integrados o como controladores basados en PC.

## Slide 59
Hay una variedad de opciones de programación disponibles. Esto incluye lenguajes de programación básicos (lista de instrucciones, diagrama de escalera y diagrama de bloques de funciones), así como enfoques alternativos como S7-SCL (lenguaje de control estructurado), S7-Graph, S7-HiGraph y S7-CFC ( Gráfico de funciones continuas).
Controladores SIMATIC modulares están optimizados para tareas de control y se pueden adaptar para cumplir con los requisitos de la aplicación mediante módulos de entrada/salida (E/S), funciones especiales y comunicaciones. Ejemplos de productos en esta categoría incluyen: ¡LOGO! y Productos de microautomatización S7-1200, y S7-300, S7-400, y PLC de sistema modular S7-1500.
SIMATIC S7-1500
SIMATIC S7-400
SIMATIC S7-1200
SIMATIC S7-300
Paquetes embebidos SIMATIC son una combinación de hardware y software, preconfigurados para todas sus tareas de automatización. Ya no se necesitan piezas giratorias, lo que da como resultado un sistema extremadamente resistente con un sistema operativo adaptado y optimizado para el hardware utilizado. Cada sistema integrado une los beneficios de los controladores abiertos basados en PC con la robustez de los controladores convencionales.
Controlador basado en PC SIMATIC los usuarios confían en la robustez y la arquitectura abierta de los PC industriales junto con el potente software PLC SIMATIC WinAC. Un SIMATIC S7 está integrado en el PC industrial como un software PLC y el controlador basado en PC se configura y programa de la misma manera que otros controladores S7. Todos los componentes de automatización están integrados en un único PC industrial, lo que da como resultado una solución completa y rentable.

## Slide 60
Portal TIA
Portal de automatización totalmente integrado (TIA Portal) es un marco de ingeniería innovador que unifica múltiples herramientas de automatización en un solo entorno de desarrollo intuitivo, lo que permite realizar la programación del controlador, el diseño de la pantalla HMI y otras tareas de automatización utilizando un diseño de editor similar.
Software de interfaz hombre- máquina
Así como a menudo es necesario utilizar un PLC para coordinar el funcionamiento de varias máquinas en un proceso de ensamblaje, también suele ser necesario proporcionar una representación gráfica del estado actual de este proceso. Además de proporcionar esta representación gráfica, un sistema HMI puede proporcionar una interfaz personalizada para permitir que el personal de operación controle parte o la totalidad del proceso y para que el personal de mantenimiento obtenga información de diagnóstico del sistema.
SIMATIC WinCC (TIA Portal), SIMATIC WinCC, y Arquitectura abierta SIMATIC WinCC Las familias de productos cubren toda la gama de software de ingeniería y visualización para la interfaz hombre-máquina (HMI).
SIMATIC WinCC (TIA Portal) forma parte de un concepto de ingeniería integrado que ofrece un entorno de ingeniería uniforme para

## Slide 61
Redes Industriales
En cualquier proceso de ensamblaje complejo, la necesidad de un flujo de información rápido es fundamental. Las condiciones en cualquier punto del proceso pueden afectar todo el proceso. Esta necesidad de flujo de información a menudo requiere que los dispositivos inteligentes como PLC, sensores inteligentes, variadores, computadoras y sistemas HMI estén interconectados por uno o más redes de área local (LAN).
Una LAN es un sistema de comunicación diseñado para uso privado en un área limitada. Las LAN se utilizan en áreas de oficina y en entornos de fabricación; sin embargo, las LAN utilizadas en aplicaciones industriales deben poder funcionar de manera confiable en condiciones que no son adecuadas para equipos de oficina. Los entornos industriales suelen tener un alto nivel de ruido eléctrico y vibraciones mecánicas y un mayor rango de temperatura y humedad que el que se encuentra en los entornos de oficina.
Las especificaciones para las LAN industriales varían considerablemente según los requisitos de la aplicación. Cuestiones como la cantidad de datos que se deben comunicar, la velocidad a la que se deben comunicar los datos, la cantidad de dispositivos que se deben conectar, la confiabilidad y la inmunidad al ruido requeridas, la compatibilidad con otras redes y el costo son ejemplos de consideraciones importantes. En general, no es posible que un tipo de red maximice todas las características. Por ejemplo, es probable que una red que pueda comunicar una gran cantidad de datos en poco tiempo sea más costosa que una red que tenga requisitos más limitados.
Por lo tanto, muchas fábricas utilizan una estructura de red de varios niveles.
En el pasado, estas redes a menudo eran sistemas patentados diseñados según los estándares de un proveedor específico. Siemens es líder en la promoción de la tendencia de sistemas abiertos basados en estándares internacionales desarrollados a través de asociaciones industriales. Siemens RED SIMÁTICA ofrece una gama integrada estándar de la industria de soluciones de redes industriales, desde versiones industriales de Ethernet hasta redes a nivel de dispositivos de campo.
Ethernet se ha vuelto tan popular que se considera el estándar de facto para las comunicaciones de oficina. Ethernet industrial es una red de alto rendimiento diseñada según los estándares IEEE 802.3 (Ethernet) e IEEE
802.11 (LAN inalámbrica). Para proporcionar el rendimiento y la confiabilidad necesarios para las redes industriales de alta velocidad, Industrial Ethernet utiliza tecnología de conmutación de grado industrial. UnConmutador Ethernet industrial es un componente de red activo que permite que múltiples dispositivos se comuniquen simultáneamente a altas velocidades.

## Slide 62
La familia de productos Siemens SIMATIC NET incluye una gama de Conmutadores Industrial Ethernet SCALANCE X para adaptarse a diversos requisitos, desde redes localizadas hasta redes de toda la planta. Siemens también ofrece una amplia gama de dispositivos para interconectar componentes de red a través de cable de par trenzado, fibra óptica o señales inalámbricas. por ejemplo siemensSistema FastConnect incluye cables y conectores diseñados para aplicaciones de fábrica exigentes y un pelacables diseñado para acelerar la instalación.
Al igual que las redes de oficinas, las redes industriales también deben protegerse del acceso no autorizado y de cualquier carga de comunicación innecesaria que pueda afectar el rendimiento de la red. ESCALANCE S Los módulos y el software de seguridad brindan un enfoque integrado de la seguridad adaptado a las demandas de las redes industriales.
Donde se necesita comunicación inalámbrica, ESCALANCE W proporciona tecnología para LAN inalámbrica industrial (IWLAN) comunicación. IWLAN se basa en el estándar IEEE 802.11, pero se adapta a la necesidad de una comunicación fiable en entornos industriales ruidosos.
PROFINET es el estándar abierto de Ethernet industrial de PROFIBUS y PROFINET International (PI) y el estándar de Ethernet industrial líder en todo el mundo. PROFINET E/S, la forma más utilizada de PROFINET, maneja tanto las comunicaciones de TI no críticas como la gama completa de comunicaciones de control en tiempo real. En virtud de su capacidad para manejar tareas de control, PROFINET extiende los beneficios de la comunicación Ethernet estandarizada a dispositivos de campo distribuidos. Este enfoque permite que los dispositivos de campo de muchos proveedores se conecten fácilmente a la red. PROFINET también protege las inversiones en redes PROFIBUS existentes al simplificar su integración en una red de toda la fábrica.
PROFIBUS es el estándar de bus de campo abierto de PI. Un bus de campo es una red multipunto que proporciona un enfoque estandarizado para la comunicación de dispositivos comúnmente utilizados para la automatización de fábricas o el control de procesos. La versión de PROFIBUS más utilizada en aplicaciones de automatización de fábricas es PROFIBUS DP.
El Interfaz actuador-sensor (AS-Interface) es una red abierta y de bajo costo avalada por AS-International Association que simplifica la interconexión de actuadores y sensores con controladores. AS- Interface reemplaza el cableado complejo y las interfaces propietarias que a menudo se usan para esta interconexión con solo dos cables que transfieren datos y energía.

## Slide 63
Enlace IO es un estándar de comunicación abierto desarrollado por el grupo de investigación IO-Link de la organización internacional PROFIBUS & PROFINET en respuesta a la necesidad de una forma simple y económica de permitir la comunicación entre actuadores y sensores en un área concentrada, como un panel de control o máquina individual. IO-Link es un sistema punto a punto, no un bus de campo. Utiliza un cable de tres hilos, una fuente de alimentación de 24 V CC y un maestro IO-Link.
Seguridad integrada
La seguridad ha sido durante mucho tiempo una consideración importante en el funcionamiento de la fábrica. Como decía Werner von Siemens, fundador de Siemens en 1880, “la prevención de accidentes no debe entenderse como una norma exigida por la ley, sino como un precepto de la responsabilidad humana y de la razón económica”.
Desafortunadamente, las regulaciones son necesarias tanto para aclarar como para promover estándares apropiados. Además, estas normas deben modificarse periódicamente para adaptar los requisitos a los cambios tecnológicos.
En los últimos años, la seguridad ha cobrado una importancia aún mayor, tanto como resultado de los cambios en las normas y estándares como de la aparición de nuevas tecnologías. Como resultado, Siemens desarrolló elSeguridad integrada sistema que incluye productos que ofrecen soluciones de seguridad completas y consistentes para las industrias de producción y procesos. Porque Safety Integrated se ha desarrollado en consonancia con Siemens Automatización Totalmente Integrada (TIA), tanto los componentes estándar como los relacionados con la seguridad se combinan en un sistema uniforme.
Esto se traduce en un ahorro de costes considerable para nuestros clientes.
En la amplia gama de productos Safety Integrated se incluyen unidades de procesamiento central (CPU) SIMATIC PLC a prueba de fallas, dispositivos y sistemas de entrada/salida (E/S) SIMATIC ET 200 a prueba de fallas, controles industriales SIRIUS Safety Integrated y sistemas a prueba de fallas. accionamientos y sistemas de control de movimiento.
Dado que Safety Integrated utiliza redes probadas PROFINET, PROFIBUS y AS-Interface para la comunicación a prueba de fallas, los costos de ingeniería e instalación se reducen significativamente. Donde sea necesario, PROFIseguro y ASI seguro puede ser usado. PROFIsafe es una solución abierta para la comunicación orientada a la seguridad que utiliza servicios PROFINET y PROFIBUS. ASIsafe es la versión de seguridad del sistema AS- Interface.

## Slide 64
Sistema de ejecución de fabricación SIMATIC IT
Hay una variedad de sistemas de tecnología de la información (TI) de fabricación. Por ejemplo, las instalaciones de fabricación han utilizado durante mucho tiempo los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) para gestionar el flujo de materiales asociados con los procesos de fabricación. En los últimos años, muchas empresas también han estado utilizando un Sistema de Ejecución de Manufactura (MES). Si bien la función y la definición de un MES varían según el proveedor y el paquete de software específico adquirido, un MES está diseñado para proporcionar información de producción oportuna que permite al personal de fabricación mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos.
Siemens TI SIMATIC es un conjunto de suites de software diseñado de acuerdo con el estándar de la industria ISA-95 que funciona en armonía con los sistemas ERP. SIMATIC IT reduce el costo de implementar un MES al permitir que los clientes elijan entre un conjunto de paquetes de software para lograr la funcionalidad específica necesaria.
Reseña 5
Los centros de control de motores de Siemens han sido diseñados para incorporar una variedad de productos de Siemens que ofrecen un control de motores, comunicaciones, monitoreo, protección e interfaz de automatización óptimos.
es un sistema de gestión de motores modular y flexible que proporciona protección multifuncional de estado sólido para motores de velocidad constante.
EL sistema modular de componentes SIRIUS 3R incluye arrancadores suaves SIRIUS y para aplicaciones estándar y arrancadores suaves para aplicaciones de funciones avanzadas.
El variador de frecuencia SINAMICS está diseñado para aplicaciones monofásicas de 200-240 VCA de hasta 4 HP.
Para aplicaciones de control de movimiento, Siemens ofrece tanto sistemas
como una variedad de accionamientos de precisión, motores y productos relacionados.
Los PLC están disponibles como controladores modulares convencionales, productos de automatización integrados o como controladores basados en PC.

## Slide 65
Procesos continuos y por lotes
Hasta ahora, hemos discutido el equipo utilizado en aplicaciones de ensamblaje o fabricación de piezas discretas. Además de estos tipos de procesos de fabricación, los equipos eléctricos también se utilizan para fabricar una variedad de productos mediante procesos por lotes o continuos.
Procesos por lotes
Procesos por lotes son familiares para la mayoría de las personas ya que los usamos en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando horneamos un pastel, seguimos una receta que consiste en agregar ingredientes, revolver la mezcla, verterla en moldes para hornear, colocar los moldes en el horno durante un tiempo específico a una temperatura específica, etc. Los procesos industriales por lotes son similares. al proceso de hornear un pastel pero ampliado para producir una mayor cantidad de material.
Una variedad de productos se producen utilizando procesos por lotes. Alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, pinturas, fertilizantes y cemento son algunas de las categorías de productos producidos mediante procesos por lotes. Algunos productos, como alimentos, bebidas y productos farmacéuticos, requieren un seguimiento preciso de la información del lote por motivos de seguridad y reglamentarios.
sesenta y cinco

## Slide 66
Procesos Continuos
66
Los procesos continuos son menos entendidos por la mayoría de la gente; sin embargo, tienen algunas similitudes con los procesos por lotes. Los ingredientes deben combinarse de manera precisa en puntos precisos del proceso. Se debe mantener un control preciso de las condiciones del proceso para garantizar la calidad del producto y la seguridad de las operaciones.
Algunas industrias, como las industrias química y petroquímica, utilizan ampliamente procesos continuos. Sin embargo, muchas otras industrias utilizan procesos continuos como parte de sus operaciones para purificar el aire y el agua, tratar los productos de desecho, etc.
Tanto los procesos por lotes como los continuos utilizan muchos de los productos discutidos hasta ahora. Sin embargo, hay algunas características únicas de los procesos por lotes y continuos que requieren el uso de tipos adicionales de equipos o requieren que algunos de los equipos discutidos anteriormente se apliquen de manera diferente.
Control de circuito cerrado
Una característica de los procesos por lotes y continuos es su amplio uso de datos analógicos. Los valores analógicos pueden variar continuamente dentro de un rango específico. Los datos analógicos pueden ser representativos de temperatura, presión, caudal, peso, espesor, viscosidad, humedad o cualquier otra característica de importancia para el proceso.
Tanto los procesos por lotes como los continuos requieren un control continuo en numerosos puntos a lo largo del proceso. Además, a menudo se requiere una acción correctiva para asegurar que el proceso se mantenga dentro de las especificaciones. Este tipo de control que implica medir un valor, comparar el valor medido con un valor deseado o un punto de referencia y corregir el error se denomina control de circuito cerrado.
Punto fijo (Valor deseado)
+
Controlador
D
ispositivo de control
Proceso
-
Reacción
(Valor actual)
Transmisor
Sensor

## Slide 67
Instrumentación de Procesos
67
Debido a que los tipos de procesos y los requisitos varían ampliamente, se utilizan muchos tipos de sensores, transmisores, actuadores y otros dispositivos para la medición y el control de procesos. Las siguientes familias de productos son ejemplos de los tipos de productos de instrumentación de procesos que ofrece Siemens.
Productos SITRANS P proporciona una gama de instrumentos para medir la presión relativa, diferencial y absoluta.
Productos SITRANS T proporcionar mediciones de temperatura reales, incluso en condiciones extremas,
Productos SITRANS F incluyen caudalímetros electromagnéticos, coriolis, ultrasónicos, de pistón rotatorio, de presión diferencial, de vórtice y de área variable.
Los productos de instrumentación de procesos de Siemens incluyen una variedad de instrumentos de medición de nivel continuos y puntuales.
SIPART PS2 son posicionadores electroneumáticos inteligentes diseñados para proporcionar un control de válvula de precisión.
Los dispositivos de protección de procesos de Siemens se pueden usar para detectar situaciones como problemas de flujo, bloqueos, fallas en la pantalla, cavitación en las bombas o problemas de ruptura del filtro.
Las pantallas remotas y los registradores de procesos en papel y pantalla de Siemens ofrecen soluciones para la medición, el control y el registro de procesos.
Instrumentos de proceso de Siemens
Análisis de procesos
Muchos procesos requieren equipos analíticos para determinar la composición de los materiales. Debido a que la naturaleza del material y el análisis requerido difieren de un proceso a otro, Siemens ofrece una variedad de analizadores de procesos y sistemas de análisis de procesos.
Sistemas de pesaje
Siemens ofrece una amplia gama de productos y sistemas para tecnologías de dosificación y pesaje. Los ejemplos incluyen: electrónica de pesaje, celdas de carga, productos de pesaje de cinta y medidores de flujo de sólidos.

## Slide 68
Visualización de procesos
68
La gama de productos de operación y monitorización SIMATIC HMI incluye tres familias de software: SIMATIC WinCC (TIA Portal), SIMATIC WinCC, y Arquitectura abierta SIMATIC WinCC. Ya hemos hablado de una de estas familias, SIMATIC WinCC (TIA Portal).
SIMATIC WinCC es un sistema escalable de visualización de procesos basado en Windows, o lo que a veces se denomina sistema de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA). SIMATIC WinCC es escalable porque se puede configurar para proporcionar una funcionalidad completa de operación y monitoreo para sistemas simples de un solo usuario hasta sistemas complejos de múltiples usuarios con servidores redundantes.
Arquitectura abierta de WinCC aborda soluciones con requisitos de adaptación altamente específicos del cliente y funciones especializadas incluso en plataformas que no son de Windows.
Control de procesos
Se puede utilizar una variedad de enfoques para el control de procesos dependiendo de la complejidad del proceso que se está controlando. Un proceso por lotes pequeño a menudo se presta bien para ser controlado por un PLC o unos pocos PLC en red.
Cada vez más, las unidades de frecuencia variable (VFD) también se conectan en red a los sistemas PLC y HMI. Estos accionamientos se utilizan para controlar la velocidad de bombas o ventiladores que, a su vez, controlan el flujo de fluidos y gases. El control de flujo se logra con frecuencia mediante el uso de válvulas de control y sistemas de amortiguación de ventilación para regular el flujo mientras los motores de las bombas y los ventiladores funcionan a pleno voltaje. El uso de variadores de frecuencia para el control de bombas y ventiladores es un enfoque más eficiente desde el punto de vista energético para controlar las tasas de flujo del proceso. Se pueden obtener eficiencias adicionales mediante el uso de motores más eficientes y mediante el uso de tecnologías MCC inteligentes, como las disponibles con nuestros MCC tiastar, para integrar la gestión de motores y el control de procesos.
variador de frecuencia
Bomba

## Slide 69
Tradicionalmente, las aplicaciones de procesos medianos a grandes han sido controladas por un sistema de control distribuido (DCS) que se basa en hardware y software propietarios que a menudo no se integran bien con otros sistemas.
En comparación, Siemens PC SIMATIC 7 utiliza un enfoque más flexible. SIMATIC PCS7 utiliza hardware y software estándar de la familia SIMATIC TIA. Las capacidades uniformes de administración, comunicación y configuración de datos de TIA brindan una plataforma abierta para soluciones en aplicaciones de procesos por lotes, continuos e híbridos. Además, la tecnología de automatización uniforme también facilita la optimización de todas las operaciones de la empresa desde el nivel ERP hasta el nivel de campo.
69
Laboratorio
Sistema
Producción
Planta
Red de plantas en
Una ubicación de producción
Escalable desde pequeño sistema de laboratorio
(aprox. 160
puntos de medición)...
. . . hasta sistema distribuido con arquitectura cliente/servidor (aprox.
60.000 puntos de medición)
Todo esto y mucho mas
Ningún libro individual puede describir adecuadamente todos los productos y servicios que ofrece Siemens. Sin embargo, puede obtener más información sobre los productos y servicios de Siemens en este sitio web: www.usa.siemens.com. Mientras explora este sitio, tome nota de los sistemas y servicios adicionales que no se trataron en este libro..
Otros cursos de PASO
Esperamos que este curso, junto con nuestro curso Conceptos básicos de electricidad, le haya proporcionado una base de conocimientos que hará que nuestros otros cursos de STEP sean más útiles e interesantes para usted. Tenga este libro a mano para que pueda utilizar el glosario pictórico como ayuda en su formación adicional o en su trabajo diario.

## Slide 70
70
Reseña 6
El control implica medir un valor, comparar el valor medido con un valor deseado y corregir el error.
Los productos proporcionan una gama de instrumentos para medir la presión relativa, diferencial y absoluta.
es un sistema escalable de visualización de procesos basado en Windows.
es un sistema de control de procesos que utiliza hardware y software estándar de la familia SIMATIC TIA.

## Slide 71
Glosario pictórico
71
El glosario pictórico incluye definiciones e ilustraciones de muchos términos que se usan con frecuencia en la industria eléctrica. Los términos que están subrayados y en cursiva se incluyen en el glosario como una definición separada.
Unidad de CA
Un dispositivo electrónico utilizado para controlar la velocidad de un Motor AC . También llamado unvariador de frecuencia o un inversor . El termino accionamiento de velocidad variable se aplica a ambos Accionamientos de CA y Accionamientos de CC .
EDUCACIÓN FÍSICA L1 L2/N L3
FN
EMPUJONCITO PAGS
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Convertidores de frecuencia SINAMICS G110 AC
Motor AC
A motor que usa corriente alterna para convertir energía eléctrica en energía mecánica. Muchos motores de CA utilizados en aplicaciones industriales son motores de inducción trifásicos.
Corriente alterna (CA)
Actual que periódicamente invierte la dirección.
Corriente máxima en dirección positiva
Corriente máxima en dirección negativa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

## Slide 72
Temperatura ambiente
La temperatura del medio (como el aire) que rodea un dispositivo.
nacional estadounidense
Instituto de Normas (ANSI)
Una organización no gubernamental que promueve y coordina el desarrollo de estándares y acredita los procedimientos de otras organizaciones que desarrollan estándares.
Calibre de alambre americano
(AWG)
Un método común para especificar el tamaño del cable (área transversal). Los números más grandes representan cables más pequeños. Después de AWG n.° 1, los tamaños más grandes son AWG n.° 0, AWG n.° 00, AWG n.° 000 y AWG 0000. AWG n.° 0 se denomina de uno, AWG n.° 00 de dos, etc. .
Amperímetro
Un medidor diseñado para medir Actual .
Ampacidad
el continuo Actual calificación en amperios para un conductor.
amperio, amperio
La unidad básica para Actual . Un amperio, también llamado amperio, es igual a una corriente de 1Culombio por segundo. El símbolo de amperio es "A".
Amplitud
La variación total de una forma de onda. La amplitud se puede expresar como valor pico, valor pico a pico ovalor efectivo .
+
Valor pico
Valor pico a pico
0
Hora
Valor pico
-
Cosa análoga
Un valor que es continuamente variable. También se usa para describir circuitos que funcionan con señales analógicas.
Entrada analogica
Una entrada a un sistema que puede variar continuamente en un rango de
Actual o Voltaje como de 4 a 20 miliamperios o de 0 a 10 voltios.
72
Valores analógicos comunes
0 a 10 VCC
4 a 20mA
Célula de carga
Controlador
Entrada analogica
Sensor
Transmisor

## Slide 73
Salida analógica
73
Una salida de un sistema que puede variar continuamente en un rango de
Actual o Voltaje como de 4 a 20 miliamperios o de 0 a 10 voltios.
Valores analógicos comunes
0 a 10 VCC
4 a 20mA
Metro
Controlador
Salida analógica
transductor
Transmisor
Poder aparente
La suma vectorial de poder verdadero y Poder reactivo . La potencia aparente se calcula multiplicandoActual veces Voltaje . La unidad de potencia aparente es el voltamperio, abreviado como "VA".
Ángulo de fase
Potencia real en vatios (W)
Conjunto de conducto de arco
Un conjunto de placas de metal que rodean cortacircuitos o contactor contactos. Las rampas de arco se utilizan para reducir el daño por contacto al extinguir rápidamente el arco creado cuando se abren los contactos.
Conjunto de conducto de arco
Arco apagado por
Conjunto de conducto de arco
falla de arco
Un arco eléctrico que resulta cuando Actual fluye de manera no deseada, pero en aplicaciones residenciales, a menudo no en cantidades suficientes para hacer que se dispare un disyuntor estándar. Las fallas de arco residenciales suelen ser el resultado de un aislamiento desgastado o dañado y son una causa común de incendios. En aplicaciones más grandes, una falla de arco puede causar unaarco eléctrico .
Potencia aparente en voltios-amperios (VA)
Poder reactivo
en voltios-amperios reactivos (VAR)

## Slide 74
Indicador LED |  | Último conocido Condición de viaje
LED (A) | LED (B) | 
APAGADO | APAGADO | sobrecorriente
SOBRE | APAGADO | falla de arco
SOBRE | SOBRE | falla de arco a Tierra
Circuito de falla de arco
Interruptor (AFCI)
74
A cortacircuitos diseñado para proporcionar protección contra los efectos de un falla de arco reconociendo las características únicas del arco y desenergizando el circuito cuando se detecta una falla de arco. Los disyuntores AFCI más efectivos son los AFCI combinados que brindan protección contra los tres tipos conocidos de fallas de arco.
LED A
ESCRIBE 40C
QAFH ARCO
CULPA
TIERRA
LED B
HACR
SWD
Cortacircuitos Combinación Ty AFC
AFCI O
Clasificación de interrupción
22kA 120V
máx. RMS sim. 50/60 Hz
Prueba
Botón
PRUEBA
10707150001
Disyuntor combinado AFCI de Siemens
Arco eléctrico
Una condición que ocurre como resultado de una alta energía falla de arco donde la energía térmica se produce repentinamente y, a menudo, de forma explosiva.
Autotransformador
Un tipo de transformador en el que la bobina secundaria es parte de la bobina primaria. A menudo la secundariaVoltaje es ajustable a través de un grifo móvil.
Voltaje completo
Voltaje Reducido
Decimal codificado en binario
(BCD)
Usualmente se refiere al código 8-4-2-1 donde cuatro pedacitos se utilizan para representar dígitos decimales del 0 al 9.
Decimal | BCD
0 | 0000
1 | 0001
2 | 0010
3 | 0011
4 | 0100
5 | 0101
6 | 0110
7 | 0111
8 | 1000
9 | 1001
0 2 0
5
0000 0010 0000 0101
15

## Slide 75
Número binario
Número formado únicamente por 1 y 0 que representan potencias de dos (2). Digital el equipo usa números binarios para representar valores numéricos y la condición de encendido o apagado de los dispositivos.
Bit más significativo (MSB)
Bit menos significativo (LSB)
Poder de 2 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20
Decimal | 128 | 64 | 32 | dieciséis | 8 | 4 | 2 | 1
Binario | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
10010010 en binario = 146 en decimal
Un poco
Un 1 o 0 que representa una posición en un binario número.
Vinculación
La unión permanente de piezas metálicas para formar un camino conductor de electricidad.
Circuito derivado
una parte de un energía sistema de distribución que se extiende más allá de la final
sobrecorriente dispositivo de protección.
75
Circuitos derivados
Autobús
Un grupo de conductores utilizado para suministrar energía , datos o señales de control.
autobús horizontal
autobús vertical

## Slide 76
barra de autobús
76
A conductor que sirve como conexión común para dos o más circuitos.
Barras colectoras
Enchufe de autobús
Un dispositivo utilizado con electroducto enchufable Para proveer
energía conexiones cercanas a la carga prevista.
Enchufe de autobús
vía de autobús
Un sistema de distribución eléctrica prefabricado que utiliza barras de autobús
en un protector recinto .
vía de autobús
Soportes para electroductos
Dispositivos utilizados para suspender vía de autobús desde un techo o montarlo en una
pared.
Perchas de soporte de piso
Suspensión de trapecio
Perchas de soporte de pared
Colgador de marcos de fotos
Byte
Ocho consecutivos pedacitos .

## Slide 77
Capacidad
La propiedad de un circuito o dispositivo que le permite almacenar una carga eléctrica. El símbolo de capacitancia es "C". La unidad de capacitancia es lafaradio .
Interruptor de proximidad capacitivo
Un tipo de interruptor de detección que produce un campo electrostático para detectar la presencia de un objeto sin tocar el objeto.
Cara del sensor
Objetivo
(metálico o no metálico)
Reactancia capacitiva
La oposición a corriente alterna resultante del circuito capacidad . La reactancia capacitiva es inversamente proporcional a frecuencia (f) y capacitancia (C). El símbolo de la reactancia capacitiva es “XC.” La unidad de la reactancia capacitiva es elohm .
77
Xc = 1
2πf.c.
Condensador
Un dispositivo fabricado para tener una función específica capacidad .
Condensador (no polarizado)
o
A
do = k D
área de las placas
Distancia entre placas Constante dialéctica
Condensador (Polarizado)
+
+ o
Unidad central de procesamiento (CPU)
La parte de toma de decisiones de una computadora. También puede usarse para describir los circuitos de procesamiento junto con la memoria y otros circuitos necesarios para procesar la información.

## Slide 78
Cortacircuitos
78
Un dispositivo que se puede usar para abrir o cerrar un circuito manualmente y también abre un circuito automáticamente cuando detecta una sobrecorriente .
O
norte yo
O O
F
F
Control de circuito cerrado
Una técnica de control que compara un reacción señal representativa de un valor real con un valor deseado y responde para minimizar el error.
Punto fijo (Valor deseado)
+
Controlador
Dispositivo de control
Proceso
-
Reacción (Valor actual)
Transmisor
Sensor
Conductor
Un material que permite que los electrones se muevan fácilmente a través de él. El cobre, la plata y el aluminio son ejemplos de materiales que son buenos conductores. También se usa genéricamente para referirse a un alambre, cable o barra de autobús que está hecho de un material conductor.
Aislante
Conductor
contactor
A menudo se refiere a un dispositivo con contactos grandes que se cierran cuando se aplica corriente a su electroimán; sin embargo, también hay disponibles contactores de estado sólido. Los contactores se utilizan para controlar la potencia aplicada a motores, luces o componentes de calefacción.
Circuito de potencia
Armadura
Primavera
Contactos móviles
Bobina
Electroimán
Circuito de control
Contactos estacionarios
Circuito de potencia
Tipo/Tipo NEG
100 amperios
Marco-EG
100

## Slide 79
Relé de control
79
A menudo se refiere a un dispositivo con contactos que se abren y cierran electromagnéticamente, pero también hay disponibles relés de control de estado sólido. Los relés de control generalmente manejan corrientes más pequeñas que los contactores, pero son capaces de cambiar más rápidamente.
Unipolar Tiro único Descanso único
Doble polo Unipolar Un solo tiro Doble tiro Rotura simple Rotura simple
Circuito 1
Unipolar Tiro único
doble descanso
Circuito 1
Circuito 1
Circuito 2
Circuito 2
Circuito 1
Unipolar Doble Polo Doble Polo
Lanzamiento doble Lanzamiento doble Lanzamiento simple Apertura doble Apertura simple Apertura doble
Doble polo tiro doble doble descanso
Tipos de contacto de relé de control
Culombio
Una unidad de carga eléctrica movida en 1 segundo por una corriente de 1 amperio. Esto es igual a aproximadamente 6,24 x 1018 electrones
Ley de Coulomb
Ley que establece que los objetos cargados se atraen o se repelen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa.
A diferencia de los cargos atraen
Repeler cargas similares
Contador EMF
A Voltaje creado en un circuito inductivo que se opone a un cambio en
Actual fluir. EMF significa fuerza electromotriz.
Actual
El flujo de electrones en un circuito. La corriente se designa con el símbolo "I" y se mide enamperios .

## Slide 80
Unidad de CC
Un dispositivo electrónico utilizado para controlar la velocidad de un motor de corriente continua . El
terminoaccionamiento de velocidad variable se aplica a ambos Accionamientos de CC y Accionamientos de CA .
Accionamientos maestros SINAMICS DC
Motor de corriente continua
A motor que convierte corriente continua energía eléctrica en
80
energía mecánica.
frente muerto
Una parte delantera de un panel del teclado o tablero de conmutadores que limita la exposición a las conexiones eléctricas.
frente muerto
Delta
Un arreglo de conexión usado para el primario y/o secundario de una red trifásica. transformador .
Primario
Secundario
L1
L1
L2
L2
L3
L3
Delta-Delta ( - ) Configuración del transformador
Digital
Se usa para describir circuitos que usan señales de encendido o apagado (binario). También se usa para describir equipos que incluyen estos circuitos.

## Slide 81
Carril DIN
Un soporte de montaje fabricado para Instituto Alemán de Normalización (DIN) especificaciones. Normalmente se utiliza para montar dispositivos como pequeñosPLC , arrancadores de motor , relés de control , fuentes de alimentación y otros componentes compatibles con el riel DIN.
Carril DIN
Diodo
Un componente con dos terminales (ánodo y cátodo) que pasa Actual principalmente en una dirección. A menudo se utiliza como parte de un rectificador circuito.
Ánodo Cátodo
81
Ánodo
Cátodo
Corriente continua (CC)
Actual con una dirección constante.
Interruptor de desconexión
Un interruptor diseñado para desconectar la electricidad energía de un circuito.
E/S discreta
Entradas (I) y salidas (O) que están encendidas o apagadas.
Luz indicadora
Puntos de salida
Salida discreta
SIMATIC S7-1200
SIMATIC S7-1200
Puntos de entrada
Cambiar
Entrada discreta
1N4001

## Slide 82
10% Ciclo de trabajo |  | 50% Ciclo de trabajo | 
Sección de Distribución
A Subestación de control , tablero de conmutadores , o poder panel del teclado sección que recibe energía desde el sección de servicio y distribuye energía a otros circuitos.
Distribución
Sección
Servicio Sección
Ciclo de trabajo
La relación entre el tiempo de funcionamiento de un dispositivo y su tiempo de ciclo total. El ciclo de
trabajo normalmente se expresa como un porcentaje; por lo tanto, un dispositivo con un ciclo de trabajo del 50 % está encendido la mitad del tiempo.
SOBRE
APAGADO
SOBRE
APAGADO
Valor Efectivo
Una medida de la amplitud de corriente alterna o Voltaje . También llamado elmedia cuadrática o valor RMS. Los medidores de prueba utilizados para medir la corriente alterna o el voltaje generalmente muestran valores efectivos.
+
Valor pico 169,7 V pico
0
_
169,7 Vpico x 0,707 = 120 Veff (también expresado como VCA o Vrms)
borrable eléctricamente
Solo lectura programable Memoria (EEPROM)
Un tipo de semiconductor Memoria utilizada a menudo para el almacenamiento de datos o programas que cambian con menos frecuencia que memoria de acceso aleatorio . El contenido de los chips EEPROM se borra con pulsos eléctricos en lugar de con luz ultravioleta como con memoria borrable programable de solo lectura . Las EEPROM conservan su contenido cuando se apaga la alimentación.
82
Recinto
Una vivienda protectora. Los lineamientos para varios tipos de gabinetes eléctricos son proporcionados por elAsociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA) y el Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) .

## Slide 83
codificador
83
A menudo se refiere a un digital dispositivo que proporciona información de posición angular. Algunos codificadores proporcionan esta información como pulsos incrementales a medida que cambia la posición. Otros tipos de codificadores proporcionan una señal digital representativa de la posición absoluta.
Borrable Programable
Memoria de solo lectura (EPROM)
Un tipo de semiconductor la memoria se usa a menudo para el almacenamiento de datos o programas que cambian con poca frecuencia, si es que cambian. Las EPROMs deben ser removidas del circuito para ser borradas y reprogramadas. Las EPROM conservan su contenido cuando se apaga la alimentación.
A prueba de explosiones (XP)
A recinto del motor tipo utilizado en ubicaciones peligrosas. Los gabinetes a prueba de explosiones también están disponibles para otros tipos de equipos.
Faradio
La unidad básica de capacidad . El símbolo del faradio es "F".
Reacción
Una señal proporcionada a un circuito de control que es representativa de una condición real en una máquina o proceso.
Motor
METRO
Conducir
Reacción
Tacómetro
o codificador
Alimentador
A menudo se refiere a un conjunto de conductores que se origina en un centro de distribución principal y suministra energía a uno o más centros de distribución secundarios o sucursales.
Voltaje secundario del transformador 120/208 VCA, trifásico, 4 hilos
Comederos
Sucursales
208 VCA
Eléctrico
Calentador
208 VCA 120 VCA 208 VCA
Estacionamiento Iluminación y Aire acondicionado
Encendiendo Receptáculos
Electroducto alimentador
vía de autobús utilizado para distribuir alimentador corriente a cargas que a veces están alejadas de la fuente de alimentación.
Electroducto alimentador
Tablero de conmutadores
Placas de relleno
Placas utilizadas para cubrir espacios no utilizados en un panel.

## Slide 84
Operación de cuatro cuadrantes
84
Describe el funcionamiento de un accionamiento de velocidad variable que es capaz de proporcionar avance o retroceso esfuerzo de torsión con el motor girando en dirección hacia adelante o hacia atrás.
+ norte
primer cuadrante Rotación de CW
Segundo Cuadrante
Rotación de CW
T = Par
N = Velocidad
+ = Adelante
- = inversa
norte
norte
T
T
Frenado
Conduciendo
Conduciendo
Frenado
- T
+ T
norte
norte
T
T
Rotación a la izquierda
Tercer Cuadrante
Rotación a la izquierda
Cuarto Cuadrante
- norte
Frecuencia
La tasa de variación de una forma de onda periódica. El símbolo de la frecuencia es "f". La unidad de frecuencia eshercios .
Arrancador de voltaje completo
Un tipo de arrancador de motor a menudo se usa para motores de inducción trifásicos que aplica la línea completa Voltaje inmediatamente al motor. A veces se le llama arranque directo.
Sobrecarga
Relé
Arrancador de motor
Cortacircuitos
contactor
METRO
METRO
OL
OL
contactor
OL
L1
L2
L3
METRO
Sobrecarga
Relé
OL
METRO
Auxiliar
(Tenencia)
Contacto
Mamá
Inicio
Bobina
Sobrecarga
Contacto
Fusible
Un dispositivo diseñado para abrir un circuito cuando está clasificado Actual se supera. Esto generalmente se logra cuando se derrite un eslabón de metal en el fusible. Los fusibles renovables permiten al usuario reemplazar el enlace y los fusibles no renovables no. Los fusibles están disponibles en varios tamaños y tipos. Algunos tienen un retraso de tiempo.
Clase de fusible
Designación de una letra dada a un fusible identificar sus características de funcionamiento y construcción.
Instituto Alemán de
Normalización (DIN)
Reconocida desde 1975 como la organización de estándares que representa los intereses alemanes a nivel nacional e internacional.

## Slide 85
Tierra
85
Una conexión a tierra o a un objeto conductor como el chasis de un equipo.
Entrada de servicio
Centro de carga
Transformador Secundario
Neutral
Conductor neutro unido al electrodo
de puesta a tierra del gabinete
Electrodo de puesta a tierra
Falla a tierra
Una condición en la que Actual toma un camino involuntario para tierra . Las fallas a tierra pueden poner en peligro a las personas y dañar el equipo. Por esta razón, algunos circuitos están equipados con un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI) .
Circuito de falla a tierra
Interruptor (GFCI)
Un dispositivo diseñado para interrumpir Actual en un circuito si un falla a tierra se siente Si se instala un GFCI cerca de los receptáculos que protege, se requiere protección contra sobrecorriente por separado. Un disyuntor GFCI combina protección contra fallas a tierra, sobrecargas y cortocircuitos en un solo dispositivo.
Detección y
Circuito de prueba
Bobina de disparo
Alambre caliente
120 voltios
Neutral
Interruptor de circuito de falla a tierra
Tierra
Armónicos
La base frecuencia producido por un circuito se dice que es el fundamental frecuencia o primer armónico. Los armónicos adicionales son múltiplos del primer armónico. El tercer armónico de una fuente de alimentación de 60 Hz, por ejemplo, es 3 x 60 Hz = 180 Hz.
TIPO QPF
PRUEBA

## Slide 86
Distorsión armónica
86
El efecto de Armónicos sobre lo fundamental frecuencia . La distorsión armónica puede interferir con el funcionamiento de los dispositivos electrónicos.
Frecuencia fundamental
(primer armónico)
Forma de onda distorsionada armónicamente
Tercer armónico
Enrique
La unidad básica de inductancia . El símbolo del enrique es "H".
hercios
una unidad de frecuencia igual a un ciclo por segundo. Hertz se abrevia Hz.
hexadecimal
Un sistema numérico que utiliza potencias de 16.
Decimal
Binario BCD
hexadecimal
0 | 0 | 0000 | 0
1 | 1 | 0001 | 1
2 | 10 | 0010 | 2
3 | 11 | 0011 | 3
4 | 100 | 0100 | 4
5 | 101 | 0101 | 5
6 | 110 | 0110 | 6
7 | 111 | 0111 | 7
8 | 1000 | 1000 | 8
9 | 1001 | 1001 | 9
10 | 1010 | 0001 0000 | A
11 | 1011 | 0001 0001 | B
12 | 1100 | 0001 0010 | C
13 | 1101 | 0001 0011 | D
14 | 1110 | 0001 0100 | mi
15 | 1111 | 0001 0101 | F
dieciséis | 10000 | 0001 0110 | 10
17 | 10001 | 0001 0111 | 11
18 | 10010 | 0001 1000 | 12
19 | 10011 | 0001 1001 | 13
20 | 10100 | 0010 0000 | 14
Caballo de fuerza
una unidad de energía . Los caballos de fuerza se abrevian "HP". 1 caballo de fuerza es igual a 746vatios .
IEEE
Una organización abierta a miembros individuales que brinda una variedad de servicios para sus miembros, pero también desarrolla numerosos estándares para tecnología y prácticas. La organización ahora se conoce oficialmente como IEEE (pronunciado eye-triple-e) y ya no se refiere a sí misma como el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos.

## Slide 87
Impedancia
87
La total oposición a corriente alterna . La impedancia es la suma vectorial deresistencia y resistencia reactiva . El símbolo de la impedancia es "Z". La unidad de impedancia es elohm .
R = 10
XL = 10
XC = 10
R = 10
Inductancia
La propiedad de un circuito eléctrico que se opone a los cambios en la corriente. La inductancia se designa con el símbolo "L" y se mide enenrique .
Interruptor de proximidad inductivo
Un tipo de interruptor de detección que utiliza una bobina electromagnética para detectar la presencia de un objeto metálico sin entrar en contacto físico con él.
Inductivo Proximidad Sensor
Objetivo
(Metal)
Reactancia inductiva
La oposición a corriente alterna resultante del circuito inductancia . La reactancia inductiva es directamente proporcional a frecuencia ( f) e inductancia (l). El símbolo de la reactancia inductiva es “XL” La unidad para la reactancia inductiva es el ohm .
XL = 2πfl
Inductor
Un dispositivo fabricado para tener una función específica inductancia . Un inductor a menudo está hecho de una bobina de alambre y, a veces, se le llama bobina o estrangulador.
Inductor de núcleo de hierro
Inductor de núcleo de aire
Z = 14,14
Z = 14,14

## Slide 88
Sistema de entrada/salida (E/S)
88
La parte de un sistema de control que interactúa con el mundo real. El sistema de E/S acepta señales de interruptores y sensores, y proporciona señales a los dispositivos de activación y visualización.
E/S
Sistema
E/S
Dispositivos
Procesador
Ejemplos de E/S discretas
5 V CC, 24 V CC, 125 V CC 24 V CA, 120 V CA, 240 V CA
Ejemplos de E/S analógicas
0 a 10 VCC
- 10 a + 10 V CC 4
a 20 mA
CC de bajo voltaje
Transformador de instrumentos
Un tipo de transformador solía sentir la Voltaje o Actual de asociado conductores y proporcionar energía eléctrica proporcional a los dispositivos o circuitos de medición. Se utiliza un transformador de potencial (PT) para las mediciones de tensión y un transformador de corriente (CT) para las mediciones de corriente.
Circuito de caja aislada
Interruptor automático
Un tipo de cortacircuitos que cumple con las normas NEMA AB-1 y UL 489 para disyuntores de caja moldeada y a menudo se utiliza como interruptor principal en tableros de distribución, centros de control de motores o en otras aplicaciones que requieren un interruptor automático de caja moldeada con una clasificación de corriente continua alta.
Puerta aislada bipolar Transistor (IGBT)
Un tipo de transistor a menudo se utiliza como un dispositivo de conmutación en el inversor sección de un variador de frecuencia . Voltaje en el elemento de puerta se utiliza para controlar el Actual fluye entre el colector y el emisor.
Coleccionista
Puerta
emisor
Aislante
Un material con un alto resistencia al flujo de electrones. El plástico, el caucho, el vidrio y la mica son ejemplos de materiales que son buenos aislantes.
Internacional electrotécnico Comisión (CEI)
Una organización con sede en Ginebra, Suiza, con más de 50 comités nacionales como miembros de pleno derecho. ANSI representa a EE. UU. IEC escribe estándares internacionales para tecnologías y prácticas eléctricas y electrónicas.

## Slide 89
Organización Internacional de Normalización (ISO)
89
Una red de organizaciones de estándares de más de 150 países que desarrolla estándares voluntarios para los negocios, la ciencia y la tecnología. El nombre ISO proviene de la palabra griega “isos”, que significa igual.
Clasificación de interrupción
El nivel máximo de falla Actual que una cortacircuitos o fusible puede interrumpir con seguridad a un voltaje específico. La clasificación de interrupción también se denomina clasificación de interrupción de amperios.
Inversor
Un dispositivo que convierte corriente continua a corriente alterna . El inversor también se usa a veces como sinónimo de ununidad de CA a pesar de que un variador de frecuencia de CA generalmente incluye otros circuitos.
Inversor
+
IGBT
VCC
3 fases
Motor
-
Transformador de aislamiento
A transformador Se utiliza para limitar la transferencia de ruido eléctrico de un circuito a otro.
Joule
La unidad básica de energía eléctrica. 1 julio es igual a 1 vatiosegundo o la cantidad de energía transferida en un segundo cuando elenergía es uno vatio .
Knockear
Un lugar en un recinto donde una pieza del gabinete se puede quitar fácilmente para permitir la entrada de cables.
Lógica de escalera
Un método para programar un Controlador lógico programable que usa símbolos que evolucionaron de los diagramas usados con relés de control .
Lógica de control

## Slide 90
Límite de cambio
90
Un tipo de interruptor que abre o cierra sus contactos cuando su actuador es movido por un objeto.
Objetivo
Solenoide
Cabeza de operación
Cuerpo del interruptor
Centro de carga
Término de la industria que se utiliza para identificar una iluminación y un aparato. panel del teclado diseñado para su uso en aplicaciones residenciales y comerciales ligeras.
Red de área local (LAN)
Un sistema de comunicación que interconecta dispositivos dentro de un área limitada, pero que también puede conectarse a otras redes para una comunicación a mayor escala.
Disyuntor de potencia de bajo voltaje
A cortacircuitos, normalmente se usa como un interruptor extraíble montado en baja tensión Subestación de control, que cumple con las normas ANSI C37.13, C37.16, C37.17 y C37.50 y UL 1066.
Disyuntor de potencia
Aparamenta de baja tensión WL

## Slide 91
Interruptor principal
91
El cortacircuitos en o aguas arriba de un centro de carga , panel del teclado , tablero de conmutadores , Subestación de control u otro equipo que suministre toda la corriente para ese equipo.
Interruptor principal
Solo orejeta principal
Una designación dada para indicar que no se incluye un interruptor principal o un interruptor principal.
Terminales principales
MCM
Abreviatura de mil mils circulares. Los molinos circulares se utilizan para designar el área de la sección transversal de una rondaconductor . Un mill es igual a 1/1000 de pulgada. El área del molino circular de un conductor redondo sólido se calcula elevando al cuadrado el diámetro del conductor (en molinos). 1 MCM es 1000 mils circulares (también se muestra como 1 kcmil).
Prefijo de unidad métrica
Un prefijo agregado a una unidad de medida para aumentar o disminuir el tamaño de esa unidad de medida. Por ejemplo, el prefijo de la unidad métrica kilo puede agregarse al metro para formar una unidad de longitud (kilómetro) igual a 1000 metros. Los prefijos de unidades métricas están asociados con potencias de diez.
Ejemplos de prefijos de unidades métricas

## Slide 92
Interruptor de caja moldeada
92
A cortacircuitos encerrado en una carcasa aislada. En los Estados Unidos, los disyuntores de caja moldeada cumplen con las especificaciones NEMA AB-1 y UL 489.
SOBRE
I
APAGADO
SOBRE I
O
SOBRE I
APAGADO O
APAGADO O
Interruptor de caja moldeada
Un interruptor encerrado en el mismo tipo de carcasa aislada que un interruptor de caja moldeada . Los interruptores de caja moldeada de Siemens emplean el mismo mecanismo operativo que los interruptores termomagnéticos y magnéticos solamente. Se instala de fábrica una función instantánea preestablecida para permitir que el interruptor se dispare y se proteja a sí mismo ante una corriente de falla alta, pero el interruptor no proporciona protección contra sobrecarga térmica ni protección contra cortocircuitos.
Motor (eléctrico)
Dispositivo que transforma la energía eléctrica en energía mecánica.
Centro de Control de motores
Una estructura metálica que contiene múltiples motor unidades de control. Por lo general, los circuitos de control individuales se montan en contenedores extraíbles, a menudo denominados bandejas o cubetas.
PELIGRO ! PELIGRO ! PELIGRO
Tipo/Error NMG
Cuadro MG
800A
Tipo/Tipo NDG
Cuadro DG
Tipo/Tipo NDG
Cuadro DG
150A
150A

## Slide 93
Clase de aislamiento del motor
93
Normas establecidas por la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA) reunirse motor requisitos de temperatura que se encuentran en diferentes entornos operativos. La combinación de untemperatura ambiente de 40°C y el aumento de temperatura permitido es igual a la temperatura máxima de devanado de un motor . También se permite un margen para proporcionar un punto en el centro de lamotor Los devanados donde la temperatura es más alta.
Arrancador de motor
A menudo se refiere a un contactor y un relé de sobrecarga ensamblados para controlar remotamente el funcionamiento de un motor al mismo tiempo que proporciona protección contra sobrecargas. Esta definición se aplica a unarrancador de voltaje completo . También hay disponible una variedad de otros tipos de arrancadores.
Inducción Mutua
Un proceso que ocurre cuando las líneas de flujo magnético varían de una conductor inducir un Voltaje en un conductor adyacente. Este es el principio básico de funcionamiento de untransformador .
Eléctrico Nacional Asociación de Fabricantes (NEMA)
Una organización de fabricantes de equipos eléctricos que, entre otras cosas, desarrolla estándares para equipos eléctricos.
Código Eléctrico Nacional® (NEC®)
Un documento revisado cada tres años basado en los aportes y recomendaciones de los miembros del comité de voluntarios de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego . la intención de laComité ejecutivo nacional ®, también llamado NFPA 70®, es para describir prácticas eléctricas seguras. Aunque elComité ejecutivo nacional® es un documento de asesoramiento, su uso a menudo es exigido por los códigos de construcción estatales y locales.
Protección Nacional contra Incendios
Una organización privada sin fines de lucro con membresía internacional.
La NFPA ha sido el patrocinador del Código Eléctrico Nacional ® (Comité ejecutivo nacional ®) desde 1911.
Asociación (NFPA)
Tipo de caja NEMA
Una designación dada a un recinto en base a las normas publicadas por la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos . El tipo NEMA identifica el grado de protección proporcionado por el gabinete.

## Slide 94
 |  |  | NEMA D |  |  |  |  |  | 
 | NEMA C |  |  |  |  |  |  |  | 
NEMA-B |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Par a plena carga |  |  |  |  |  |  |  | 
Tamaño de estructura NEMA
Una designación que identifica las dimensiones del motor según los estándares proporcionados por el Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos . Los motores demasiado grandes para corresponder a los tamaños de estructura NEMA se denominan motores NEMA anteriores.
Diseño de motores NEMA
Designación de una letra basada en estándares establecidos por el Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos que corresponde a la velocidad de un motor y esfuerzo de torsión caracteristicas
94
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
% de velocidad síncrona
Neutral
Una conexión de referencia en un energía sistema de distribución.
A
480 voltios
277 voltios
B
277 voltios
480 voltios480 voltios
norte
Neutral
277 voltios
C
Ohm
La unidad básica de resistencia , resistencia reactiva y impedancia . El símbolo del ohmio es “W”, la letra griega omega.
Ohmímetro
Un medidor diseñado para medir resistencia .
% de par a plena carga

## Slide 95
Ley de Ohm
Una ley que establece que el Actual en un circuito es directamente proporcional a la Voltaje e inversamente proporcional a la resistencia .
E = Fuerza Electromotriz (Voltaje) en Voltios I =
Corriente en Amperios (Amps) R = Resistencia en ohmios
mi
R
yo =
A prueba de goteo abierto (ODP)
un motor recinto tipo que permite el flujo de aire a través del motor, pero está diseñado para evitar que los líquidos o sólidos que caen desde arriba en ángulos de hasta 15 grados con respecto a la vertical entren en el motor.
Control de bucle abierto
Una técnica de control que no utiliza un Frespuesta señal.
Punto fijo (Valor deseado)
Controlador
Dispositivo de control
Proceso
sobrecorriente
A Actual en exceso de la corriente nominal para un dispositivo o conductor . Una sobrecorriente puede resultar de unasobrecarga , cortocircuito , o falla a tierra .
Sobrecarga
Puede referirse a una condición de funcionamiento superior a la capacidad nominal de carga completa o a una Actual lo suficientemente alto como para causar daño si está presente el tiempo suficiente. Corto circuitos y fallas a tierra no son sobrecargas.
Relé de sobrecarga
Un dispositivo utilizado para proteger un motor de daños resultantes de un
sobrecarga.
95
Automático/Manual
Restablecer selección
+15% de ajuste FLA
Botón Detener
Indicador de interruptor de posición y función de prueba
Botón de prueba
Restablecimiento manual/automático
Selector
Dial de configuración actual
Botón de reinicio
Ambiente compensado
Relé de sobrecarga bimetálico
Relé de sobrecarga de estado sólido

## Slide 96
Clase de relé de sobrecarga
96
Define el tiempo que un sobrecarga condición puede existir antes de un relé de sobrecarga excursiones. Por ejemplo, un relé de sobrecarga de clase 10 permite el 600
% de los amperios a plena carga durante un máximo de 10 segundos.
2 horas
1 hora
20 minutos
10 minutos
4 minutos
2 minutos
1 minuto
30 segundos
20 segundos
clase 30
clase 20
Clase 10
10 segundos
4 segundos
2 segundos
1 segundo
1 2 3 4 5 6 10
Múltiplos de corriente de sobrecarga
Transformador tipo pedestal
un cerrado transformador montado sobre una plataforma de hormigón.
Panel del teclado
Un panel de acceso frontal que contiene sobrecorriente Dispositivos de protección para uso en el control de iluminación y electrodomésticos o energía circuitos
Interruptor de proximidad fotoeléctrico
Un tipo de interruptor de detección que utiliza la luz para detectar la presencia de un objeto sin entrar en contacto físico con el objeto.
Objetivo
Escaneo a través de haz
Objetivo
Escaneo retrorreflectante
Objetivo
Escaneo difuso
Hora de viajar

## Slide 97
Luz piloto
97
Una luz indicadora que normalmente se usa para representar una condición en una máquina o proceso.
La luz piloto RUN está encendida
La luz piloto de STOP está encendida
Funcionamiento del motor
Motor detenido
Escaneo de PLC
Un ciclo completo de ejecución de un Controlador lógico programable . La exploración del PLC implica la actualización del estado de las entradas, la ejecución del programa de usuario, la realización de funciones de diagnóstico y comunicación, y la actualización del estado de las salidas. Una exploración del PLC se ejecuta de forma repetitiva.
Escaneo de PLC
Electroducto enchufable
vía de autobús que incorpora unidades enchufables, denominadas enchufes de autobús , para permitir que las cargas se distribuyan a lo largo de la carrera.
Unidad enchufable
Posición anterior
Nueva posición
C
D
o
I
s
a
t
metro
gramo
tu
metro
norte
pags
tu
o
norte
norte
s
I
t
I
C
D
I
a
C
a
t
mi
s
I
o
R
norte
a
r
tu
gramo
pags
D
o
a
r
tmi
PAGS
O
mi
tu
t
t
tu
C
pags
mi
tu
X
mi
t
s

## Slide 98
Energía
98
La velocidad a la que se realiza el trabajo o se transforma la energía. En un circuito eléctrico, la potencia se mide envatios, o a veces en caballo de fuerza . El término potencia también se usa a menudo para referirse a la energía eléctrica y como adjetivo para describir dispositivos o circuitos diseñados para transportar un alto nivel de corriente.
Factor de potencia
La relación de poder verdadero a poder aparente en un circuito El factor de potencia también es igual al coseno del ángulo de fase.
Lógica programable
Controlador (PLC)
Un tipo de computadora industrial utilizada para controlar máquinas y procesos. El PLC acepta entradas de interruptores y sensores y utiliza estas entradas junto con otros datos y lógica de programa para controlar los dispositivos de salida.
SIMATIC S7-400
SIMATIC S7-300
Proporcional-Integral-
Control derivado (PID)
A control de circuito cerrado técnica que busca minimizar el error al reaccionar a tres valores, uno que es proporcional al error, uno que es representativo del error a lo largo del tiempo y otro que es representativo de la tasa de cambio del error.
Sensor de proximidad
Un tipo de interruptor de detección que detecta la presencia o ausencia de un objeto sin contacto físico.
Modulación de ancho de pulso
(PWM)
como se aplica a unidades de frecuencia variable , esta es una técnica para controlar el Voltaje aplicado a un motor de CA variando el ancho de pulso mientras también controla la frecuencia de los pulsos.
Presionar el botón
Un dispositivo de control utilizado para abrir y cerrar manualmente un conjunto de
contactos.
16 mm 3SB2
Presionar el botón
22 mm SIGNO
Pulsador 3SB3
30mm Clase 52
Presionar el botón

## Slide 99
Memoria de acceso aleatorio
(RAM)
Generalmente se refiere a un tipo de semiconductor memoria utilizada a menudo para el almacenamiento temporal. RAM requiere la aplicación continua de energía para retener información. Para algunos sistemas, la batería de respaldo se utiliza para evitar la pérdida de datos o programas en caso de un corte de energía.
Resistencia reactiva
La oposición a corriente alterna resultante del circuito inductancia y capacidad . El símbolo de la reactancia es "X". La unidad de la reactancia es elohm .
Poder reactivo
Energía asociado con inductancia o capacidad . La unidad de potencia reactiva es elvariable .
Memoria de solo lectura (ROM)
Generalmente se refiere a un tipo de semiconductor memoria a menudo utilizada para el almacenamiento permanente de datos o programas que no cambian.
Rectificador
Un dispositivo o circuito que convierte corriente alterna a corriente continua .
Aporte
Producción
Onda completa
Rectificador
Aporte
Producción
media onda
Rectificador
Arrancador de voltaje reducido
Un tipo de arrancador de motor que se aplica menos que la línea completa Voltaje a un motor de inducción trifásico mientras está arrancando. Hay una variedad de arrancadores de voltaje reducido. Algunos tipos usan componentes electromecánicos y otros usan componentes electrónicos. Los arrancadores electrónicos de voltaje reducido a menudo se denominande Estado sólido Arrancadores de tensión reducida o arrancadores suaves.
99
3RW30
3RW40
3RW44
Resistencia
Una propiedad de un material o circuito que se opone Actual fluir. La resistencia está simbolizada por “R” y se mide enohmios .
SIRIO
DISPOSITIVO
ESTADO/ANULADO FALLA

## Slide 100
Temperatura de resistencia
Detector (RTD)
100
Un dispositivo utilizado para detectar la temperatura que varía en resistencia a medida que
cambia la temperatura.
Resistor
Un dispositivo fabricado para tener una cantidad específica de resistencia o ser variable dentro de un rango específico de resistencia. Un reóstato es un tipo de resistencia variable de dos conductores y un potenciómetro es un tipo de resistencia variable de tres conductores.
Resistencia de valor fijo Reóstato
Potenciómetro
Raíz cuadrática media o
Valor RMS
El valor efectivo de un Actual o Voltaje . Root-mean-square es descriptivo del proceso matemático utilizado para calcular el valor efectivo de una corriente o voltaje periódico.
Rotor
El elemento rotatorio en el circuito magnético de una máquina rotatoria tal como una motor .
Interruptor de seguridad
Un tipo de interruptor cerrado que también puede incluir provisiones para fusibles. Los interruptores de seguridad de un solo paso se utilizan para proporcionar un medio para desconectar la energía. Los interruptores de doble tiro se utilizan para transferir cargas de una fuente de energía a otra o para transferir energía de una carga a otra.
Servicio General Tarea pesada
Interruptores de seguridad VBII

## Slide 101
Subestación unitaria secundaria
Un diseño coordinado que consta de uno o más transformadores unida mecánica y eléctricamente a Subestación de control o tablero de conmutadores asambleas con un saliente Voltaje calificado por debajo de 1000 voltios.
centralita o
Secciones de aparamenta de transformadores
Interruptor primario
Coordinación Selectiva
Aplicar rompedores de circuito de una manera que minimice el alcance de una interrupción en caso de falla. Los disyuntores normalmente se instalan en una disposición de derivación. En caso de falla, el interruptor eléctricamente más cercano a la falla debe dispararse primero. Esto se puede lograr dimensionando y ajustando correctamente todos los interruptores.
Selector
Un interruptor manual con múltiples posiciones de contacto.
16 mm 3SB2
Selector
22 mm SIGNO
Interruptor selector 3SB3
30mm Clase 52 Selector
Semiconductor
Un tipo de material, como el silicio, con más resistencia que un conductor , pero menor que la de un aislante . Los semiconductores se pueden fabricar para producir dispositivos tales comodiodos , transistores , tiristores , etc
101

## Slide 102
Interruptor de detección
102
Un dispositivo, a veces llamado sensor, que se enciende o apaga para indicar la presencia o ausencia de un objeto o material. Ejemplos incluyen finales de carrera y fotoeléctrico , inductivo , capacitivo , y interruptores de proximidad de sonar .
Entrada de servicio
El lugar donde energía los cables entran en un edificio.
Transformador
Centro de carga
Metro
Entrada de servicio
Factor de servicio
Un valor numérico que se multiplica por la potencia nominal de un motor. caballo de fuerza para determinar la potencia máxima a la que se debe operar el motor.
jefe de servicio
Un dispositivo utilizado para conectar vía de autobús en el entrada de servicio .
Cabezal de servicio trifásico
Cabezal de servicio trifásico
Sección de servicio
la aparamenta, tablero de conmutadores , o poder panel del teclado
sección conectada a la entrada energía .

## Slide 103
Servoaccionamiento
103
Usualmente se refiere a un dispositivo electrónico usado para controlar la velocidad y esfuerzo de torsión de un servo motor como parte de un sistema de control de posicionamiento de bucle cerrado.
servo
Motor
servo
Conducir
Máquina
(1 eje)
Controlador
Posición
Círculo
Velocidad
Círculo
codificador
o
resolver
Reacción
Servo motor
A motor diseñado con la respuesta dinámica requerida para aplicaciones de posicionamiento de circuito cerrado de precisión.
Servomotores
Punto fijo
El valor utilizado por un circuito de control como el valor deseado de una variable de proceso.
Cortocircuito
Una baja normalmente no intencionada resistencia camino para Actual .
Conductor
Aislante
Disparo de derivación
Accesorio de disyuntor que se utiliza para disparar de forma remota un
cortacircuitos .
Accesorio de disparo de derivación
Límite de cambio
Bobina
Fuente de voltaje
Presionar el botón

## Slide 104
Operación de cuadrante único
104
Describe el funcionamiento de un accionamiento de velocidad variable que puede proporcionar
esfuerzo de torsión para accionar el motor, pero no puede proporcionar par de frenado.
Deslizar
La diferencia entre el velocidad síncrona de un motor de inducción trifásico y el rotor velocidad. El deslizamiento a menudo se expresa como un porcentaje.
nortSe - norteR
nortSe = Velocidad síncrona
nortRe = Velocidad del rotor
% deslizamiento =
x100
nortSe
De Estado sólido
Se utiliza para describir equipos que contienen semiconductor
dispositivos en un circuito electrónico.
Curva de par-velocidad
Una representación gráfica de la esfuerzo de torsión proporcionada por un motor en un rango de velocidades.
300
275
250
225
Par de ruptura
200 Par de rotor bloqueado
Par de tracción
Par a plena carga
175
150
125
100
75
50
25
Deslizar
0 0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
% de velocidad síncrona Rotor
Velocidad
Placas de empalme, barras de empalme
Placas o barras utilizadas para unir la horizontal. barras de autobús de contiguas tablero de conmutadores o centro de Control de motores secciones.
División de envío n.º 1
División de envío n.º 2
}Horizontal
Barras colectoras
Placas de empalme
% de par a plena carga

## Slide 105
NEMA Tamaño | Continuo Clasificación de amperios | HP @ 230 VCA | HP @ 460 VCA
00 | 9 | 1 | 2
0 | 18 | 3 | 5
1 | 27 | 7 | 10
2 | 45 | 15 | 25
3 | 90 | 30 | 50
4 | 135 | 50 | 100
5 | 270 | 100 | 200
6 | 540 | 200 | 400
7 | 810 | 300 | 600
8 | 1215 | 450 | 900
9 | 2250 | 800 | 1600
Calificaciones de principiante
105
Arrancadores de motor se clasifican según el tamaño y el tipo de carga. NEMA y CEI calificar arrancadores de motor diferentemente. CEI -los dispositivos clasificados se clasifican de acuerdo con el funcionamiento máximo Actual . NEMA especifica tamaños del tamaño 00 al tamaño 9.
Estator
Los elementos estacionarios del circuito magnético de una máquina rotatoria como un motor.
Transformador reductor
A transformador con más vueltas de alambre en su bobina primaria que en su bobina secundaria. El transformador reductor se utiliza para reducir el primarioVoltaje a un voltaje secundario más bajo.
2:1
240 VCA
yo = 5 amperios
Bobina primaria
1800 vueltas
Bobina Secundaria
900 vueltas
I = 10 amperios
Carga
V = 120 VCA
carga
carga
Turnos primarios
Giros secundarios Voltaje secundario
Voltaje primario
Corriente Secundaria
corriente primaria
=
=

## Slide 106
Transformador elevador
A transformador con menos vueltas de alambre en su bobina primaria que en su bobina secundaria. El transformador elevador se utiliza para aumentar el primarioVoltaje a un voltaje secundario más alto.
1:2
120 VCA
yo = 10 amperios
Bobina primaria
900 vueltas
Bobina Secundaria
1800 vueltas
I = 5 amperios
Carga
V = 240 VCA
carga
carga
Turnos primarios
Giros secundarios Voltaje secundario corriente primaria
Voltaje primario = Corriente Secundaria
=
Aumento
Un aumento de al menos el diez por ciento en Actual y Voltaje que normalmente dura sólo unos pocos microsegundos.
Dispositivo de protección contra
sobretensiones (SPD)
Un dispositivo diseñado para proporcionar un grado de protección para el equipo eléctrico de los efectos dañinos de un aumento .
Tablero de conmutadores
Un panel grande o conjunto de paneles que contienen interruptores, sobrecorriente
dispositivos de protección, autobuses e instrumentos asociados. A diferencia de los tableros, los tableros de distribución a veces deben montarse lejos de una pared para permitir el acceso a los equipos montados en la parte trasera.
106
Subestación de control
Un diseño coordinado que consta de dispositivos de conmutación e interrupción y equipo asociado, como dispositivos de control y protección y medición.
Peligro

## Slide 107
Velocidad síncrona
La velocidad del campo magnético giratorio en un motor trifásico. La velocidad síncrona está determinada por la líneafrecuencia y el número de polos del motor.
120f
Velocidad síncrona (Ns) =
f = frecuencia
PAGSP = número de polos
Térmico-Magnético
Se utiliza para describir un dispositivo que utiliza calor y magnetismo como parte de sus principios operativos. Por ejemplo, un magnetotérmico cortacircuitos puede ser disparado ya sea por calor o fuerza magnética resultante de un sobrecorriente .
107
termistor
Un dispositivo utilizado para detectar la temperatura que varía en resistencia a medida que
cambia la temperatura.
tiristor
Una familia de multicapa semiconductor dispositivos de conmutación que incluyen rectificadores controlados por silicio (SCR), tiristores de desconexión de compuerta (GTO), triac y otros dispositivos similares. Los tiristores se utilizan a menudo en rectificador o energía circuitos de conmutación.
Curva de tiempo-corriente
Un gráfico que muestra cuánto tiempo antes de que un cortacircuitos se disparará en cada nivel de falla Actual .
10,000
Curva de características de corriente de tiempo Disyuntor de marco MG de Siemens
Unidad de disparo 525
1,000
100
EsItoy dentro.)
yIo (maX.)
10
II
yIo = insta Foto instantánea kup
- 20% +20%
1
. 1
. 01
Tiempos nominales de corriente continua (I )
norte
Relé de sincronización
Un relé de control que incorpora un retardo preestablecido en la respuesta del contacto. Algunos relés de temporización comienzan el retardo de tiempo cuando se energiza el relé. Otros comienzan el retardo de tiempo cuando el relé se desactiva.
Tiempo en segundos
. 1
1.0
10
100
1,000
3,000

## Slide 108
Esfuerzo de torsión
108
Una fuerza de giro o torsión. Dado que el par se expresa como una fuerza multiplicada por la longitud del radio en el que se mide la fuerza, el par se representa en unidades compuestas como libras-pie (lb-pie)
Fuerza
Distancia
totalmente cerrado
Refrigerado por ventilador (TEFC)
un motor recinto tipo que restringe el flujo de aire dentro o fuera del motor, pero usa un ventilador para soplar aire sobre el exterior del motor.
totalmente cerrado
No ventilado (TENV)
un motor recinto tipo que restringe el flujo de aire dentro o fuera del motor. Debido a que no hay aberturas de ventilación, todo el calor generado por el motor debe disiparse por conducción a través del recinto.
Transformador
Bobinas de alambre enrolladas en un marco común que permiten transferir energía eléctrica de un circuito a otro. Los transformadores que se utilizan en aplicaciones de baja frecuencia suelen estar enrollados alrededor de un núcleo de hierro para mejorar la transferencia de energía.
Transistor
A semiconductor dispositivo que generalmente tiene tres terminales, aunque los nombres de las terminales son diferentes para los diferentes tipos de transistores. Algunos tipos de transistores se utilizan como interruptores electrónicos.
Podar
La cubierta frontal de un panelboard que incluye una puerta de acceso.
Puerta de acceso
Podar
frente muerto

## Slide 109
Unidad de disparo
109
la parte de la cortacircuitos que determina cuándo se disparará el interruptor. Muchos interruptores automáticos utilizan untermomagnético o unidad de disparo sólo magnética. Otros interruptores automáticos tienen unde Estado sólido unidad de disparo con múltiples ajustes para adaptar la curva de corriente de tiempo del interruptor automático a la aplicación.
Energía
Fuente
Interruptor de estado sólido
Viaje sólido
Señal de estado
Unidad de disparo
Magnético
Pestillo
Interruptor automático
Mecanismo
Actual
Sensores
Protegido
Circuito
Poder verdadero
También llamado verdadero energía , La verdadera potencia es la potencia disipada por el circuito. resistencia . El verdadero poder es igual a I2R y se mide en vatios . El verdadero poder también es igual a lapoder aparente multiplicado por el Factor de potencia .
Interruptor de proximidad de sonda
Un tipo de interruptor de detección que usa alto frecuencia sonido para detectar la presencia de un objeto sin entrar en contacto con el objeto. A veces se hace referencia a un interruptor de proximidad ultrasónico.
Objetivo
Sonar Proximidad Cambiar
Pulso emitido
Eco
Underwriters Laboratories (UL)
Una organización independiente de certificación de seguridad de productos, Underwriters Laboratories, Inc. desarrolla estándares y prueba la seguridad de los productos. Los productos que pasan las pruebas de UL pueden llevar una marca de UL. UL tiene varias categorías de marcas según el tipo de producto probado.
Var
La unidad básica para Poder reactivo . Abreviado de volt-ampere reactivo.
Unidad de frecuencia variable (VFD)
Un dispositivo electrónico utilizado para controlar la velocidad a de un Motor AC
. Un VFD controla la velocidad del motor variando la frecuencia y el voltaje aplicado al motor. También llamado ununidad de CA .

## Slide 110
Unidad de velocidad variable
Un dispositivo de accionamiento electrónico utilizado para controlar la velocidad de un
motor eléctrico. Este término se aplica a ambosAccionamientos de CA y Accionamientos de CC .
Control de vectores
Una técnica empleada por algunos unidades de frecuencia variable que implica cálculos de Motor AC vectores de corriente y control preciso del flujo del motor para proporcionar una excelente velocidad y esfuerzo de torsión control.
Voltio
La unidad básica de Voltaje . El símbolo de voltios es "V".
Voltaje
También llamada diferencia de potencial, fuerza electromotriz o CEM. El voltaje es una fuerza que, cuando se aplica a unconductor , causas Actual fluir. El voltaje está simbolizado por "E" o "V" y se mide envoltios
.
110
Voltímetro
Un medidor diseñado para medir Voltaje .
Operación de voltios por hercio (V/Hz)
Describe el funcionamiento de muchos unidades de frecuencia variable que controlan la velocidad de un motor de CA variando la frecuencia de El Voltaje aplicado al motor mientras se mantiene una relación constante de voltaje a frecuencia.
Vatio
La unidad básica de electricidad energía . El símbolo de vatio es "W".
Palabra
Generalmente uno o más bytes utilizado para representar instrucciones o datos en digital equipo.
Y
Un arreglo de conexión usado para el primario y/o secundario de una red trifásica. transformador .
Primario Secundario
L1 L1
L2 L2
norte
norte
L3 L3
Configuración del transformador Wye-Wye (YY)

## Slide 111
111
Revisar las respuestas
Opinión 1
1) Medidor de red; 2) Centros de medición Uni-Pak, Power Mod con medición modular QuickSystem; 3) 100, 225; 4) combinación; 5) VEL.
Revisión 2
1) 400; 2) 1200; 3) 2000; 4) SPI; 5) LV; 6) WL;
7). general, pesado, doble tiro.
Reseña 3
1) GM-SG; 2) cuatro; 3) subestación unitaria secundaria;
4) Alimentador, enchufable; 5) SENTRON.
Reseña 4
1) segundo; 2) SIRIO; 3) SITOP; 4) SINUMERIK.
Reseña 5
1) tiaestrella; 2) SIMOCODE pro; 3) 3RW30, 3RW40, 3RW44;
4) G110; 5) SIMOCIÓN; 6) SIMÁTICO.
Reseña 6
1) circuito cerrado; 2) SITRANS P; 3) SIMATIC WinCC;
4) SIMATIC PCS 7.

## Slide 112
Instrucciones del examen final
112
Antes de realizar el examen final, se recomienda que elimine los archivos temporales de Internet del navegador web de su computadora. Para la mayoría de las versiones deexplorador de Internet, puede hacerlo seleccionando opciones de Internet desde el Instrumentos menú y luego haciendo clic en el Borrar archivos botón. Si no realiza este paso, es posible que vea una puntuación de 0 % después de enviar su examen para su calificación.
El examen final de este curso está disponible en línea en http:// www.usa.siemens.com/step. Esta página web proporciona enlaces a todos nuestros cursos en línea de quickSTEP. Para completar el examen final de este curso, haga clic en elConceptos básicos de productos eléctricos Enlace.
A continuación, mueva el mouse hacia la izquierda para que aparezca la barra de navegación y seleccione el Examen final Enlace. Aparecerá la página del examen final.
Después de completar el examen final, haga clic en el calificar el examen botón en la parte inferior de la página. Su puntaje en el examen se mostrará junto con las preguntas que falló.
Si obtiene un 70 % o más en el examen, se le darán dos opciones para mostrar e imprimir un certificado de finalización. ElImprimir certificado opción le permite visualizar e imprimir el certificado sin guardar su puntuación en nuestra base de datos y el Guardar puntuación La opción le permite guardar su puntaje y mostrar e imprimir su certificado. La opción Guardar puntuación está pensada principalmente para que la utilicen nuestros distribuidores y empleados de Siemens.