## Slide 1: Máquinas eléctricas
Técnica de propulsión
2. edición

## Slide 2
Técnica de propulsión
© hps SystemTechnik
Lehr- + Lernmittel GmbH
Altdorfer Strasse 16 88276 Berg / Alemania
Teléfono:
Fax: Internet:
Correo electrónico:
+49 7 51 / 5 60 75 80
+49 7 51 / 5 60 75 17
www.hps-systemtechnik.com export@hps-systemtechnik.com
Nº de pedido: V 0170
Todos los derechos reservados, incluidos los de la traducción. Ninguna de las partes de esta publicación puede ser re- producida por ningún medio (impresión, fotocopias o cualquier otro procedimiento) ni procesada, copiada o difundida a través de sistemas electrónicos sin la autorización por escrito de hps System Technik. Esto no se aplicará a las excep- ciones citadas expresamente en los §§ 53, 54 UrhG (Ley de propiedad intelectual).
Código: 0.7.3

## Slide 3
Máquinas eléctricas
Prólogo
Prólogo
El presente manual de ensayos "Máquinas eléctricas“ ofrece una introducción al uso, funcionamiento, com- portamiento funcional y conexión de las máquinas de corriente alterna y de corriente continua más importan- tes.
Para trabajar con este manual es indispensable tener conocimientos básicos de matemáticas, magnetismo y electrotecnia.
Todos las máquinas que se utilizan aquí funcionan con tensiones de alimentación que implican peligro de electrocución. Por ello es indispensable cumplir las disposiciones de seguridad según VDE 0100 y 0105, así como las normas para la prevención de accidentes durante la construcción de los circuitos de medición y al llevar a cabo cada uno de los ensayos.
Si en los ensayos se emplean motores de terceros sin sensores térmicos se recomienda utilizar, según la potencia del motor, un conmutador de protección del circuito del motor (p. ej., la serie 2231 de hps System- Technik).
Es indispensable cumplir las normas de seguridad relativas al uso del sistema para la realización de los en- sayos que figuran en el capítulo 2.1.
Los resultados de las mediciones pueden presentar tolerancias hasta de un 20 % debido al calentamiento de los motores y a las fluctuaciones de la tensión de alimentación.
La tensión del inducido de la fuente de alimentación universal hps (modelo 2740.1) se genera mediante un control del ángulo de fase que provoca desviaciones en el campo de tensiones inferior. Por ello, para medir la tensión del inducido se recomienda utilizar un multímetro RMS o de valor eficaz. Asimismo se recomienda el empleo de instrumentos analógicos por sus mejores posibilidades de ajuste.
En este manual se emplean los siguientes motores:
Máquina de corriente continua de excitación en derivación (modelo 2701)
Máquina de corriente continua de excitación en serie (modelo 2702)
Máquina de corriente continua con excitación mixta (modelo 2703)
Máquina de corriente continua con excitación compuesta (modelo 2704)
Motor universal (modelo 2705)
Motor asincrónico trifásico (modelo 2707)
Motor de inducción de anillos rozantes (modelo 2708)
Motor Dahlander (modelo 2709)
Motor asincrónico trifásico con devanados separados (modelo 2710)
Máquina sincrónica (modelo 2711)
Motor de condensador (modelo 2715)
www.hps-systemtechnik.com

## Slide 5
Máquinas eléctricas
Índice
www.hps-systemtechnik.com
I
Índice
1 Información de interés acerca de las máquinas eléctricas ............................................................. 1 1.1 Máquinas eléctricas en general ............................................................................................................. 1
1.2 Formas de construcción tipificadas ....................................................................................................... 1
1.3 La estructura .......................................................................................................................................... 1
1.4 Refrigeración y ventilación..................................................................................................................... 1
1.5 Clases de material aislante.................................................................................................................... 2
1.6 Motores y su comportamiento funcional ................................................................................................ 2
1.7 El sentido de giro ................................................................................................................................... 2
1.8 El modo de funcionamiento como criterio de selección de un motor .................................................... 3 1.9 El grado de protección como medida de seguridad .............................................................................. 4 1.10 La placa de características como información para el usuario.............................................................. 4 1.11 Denominaciones de bornes ................................................................................................................... 5 1.12 Rendimiento y pérdidas ......................................................................................................................... 6
Indicaciones importantes para la puesta en funcionamiento del sistema .................................... 7
  Indicaciones de seguridad para la puesta en funcionamiento del sistema ........................................... 7 2.2 Empleo de un conmutador de protección del circuito del motor............................................................ 8 2.3 Ensayo de curvas características con un registrador XY ...................................................................... 9 2.4 La atenuación del par del dispositivo de control .................................................................................... 9
3 El motor asincrónico trifásico (MAT) con rotor en cortocircuito o rotor de jaula de ardilla...... 10 3.1 La estructura del motor........................................................................................................................ 10 3.2 La velocidad del campo giratorio ......................................................................................................... 11 3.3 Par y deslizamiento.............................................................................................................................. 11 3.4 El comportamiento funcional ............................................................................................................... 12 3.5 La conexión del motor ......................................................................................................................... 12 3.6 El arranque en estrella / en triángulo ................................................................................................... 13 3.7 Funcionamiento en red monofásica .................................................................................................... 14 3.8 Ensayos sobre el MAT con rotor en cortocircuito ................................................................................ 15 3.8.1 Puesta en marcha del MAT con rotor en cortocircuito ........................................................................ 15
3.8.2 Funcionamiento de un MAT con conexión en estrella y conexión en triángulo................................... 17 3.8.3 Rendimiento, corriente y factor de potencia de un MAT...................................................................... 20
4 El motor Dahlander............................................................................................................................ 23
4.1 La estructura del motor........................................................................................................................ 23
4.2 El comportamiento funcional ............................................................................................................... 23
4.3 La conexión del motor ......................................................................................................................... 24
4.4 Ensayos sobre el motor Dahlander ..................................................................................................... 25
4.4.1 Puesta en marcha del motor Dahlander .............................................................................................. 25
4.4.2 Funcionamiento del motor Dahlander a velocidad baja y alta ............................................................. 27
4.4.3 Rendimiento, corriente y factor de potencia del motor Dahlander....................................................... 30
5 El motor asincrónico trifásico (MAT) con devanados separados ................................................ 33 5.1 La estructura del motor........................................................................................................................ 33
5.2 El comportamiento funcional ............................................................................................................... 33

## Slide 6
Máquinas eléctricas
Índice
www.hps-systemtechnik.com
II
5.3 La conexión del motor.......................................................................................................................... 33
5.4 Ensayos sobre el MAT con devanados separados.............................................................................. 34
5.4.1 Puesta en marcha del MAT con devanados separados ...................................................................... 34
    Funcionamiento del MAT (devanados separados) a velocidad baja y alta.......................................... 36
    Rendimiento, corriente y factor de potencia del MAT con devanados separados............................... 39
6 El motor de inducción de anillos rozantes...................................................................................... 42
6.1 La estructura del motor ........................................................................................................................ 42
6.2 El comportamiento funcional................................................................................................................ 42
6.3 La conexión del motor.......................................................................................................................... 43
6.4 Ensayos sobre el motor de inducción de anillos rozantes ................................................................... 44
6.4.1 Puesta en marcha y óptima resistencia en el arranque....................................................................... 44
6.4.2 Curvas características del motor de inducción de anillos rozantes ..................................................... 47
7 El motor de condensador.................................................................................................................. 52
7.1 La estructura del motor ........................................................................................................................ 52
7.2 El comportamiento funcional................................................................................................................ 53
7.3 La conexión del motor.......................................................................................................................... 53
7.4 Ensayos sobre el motor de condensador ............................................................................................ 54
7.4.1 Puesta en marcha del motor de condensador ..................................................................................... 54
    Funcionamiento del motor con condensador permanente y condensador de arranque ..................... 56
    Rendimiento, corriente y factor de potencia del motor de condensador ............................................. 59
8 La máquina sincrónica ...................................................................................................................... 62
8.1 Estructura de la máquina ..................................................................................................................... 62
8.1.1 La máquina de polos salientes ............................................................................................................ 62
8.1.2 La máquina de polos lisos ................................................................................................................... 62
8.1.3 El devanado amortiguador ................................................................................................................... 63
8.2 Tipos de excitación de los generadores sincrónicos ........................................................................... 63
8.3 El comportamiento funcional como generador .................................................................................... 64
8.4 Sincronización en modo generador ..................................................................................................... 64
8.5 Funcionamiento de la máquina sincrónica como motor ...................................................................... 65
8.5.1 El comportamiento funcional como motor ........................................................................................... 65
8.5.2 Sobrealimentación del motor sincrónico ............................................................................................. 66
8.5.3 El motor sincrónico como desfasador.................................................................................................. 67
8.5.4 Control de velocidad en el motor sincrónico ........................................................................................ 67
8.6 La conexión de la máquina .................................................................................................................. 67
8.7 Ensayos sobre el generador sincrónico............................................................................................... 68
8.7.1 Puesta en marcha y característica de vacío del generador sincrónico ............................................... 68 8.7.2 Característica de carga del generador sincrónico ............................................................................... 71
8.7.3 Sincronización de la red y característica de control del generador sincrónico .................................... 74 8.8 Ensayos sobre el motor sincrónico ..................................................................................................... 77
8.8.1 Puesta en marcha y característica de carga del motor sincrónico ..................................................... 77 8.8.2 Curvas en V del motor sincrónico ........................................................................................................ 80
9 Información de interés acerca de las máquinas de corriente continua ....................................... 84 9.1 La estructura ........................................................................................................................................ 84 9.2 La función del colector ......................................................................................................................... 85

## Slide 7
Máquinas eléctricas
Índice
www.hps-systemtechnik.com
III
9.3 El comportamiento funcional ............................................................................................................... 85
9.4 Los campos de la máquina de corriente continua ............................................................................... 85
9.5 Métodos de arranque para máquinas de corriente continua ............................................................... 87
9.6 Control de velocidad en máquinas de corriente continua.................................................................... 87
9.7 Inversión del sentido de giro en máquinas de corriente continua........................................................ 88 9.8 Tipos de máquina de corriente continua.............................................................................................. 88
9.9 Denominaciones de bornes en máquinas de corriente continua......................................................... 89
9.10 Métodos de frenado para máquinas de corriente continua ................................................................. 89
10 La máquina de corriente continua de excitación en derivación ................................................... 90 10.1 Estructura de la máquina..................................................................................................................... 90
10.2 El comportamiento funcional como motor ........................................................................................... 90
10.3 El comportamiento funcional como generador .................................................................................... 90
10.4 Puesta en marcha de la máquina ........................................................................................................ 91
10.5 La conexión de la máquina .................................................................................................................. 92
  Ensayos sobre el motor de corriente continua de excitación en derivación ........................................ 93
    Puesta en marcha de la máquina de corriente continua de excitación en derivación ......................... 93
    Característica de vacío del motor de corriente continua de excitación en derivación ......................... 95
    Comportamiento respecto a la velocidad de giro del motor de corriente continua de excitación en derivación con debilitamiento del campo ...................................................................................................... 97
    Característica de carga del motor de corriente continua de excitación en derivación ...................... 100
  Ensayos sobre el generador de corriente continua de excitación en derivación ............................... 102
    Característica de carga del generador de corriente continua en derivación autoexcitado ................ 102
    Característica de carga del generador de corriente continua en derivación de excitación independiente.................................................................................................................................... 104
11 La máquina de corriente continua de excitación en serie........................................................... 107 11.1 Estructura de la máquina................................................................................................................... 107
11.2 El comportamiento funcional como motor ......................................................................................... 107
11.3 El comportamiento funcional como generador .................................................................................. 107
11.4 Puesta en marcha de la máquina ...................................................................................................... 107
11.5 La conexión de la máquina ................................................................................................................ 108
  Ensayos sobre el motor de corriente continua de excitación en serie............................................... 109
    Puesta en marcha de la máquina de corriente continua de excitación en serie ............................... 109
    Característica de carga del motor de corriente continua de excitación en serie............................... 111
  Ensayos sobre el generador de corriente continua de excitación en serie ....................................... 114
    Característica de carga del generador de corriente continua de excitación en serie........................ 114
12 La máquina de corriente continua con excitación mixta............................................................. 116 12.1 Estructura de la máquina................................................................................................................... 116
12.2 El comportamiento funcional como motor ......................................................................................... 116
12.3 El comportamiento funcional como generador .................................................................................. 116
12.4 Puesta en marcha de la máquina ...................................................................................................... 117
12.5 La conexión de la máquina ................................................................................................................ 117
  Ensayos sobre el motor de corriente continua con excitación mixta ................................................. 118
    Puesta en marcha de la máquina de corriente continua con excitación mixta.................................. 118
    Características de carga del motor de corriente continua con excitación mixta sin debilitamiento
del campo .......................................................................................................................................... 120

## Slide 8
Máquinas eléctricas
Índice
www.hps-systemtechnik.com
IV
    Característica de vacío del motor de corriente continua con excitación mixta y debilitamiento
del campo .......................................................................................................................................... 122
    Característica de carga de la máquina de corriente continua con excitación mixta como motor
en derivación...................................................................................................................................... 125
13 La máquina de corriente continua con excitación compuesta ................................................... 127 13.1 Estructura de la máquina ................................................................................................................... 127
13.2 El comportamiento funcional como motor ......................................................................................... 127
13.3 El comportamiento funcional como generador .................................................................................. 128
13.4 Puesta en marcha de la máquina ...................................................................................................... 128
13.5 La conexión de la máquina ................................................................................................................ 128
  Ensayos sobre el motor de corriente continua con excitación compuesta ........................................ 129
    Puesta en marcha de la máquina de corriente continua con excitación compuesta......................... 129
    Tipos de devanado mixto del motor de corriente continua con excitación compuesta ..................... 131
    Características de carga de la máquina de corriente continua con excitación compuesta como
motor en serie .................................................................................................................................... 135
  Ensayos sobre el generador de corriente continua con excitación compuesta ................................. 138
    Tipos de devanado mixto del generador de corriente continua con excitación compuesta .............. 138
    Característica de carga de la máquina de corriente continua con excitación compuesta como generador en serie ............................................................................................................................. 142
14 El motor universal............................................................................................................................ 145
14.1 La estructura del motor ...................................................................................................................... 145
14.2 El comportamiento funcional.............................................................................................................. 145
14.3 La conexión del motor........................................................................................................................ 146
14.4 Ensayos sobre el motor universal ...................................................................................................... 147
14.4.1 Puesta en marcha del motor universal .............................................................................................. 147
    Características de carga del motor universal en modo de corriente continua................................... 149
    Características de carga del motor universal en modo de corriente alterna ..................................... 152
Soluciones Anexo
Instrumentos de medición necesarios.............................................................................................................A 1
Matriz de correlación .......................................................................................................................................A 2
Láminas
Dispositivo de control (modelo 2730). ............................................................................................................. F 1
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1). ....................................................................................... F 2
Resistencia universal (modelo 2750). ............................................................................................................. F 3

## Slide 9
Máquinas eléctricas
Información de interés acerca de las máquinas eléctricas
www.hps-systemtechnik.com
1
1 Información de interés acerca de las máquinas eléctricas
1.1 Máquinas eléctricas en general
Para la comprensión de una máquina eléctrica se requieren amplios conocimientos físicos sobre magnetis- mo, conductores recorridos por una corriente eléctrica, conductores estáticos y conductores móviles dentro de un campo magnético.
Los generadores y motores se agrupan bajo la denominación "máquinas eléctricas rotativas". Las máquinas eléctricas utilizan la acción magnética. Los generadores transforman la energía mecánica invertida en ener- gía eléctrica; los motores, en cambio, transforman la energía eléctrica invertida en energía mecánica.
La clasificación de las máquinas eléctricas se realiza según su modo de funcionar: p. ej., dependiendo de si son máquinas de corriente continua, máquinas sincrónicas, máquinas asincrónicas, etc. El funcionamiento de las máquinas es reversible; la expresión "máquinas eléctricas" es, por tanto, un término genérico. Sólo su uso determina si se trata de un motor o un generador.
Los transformadores son máquinas eléctricas "estáticas" y transforman tensiones o corrientes eléctricas ele- vadas en otras con valores menores o a la inversa.
1.2 Formas de construcción tipificadas
Las formas de construcción de las máquinas eléctricas están tipificadas. Como símbolo se utiliza una letra seguida de un número, p. ej., B 3. En este ejemplo se trata de un motor con un extremo de eje y montaje con pedestal (véase la ilustración 1.2.1). El símbolo ofrece información sobre el cojinete, la suje- ción, la disposición de montaje y el eje. La forma de construc- ción garantiza unas dimensiones idénticas aunque los fabrican- tes sean distintos. Encontrará información detallada sobre las formas de construcción editada en libros de bolsillo actuales o en las convenciones DIN e IEC.
1.3 La estructura
La parte fija de una máquina eléctrica rotativa se denomina soporte o estator, la parte giratoria se denomina inducido o rotor.
En la estructura de una máquina eléctrica se distingue entre las piezas que conducen la corriente eléctrica o el flujo magnético y las piezas de construcción o diseño.
1.4 Refrigeración y ventilación
Durante el funcionamiento de las máquinas eléctricas giratorias se producen pérdidas que conllevan el ca- lentamiento. Esta así llamada pérdida calorífica debe limitarse o intercambiarse con el entorno hasta alcan- zar un equilibrio térmico. Un calentamiento demasiado elevado puede destruir el aislamiento de los arrolla- mientos o devanados y, por ello, dejar la máquina inservible.
La mayoría de máquinas eléctricas suelen ser autorefrigeradas: una paleta del ventilador unida al rotor trans- porta el aire frío y lo pasa por las partes de la máquina que deben refrigerarse. También la superficie de la carcasa desprende calor al entorno. Cuanto más efectiva sea la autorefrigeración, menor podrá ser el tama- ño del motor con igual potencia. Además de las de autorefrigeración, también hay máquinas con ventilación forzada. En ese caso, el aire refrigerante lo crea un ventilador con accionamiento propio o un refrigerante fluye por algunas piezas de la máquina.
B 3 | B 5 | V 8
Ilustración 1.2.1 Ejemplos de formas de con- figuración

## Slide 10
Máquinas eléctricas
Información de interés acerca de las máquinas eléctricas
www.hps-systemtechnik.com
2
1.5 Clases de material aislante
Los devanados de las máquinas estándar eléctricas están fabricados con hilos esmal- tados aislados. Pero con frecuencia una máquina debe funcionar con temperaturas ambientales altas. Por ello, existen distintas clases de material aislante que presentan unas temperaturas máximas admitidas (véase la tabla arriba).
1.6 Motores y su comportamiento funcional
El comportamiento funcional de un motor se valora según su comportamiento respecto al par/a la velocidad de giro. En función del tipo de motor, la velocidad de giro con funcionamiento en vacío es mayor que con carga nominal. La variación de velocidad (deslizamiento nominal) se indica con un porcentaje de la velocidad nominal.
El comportamiento funcional de las máquinas eléctricas se clasifica en cuatro grupos:
Comportamiento sincrónico
La variación de velocidad es cero (motor sincrónico), es decir, la velocidad no desciende con la carga.
Comportamiento de excitación en derivación
La variación de velocidad es < 10 % (motor de corriente continua de excitación en derivación, motor asincrónico monofásico y trifásico, motor trifásico de excitación en derivación).
Comportamiento de excitación mixta
La variación de velocidad se encuentra entre el 10 y el 25 % (motor trifásico de inducción de anillos rozantes y grado de deslizamiento fijo, motor monofásico con excitación mixta).
Comportamiento de excitación en serie
La variación de velocidad es > 25 % (motor de corriente continua de excitación en serie y, motor mono- fásico de excitación en serie).
1.7 El sentido de giro
El sentido de giro del rotor de una máquina eléctrica se de- termina siempre tras observar el muñón del eje en el lado de accionamiento. Si se trata de una marcha dextrógira, el rotor gira en el sentido de las agujas del reloj, si la marcha es levógira, el giro del rotor es en sentido contrario al de las agujas del reloj (véase la ilustración 1.7.1). Cualquier motor tiene un lado A y un lado B.
Lado A:
Eje motor o de transmisión.
En caso de dos extremos del eje distintos: el diámetro grande del eje.
En caso de los dos extremos del eje iguales: p. ej., enfrente de los anillos rozantes o del colector.
Lado B:
Ventilador (en caso de máquinas especiales, el ventilador también puede encontrarse en el lado A).
El diámetro pequeño del eje.
Lado de los anillos rozantes o del colector (ventilador)
Clase de material aislante o aislamiento | Temperaturas máximas admitidas en régimen continuo
Y | 90° C
E | 120° C
F | 155° C
H | 180° C
Rechtslauf
Linkslauf
A-Seite
B-Seite
Ilustración 1.7.1 Determinación del sentido de giro del motor
Lado A Lado B
Marcha dextrógira
Marcha levógira

## Slide 11
Máquinas eléctricas
Información de interés acerca de las máquinas eléctricas
www.hps-systemtechnik.com
3
1.8 El modo de funcionamiento como criterio de selección de un
motor
El modo de funcionamiento es muy importante al elegir un motor eléctrico. Por ejemplo, un motor con cargas puntu- ales no se calienta tanto como con una carga continua y, por ello, puede seleccionarse de menores dimensiones. Se distinguen los modos de funcionamiento S1 a S9:
En el caso del servicio continuo (SC) S1 (véase la ilustración 1.8.1), la duración del servicio con carga no- minal es tan larga que se alcanza la temperatura de régimen permanente. Son motores adecuados para un servicio continuo, es decir, pueden funcionar "constan- temente" con su carga nominal.
En el caso del servicio temporal o de corta duración S2 (véase la ilustración 1.8.2), la duración del servicio comparada con la pausa que le sucede estan corta que no se alcanza la temperatura de régimen perma- nente. En la siguiente pausa más prolongada, el motor se enfría hasta alcanzar la temperatura inicial.
En el caso del servicio intermitente S3, S4, S5 (véa- se la ilustración 1.8.3), las pausas son cortas. No son suficientes para que el motor se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente.
  Se trata de un S3 si la intensidad de arranque es irrelevante para el calentamiento del motor.
  Se trata de un S4 si la intensidad de arranque es relevante para el calentamiento del motor.
  Se trata de un S5 si además el motor se calienta debido a la intensidad de frenado.
En el caso del servicio ininterrumpido periódico con carga intermitente S6 (véase la ilustración 1.8.4) las pausas en vacío no son suficientes para enfriar el mo- tor.
En el caso del servicio ininterrumpido periódico con arranque y frenado S7 prácticamente no hay pausas. El motor está constantemente bajo tensión. No se pue- de sobrepasar un determinado ciclo de servicio por hora.
En el caso del servicio ininterrumpido periódico con cambio del número de polos S8 el motor funciona constantemente en régimen de carga, pero la velocidad de giro cambia con frecuencia.
En el caso del servicio ininterrumpido con variacio- nes no periódicas de carga y velocidad S9 las pun- tas de carga que están por encima de la potencia no- minal están permitidas.
 P
ϑ = Motorerwärmung
P = Leistung
t = Betriebsdauer
Ilustración 1.8.1 Servicio continuo S1
t
, P

P
Spieldauer
Pause
Ilustración 1.8.2 Servicio temporal S2
t

P
Spieldauer
Duración de
, P un ciclo
Ilustración 1.8.3 Servicio intermitente S3
t
, P

P
Ilustración 1.8.4 Servicio ininterrumpido S6
 = Calentamiento del motor
P = Potencia
t = Duración de servicio
Duración de un ciclo
Pausa

## Slide 12
Máquinas eléctricas
Información de interés acerca de las máquinas eléctricas
www.hps-systemtechnik.com
4
1.9 El grado de protección como medida de seguridad
El grado o tipo de protección expresa que se cumplen importantes prescripciones técnicas que protegen a las personas del contacto con partes bajo tensión (partes activas) y al motor de la penetración de cuerpos extraños y agua.
Junto a la sigla IP (International Protection), se indica el grado de protección mediante dos cifras. La primera cifra indica la protección frente a contactos bajo tensión y penetración de cuerpos extraños, la segunda indi- ca la protección contra la penetración de agua.
A continuación se muestra una lista de los distintos grados de protección según EN 60 259 con sus símbolos VDE correspondientes:
Protección frente a contactos bajo tensión y penetración de cuerpos extraños:
IP 0X IP 1X IP 2X IP 3X IP 4X IP 5X IP 6X
sin protección alguna
protección contra cuerpos extraños > 50 mm  protección contra cuerpos extraños > 12 mm  protección contra cuerpos extraños > 2,5 mm 
protección contra cuerpos extraños y herramientas > 1 mm 
protección contra depósitos de polvo en el interior protección a prueba de polvo
Protección contra la penetración de agua:
sin protección contra la penetración de agua
protección contra goteo, caídas verticales de gotas de agua
protección contra goteo, caídas de agua con una inclinación máxima de 15° respecto a la vertical protección contra agua pulverizada, hasta 30° por encima de la horizontal
protección contra proyecciones de agua desde cualquier dirección protección contra los chorros de agua
protección a prueba de inundaciones protección contra los efectos de la inmersión
IP X0 IP X1 IP X2 IP X3 IP X4 IP 6X IP 6X IP X7 IP X7
protección contra los efectos de la inmersión prolongada
En las máquinas eléctricas de hps SystemTechnik, la placa de características indica IP 20 o IP 54. La explicación detallada de estos grados de protección es:
IP 20
IP 54
protección contra cuerpos extraños > 12 mm , sin protección contra penetración de agua protección contra depósitos de polvo en el interior, protección contra proyecciones
de agua desde cualquier dirección
1.10 La placa de características como información para el usuario
La placa de características contiene todos los valores característicos relevantes de una máquina eléctrica. Estos datos son necesarios a la hora de valorar y seleccionar una máquina. La ilustración 1.10.1 muestra una placa de características con todos los datos posibles. Los campos están numerados del 1 al 23. Su or- den no está establecido.
... bar

## Slide 13
Máquinas eléctricas
Información de interés acerca de las máquinas eléctricas
www.hps-systemtechnik.com
5
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
Nombre del fabricante
Denominación de tipo
Clase de corriente
Forma de trabajo
Número de serie
Conexión del devanado estatórico
Tensión nominal
Corriente nominal
Potencia nominal
Abreviatura de unidad de potencia (W o kW)
Modo o clase de servicio Factor de potencia nominal Sentido de giro
Velocidad nominal Frecuencia nominal Indicación para la excitación
Conexión del devanado del rotor
Valor nominal para la tensión de excitación
Valor nominal para la corriente de excitación
Clase de material aislante o aislamiento
(21)
(22)
(23)
Grados de protección
Peso en t (sólo en máquinas grandes) Otras indicaciones
1.11 Denominaciones de bornes
Las denominaciones de los bornes están tipificadas y se componen de letras mayúsculas y cifras. Las cifras identifican el principio (1) y el final (2) de un devanado o arrollamiento. Las tomas se identifican con las cifras 3 ó 4. La tabla 1.11.1 muestra una lista de las denominaciones de bornes utilizadas en el manual para má- quinas de corriente continua y de corriente alterna.
Máquinas de corriente continua |  | Máquinas de corriente alterna | 
Inducido | A1 – A2 | Estator (conexión en estrella) | U1 – U2, V1 – V2, W1 – W2
Devanado de polo auxiliar | B1 – B2 | Estator (conexión en triángulo) | U, V, W
Devanado de compensación | C1 – C2 | Punto neutro | N
Excitación serie | D1 – D2 | Devanado del rotor | K,L,M
Excitación derivación | E1 – E2 | Conductor de protección | PE
Excitación independiente | F1 – F2 |  | 
Tabla 1.11.1
1
2
3 4
Nr. 5
6 7 V
8 A
9 10 11
cos  12
13 14 /min
15 Hz
16 17 18 V
19 A
Isol. Kl. 20
21
22 t
23
Ilustración 1.10.1 Placa de características

## Slide 14
Máquinas eléctricas
Información de interés acerca de las máquinas eléctricas
www.hps-systemtechnik.com
6
1.12 Rendimiento y pérdidas
El rendimiento  es la relación entre la potencia útil o suministrada y la potencia aplicada o invertida.
Pap Pút
 
Durante el funcionamiento de cualquier motor se producen pérdidas, de modo que la potencia útil Pút siem- pre es menor que la potencia aplicada Pap.
En el caso de los motores rotativos se producen pérdidas por rozamiento o fricción en los cojinetes, pérdidas de calor en los devanados y pérdidas magnéticas producidas por corrientes parásitas en el estator y el rotor, que también se denominan pérdidas en el hierro.
La potencia mecánica útil se determina mediante el par y la velocidad de giro:
Pap  2  M  n
M = par en (Nm)
N = velocidad en (s-1)
La potencia aplicada de un motor trifásico se determina con el cálculo siguiente:
Pút  3 U  I  cos
U = tensión eléctrica en (V)
I = intensidad de corriente en (A)
cos  = factor de potencia
La Pap debe medirse durante la misma pasada que la Pút. Sólo así podrá determinarse el valor "correcto" para el rendimiento. El valor más alto del rendimiento se alcanza en el servicio nominal.

## Slide 15
Máquinas eléctricas
Indicaciones importantes para la puesta en funcionamiento del sistema
www.hps-systemtechnik.com
7
2 Indicaciones importantes para la puesta en funciona- miento del sistema
2.1 Indicaciones de seguridad para la puesta en funcionamiento del
sistema
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
No aplique nunca tensiones externas a los conectores de salida del dispositivo de control y de la fuen- te de alimentación universal.
No deben puentearse las salidas entre sí.
Antes de deslizar la máquina experimental para colocarla sobre la unidad de frenado, deberá montar los pies adecuados de la máquina.
Únicamente deberá accionar la máquina experimental, cuando se haya montado el protector del aco- plamiento y se haya fijado el dispositivo tensor.
Monte el protector del extremo del eje de hps (modelo 2719.1) en el caso de máquinas experimentales con dos ejes.
Antes de cada puesta en marcha, conecte los termocontactos de la máquina experimental primero al dispositivo de control. Si la máquina experimental no dispone de termocontactos, es recomendable utilizar un conmutador de protección del circuito del motor (consulte el capítulo 2.2).
Los conductores de protección del dispositivo de control, la fuente de alimentación universal, la unidad de frenado y la máquina experimental siempre deberán estar conectados entre sí. La unidad de frena- do y el dispositivo de control sólo deben accionarse conjuntamente, cuando las líneas de conexión P1 y P2 están conectadas. Con ello se garantiza que la unidad de frenado está conectada con el conduc- tor de protección del dispositivo de control.
En caso de sobrecalentamiento, se desconecta el convertidor de frecuencia en el dispositivo de con- trol, es decir, las máquinas experimentales con un comportamiento de excitación en serie pueden au- mentar su velocidad sin límites. Puesto que la fuente de alimentación universal no dispone de ningún sistema automático de desconexión, el proceso de desconexión térmica debe supervisarse constante- mente y la fuente de alimentación universal debe desconectarse manualmente.
Al poner en marcha el sistema, procure conectar siempre primero el dispositivo de control y luego la fuente de alimentación universal El proceso de desconexión deberá hacerse en orden inverso.
El acoplamiento en el extremo del eje deberá estar centrado y montado firmemente. Únicamente se podrá extraer en caso de reparación.
Prepare los ensayos siempre con el dispositivo de control y la fuente de alimentación universal des- conectados.
Al preparar el montaje de los ensayos utilice únicamente las líneas de seguridad previstas para tales fines.
Tenga en cuenta la atenuación del par del dispositivo de control. Consulte a tal efecto el capítulo 2.4.
Si las máquinas de corriente continua y el motor universal presentaran fuertes desviaciones respecto a los datos nominales indicados, deberían accionarse, a modo de prueba, en el sentido de giro contra- rio. Podría ser que la máquina no funcionara simétricamente. Ello puede corregirse, por ejemplo, ali- neando el anillo giratorio de escobillas. No obstante, siempre existirán tolerancias.

## Slide 16
Máquinas eléctricas
Indicaciones importantes para la puesta en funcionamiento del sistema
www.hps-systemtechnik.com
8
2.2 Empleo de un conmutador de protección del circuito del motor
Los conmutadores de protección del circuito del motor protegen los motores trifásicos en caso de sobrecar- ga ante la disminución de la tensión de alimentación y ante el fallo de una fase. El conmutador de protección del circuito del motor interrumpe el circuito eléctrico en caso de que se produzca uno de los errores mencio- nados. Sólo debería utilizarse un conmutador de protección del circuito del motor si la máquina experimental no dispone de termocontactos. Se recomienda utilizar un conmutador de protección del circuito del motor de hps de la serie 2231. Todas las máquinas eléctricas de hps SystemTechnik disponen de termocontactos.
Los conmutadores de protección del circuito del motor deben ajustarse a la corriente nominal del motor indi- cada. Pero ello conlleva la desventaja de que el ensayo de curvas características se limita al par nominal.
Por tanto, los ensayos del manual sólo podrán realizarse hasta cierto punto.
La ilustración 2.2.1 muestra la conexión de un conmutador de protección del circuito del motor (modelo 2231.x) en combinación con el dispositivo de control (modelo 2730), la fuente de alimentación universal (mo- delo 2740.1) y la unidad de frenado (modelo 2719) a un motor asincrónico trifásico con rotor en cortocircuito (modelo 2707).
L1
L2 L3 N
PE
Fuente de alimen- tación universal (modelo 2740.1)
Q1
Dispositivo de control (modelo 2730)t
Unidad de frenado (modelo 2719)
M
3
TX
Interruptor de protección del circuito del motor (modelo 2231.x)
M
Y
3
U2 V2 W2
L1 N PE
8
P2
P1
F1 F2 F3
L1 L2 L3
P2
P1
4
PE
1
3
5
6
4
2
N
PE
PE
N
PE
PE
U1 V1 W1
Motor asincrónico trifásico
(modelo 2707)
Ilustración 2.2.1 Conexión de un interruptor de protección del circuito del motor

## Slide 17
Máquinas eléctricas
Indicaciones importantes para la puesta en funcionamiento del sistema
www.hps-systemtechnik.com
9
2.3 Ensayo de curvas características con un registrador XY
Mediante el dispositivo de control y un registrador XY se puede regi- strar gráficamente la curva característica del par M = f (n) o la curva característica de velocidad n = f (M). Para ello, debe fijarse el inter- ruptor de modos de servicio del dispositivo de control en AUTO (fun- cionamiento automático).
La conexión del registrador XY se lleva a cabo según la ilustración
2.3.1. La función PEN LIFT puede utilizarse como contacto de aper- tura o contacto de cierre en función del contacto del registrador. Al activar la tecla AUTOMATIC, se inicia el ensayo de curvas caracterí- sticas. Simultáneamente, mediante una función de rampa, se reduce la velocidad máxima ajustada nmáx a aprox. 0 V. A continuación, la ve- locidad vuelve de nuevo a nmáx.
Los contactos del control Pen-Lift pueden recibir una carga máxima de 1250 VA (300 V DC / 250 V AC, 5 A).
ATENCIÓN:
El funcionamiento automático no es posible para máquinas de corriente continua debido al frenado a un par de M = 0 y a la consiguiente sobrecarga de la máquina. Por esta razón, está prohibido con- ectar un registrador XY.
2.4 La atenuación del par del dispositivo de control
El dispositivo de control (modelo 2730), a partir de la serie 0175/01, lleva además instalados un interruptor y un potenciómetro para atenuar el par del grupo de frenado. La atenuación se lleva a cabo mediante una re- ducción de la tensión del motor del grupo de frenado. Este procedimiento se aplica en motores con un com- portamiento velocidad/par muy estable como es el caso, p. ej., de los motores sincrónicos y los motores de excitación en derivación.
Si se emplea una unidad de frenado (p. ej., el modelo 2719) con el dispositivo de control como carga de un accionamiento regulado, este interruptor permite conectar o desconectar una carga. Si no hay ninguna inter- faz conectada, este interruptor debería estar siempre en la posición "int" (interno). La posición del interruptor "Interface" permite desconectar el grupo de frenado durante el funcionamiento (deslastre de carga). El po- tenciómetro no tiene efecto alguno sobre el par del grupo de frenado si está ajustado al tope derecho. Si el potenciómetro se gira hacia la izquierda, el par puede atenuarse a voluntad (hasta M = 0). Si hay una interfaz conectada, el deslastre de la carga puede controlarse por PC.
Anschluss als
Öffner oder Schließer
XY-Schreiber
X
Y
Steuergerät
(Typ 2730)
PEN LIFT
 +  + PEN LIFT
 n +  M +
Ilustración 2.3.1
Dispositivo de control (modelo 2730)
Conexión como contacto de apertura o contacto de cierre
Registrador XY

## Slide 18
Máquinas eléctricas
El MAT con rotor en cortocircuito o rotor de jaula de ardilla
www.hps-systemtechnik.com
10
3 El motor asincrónico trifásico (MAT) con rotor en corto- circuito o rotor de jaula de ardilla
Debido a su altísima fiabilidad, su sencillo y por consiguiente económico diseño, así como a su bajo coste de mantenimiento, el motor asincrónico trifásico, abreviado MAT, es el motor más utilizado en los procesos industriales. Debido al diseño del rotor, el MAT también se conoce con el nombre de rotor en cortocircuito o rotor de jaula de ardilla.
3.1 La estructura del motor
La parte fija del MAT se denomina soporte o estator. Se compone de una car- casa y un núcleo laminado con ranuras, en el que está alojado el devanado de corriente trifásica (véase ilustración 3.1.1). El devanado o arrollamiento se compone de tres bobinas, cada una de ellas alternada en 120º. Los extremos del devanado son conducidos al tablero de bornes situado en la caja de cone-
xión.
El rotor (ilustración 3.1.2) también está compuesto por un núcleo lami- nado con ranuras. En estas ranuras se introducen unas barras conduc- toras de aluminio o cobre, o se in- yectan unas barras de aluminio mol-
deadas a presión, que están conectadas entre sí mediante anillos
de cortocircuito en los lados frontales. Las barras y los anillos de cortocircuito forman una jaula y constituyen el devanado o bobinado del rotor. La disposición inclinada de la barras consigue un funcionamiento unifor- me. Con frecuencia los anillos de cortocircuito se combinan con las paletas del ventilador para refrigerar el motor. El eje motor o de transmisión está dispuesto en el centro del rotor.
Con distintas superficies útiles de las ranuras del rotor y sus correspondientes barras (véase la ilustración 3.1.3) se puede influir en el par de arranque y en la intensidad del arranque, es
decir, sobre las propiedades de aceleración.
El rotor de barras redondas (a) tiene un par de arranque reducido pero, a velocidad nomi-
nal, tiene un par superior a otras formas de barra.
La barra en forma de gota (b) se prefiere en los motores hasta 1 kW. Posee un par de arranque mediano y una intensidad de arranque relativamente baja.
La barra o jaula profunda (c) se utiliza para motores a partir de 50 kW, puesto que posee unas buenas pro- piedades de arranque a plena carga.
La doble jaula (d) produce un par de arranque alto y una relación muy conveniente entre la intensidad del arranque y la corriente nominal.
En los rotores de barras profundas y de doble jaula aparece un efecto que incide adicionalmente en la pro- piedad de aceleración de un MAT: Si uno se imagina el rotor de barras profundas desmontado en barras se- paradas dispuestas una sobre otra, las capas interiores están más concatenadas con el flujo disperso que las exteriores; por ello se crea una mayor reactancia inductiva. En cambio, la concatenación de la parte exte- rior de la barra con el flujo disperso es débil, por lo que la reactancia se reduce. La corriente no se reparte uniformemente por la sección de la barra, sino que durante la aceleración fluye principalmente por la parte
120° 120°
120°
Ilustración 3.1.1 Estator
Ilustración 3.1.2 Rotor
a b c d
Ilustración 3.1.3 Formas de barras de rotor y secciones de rotor

## Slide 19
Máquinas eléctricas
El MAT con rotor en cortocircuito o rotor de jaula de ardilla
www.hps-systemtechnik.com
11
exterior de las barras. En la fase de arranque, la corriente se suprime de una parte de la superficie útil del conductor. Este así llamado efecto Kelvin o su- perficial actúa como una resistencia conectada en serie. Al aumentar la velo- cidad, la corriente se reparte cada vez más en toda la altura de la barra. La reactancia inductiva desaparece y sólo queda la resistencia óhmica de la bar- ra. El efecto Kelvin (ilustración 3.1.4) contribuye a aumentar el par de arran- que del motor y a reducir la corriente con el rotor en reposo.
3.2 La velocidad del campo giratorio
Al conectar los devanados del motor a la red de corriente trifásica, se crea un campo giratorio en el estator que gira a velocidad sincrónica o velocidad de campo giratorio n0:
p
f
 1
n
0
f1 = frecuencia de red
p = número de pares de polos
Por número de pares de polos p se entiende el número pares de polos norte/sur que se crean por fase, en función de la realización del devanado estatórico.
3.3 Par y deslizamiento
Imaginémonos en primer lugar que se retiene el rotor de un motor. El campo giratorio que circula por el esta- tor induce en el rotor la tensión rotórica U2. Pero, debido a que el rotor está en cortocircuito, la corriente rotórica I2 resultante es muy elevada. La tensión rotórica tiene la misma frecuencia que el campo giratorio del estator. De acuerdo con la ley de "conductores recorridos por una corriente en campos magnéticos", una fuerza incide en el devanado recorrido por la corriente rotórica, que actúa en la circunferencia del rotor y crea así un par "interno" que intentará girar el rotor.
Si ahora se suelta de nuevo el rotor, éste recibe la aceleración del par, el motor arranca y el efecto inductivo del campo giratorio del estator sobre el rotor se reduce, ya que en el rotor sólo está activa la modificación temporal del flujo magnético.
No obstante, la variación de velocidad del flujo magnético depende de la velocidad relativa entre el campo giratorio del estator y el movimiento del rotor. Puesto que sólo está activo el movimiento relativo del campo giratorio del estator respecto al rotor, al aumentar la velocidad del rotor n, se reducen la corriente rotórica y la tensión rotórica. Con ello también se reduce el par interno.
En el caso ideal, en que no hay pares externos que actúen frenando el rotor, éste acelerará en la marcha en vacío hasta alcanzar la velocidad sincrónica. Pero, con ello, ya no existiría ningún movimiento relativo del ro- tor respecto al campo giratorio del estator, cuya consecuencia sería que la corriente rotórica, la tensión rotó- rica y el par interno serían cero.
Puesto que en la práctica siempre existen pares con efectos de frenado, p. ej., la fricción del cojinete o pa- res de carga acoplados, la velocidad del rotor será menor que la velocidad del campo giratorio. Por tanto, el MAT sólo podrá crear un par, si existe una velocidad relativa o un deslizamiento entre los campos giratorios del rotor y el estator.
El deslizamiento s se define como la diferencia entre la velocidad del campo giratorio n0 y la velocidad del rotor n. Con ello se obtienen para el deslizamiento valores entre s = 0 para el caso teórico de que la veloci- dad del motor se corresponda con la velocidad sincrónica y s = 1 para el motor en reposo.
Ilustración 3.1.4 Efecto Kelvin

## Slide 20
Máquinas eléctricas
El MAT con rotor en cortocircuito o rotor de jaula de ardilla
Ilustración 3.5.1 Conexión Y/
www.hps-systemtechnik.com
12
s  n0  n
n0
n0 = velocidad del campo giratorio
n = velocidad del rotor (velocidad del motor con carga)
La frecuencia f2 de la tensión rotórica se obtiene de la ecuación:
f 2  s  f1
Según la ley de conductores recorridos por una corriente en campos magnéticos, la fuerza de ataque en el rotor es proporcional a la corriente rotórica I2. Rige la siguiente relación:
M ~  . I2
 = flujo magnético en el entrehierro del motor
La corriente rotórica I2 se crea a partir de la tensión rotórica inducida U2 por el movimiento relativo. La cor- riente rotórica crece con el aumento del deslizamiento (deslizamiento = velocidad relativa normalizada) y el par interno M (par = fuerza x brazo de fuerza) que actúa sobre el rotor crece. Rige, por tanto, la siguiente relación:
M ~ s für s << sK
sK = deslizamiento en par de inversión
3.4 El comportamiento funcional
La ilustración 3.4.1 muestra la típica curva característica de aceleración de un motor asincrónico trifásico. En la curva ca- racterística de aceleración, el par suele representarse de- pendiente de la velocidad. Se constata que M = 0 cuando el motor funciona en vacío. Si éste se carga, la velocidad desci- ende y el par aumenta.
El par máximo que puede generar un motor se denomina par de inversión MK. Si el motor gira a velocidad mínima se obtiene el par de arranque MA.
3.5 La conexión del motor
Los devanados de un rotor en cortocircuito o un rotor de jaula de ardilla pueden enchufarse con conexión en estrella o cone- xión en triángulo (véase la ilustración 3.5.1).
La ilustración 3.5.2 muestra cómo están unidas las conexiones con los devanados en el motor.
La corriente y el par en una conexión en estrella (Y) represen- tan una tercera parte de la corriente y el par en una conexión en triángulo ().
Ilustración 3.4.1 Curva característic de aceleración
M/Nm
n/min-1
0
MK
MN
MA
nK sK
Zona de sobre- carga
Zona de arranque
Zona de trabajo
n
s
Par de inversión
Par de arranque
Par nominal
Velo- cidad nominal
Velocidad con marcha en vacío
Conexión en estrella Conexión en triángulo

## Slide 21
Máquinas eléctricas
El MAT con rotor en cortocircuito o rotor de jaula de ardilla
www.hps-systemtechnik.com
13
La placa de características sirve de ayuda para decidir cuándo optar por la co- nexión en estrella y cuándo por la conexión en triángulo. Observemos para ello la placa de características del motor asincrónico trifásico (modelo 2707) de hps SystemTechnik (ilustración 3.5.3).
Podemos ver como modos de funcionamiento e indicaciones de tensión /Y 400/692 V, lo que significa que el motor debe funcionar con conexión en estrel- la para 692 V y con conexión en triángulo para 400 V. Para el MAT de hps esto significa que en la red de corriente trifásica de 400 V debe funcionar con cone- xión en triángulo porque sólo así podrá suministrar toda su potencia nominal de 0,37 kW. Con conexión en estrella, en cambio, el motor sólo suministra un ter- cio de su potencia nominal.
Si en la placa de características encontramos la indicación /Y 230/400 V, el motor sólo deberá funcionar con conexión en estrella en la red de corriente trifásica de 400 V. Puesto que los devanados de este motor están previstos para 230 V, a 400 V con conexión en triángulo se produciría un calentamiento no admisible. Si en la placa de características se indica, p. ej., /Y 127/230 V, el motor sólo deberá funcionar con conexión en estrella en la red de 230 V.
El cambio entre la conexión en triángulo y la conexión en estrella también puede hacerse mediante un con- mutador estrella-triángulo (p. ej., hps modelo 2234).
El sentido de giro de un motor (marcha a la derecha/izquierda) puede modificarse simplemente cambiando dos o tres líneas de alimentación (véase la ilustración 3.5.4). La definición del sentido de giro ya se ha trata- do en el capítulo 1.7.
3.6 El arranque en estrella / en triángulo
Durante la aceleración, los motores asíncronos trifásicos a partir de 5,5 kW reciben una corriente de irrup- ción demasiado alta que puede causar fuertes huecos de tensión de alimentación. Para evitar estas situacio- nes se utiliza la conexión de arranque en estrella/triángulo. La corriente de irrupción y el par de arranque en una conexión en estrella sólo ascienden a una tercera parte de la corriente o el par en una conexión en trián- gulo. El motor se pone en marcha con conexión en estrella y, tras alcanzar la velocidad nominal, se cambia a
Ilustración 3.5.2
TK
W2
U1
V1
W1
U2
V2
TK
2707
U2
W1
W2 U1
V1
V2
Motor asincrónico trifásico
THREE-PHASE INDUCTION MOTOR
M
3
 | según VDE 530
Y 400/692 V | 1.0 / 0.58 A
0.37 kW | cos  0.72
1400 rpm | 50 Hz
ISO : B/F | IP 20
Ilustración 3.5.3 Placa de características del MAT de hps SystemTechnik (modelo 2707)
U1 V1 W1
W2 U2 V2
U1 V1 W1
Conexión en estrella
Marcha dextrógira
L1 L2 L3
Marcha levógira
U1 V1 W1
W2 U2 V2
U1 V1 W1
Conexión en triángulo
Marcha dextrógira
W2 U2 V2
L1 L2 L3
Marcha levógira W2 U2 V2
L2 L1 L3 L2 L1 L3
Ilustración 3.5.4 Marcha dextrógira/levógira

## Slide 22
Máquinas eléctricas
El MAT con rotor en cortocircuito o rotor de jaula de ardilla
www.hps-systemtechnik.com
14
conexión en triángulo. Los motores deben estar preparados desde fábrica para la conexión en triángulo, es decir, en la placa de características deben constar 400 V en la conexión en triángulo para la red de corriente trifásica de 400V. Las máquinas hps que se emplean en este manual no precisan arranque en estrella/trián- gulo.
3.7 Funcionamiento en red monofásica
Si se va a utilizar un motor asincrónico trifásico en una red monofásica, se emplea, p. ej., la conexión de Steinmetz según se indica en la ilustración 3.7.1. Esta conexión provoca, mediante un condensador, un des- fase de las corrientes que produce un campo giratorio magnético de giro a la derecha en el motor.
En la práctica se cuentan 70 F por kW de potencia nominal con una tensión de alimentación de 230 V. Por tanto, el motor puede suministrar hasta un 80 % de su potencia nominal, con una carga superior se calienta demasiado. Para esta aplicación se recomienda el empleo de un condensador de papel metalizado con un mínimo de 260 V.
L1 N L1 N
Conectando el condensador a N (ilustración 3.7.2) se consigue un cambio del sentido de giro de derecha a izquierda.
El par de arranque y el par se reducen debido a que el campo giratorio magnético de la red monofásica no es tan uniforme como el de la red trifásica. Conectando además otro condensador se consigue un par de ar- ranque mayor. Tras la aceleración, el condensador de arranque debe desconectarse para evitar el calenta- miento no admisible del motor. Los motores asincrónicos trifásicos que sólo se emplean en una red monofá- sica, únicamente disponen de dos devanados. También reciben el nombre de motores de condensador (con- sulte el capítulo 7).
W2
U1
C
W1
V2
V1
U2
W2
U1
C
W1
V2
V1
U2
Ilustración 3.7.1 Conexión de Steinmetz para marcha dextrógira
Ilustración 3.7.2 Conexión de Steinmetz para marcha levógira

## Slide 23
Máquinas eléctricas
El MAT con rotor en cortocircuito o rotor de jaula de ardilla
www.hps-systemtechnik.com
15
3.8 Ensayos sobre el MAT con rotor en cortocircuito
3.8.1 Puesta en marcha del MAT con rotor en cortocircuito
Objetivo del ensayo:
Accione el motor asincrónico trifásico (MAT) con rotor en cortocircuito en marcha en vacío.
Dispositivos necesarios:
Motor asincrónico trifásico (modelo 2707)
Unidad de frenado (modelo 2719)
Dispositivo de control (modelo 2730)
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
Desarrollo del ensayo:
Siga las indicaciones de seguridad que constan en el capítulo 2.1.
Deslice la máquina experimental hasta colocarla sobre la unidad de frenado y acóplela a ésta.
NOTA: Coloque los pies adaptadores de modo que la máquina experimental y la unidad de frenado se encuentren alineadas en el mismo eje.
Inmovilice la máquina experimental tirando de la palanca tensora en dirección al grupo de frenado.
Lleve a cabo el ensayo según la ilustración 3.8.1.1.
TK
Dispositivo de control (modelo 2730)
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
L1 L2 L3
Unidad de frenado (modelo 2719)
Motor asincrónico trifásico
(modelo 2707)
W2 U2 V2
M
3
TX
TK
PE
P1 P2
PE
PE
M
3
P1
P2
U1 V1 W1
PE

Ilustración 3.8.1 Modelo experimental: MAT con conexión en triángulo
Conecte el motor a la red de 400 V con conexión en triángulo.
Ponga en marcha el dispositivo de control.
Ponga en marcha la fuente de alimentación universal: se muestran la velocidad, el par y el sentido de giro.
Observe el indicador del sentido de giro. El motor debería girar hacia la derecha. Si fuera necesario, in- tercambie las líneas de alimentación (consulte el capítulo 3.5). Antes de hacerlo, desconecte la fuente de alimentación universal.

## Slide 24
Máquinas eléctricas
El MAT con rotor en cortocircuito o rotor de jaula de ardilla
www.hps-systemtechnik.com
16
Anote la velocidad (velocidad de ralentí o marcha en vacío) y el sentido de giro.
n0 =
Sentido de giro =
Desconecte la fuente de alimentación universal.
Fije los siguientes valores en el dispositivo de control:
  Interruptor de modos de servicio en MANUAL.
  Tenga en cuenta la regulación de la atenuación del par del dispositivo de control. Consulte a tal efecto el capítulo 2.4.
  Interruptor para la preselección de velocidad en el área de la velocidad que ha anotado antes (1800 o 3600 min-1).
  Interruptor de valor teórico INT/EXT en la posición "intern".
  Interruptor del sentido de giro en el sentido de giro que ha anotado antes.
Ponga en marcha el grupo de frenado pulsando brevemente la tecla START/STOP.
Compare la velocidad indicada con la que ha anotado antes y, si es necesario, ajústela mediante el po- tenciómetro de valor teórico.
NOTA: Para obtener un ajuste preciso de la velocidad y el par, se pueden medir además los valores de tensión en los bornes con un multímetro.
Ponga en marcha la fuente de alimentación universal. Ahora el par debería ser cero. Si fuera necesario, corrija la velocidad con el potenciómetro de valor teórico.
Para finalizar el ensayo, desconecte primero la fuente de alimentación universal y después el dispositivo de control.

## Slide 25
Máquinas eléctricas
El MAT con rotor en cortocircuito o rotor de jaula de ardilla
www.hps-systemtechnik.com
17
3.8.2 Funcionamiento de un MAT con conexión en estrella y conexión en triángulo
Objetivo del ensayo:
Accione el MAT primero con conexión en estrella y luego con conexión en triángulo. Determine las curvas características del par.
Dispositivos necesarios:
Motor asincrónico trifásico (modelo 2707)
Unidad de frenado (modelo 2719)
Dispositivo de control (modelo 2730)
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
Desarrollo del ensayo:
Siga las indicaciones de seguridad que constan en el capítulo 2.1.
Lleve a cabo el ensayo según la ilustración 3.8.2.1 (página siguiente).
Ponga en marcha el sistema como ya se ha descrito en el ensayo 3.8.1, pero primero con conexión en estrella. El motor debería girar hacia la derecha.
Registre los puntos de la curva característica que se solicitan en la tabla 3.8.2.1. ADVERTENCIAS:
  Si es posible, realice las mediciones sin demoras. Si el motor se calienta demasiado, los resultados de las mediciones se desviarán y el motor deberá enfriarse.
  Primero registre los puntos de curva característica con marcha en vacío o ralentí, a continuación pa- ra la velocidad nominal. después para el par de inversión (par máximo) y, por último, para la veloci- dad mínima.
  Determine usted mismo los valores intermedios en las tablas. Procure que los puntos de la curva característica sean significativos.
  Tenga en cuenta la regulación de la atenuación del par del dispositivo de control. Consulte a tal efec- to el capítulo 2.4.
Desconecte primero la fuente de alimentación universal y después el dispositivo de control.
Ahora, lleve a cabo el ensayo según la ilustración 3.8.2.2 con conexión en triángulo.
Ponga en marcha el dispositivo de control. Ponga en marcha el grupo de frenado y la fuente de alimen- tación universal.
Registre los puntos de la curva característica que se solicitan en la tabla 3.8.2.2.
Para finalizar el ensayo, desconecte primero la fuente de alimentación universal y después el dispositivo de control.
Dibuje las curvas características del par en el diagrama previsto para ello (ilustración 3.8.2.3).
 | n/min-1 | M/Nm |  | n/min-1 | M/Nm
Velocidad con marcha en vacío |  |  | Velocidad con marcha en vacío |  | 
Velocidad nominal |  |  | Velocidad nominal |  | 
1. Valor intermedio |  |  | 1. Valor intermedio |  | 
Par de inversión |  |  | Par de inversión |  | 
2. Valor intermedio |  |  | 2. Valor intermedio |  | 
3. Valor intermedio |  |  | 3. Valor intermedio |  | 
Velocidad mín. |  |  | Velocidad mín. |  | 
Tabla 3.8.2.1 MAT con conexión en estrella
Tabla 3.8.2.2 MAT con conexión en triángulo

## Slide 26
Máquinas eléctricas
El MAT con rotor en cortocircuito o rotor de jaula de ardilla
www.hps-systemtechnik.com
18
TK
Dispositivo de control (modelo 2730)
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
L1 L2 L3
Unidad de frenado (modelo 2719)
Motor asincrónico trifásico
(modelo 2707)
U1 V1 W1
M 3
TX
TK
PE
P1 P2
PE
PE
3
P1 P2
M Y
W2 U2 V2
PE
Ilustración 3.8.2.1 Modelo experimental: MAT con conexión en estrella
TK
Dispositivo de control (modelo 2730)
P1
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
L1 L2 L3
Unidad de frenado (modelo 2719)
Motor asincrónico trifásico
(modelo 2707)
W2 U2 V2
M
3
TX
TK
PE
P2
PE
PE
M
3
P1 P2
U1 V1 W1

Ilustración 3.8.2.2 Modelo experimental: MAT con conexión en triángulo
PE

## Slide 27
Máquinas eléctricas
El MAT con rotor en cortocircuito o rotor de jaula de ardilla
www.hps-systemtechnik.com
19
Pregunta 1: | ¿Cuál es el comportamiento del par con conexión en estrella y cuál con conexión en trián- gulo?
Respuesta: | 
Pregunta 2: | En la placa de características de un MAT encontramos la indicación /Y 230/400 V. ¿Cuál es el comportamiento del motor con conexión en estrella en la red de corriente trifási- ca de 400 V?
Respuesta: | 
Pregunta 3: | ¿Cuándo se utiliza la conexión de arranque en estrella/triángulo? Describa el funcionamiento de la conexión.
Respuesta: | 
0 200
Ilustración 3.8.2.3
M/Nm
7
6
5
4
3
2
1
0
400
600
800 1000 1200 1400 1600
n/min-1

## Slide 28
Máquinas eléctricas
El MAT con rotor en cortocircuito o rotor de jaula de ardilla
www.hps-systemtechnik.com
20
3.8.3 Rendimiento, corriente y factor de potencia de un MAT
Objetivo del ensayo:
Determine las curvas características para rendimiento, corriente y factor de potencia de un MAT con rotor en cortocircuito o rotor de jaula de ardilla.
Dispositivos necesarios:
Motor asincrónico trifásico (modelo 2707)
Unidad de frenado (modelo 2719)
Dispositivo de control (modelo 2730)
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
UNIVERSAL POWER METER (modelo 1091) o 2 multímetros e indicador de factor de potencia (10 A)
Desarrollo del ensayo:
Siga las indicaciones de seguridad que constan en el capítulo 2.1.
Lleve a cabo el ensayo según la ilustración 3.8.1.1.
TK
Dispositivo de control (modelo 2730)
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
L1
L2
L3
Unidad de frenado (modelo 2719))
Motor asincrónico trifásico
(modelo 2707)
M
3
TX
TK
P1 P2
PE
PE
M
3
P1 P2
W2 U2 V2
U1 V1 W1
PE
UNIVERSAL POWER
METER (modelo 1091)
PE
N

Ilustración 3.8.3.1 Modelo experimental: rendimiento, corriente y factor de potencia de un MAT

## Slide 29
Máquinas eléctricas
El MAT con rotor en cortocircuito o rotor de jaula de ardilla
www.hps-systemtechnik.com
21
Ponga en marcha el sistema como ya se ha descrito en el ensayo 3.8.1. El motor deberá funcionar con conexión en triángulo y girar hacia la derecha.
Registre los puntos de la curva característica que se solicitan en la tabla 3.8.3.1. Para ello, lea la veloci- dad n y el par M en los indicadores del dispositivo de control y calcule la potencia efectiva suministrada Pút. Mida la corriente I, la tensión U y el factor de potencia cos . Con estos valores calcule la potencia efectiva aplicada Pap y el rendimiento . Utilice las fórmulas que se indican para realizar el cálculo.
60
ap
út
P  2  M  n P  3 U  I  cos
út
P
Pap
 
ADVERTENCIAS:
Si es posible, realice las mediciones sin demoras. Si el motor se calienta demasiado, los resultados de las mediciones se desviarán y el motor deberá enfriarse.
Primero registre los puntos de curva característica con marcha en vacío o ralentí, a continuación para la velocidad nominal. después para el par de inversión (par máximo) y, por último, para la velocidad mínima.
Determine usted mismo los valores intermedios en las tablas. Procure que los puntos de la curva característica sean significativos.
Tenga en cuenta la regulación de la atenuación del par del dispositivo de control. Consulte a tal efecto el capítulo 2.4.
Desconecte primero la fuente de alimentación universal y después el dispositivo de control.
Dibuje las curvas características para rendimiento, corriente y factor de potencia en el diagrama previsto para ello (ilustración 3.8.3.2).
 | n/min-1 | M/Nm | Pap/kW | U/V | I/A | cos  | Pút/kW | 
Velocidad con marcha en vacío |  |  |  |  |  |  |  | 
Velocidad nominal |  |  |  |  |  |  |  | 
1. Valor intermedio |  |  |  |  |  |  |  | 
Par de inversión |  |  |  |  |  |  |  | 
2. Valor intermedio |  |  |  |  |  |  |  | 
3. Valor intermedio |  |  |  |  |  |  |  | 
Velocidad mín. |  |  |  |  |  |  |  | 
Tabla 3.8.3.1 Rendimiento, corriente y factor de potencia de un MAT
Pregunta: | ¿Qué conclusiones se extraen de las curvas características de la ilustración 3.8.3.2?
Respuesta: | 

## Slide 30
Máquinas eléctricas
El MAT con rotor en cortocircuito o rotor de jaula de ardilla
www.hps-systemtechnik.com
22
0 200 400
Ilustración 3.8.3.2  , I y cos 
600
800
1000
1200
1400
1600
n/min-1
I/A –  – cos 
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

## Slide 31
Máquinas eléctricas
El motor Dahlander
www.hps-systemtechnik.com
23
4 El motor Dahlander
El motor Dahlander es un motor asincrónico trifásico con dos velocidades distintas que siempre están en una relación fija de 2:1. El motor Dahlander también se conoce como “motor trifásico de número variable de polos”.
4.1 La estructura del motor
La estructura del motor Dahlander es idéntica a la del motor asincrónico trifásico con rotor en cortocircuito o rotor de jaula de ardilla, exceptuando el devanado estatórico. En el motor Dahlander, cada uno de los tres devanados rotóricos está dividido en dos mitades iguales y dispuesto correspondientemente en el estator. Con ello se consiguen números de polos con las relaciones de 4:2, 8:4 o12:6.
La variación del número de polos o la variación de velocidad se multiplica por 2 y la produce la llamada cone- xión Dahlander (véase la ilustración 4.1.1). Con el número alto de polos, que tiene como consecuencia una velocidad baja, el motor se acciona en conexión en triángulo (a). Las mitades de los devanados están conec- tadas en serie y la corriente eléctrica fluye por ellas en el mismo sentido. En cambio, la velocidad alta se con- sigue con el número bajo de polos. El motor se acciona con conexión en doble estrella (b). Las mitades de los devanados están conectadas en paralelo y la corriente eléctrica fluye por ellas en sentido contrario.
La ilustración 4.1.2 muestra una representación parcial de los devanados Dahlander para la relación de nú- mero de polos 4:2. El rotor del motor Dahlander es idéntico al del MAT.
4.2 El comportamiento funcional
El comportamiento respecto a la velocidad con carga y la intensidad del arranque del motor Dahlander son iguales que en el MAT. Como ya se ha mencionado, se puede variar la velocidad del motor Dahlander con una relación de 2:1, es decir que se puede elegir entre las velocidades 3000 y 1500 min-1, por ejemplo.
La potencia al conmutar entre la conexión en triángulo y la conexión en doble estrella sólo aumenta aprox. un 50 %, a pesar de la velo- cidad doble. El par nominal es prácticamente igual para ambas velocidades.
L1 L1
L3
1W
1V
1U
2U 2W
2V
L2 L3
a b
L2
1W
2V
1U
2U
1V
2W
Ilustración 4.1.1 Esquema del devanado Dahlander
a b
Ilustración 4.1.2 Representación parcial del devanado Dahlander
L2
1V
1U
S
L1
N
N S
Punto neutro
N
1U
1V
2V L
S
M/Nm
de 2 polos
de 4 polos
0 1500 3000
0
n/min-1
Ilustración 4.2.1 Curvas características de aceleración del motor Dahlander

## Slide 32
Máquinas eléctricas
El motor Dahlander
www.hps-systemtechnik.com
24
4.3 La conexión del motor
Los devanados de un motor Dahlander pueden conec- tarse con conexión en triángulo (velocidad baja) o cone- xión en doble estrella (velocidad alta) directamente al ta- blero de bornes (véase la ilustración 4.3.1).
Conexión en triángulo (a) Conexión en doble estrella (b)
El cambio entre la conexión en triángulo y la conexión en doble estrella también puede hacerse mediante un con- mutador del número de polos, p. ej., el conmutador de número de polos / Dahlander hps (modelo 2236) o con un mando por interruptores automáticos o contactores adecuado.
La ilustración 4.3.2 muestra la placa de características del motor Dahlander de hps (modelo 2709). Podemos ver como modos de funcionamiento e indicaciones de tensión /YY 400 V, lo que significa que el motor debe funcionar con conexión en triángulo y conexión en doble estrella en la red trifásica de 400 V.
1V 1W
2U 2V 2W
2U 2V 2W
1U 1V 1W
1U
L1 L2 L3 L1 L2 L3
Ilustración 4.3.1 Conexión /YY
TK
2U
1U
1V
2V
TK
2709
Dahlander-Motor
Motor Dahlander
1W
2W
2U
1W
2W
1U
1V
2V
M
3
 | ségun VDE 530
YY 400 V | 1.0/1.2 A
0.3/0.42 kW | cos j 0.76/0.83
1390/2780 rpm | 50 Hz
ISO: B/F | IP 20
Ilustración 4.3.2 Placa de características del motor Dahlander de hps SystemTechnik (modelo 2709)

## Slide 33
Máquinas eléctricas
El motor Dahlander
www.hps-systemtechnik.com
25
4.4 Ensayos sobre el motor Dahlander
4.4.1 Puesta en marcha del motor Dahlander
Objetivo del ensayo:
Accione el motor Dahlander con la velocidad baja en marcha en vacío.
Dispositivos necesarios:
Motor Dahlander (modelo 2709)
Unidad de frenado (modelo 2719)
Dispositivo de control (modelo 2730)
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
Desarrollo del ensayo:
Siga las indicaciones de seguridad que constan en el capítulo 2.1.
Deslice la máquina experimental hasta colocarla sobre la unidad de frenado y acóplela a ésta.
NOTA: Coloque los pies adaptadores de modo que la máquina experimental y la unidad de frenado se encuentren alineadas en el mismo eje.
Inmovilice la máquina experimental tirando de la palanca tensora en dirección al grupo de frenado.
Lleve a cabo el ensayo según la ilustración 4.4.1.1.
Ilustración 4.4.1.1 Modelo experimental: motor Dahlander a velocidad baja
Conecte el motor a la red de 400 V con conexión en triángulo.
Ponga en marcha el dispositivo de control.
Ponga en marcha la fuente de alimentación universal: se muestran la velocidad, el par y el sentido de giro.
TK
Dispositivo de control (modelo 2730)
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
L1 L2 L3
Unidad de frenado (modelo 2719)
Motor Dahlander (modelo 2709)
M 3
TX
TK
PE
P1 P2
PE
PE
P1 P2
1U 1V 1W
M
3
4/2 P
2U 2V 2W
PE

## Slide 34
Máquinas eléctricas
El motor Dahlander
www.hps-systemtechnik.com
26
Observe el indicador del sentido de giro. El motor debería girar hacia la derecha. Si fuera necesario, in- tercambie las líneas de alimentación (consulte el capítulo 3.5). Antes de hacerlo, desconecte la fuente de alimentación universal.
Anote la velocidad (velocidad de ralentí o marcha en vacío) y el sentido de giro.
n0 =
Sentido de giro =
Desconecte la fuente de alimentación universal.
Fije los siguientes valores en el dispositivo de control:
  Interruptor de modos de servicio en MANUAL.
  Tenga en cuenta la regulación de la atenuación del par del dispositivo de control. Consulte a tal efec- to el capítulo 2.4.
  Interruptor para la preselección de velocidad en el área de la velocidad que ha anotado antes (1800 o 3600 min-1).
  Interruptor de valor teórico INT/EXT en la posición "intern".
  Interruptor del sentido de giro en el sentido de giro que ha anotado antes.
Ponga en marcha el grupo de frenado pulsando brevemente la tecla START/STOP.
Compare la velocidad indicada con la que ha anotado antes y, si es necesario, ajústela mediante el po- tenciómetro de valor teórico.
NOTA: Para obtener un ajuste preciso de la velocidad y el par, se pueden medir además los valores de tensión en los bornes con un multímetro.
Ponga en marcha la fuente de alimentación universal. Ahora el par debería ser cero. Si fuera necesario, corrija la velocidad con el potenciómetro de valor teórico.
Para finalizar el ensayo, desconecte primero la fuente de alimentación universal y después el dispositivo de control.

## Slide 35
Máquinas eléctricas
El motor Dahlander
www.hps-systemtechnik.com
27
4.4.2 Funcionamiento del motor Dahlander a velocidad baja y alta
Objetivo del ensayo:
Accione el motor Dahlander primero con la velocidad baja y luego con la velocidad alta. Determine las curvas características del par.
Dispositivos necesarios:
Motor Dahlander (modelo 2709)
Unidad de frenado (modelo 2719)
Dispositivo de control (modelo 2730)
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
Desarrollo del ensayo:
Siga las indicaciones de seguridad que constan en el capítulo 2.1.
Lleve a cabo el ensayo según la ilustración 4.4.2.1.
Ponga en marcha el sistema como ya se ha descrito en el ensayo 4.4.1, pero primero accionando el motor con conexión en estrella (velocidad baja: campo de medida 1800 min-1). El motor debería girar hacia la derecha.
Registre los puntos de la curva característica que se solicitan en la tabla 4.4.2.1. ADVERTENCIAS:
  Si es posible, realice las mediciones sin demoras. Si el motor se calienta demasiado, los resultados de las mediciones se desviarán y el motor deberá enfriarse.
  Primero registre los puntos de la curva característica con marcha en vacío o ralentí, a continuación para la velocidad nominal. después para el par de inversión (par máximo) y, por último, para la velo- cidad mínima.
  Determine usted mismo los valores intermedios en las tablas. Procure que los puntos de la curva ca- racterística sean significativos.
  Tenga en cuenta la regulación de la atenuación del par del dispositivo de control. Consulte a tal efec- to el capítulo 2.4.
Desconecte primero la fuente de alimentación universal y después el dispositivo de control.
Ahora, lleve a cabo el ensayo según la ilustración 4.4.2.2 con conexión en doble estrella (velocidad alta: campo de medida 3600 min-1).
Ponga en marcha el dispositivo de control. Ponga en marcha el grupo de frenado y la fuente de alimen- tación universal.
Registre los puntos de la curva característica que se solicitan en la tabla 4.4.2.2.
Desconecte primero la fuente de alimentación universal y después el dispositivo de control.
Dibuje las curvas características del par en el diagrama previsto para ello (ilustración 4.4.2.3).
 | n/min-1 | M/Nm |  | n/min-1 | M/Nm
Velocidad con marcha en vacío |  |  | Velocidad con marcha en vacío |  | 
Velocidad nominal |  |  | Velocidad nominal |  | 
1. Valor intermedio |  |  | 1. Valor intermedio |  | 
Par de inversión |  |  | Par de inversión |  | 
2. Valor intermedio |  |  | 2. Valor intermedio |  | 
3. Valor intermedio |  |  | 3. Valor intermedio |  | 
Velocidad mín. |  |  | Velocidad mín. |  | 
Tabla 4.4.2.1 Motor Dahlander con conexión en triángulo Tabla 4.4.2.2 Motor Dahlander con conex. en doble estrella

## Slide 36
Máquinas eléctricas
El motor Dahlander
www.hps-systemtechnik.com
28
Ilustración 4.4.2.2 Modelo experimental: motor Dahlander a velocidad alta
Ilustración 4.4.2.1 Modelo experimental: motor Dahlander a velocidad baja
TK
Dispositivo de control (modelo 2730)
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
L1 L2 L3
Unidad de frenado (modelo 2719)
M 3
TX
TK
PE
P1 P2
PE
PE
P1 P2
1U 1V 1W
M
3
Motor Dahlander 4/2 P
(modelo 2709) 2U 2V 2W
PE
TK
Dispositivo de control (modelo 2730)
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
L1 L2 L3
Unidad de frenado (modelo 2719)
Motor Dahlander (modelo 2709)
M 3
TX
TK
PE
P1 P2
PE
PE
P1 P2
2U 2V 2W
M
3
4/2 P
1U 1V 1W
PE

## Slide 37
Máquinas eléctricas
El motor Dahlander
www.hps-systemtechnik.com
29
Pregunta 1: | ¿Qué medida constructiva tiene como consecuencia que el motor Dahlander disponga de dos velocidades distintas?
Respuesta: | 
Pregunta 2: | ¿Cuál es el comportamiento del par con conexión en triángulo y cuál con conexión en doble estrella?
Respuesta: | 
0 400
Ilustración 4.4.2.3
M/Nm
6
5
4
3
2
1
0
800
1200 1600 2000 2400 2800 3200
n/min-1

## Slide 38
Máquinas eléctricas
El motor Dahlander
www.hps-systemtechnik.com
30
4.4.3 Rendimiento, corriente y factor de potencia del motor Dahlander
Objetivo del ensayo:
Determine las curvas características para rendimiento, corriente y factor de potencia de un motor Dahlander a velocidad baja.
Dispositivos necesarios:
Motor Dahlander (modelo 2709)
Unidad de frenado (modelo 2719)
Dispositivo de control (modelo 2730)
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
UNIVERSAL POWER METER (modelo 1091) o 2 multímetros e indicador de factor de potencia (10 A)
Desarrollo del ensayo:
Siga las indicaciones de seguridad que constan en el capítulo 2.1.
Lleve a cabo el ensayo según la ilustración 4.4.3.1.
TK
Dispositivo de control (modelo 2730)
P1
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
L1
L2
L3
PE
P2
PE
TK
PE
PE
Unidad de frenado (modelo 2719)
Motor Dahlander (modelo 2709)
M 3
TX
P1 P2
1U 1V 1W
M
3
4/2 P
2U 2V 2W
UNIVERSAL POWER
METER (modelo 1091)
N
Ilustración 4.4.3.1 Modelo experimental: rendimiento, corriente y factor de potencia del motor Dahlander

## Slide 39
Máquinas eléctricas
El motor Dahlander
www.hps-systemtechnik.com
31
Ponga en marcha el sistema como ya se ha descrito en el ensayo 4.4.1. El motor deberá funcionar a velocidad baja (conexión en triángulo, 1800 min-1) y girar hacia la derecha.
Registre los puntos de la curva característica que se solicitan en la tabla 4.4.3.1. Para ello, lea la veloci- dad n y el par M en los indicadores del dispositivo de control y calcule la potencia efectiva suministrada Pút. Mida la corriente I, la tensión U y el factor de potencia cos . Con estos valores calcule la potencia efectiva aplicada Pap y el rendimiento . Utilice las fórmulas que se indican para realizar el cálculo.
60
ap
út
P  2  M  n P  3 U  I  cos
út
P
Pap
 
ADVERTENCIAS:
Si es posible, realice las mediciones sin demoras. Si el motor se calienta demasiado, los resultados de las mediciones se desviarán y el motor deberá enfriarse.
Primero registre los puntos de curva característica con marcha en vacío o ralentí, a continuación pa- ra la velocidad nominal. después para el par de inversión (par máximo) y, por último, para la veloci- dad mínima.
Determine usted mismo los valores intermedios en las tablas. Procure que los puntos de la curva ca- racterística sean significativos.
Tenga en cuenta la regulación de la atenuación del par del dispositivo de control. Consulte a tal efec- to el capítulo 2.4.
Para finalizar el ensayo, desconecte primero la fuente de alimentación universal y después el dispositivo de control.
Dibuje las curvas características para rendimiento, corriente y factor de potencia en el diagrama previsto para ello (ilustración 4.4.3.2).
 | n/min-1 | M/Nm | Pap/kW | U/V | I/A | cos  | Pút/kW | 
Velocidad con marcha en vacío |  |  |  |  |  |  |  | 
Velocidad nominal |  |  |  |  |  |  |  | 
1. Valor intermedio |  |  |  |  |  |  |  | 
Par de inversión |  |  |  |  |  |  |  | 
2. Valor intermedio |  |  |  |  |  |  |  | 
3. Valor intermedio |  |  |  |  |  |  |  | 
Velocidad mín. |  |  |  |  |  |  |  | 
Tabla 4.4.3.1 Rendimiento, corriente y factor de potencia de un motor Dahlander
Pregunta: | ¿Qué conclusiones se extraen de las curvas características de la ilustración 4.4.3.2?
Respuesta: | 

## Slide 40
Máquinas eléctricas
El motor Dahlander
www.hps-systemtechnik.com
32
0 200 400
Ilustración 4.4.3.2  , I y cos 
600
800
1000
1200
1400
1600
n/min-1
I/A –  – cos 
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

## Slide 41
Máquinas eléctricas
El motor asincrónico trifásico (MAT) con devanados separados
www.hps-systemtechnik.com
33
5 El motor asincrónico trifásico (MAT) con devanados separados
El motor asincrónico trifásico con devanados separados se utiliza cuando la relación fija de 2:1 del motor Dahlander es demasiado grande o demasiado pequeña. Ambos números de pares de polos pueden tener cualquier relación de valor entero entre sí.
5.1 La estructura del motor
En el MAT con devanados separados se emplea el mismo rotor que en un MAT normal (capítulo 3). Como el estator de este motor contiene dos devanados separados, se necesita bastante más espacio para los devanados, es decir, estos motores son mayores, más pesados y más caros que los motores Dahlander.
Ambos devanados (ilustración 5.1.1) se accionan con conexión en es- trella. No obstante, sólo uno de los devanados funciona cada vez.
5.2 El comportamiento funcional
El MAT con devanados separados se comporta de manera idéntica a un MAT normal. El par es práctica- mente igual en ambas velocidades. Las potencias se comportan igual que las velocidades. La pérdida calo- rífica que se produce en el rotor puede reducirse considerablemente mediante el arranque desde la veloci- dad baja a la velocidad más alta en servicio nominal. La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de moto- res comerciales con devanados separados:
Relación números de pares de polos | 6:4 | 6:2 | 8:2 | 8:6 | 12:2 | 12:4 | 12:8
n/min-1 | 1000/1500 | 1000/3000 | 750/3000 | 750/1000 | 500/3000 | 500/1500 | 500/750
5.3 La conexión del motor
Sólo los principios de ambos devanados se conducen al tablero de bornes. La ilustración 5.3.1 muestra que los bornes 1U1, 1V1, 1W1 conducen hacia el devanado con el número de pares de polos alto (a) y los bor- nes 2U1, 2V1, 2W1, hacia el devanado con el número de pares de polos bajo (b). Con el número de pares
de polos alto, el motor gira a velocidad baja y con el número de pa- res de polos bajo, a velocidad alta. Los puntos neutros de los deva- nados se encuentran en el interior del motor y, por tanto, no son ac- cesibles. El cambio entre ambos devanados también puede hacer- se mediante un conmutador del número de polos, p. ej., el conmuta- dor de número de polos para devanados separados hps (modelo 2237). La ilustración 5.3.2 muestra la placa de características del MAT con devanados separados (modelo 2710). Podemos ver como
modos de funcionamiento e indicaciones de tensión Y/Y 400 V, lo que significa que am- bos devanados deben funcio- nar con conexión en estrella en la red trifásica de 400 V.
1U1 2U1
1W1 1V1 2W1 2V
a b
Ilustración 5.1.1 Conexión de los deva- nados
L1 L2 L3 L1 L2 L3
2U1 2V1 2W1
2U1 2V1 2W1
1U1 1V1 1W1
1U1 1V1 1W1
a b
Ilustración 5.3.1 Conexión Y/Y
TK
2V1
1U1
1V1
2W1
TK
2710
Motor asincrónico trifásico (devanados separados)
INDUCTION MOTOR (SEP. WINDINGS)
1W1
2U1
1W1
2W1
1U1
1V1
2U1
2V1
M
3
 | ségun VDE 530
Y/Y 400 V | 0.55/0.6 A
0.15/0.22 kW | cos  0.57/0.64
950/1450 rpm | 50 Hz
ISO: B/F | IP 20
Ilustración 5.3.2 Placa de características del motor asincrónico trifásico con devana- dos separados (modelo 2710)

## Slide 42
Máquinas eléctricas
El motor asincrónico trifásico (MAT) con devanados separados
www.hps-systemtechnik.com
34
5.4 Ensayos sobre el MAT con devanados separados
5.4.1 Puesta en marcha del MAT con devanados separados
Objetivo del ensayo:
Accione el MAT (devanados separados) con la velocidad baja en marcha en vacío.
Dispositivos necesarios:
Motor asincrónico trifásico (devanados separados), (modelo 2710)
Unidad de frenado (modelo 2719)
Dispositivo de control (modelo 2730)
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
Desarrollo del ensayo:
Siga las indicaciones de seguridad que constan en el capítulo 2.1.
Deslice la máquina experimental hasta colocarla sobre la unidad de frenado y acóplela a ésta.
NOTA: Coloque los pies adaptadores de modo que la máquina experimental y la unidad de frenado se encuentren alineadas en el mismo eje.
Inmovilice la máquina experimental tirando de la palanca tensora en dirección al grupo de frenado.
Lleve a cabo el ensayo según la ilustración 5.4.1.1.
Ilustración 5.4.2.1 Modelo experimental: MAT (devanados separados) a velocidad baja
Conecte el motor a la red de 400 V con conexión en estrella (velocidad baja).
Ponga en marcha el dispositivo de control.
Ponga en marcha la fuente de alimentación universal: se muestran la velocidad, el par y el sentido de giro.
TK
Dispositivo de control (modelo 2730)
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
Unidad de frenado (modelo 2719)
Motor asincrónico
M 3
TX
TK
PE L1 L2 L3
P1 P2
PE
PE
M
3
P1 P2
1U1 1V1 1W1
6/4 P
trifásico
(devanados separados), 2U1 2V1 2W1 (modelo 2710)
PE

## Slide 43
Máquinas eléctricas
El motor asincrónico trifásico (MAT) con devanados separados
www.hps-systemtechnik.com
35
Observe el indicador del sentido de giro. El motor debería girar hacia la derecha. Si fuera necesario, in- tercambie las líneas de alimentación (consulte el capítulo 3.5). Antes de hacerlo, desconecte la fuente de alimentación universal.
Anote la velocidad (velocidad de ralentí o marcha en vacío) y el sentido de giro.
n0 =
Sentido de giro =
Desconecte la fuente de alimentación universal.
Fije los siguientes valores en el dispositivo de control:
  Interruptor de modos de servicio en MANUAL.
  Tenga en cuenta la regulación de la atenuación del par del dispositivo de control. Consulte a tal efec- to el capítulo 2.4.
  Interruptor para la preselección de velocidad en el área de la velocidad que ha anotado antes (1800 min-1).
  Interruptor de valor teórico INT/EXT en la posición "intern".
  Interruptor del sentido de giro en el sentido de giro que ha anotado antes.
Ponga en marcha el grupo de frenado pulsando brevemente la tecla START/STOP.
Compare la velocidad indicada con la que ha anotado antes y, si es necesario, ajústela mediante el po- tenciómetro de valor teórico.
NOTA: Para obtener un ajuste preciso de la velocidad y el par, se pueden medir además los valores de tensión en los bornes con un multímetro.
Ponga en marcha la fuente de alimentación universal. Ahora el par debería ser cero. Si fuera necesario, corrija la velocidad con el potenciómetro de valor teórico.
Para finalizar el ensayo, desconecte primero la fuente de alimentación universal y después el dispositivo de control.

## Slide 44
Máquinas eléctricas
El motor asincrónico trifásico (MAT) con devanados separados
www.hps-systemtechnik.com
36
5.4.2 Funcionamiento del MAT (devanados separados) a velocidad baja y alta
Objetivo del ensayo:
Accione el MAT (devanados separados) primero con la velocidad baja y luego con la velocidad alta. Deter- mine las curvas características del par.
Dispositivos necesarios:
Motor asincrónico trifásico (devanados separados), (modelo 2710)
Unidad de frenado (modelo 2719)
Dispositivo de control (modelo 2730)
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
Desarrollo del ensayo:
Siga las indicaciones de seguridad que constan en el capítulo 2.1.
Lleve a cabo el ensayo según la ilustración 5.4.2.1.
Ponga en marcha el sistema como ya se ha descrito en el ensayo 5.4.1, pero primero accionando el motor a velocidad baja. El motor debería girar hacia la derecha.
Registre los puntos de la curva característica que se solicitan en la tabla 5.4.2.1. ADVERTENCIAS:
  Si es posible, realice las mediciones sin demoras. Si el motor se calienta demasiado, los resultados de las mediciones se desviarán y el motor deberá enfriarse.
  Primero registre los puntos de curva característica con marcha en vacío o ralentí, a continuación pa- ra la velocidad nominal. después para el par de inversión (par máximo) y, por último, para la veloci- dad mínima.
  Determine usted mismo los valores intermedios en las tablas. Procure que los puntos de la curva ca- racterística sean significativos.
  Tenga en cuenta la regulación de la atenuación del par del dispositivo de control. Consulte a tal efec- to el capítulo 2.4.
Desconecte primero la fuente de alimentación universal y después el dispositivo de control.
Ahora, lleve a cabo el ensayo según la ilustración 5.4.2.2 (velocidad alta).
Ponga en marcha el dispositivo de control. Ponga en marcha el grupo de frenado y la fuente de alimen- tación universal.
Registre los puntos de la curva característica que se solicitan en la tabla 5.4.2.2.
Para finalizar el ensayo, desconecte primero la fuente de alimentación universal y después el dispositivo de control.
Dibuje las curvas características del par en el diagrama previsto para ello (ilustración 5.4.2.2).
 | n/min-1 | M/Nm |  | n/min-1 | M/Nm
Velocidad con marcha en vacío |  |  | Velocidad con marcha en vacío |  | 
Velocidad nominal |  |  | Velocidad nominal |  | 
1. Valor intermedio |  |  | 1. Valor intermedio |  | 
Par de inversión |  |  | Par de inversión |  | 
2. Valor intermedio |  |  | 2. Valor intermedio |  | 
3. Valor intermedio |  |  | 3. Valor intermedio |  | 
Velocidad mín. |  |  | Velocidad mín. |  | 
Tabla 5.4.2.1 Velocidad baja
Tabla 5.4.2.2 Velocidad alta

## Slide 45
Máquinas eléctricas
El motor asincrónico trifásico (MAT) con devanados separados
www.hps-systemtechnik.com
37
TK
Dispositivo de control (modelo 2730)
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
L1 L2 L3
Unidad de frenado (modelo 2719)
Motor asincrónico
M 3
TX
TK
PE
P1 P2
PE
PE
P1 P2
1U1 1V1 1W1
M
3
6/4 P
trifásico
(devanados separados), 2U1 2V1 2W1 (modelo 2710)
PE
Ilustración 5.4.2.1 Modelo experimental: MAT (devanados separados) a velocidad baja
Ilustración 5.4.2.2 Modelo experimental: MAT (devanados separados) a velocidad alta
TK
Dispositivo de control (modelo 2730)
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
Unidad de frenado (modelo 2719)
Motor asincrónico trifásico
M 3
TX
TK
PE L1 L2 L3
P1 P2
PE
PE
M
3
P1 P2
2U1 2V1 2W1
6/4 P
(devanados separados), 1U1 1V1 1W1 (modelo 2710)
PE

## Slide 46
Máquinas eléctricas
El motor asincrónico trifásico (MAT) con devanados separados
www.hps-systemtechnik.com
38
Pregunta 1: | ¿Cuáles son los números de pares de polos y las velocidades del MAT con devanados separados de hps SystemTechnik?
Respuesta: | 
Pregunta 2: | ¿Cuál es el comportamiento del par a velocidad baja y a velocidad alta según la ilustración 5.4.2.3?
Respuesta: | 
0 200
Ilustración 5.4.2.3
M/Nm
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
400
600
800
1000 1200 1400 1600
n/min-1

## Slide 47
Máquinas eléctricas
El motor asincrónico trifásico (MAT) con devanados separados
Ilustración 5.4.3.1 Modelo experimental: , I y cos  del MAT con devanados separados
www.hps-systemtechnik.com
39
5.4.3 Rendimiento, corriente y factor de potencia del MAT con devanados
separados
Objetivo del ensayo:
Determine las curvas características para rendimiento, corriente y factor de potencia del motor asincrónico trifásico con devanados separados a velocidad baja.
Dispositivos necesarios:
Motor asincrónico trifásico (devanados separados), (modelo 2710)
Unidad de frenado (modelo 2719)
Dispositivo de control (modelo 2730)
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
UNIVERSAL POWER METER (modelo 1091) o 2 multímetros e indicador de factor de potencia (10 A)
Desarrollo del ensayo:
Siga las indicaciones de seguridad que constan en el capítulo 2.1.
Lleve a cabo el ensayo según la ilustración 5.4.3.1.
UNIVERSAL POWER
METER (modelo 1091)
Fuente de alimentación universal
L
L
L
P
N
T
P
Motor asincrónico trifásico (devanados separados), (modelo 2710)
1U 1V 1W
M
3
4/2
2U 2V 2W
P
Unidad de frenado(modelo
M 3
T
P P
T
Dispositivo de control (modelo 2730)
P P
P

## Slide 48
Máquinas eléctricas
El motor asincrónico trifásico (MAT) con devanados separados
www.hps-systemtechnik.com
40
Ponga en marcha el sistema como ya se ha descrito en el ensayo 5.4.1. El motor deberá funcionar a ve- locidad baja y girar hacia la derecha.
Registre los puntos de la curva característica que se solicitan en la tabla 5.4.3.1. Para ello, lea la veloci- dad n y el par M en los indicadores del dispositivo de control y calcule la potencia efectiva suministrada Pút. Mida la corriente I, la tensión U y el factor de potencia cos . Con estos valores calcule la potencia efectiva aplicada Pap y el rendimiento . Utilice las fórmulas que se indican para realizar el cálculo.
60
ap
út
P  2  M  n P  3 U  I  cos
út
P
Pap
 
ADVERTENCIAS:
Si es posible, realice las mediciones sin demoras. Si el motor se calienta demasiado, los resultados de las mediciones se desviarán y el motor deberá enfriarse.
Primero registre los puntos de curva característica con marcha en vacío o ralentí, a continuación pa- ra la velocidad nominal. después para el par de inversión (par máximo) y, por último, para la veloci- dad mínima.
Determine usted mismo los valores intermedios en las tablas. Procure que los puntos de la curva ca- racterística sean significativos.
Tenga en cuenta la regulación de la atenuación del par del dispositivo de control. Consulte a tal efec- to el capítulo 2.4.
Para finalizar el ensayo, desconecte primero la fuente de alimentación universal y después el dispositivo de control.
Dibuje las curvas características para rendimiento, corriente y factor de potencia en el diagrama previsto para ello (ilustración 5.4.3.2).
 | n/min-1 | M/Nm | Pap/kW | U/V | I/A | cos  | Pút/kW | 
Velocidad con marcha en vacío |  |  |  |  |  |  |  | 
Velocidad nominal |  |  |  |  |  |  |  | 
1. Valor intermedio |  |  |  |  |  |  |  | 
Par de inversión |  |  |  |  |  |  |  | 
2. Valor intermedio |  |  |  |  |  |  |  | 
3. Valor intermedio |  |  |  |  |  |  |  | 
Velocidad mín. |  |  |  |  |  |  |  | 
Tabla 5.4.3.1 Rendimiento, corriente y factor de potencia de un MAT con devanados separados
Pregunta: | ¿Qué conclusiones se extraen de las curvas características de la ilustración 5.4.3.2?
Respuesta: | 

## Slide 49
Máquinas eléctricas
El motor asincrónico trifásico (MAT) con devanados separados
www.hps-systemtechnik.com
41
0 200 400
Abbildung 5.4.3.2  , I und cos 
600
800
1000
1200
1400
1600
n/min-1
I/A –  – cos 
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

## Slide 50
Máquinas eléctricas
El motor de inducción de anillos rozantes
www.hps-systemtechnik.com
42
6 El motor de inducción de anillos rozantes
También el motor de inducción de anillos rozantes pertenece al grupo de motores asincrónicos trifásicos. A diferencia del MAT con rotor en cortocircuito o con rotor de jaula de ardilla, en el motor de inducción de anil- los rozantes el devanado del rotor no está en cortocircuito. Para mejorar las propiedades del arranque pue- den conectarse resistencias en serie al circuito del rotor.
6.1 La estructura del motor
delo cortado de un motor de inducción de anillos rozantes.
Las conexiones del rotor se denominan K, L y M. A través de ellas pueden ponerse en cortocircuito los bornes del rotor o pueden conectarse resistencias o reóstatos de arranque al circuito del rotor para mejorar las propiedades del arranque.
hps SystemTechnik ha desarrollado una resisten- cia universal (modelo 2750) para realizar estos reóstatos de arranque de una manera sencilla.
La ilustración 6.1.2 muestra la conexión de la resi- stencia universal al devanado rotórico.
6.2 El comportamiento funcional
Mediante la conexión de resistencias en el circuito del rotor se pueden conseguir los siguientes efectos:
Reducción de la intensidad del arranque.
Reducción del desfase entre la corriente rotórica y la tensión rotórica.
Aumento del par de arranque.
Incluso con una intensidad de arranque moderada, el motor de inducción de anillos rozantes desarrolla un par de arranque o par inicial de arranque relativamente alto. Por ello es especialmente adecuado para arran-
Núcleo laminado del estator
Escobillas de carbón
Carcasa
Devanado estatórico
Devanado rotórico
Ventilador
Núcleo laminado del rotor
Anillos rozantes
Ilustración 6.1.1 Modelo cortado de un motor de inducción de anillos rozantes
Devanado rotórico
3
Imax = 9 A
B6
Cortocircuito
R1 (500 W)
1 k…1,8 
– +
La estructura del soporte o estator del mo- tor de inducción de anillos rozantes es idén- tica a la del MAT con rotor en cortocircuito o rotor de jaula de ardilla. La realización del rotor suele ser con devanado de corriente trifásica con conexión en estrella. El deva- nado rotórico y el estatórico tienen el mismo número de polos. El devanado rotórico está alojado en un núcleo laminado. Los extre- mos, es decir, el principio y final de cada devanado rotórico, están unidos con tres "anillos rozantes" asentados en el eje que conducen hasta los bornes de la caja de conexión pasando por unas escobillas de carbón. La ilustración 6.1.1 muestra el mo-
K L1'
L L2'
M L3'
Ilustración 6.1.2 Devanado rotórico con resistencia en el arranque

## Slide 51
Máquinas eléctricas
El motor de inducción de anillos rozantes
www.hps-systemtechnik.com
43
ques difíciles en mecanismos de elevación. Durante la aceleración desde la posición de reposo al estado con carga se reducen el deslizamiento y la velocidad de cor- te o desconexión del campo giratorio. Con ello también se reducen la tensión, la frecuencia y la resistencia in- ductiva del rotor. La tensión rotórica y la frecuencia ro- tórica se modifican linealmente con el deslizamiento.
Conectando los anillos rozantes en cortocircuito, el mo- tor de inducción de anillos rozantes continúa funcionan- do tras la aceleración como motor con rotor en cortocir- cuito o motor con rotor de jaula de ardilla.
Si el circuito del rotor permanece virgen sin conexión alguna (circuito abierto del rotor), el rotor no girará. En reposo, el estator y el rotor funcionan como un transfor- mador. La tensión inducida mediante el campo giratorio del estator en el devanado rotórico se denomina ten- sión rotórica de reposo U2 rep (en la placa de caracte- rísticas se indica como U2).
Las curvas características del par de la ilustración 6.2.1 muestran que si se han conectado reóstatos de ar- ranque, la curva característica se aplana y el par de inversión MK se desplaza más hacia la zona de arran- que. El par de arranque MA es relativamente alto debido a las resistencias, lo que significa que el motor ope- ra bien. La óptima resistencia en el arranque se obtiene cuando MA = MK.
6.3 La conexión del motor
La ilustración 6.3.1 muestra que los devanados estatóricos U1, V1, W1 y U2, V2, W2 de un motor de induc- ción de anillos rozantes pueden conectarse en estrella o en triángulo. Las conexiones K, L, M del devanado rotórico están al descubierto.
En la placa de características del motor de induc- ción de anillos rozantes de hps podemos ver como modos de funcionamiento e indicaciones de tensión Y/ 400/230 V, lo que significa que el motor sólo debe funcionar con conexión en estrella en la red trifásica de 400 V o con conexión en triángulo para 230 V. Puesto que los devanados de este motor es- tán previstos para 230 V, a 400 V con conexión en triángulo se produciría un calentamiento no admisi- ble.
100 80 60 40
20
0 %
s
0
M
MA1
M
A2
M M
A4 A3
MK
Zona de arranque
Curva característica de puesta en march
Anillos rozantes en cortocircuito
Resistencia parcial menor
Resistencia parcial mayor
Resistencia parcial grande o resistencia total
MN
4 3
2 1
Ilustración 6.2.1 Escalones de arranque de un motor de inducción de anillos rozantes
V1
W1
U1
W2 U2 V2
Conexión en estrella Conexión en triángulo
L1 L2 L3 L1 L2 L3
V1
W1
U1
W2 U2
V2
Ilustración 6.3.1 Conexión Y/
TK
U2
Motor de inducción de anillos rozantes
SLIPRING MOTOR
U1 V1 W1
V2
TK
W2
U2
W1
W2 U1
V1
V2
K L M
K
L
M
 | ségun VDE 530
Y/ 400 V / 230 V | 1.15/2.0 A
0.25 kW | cos  0.74
1340 rpm | 50 Hz
U2 95V | 1.9 A
ISO: B/F | IP 20
2708
M
3
Ilustración 6.3.2 Placa de características del motor de inducción de anillos rozantes de hps SystemTechnik (modelo 2708)

## Slide 52
Máquinas eléctricas
El motor de inducción de anillos rozantes
www.hps-systemtechnik.com
44
6.4 Ensayos sobre el motor de inducción de anillos rozantes
6.4.1 Puesta en marcha y óptima resistencia en el arranque
Objetivo del ensayo:
Mida la tensión rotórica de reposo U2 reposo y la corriente rotórica I2. Con estos valores, calcule la óptima resis- tencia en el arranque para el motor de inducción de anillos rozantes (MA = MK, p = 2).
Dispositivos necesarios:
Motor de inducción de anillos rozantes (modelo 2708)
Unidad de frenado (modelo 2719)
Dispositivo de control (modelo 2730)
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
2 multímetros
Desarrollo del ensayo:
Siga las indicaciones de seguridad que constan en el capítulo 2.1.
Deslice la máquina experimental hasta colocarla sobre la unidad de frenado y acóplela a ésta.
NOTA: Coloque los pies adaptadores de modo que la máquina experimental y la unidad de frenado se encuentren alineadas en el mismo eje.
Inmovilice la máquina experimental tirando de la palanca tensora en dirección al grupo de frenado.
Lleve a cabo el ensayo según la ilustración 6.4.1.1.
TK
Dispositivo de control (modelo 2730)
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
L1 L2 L3
Unidad de frenado (modelo 2719))
Motor de inducción de anillos rozantes (modelo 2708)
M 3
TX
TK
PE
P1 P2
PE
M
3
P1 P2
U1 V1 W1 W2 V2 U2
K L M
PE
PE
V
U2 reposo
Ilustración 6.4.1.1 Modelo experimental: medición de la tensión rotórica de reposo

## Slide 53
Máquinas eléctricas
El motor de inducción de anillos rozantes
www.hps-systemtechnik.com
45
Conecte el motor a la red de 400 V con conexión en estrella.
Ponga en marcha la fuente de alimentación universal.
Mida la tensión rotórica de reposo U2 reposo y anote el valor.
U2 reposo =
Desconecte la fuente de alimentación universal.
Remodele el circuito según se indica en la ilustración 6.4.1.2 (cortocircuito de los bornes del rotor K, L, M).
n0 =
Sentido de giro =
Desconecte la fuente de alimentación universal.
Fije los siguientes valores en el dispositivo de control:
- Interruptor de modos de servicio en MANUAL.
TK
Dispositivo de control (modelo 2730)
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
Unidad de frenado (modelo 2719)
Motor de inducción de anillos rozantes (modelo 2708)
M 3
TX
TK
PE L1 L2 L3
P1 P2
PE
M
3
P1 P2
U1 V1 W1 W2 V2 U2
K L M
A
IN
PE
PE
A I2
Ilustración 6.4.1.2 Modelo experimental: medición de la corriente nominal y la corriente rotórica
Ponga en marcha el dispositivo de control.
Ponga en marcha la fuente de alimentación universal: se muestran la velocidad, el par y el sentido de giro.
Observe el indicador del sentido de giro. El motor debería girar hacia la derecha. Si fuera necesario, in- tercambie las líneas de alimentación (consulte el capítulo 3.5). Antes de hacerlo, desconecte la fuente de alimentación universal.
Anote la velocidad (velocidad de ralentí o marcha en vacío) y el sentido de giro.

## Slide 54
Máquinas eléctricas
El motor de inducción de anillos rozantes
www.hps-systemtechnik.com
46
Tenga en cuenta la regulación de la atenuación del par del dispositivo de control. Consulte a tal efec- to el capítulo 2.4.
Interruptor para la preselección de velocidad en el área de la velocidad que ha anotado antes (1800 min-1).
Interruptor de valor teórico INT/EXT en la posición "intern".
Interruptor del sentido de giro en el sentido de giro que ha anotado antes.
Ponga en marcha el grupo de frenado pulsando brevemente la tecla START/STOP.
Compare la velocidad indicada con la que ha anotado antes y, si es necesario, ajústela mediante el po- tenciómetro de valor teórico.
NOTA: Para obtener un ajuste preciso de la velocidad y el par, se pueden medir además los valores de tensión en los bornes con un multímetro.
Ponga en marcha la fuente de alimentación universal. Ahora, el par debería ser cero (si fuera necesario, corrija con el potenciómetro de valor teórico).
Frene reduciendo la velocidad del motor de manera que éste adopte la corriente nominal IN que se indica en la placa de características. Anote el valor.
IN =
Mida la tensión rotórica I2 y anote el valor.
I2 =
Mida el par nK en el par de inversión y anote el valor.
nK =
Desconecte primero la fuente de alimentación universal y después el dispositivo de control.
Utilizando las fórmulas que se indican, calcule la óptima resistencia en el arranque.
Velocidad del campo giratorio:
p
0
n  f1  60 s
f1 = frecuencia de red
p = número de pares de polos
n0 =
con MA = MK (par mayor): Deslizamiento de desenganche:
0
 n0  nK
K
n
s
sK =
Tensión rotórica:
U 2  sK U 2 reposo
U2 =
Resistencia del rotor para 1 fase:
2
2
I
R  0,5  U 2
R2 =
Óptima resistencia en el arranque:

s
 1 
R  R   1
 K 
a máx 2
Ra máx =

## Slide 55
Máquinas eléctricas
El motor de inducción de anillos rozantes
www.hps-systemtechnik.com
47
6.4.2 Curvas características del motor de inducción de anillos rozantes
Objetivo del ensayo:
Determine las curvas características para rendimiento, el factor de potencia cos  el par y el corriente (cor- tocircuito de los bornes del rotor, resistencia mínimo, 1/3 . Ra max, Ra max). Utilice la resistencia en el arranque óptima Ra máx del ensayo 6.4.1. En este ensayo se recomienda emplear un registrador XY, porque los valores en la zona de sobrecarga no pueden medirse con tanta rapidez como se calienta en exceso el motor.
Dispositivos necesarios:
Motor de inducción de anillos rozantes (modelo 2708)
Unidad de frenado (modelo 2719)
Dispositivo de control (modelo 2730)
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
Resistencia universal (modelo 2750)
UNIVERSAL POWER METER (modelo 1091) o 2 multímetros e indicador de factor de potencia (10 A)
Desarrollo del ensayo:
Siga las indicaciones de seguridad que constan en el capítulo 2.1.
Lleve a cabo el ensayo según la ilustración 6.4.2.1.
Ponga en marcha el sistema como ya se ha descrito en el ensayo 6.4.1. El motor debería girar hacia la derecha.
Entre los conectores (+) y (-) de la resistencia universal, establezca un cortocircuito (cortocircuito de los bornes del rotor detrás del rectificador).
Registre los puntos de la curva característica que se solicitan en la tabla 6.4.2.1. ADVERTENCIAS:
  Si es posible, realice las mediciones sin demoras. Si el motor se calienta demasiado, los resultados de las mediciones se desviarán y el motor deberá enfriarse.
  Primero registre los puntos de curva característica con marcha en vacío o ralentí, a continuación pa- ra la velocidad nominal. después para el par de inversión (par máximo) y, por último, para la veloci- dad mínima.
  Determine usted mismo los valores intermedios en las tablas. Procure que los puntos de la curva ca- racterística sean significativos.
  Tenga en cuenta la regulación de la atenuación del par del dispositivo de control. Consulte a tal efec- to el capítulo 2.4.
Desconecte primero la fuente de alimentación universal y después el dispositivo de control.
Desmonte el cortocircuito y conecte la resistencia R1. Ajuste para R1 el valor más pequeño (1,8 ).
Primero ponga en marcha el dispositivo de control y después, la fuente de alimentación universal.
Registre los puntos de la curva característica que se solicitan en la tabla 6.4.2.2.
Desconecte el sistema como se describe arriba.
Fije para R1 un tercio de la óptima resistencia en el arranque Ra máx determinada en el ensayo 6.4.2.3.
Ponga en marcha el sistema como se describe arriba.
Registre los puntos de la curva característica que se solicitan en la tabla 6.4.2.4.
Desconecte el sistema.
Fije para R1 la óptima resistencia en el arranque Ra máx determinada.
Ponga en marcha el sistema.

## Slide 56
Máquinas eléctricas
El motor de inducción de anillos rozantes
www.hps-systemtechnik.com
48
TK
Dispositivo de control (modelo 2730)
P1
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
L2
Unidad de frenado (modelo 2719)
M 3
T
X
TK
PE
P2
PE
M
3
P1
P2
PE U1 V1 W1 W2 V2 U2
K L
M
3
Imax = 9 A
B6
R1 (500 W)
1 k…1,8 
Resistencia universal (modelo 2750)
–
+
Motor de inducción de anillos rozantes (modelo 2708)
L1'
PE
PE
Cuidado: Puentes
L1
PE
L2'
L3'
UNIVERSAL POWER
METER (modelo 1091)
L3 N
Ilustración 6.4.2.1 Modelo experimental: curvas características del motor de inducción de anillos rozantes

## Slide 57
Máquinas eléctricas
El motor de inducción de anillos rozantes
www.hps-systemtechnik.com
49
Registre los puntos de la curva característica que se solicitan en la tabla 6.4.2.4. Para ello, lea la veloci- dad n y el par M en los indicadores del dispositivo de control y calcule la potencia efectiva suministrada Pút. Mida la corriente I, la tensión U y el factor de potencia cos . Con estos valores calcule la potencia efectiva aplicada Pap y el rendimiento . Utilice las fórmulas que se indican para realizar el cálculo.
Desconecte el sistema.
Dibuje las curvas características del par en la ilustración 6.4.2.2.
En funcionamiento con la óptima resistencia en el arranque, dibuje las curvas características para rendimiento, corriente y factor de potencia en la ilustración 6.4.2.3.
 | n/min-1 | M/Nm | Pap/kW | U/V | I/A | cos  | Pút/kW | 
Velocidad con marcha en vacío |  |  |  |  |  |  |  | 
Velocidad nominal |  |  |  |  |  |  |  | 
1. Valor intermedio |  |  |  |  |  |  |  | 
Par de inversión |  |  |  |  |  |  |  | 
2. Valor intermedio |  |  |  |  |  |  |  | 
3. Valor intermedio |  |  |  |  |  |  |  | 
Velocidad mín. |  |  |  |  |  |  |  | 
Tabla 6.4.2.1 Cortocircuito
Puntos de la curva característica con | n/min-1 | M/Nm | n/min-1 | M/Nm | n/min-1 | M/Nm
Velocidad con marcha en vacío |  |  |  |  |  | 
Velocidad nominal |  |  |  |  |  | 
1. Valor intermedio |  |  |  |  |  | 
Par de inversión |  |  |  |  |  | 
2. Valor intermedio |  |  |  |  |  | 
3. Valor intermedio |  |  |  |  |  | 
4. Valor intermedio |  |  |  |  |  | 
Tabla 6.4.2.2 R1 = 1,8 
Tabla 6.4.2.3 1/3 . Ra máx
Tabla 6.4.2.4 Opt. Ra máx
60
ap
Potencia efectiva suministrada o potencia útil:
P  2  M  n
Potencia aplicada:
Pút  3  U  I  cos
Rendimiento:
Pap
  P
út

## Slide 58
Máquinas eléctricas
El motor de inducción de anillos rozantes
www.hps-systemtechnik.com
50
0 200 400
Ilustración 6.4.2.3  , I y cos 
600
800
1000
1200
1400
1600
n/min-1
I/A –  – cos 
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0 200
Ilustración 6.4.2.2
M/Nm
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
400
600
800
1000 1200 1400 1600
n/min-1

## Slide 59
Máquinas eléctricas
El motor de inducción de anillos rozantes
www.hps-systemtechnik.com
51
Pregunta 1: | ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los motores de inducción de anillos rozantes en comparación con los motores con rotor en cortocircuito?
Respuesta: | 
Pregunta 2: | Defina la tensión rotórica de reposo U2 reposo.
Respuesta: | 
Pregunta 3: | ¿Cuáles son los efectos de las resistencias en el arranque en la ilustración 6.4.2.2?
Respuesta: | 
Pregunta 4: | ¿Qué conclusiones se extraen de las curvas características de la ilustración 6.4.2.3?
Respuesta: | 

## Slide 60
Máquinas eléctricas
El motor de condensador
www.hps-systemtechnik.com
52
7 El motor de condensador
El motor de condensador se estructura siguiendo el mismo principio que el MAT con rotor en cortocircuito y se emplea en todas aquellas situaciones en que no se dispone de una red de corriente trifásica y se precisan accionamientos eléctricos con una potencia hasta 1,5 kW. También se conoce como “motor (de corriente al- terna) monofásico con condensador” o "motor de inducción". Son ejemplos de ello los aparatos que precisan tensión alterna monofásica como, p. ej., lavadoras, lavavajillas, aparatos refrigeradores o calefactores, herra- mientas eléctricas, máquinas de oficina, etc.
7.1 La estructura del motor
El motor monofásico con sólo un devanado (ilustración 7.1.1) no puede arrancar sin ayuda, porque la tensión alterna monofásica únicamente produce un campo magnético variable o alternante.
El autoarranque se consigue dividiendo el devanado estatórico en dos arrollamientos de fase desplazados 90°. El resultado es un devanado principal y un devanado auxiliar. La corriente entre el devanado principal y el auxiliar también debe tener un desfase de 90°, lo que requeriría una tensión alterna bifásica (ilustración 7.1.2). Pero, en la práctica, no se dispone de ninguna red bifásica, por lo que es preciso producir la tensión desfasada a partir de la red monofásica. Para hacerlo, se une el devanado principal a la red y se conecta un condensador (condensador permanente CB) en serie con el devanado auxiliar (ilustración 7.1.3). Por tanto, la corriente auxiliar tendrá un desfase de 90º respecto a la corriente principal
Las conexiones del devanado de corriente principal tienen las denominaciones U1/U2, las del devanado au- xiliar, Z1/Z2.
Si se pretende que el motor desarrolle un par inicial de arranque o un par de arranque alto, se conecta un segundo condensador (condensador de arranque CA) durante la aceleración, en paralelo con el condensador permanente CB. La ilustración 7.1.4 muestra la conexión del motor de corriente alterna con el condensador permanente y con el condensador de arranque.
La capacidad del condensador de arranque se elige siempre mayor que la del condensador permanente. El dimensionado de los condensadores se basa en valores empíricos y depende del par de arranque y de la tensión del condensador. El motor de condensador de hps System Technik tiene los valores: CB = 10 F y CA = 14 F.
La mayor capacidad del condensador de arranque CA tiene como consecuencia que fluya una corriente de- masiado alta por el devanado auxiliar y que el motor se caliente en exceso. Por esta razón, el condensador de arranque se desactiva tras la aceleración mediante un conmutador de fuerza centrífuga. Este conmutador de fuerza centrífuga se regula de manera que desconecte al alcanzar entre un 70 y un 80 % de la velocidad nominal.
La ilustración 7.1.5 muestra que un motor de condensador también puede estar equipado con un relé de ar-
L1 N
U1
U2
L1 N
U1
L2
L1 N
U1
U2
CB
L1 N
n >
B
U1
U2
M 1~ | U2 M |  |  | M 1~ | Z2 Z1 | M 1~ | Z2 Z1
 | 2~ | Z2 | Z1 |  |  |  | 
C C
A
Ilustración 7.1.1 | Ilustración 7.1.2 | Ilustración 7.1.3 | Ilustración 7.1.4
Motor de CA monofásico | con devanado auxiliar | con devanado auxiliar y | con devanado auxiliar,
 | condensador permanente | und Anlaufkondensator | condensador permanente y
 |  |  | condensador de arranque

## Slide 61
Máquinas eléctricas
El motor de condensador
www.hps-systemtechnik.com
53
ranque del devanado o fase auxiliar, o un "interruptor Klixon", en lugar del conmutador de fuerza centrífuga. La corriente del devanado principal del motor fluye en ese caso por la bobina del relé.
Para evitar una pérdida de potencia del motor, la bobina tie- ne pocas espiras con una sección grande del hilo. Sólo debe producirse una caída de tensión muy reducida en la propia bobina. Como la intensidad del arranque es un múltiplo de la corriente de servicio, el relé opera inmediatamente al poner en marcha el motor. El relé permanece excitado hasta que el motor haya alcanzado aproximadamente su velocidad no- minal. En ese momento la intensidad del arranque disminu- ye hasta el valor de la corriente de servicio y el relé se abre. El devanado auxiliar del motor se desconecta mediante el contacto de relé.
7.2 El comportamiento funcional
Resulta muy importante para conseguir un buen comportamiento funcional que las potencias del devanado principal y del auxiliar sean muy similares. Si no es así, se crean dos campos giratorios en sentido contrario, por lo que se obtendrá un par antagonista. Con ello se reduce el par efectivo y las corrientes aumentan. El rendimiento empeora notablemente y la carga admisible se reduce. Otros inconvenientes son un peor factor de potencia, un mayor calentamiento y, por lo tanto, mayores pérdidas en el rotor.
En los motores monofásicos con condensador permanente el par de arranque es sólo un 50 % del par nomi- nal. En cambio, el par de arranque de los motores con un condensador permanente y otro de arranque es notablemente mejor.
7.3 La conexión del motor
La ilustración 7.3.1 muestra la placa de características del motor de condensador (modelo 2715) de hps Sys- temTechnik. El símbolo  significa "fase por separado con devanado auxiliar".
El devanado principal U1, U2 del motor de condensa- dor se conecta a la red monofásica (230 V AC): la fa- se L1 a la conexión U1 y el conductor neutro N a U2. Si se utiliza el relé de arranque del devanado o fase auxiliar, L1 se conecta a U1‘. Si es preciso, puede co- nectarse el devanado auxiliar Z1/Z2, así como el con- densador permanente CB y el condensador de arran- que CA a b1 del relé de arranque del devanado auxi- liar.
Para cambiar el sentido de giro del motor es preciso invertir la polaridad de uno de los dos devanados.
Z1
Z2
U2
U1
CB
CA
b1
I
M 1
U1'
Interruptor Klixon
Ilustración 7.1.5 Interruptor Klixon en el motor de condensador de hps
TK
TK
Z1
U1
U1'
U2
U2
U1
Z2
Z1
CB
CA
b1
I
2715
M
1
U1'
Z2
 | ségun VDE 530
230V | 2.1 A
0.3 kW | cos  0.93
1425 rpm | 50 Hz
CB 10 F | CA 14 F
ISO: B/F | IP 20
Motor de condensador
CAPACITOR MOTOR
b1 CA CB
CA
CB
Ilustración 7.3.1 Placa de características del motor de condensador de hps SystemTechnik (modelo 2715)

## Slide 62
Máquinas eléctricas
El motor de condensador
www.hps-systemtechnik.com
54
7.4 Ensayos sobre el motor de condensador
7.4.1 Puesta en marcha del motor de condensador
Objetivo del ensayo:
Accione el motor de condensador con condensador permanente en marcha en vacío.
Dispositivos necesarios:
Motor de condensador (modelo 2715)
Unidad de frenado (modelo 2719)
Dispositivo de control (modelo 2730)
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
Desarrollo del ensayo:
Siga las indicaciones de seguridad que constan en el capítulo 2.1.
Deslice la máquina experimental hasta colocarla sobre la unidad de frenado y acóplela a ésta.
NOTA: Coloque los pies adaptadores de modo que la máquina experimental y la unidad de frenado se encuentren alineadas en el mismo eje.
Inmovilice la máquina experimental tirando de la palanca tensora en dirección al grupo de frenado.
Lleve a cabo el ensayo según la ilustración 7.4.1.1.
NOTA: Para evitar daños en el motor, es indispensable conectar el relé de arranque del devanado o fase auxiliar.
TK
Dispositivo de control (modelo 2730)
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
L1
Unidad de frenado (modelo 2719)
Motor de condensador (modelo 2715)
M 3
TX
TK
P1 P2
PE
PE
P1 P2
Z2 Z1
U2
U1
CB
CA
b1
I
M 1
U1'
PE N
PE
Ilustración 7.4.1.1 Modelo experimental: funcionamiento del motor de condensador con condensador permanente

## Slide 63
Máquinas eléctricas
El motor de condensador
www.hps-systemtechnik.com
55
Conecte el motor a una tensión de red de 230 V.
Ponga en marcha el dispositivo de control.
Ponga en marcha la fuente de alimentación universal: se muestran la velocidad, el par y el sentido de giro.
Observe el indicador del sentido de giro. El motor debería girar hacia la derecha. Si fuera necesario, in- tercambie las líneas de alimentación (consulte el capítulo 3.5). Antes de hacerlo, desconecte la fuente de alimentación universal.
Anote la velocidad (velocidad de ralentí o marcha en vacío) y el sentido de giro.
n0 =
Sentido de giro =
Desconecte la fuente de alimentación universal.
Fije los siguientes valores en el dispositivo de control:
  Interruptor de modos de servicio en MANUAL.
  Tenga en cuenta la regulación de la atenuación del par del dispositivo de control. Consulte a tal efecto el capítulo 2.4.
  Interruptor para la preselección de velocidad en el área de la velocidad que ha anotado antes (1800 min-1).
  Interruptor de valor teórico INT/EXT en la posición "intern".
  Interruptor del sentido de giro en el sentido de giro que ha anotado antes.
Ponga en marcha el grupo de frenado pulsando brevemente la tecla START/STOP.
Compare la velocidad indicada con la que ha anotado antes y, si es necesario, ajústela mediante el potenciómetro de valor teórico.
NOTA: Para obtener un ajuste preciso de la velocidad y el par, se pueden medir además los valores de tensión en los bornes con un multímetro.
Ponga en marcha la fuente de alimentación universal. Ahora el par debería ser cero. Si fuera necesario, corrija la velocidad con el potenciómetro de valor teórico.
Para finalizar el ensayo, desconecte primero la fuente de alimentación universal y después el dispositivo de control.

## Slide 64
Máquinas eléctricas
El motor de condensador
www.hps-systemtechnik.com
56
7.4.2 Funcionamiento del motor con condensador permanente y condensador de
arranque
Objetivo del ensayo:
Accione el motor monofásico una vez sólo con el condensador permanente y otra vez con condensador per- manente y de arranque, también llamado condensador de dos capacidades. Determine las curvas caracte- rísticas del par.
Dispositivos necesarios:
Motor de condensador (modelo 2715)
Unidad de frenado (modelo 2719)
Dispositivo de control (modelo 2730)
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
Desarrollo del ensayo:
Siga las indicaciones de seguridad que constan en el capítulo 2.1.
Lleve a cabo el ensayo según la ilustración 7.4.2.1.
Ilustración 7.4.2.1 Modelo experimental: funcionamiento con condensador permanente
Ponga en marcha el sistema como ya se ha descrito en el ensayo 7.4.1 (sólo con condensador permanente). El motor debería girar hacia la derecha.
NOTA: Para evitar daños en el motor, es indispensable conectar el relé de arranque del devanado o fase auxiliar.
Registre los puntos de la curva característica que se solicitan en la tabla 7.4.2.1.
TK
Dispositivo de control (modelo 2730)
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
L1
Unidad de frenado (modelo 2719)
Motor de condensador (modelo 2715)
M
3
TX
TK
P1 P2
PE
PE
P1 P2
Z1
Z2
U2
U1
CB
CA
b1
I
M 1
U1'
PE N
PE

## Slide 65
Máquinas eléctricas
El motor de condensador
www.hps-systemtechnik.com
57
ADVERTENCIAS:
Si es posible, realice las mediciones sin demoras. Si el motor se calienta demasiado, los resultados de las mediciones se desviarán y el motor deberá enfriarse.
Primero registre los puntos de curva característica con marcha en vacío o ralentí, a continuación pa- ra la velocidad nominal. después para el par de inversión (par máximo) y, por último, para la veloci- dad mínima.
Determine usted mismo los valores intermedios en las tablas. Procure que los puntos de la curva ca- racterística sean significativos.
Tenga en cuenta la regulación de la atenuación del par del dispositivo de control. Consulte a tal efec- to el capítulo 2.4.
Desconecte primero la fuente de alimentación universal y después el dispositivo de control.
Ahora remodele el ensayo según la ilustración 7.4.2.2.
Ilustración 7.4.2.2 Modelo experimental: funcionamiento con condensador permanente y condensa- dor de arranque
Ponga en marcha el dispositivo de control. Ponga en marcha el grupo de frenado y la fuente de alimen- tación universal.
Registre los puntos de la curva característica que se solicitan en la tabla 7.4.2.2.
Para finalizar el ensayo, desconecte primero la fuente de alimentación universal y después el dispositivo de control.
Dibuje las curvas características del par en el diagrama previsto para ello (ilustración 7.4.2.3).
TK
Dispositivo de control (modelo 2730)
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
L1
Unidad de frenado (modelo 2719)
Motor de condensador (modelo 2715)
M 3
TX
TK
P1 P2
PE
PE
P1 P2
Z2 Z1
U2
U1
M
CB
CA
b1
I
1
U1'
PE N
PE

## Slide 66
Máquinas eléctricas
El motor de condensador
www.hps-systemtechnik.com
58
0 200
Ilustración 7.4.2.3
M/Nm
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
400
600
800
1000 1200 1400 1600
n/min-1
 | n/min-1 | M/Nm |  | n/min-1 | M/Nm
Velocidad con marcha en vacío |  |  | Velocidad con marcha en vacío |  | 
Velocidad nominal |  |  | Velocidad nominal |  | 
1. Valor intermedio |  |  | 1. Valor intermedio |  | 
2. Valor intermedio |  |  | 2. Valor intermedio |  | 
Par de inversión |  |  | Par de inversión |  | 
3. Valor intermedio |  |  | 3. Valor intermedio |  | 
4. Valor intermedio |  |  | 4. Valor intermedio |  | 
Velocidad mín. |  |  | Velocidad mín. |  | 
Tabla 7.4.2.1 Con condensador permanente
Tabla 7.4.2.2 Con condensador de dos capacidades (permanente y de arranque)
Pregunta 1: | ¿Cuáles son los efectos del relé de arranque del devanado auxiliar en el motor de conden- sador?
Respuesta: | 
Pregunta 2: | ¿Cuál es el comportamiento del par al conectar el condensador permanente y cuál si ade- más se conecta el condensador de arranque (ilustración 7.4.2.3)?
Respuesta: | 

## Slide 67
Máquinas eléctricas
El motor de condensador
Ilustración 7.4.3.1 Modelo experimental: , I y cos  del motor de condensador
www.hps-systemtechnik.com
59
7.4.3 Rendimiento, corriente y factor de potencia del motor de condensador
Objetivo del ensayo:
Determine las curvas características para rendimiento, corriente y factor de potencia del motor de condensa- dor. Utilice únicamente el condensador permanente.
Dispositivos necesarios:
Motor de condensador (modelo 2715)
Unidad de frenado (modelo 2719)
Dispositivo de control (modelo 2730)
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
UNIVERSAL POWER METER (modelo 1091) o 2 multímetros e indicador de factor de potencia (10 A)
2 multímetros
Desarrollo del ensayo:
Siga las indicaciones de seguridad que constan en el capítulo 2.1.
Lleve a cabo el ensayo según la ilustración 7.4.3.1.
TK
Dispositivo de control (modelo 2730)
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
L1
Unidad de frenado (modelo 2719)
Motor de condensador (modelo 2715)
M
3
TX
P1 P2
PE
TK PE
P1
P2
Z1
Z2
U2
U1
CA
CB
b1
I
M 1
U1'
PE N
PE
UNIVERSAL POWER
METER (modelo 1091)

## Slide 68
Máquinas eléctricas
El motor de condensador
www.hps-systemtechnik.com
60
Ponga en marcha el sistema como ya se ha descrito en el ensayo 7.4.1 (sólo con condensador perma- nente). El motor debería girar hacia la derecha.
NOTA: Para evitar daños en el motor, es indispensable conectar el relé de arranque del devanado o fase auxiliar.
Registre los puntos de la curva característica que se solicitan en la tabla 7.4.3.1. Para ello, lea la veloci- dad n y el par M en los indicadores del dispositivo de control y calcule la potencia efectiva suministrada Pút. Mida la corriente I, la tensión U y el factor de potencia cos . Con estos valores calcule la potencia efectiva aplicada Pap y el rendimiento .
60
ap
út
P  2  M  n P  3 U  I  cos
ADVERTENCIAS:
Si es posible, realice las mediciones sin demoras. Si el motor se calienta demasiado, los resultados de las mediciones se desviarán y el motor deberá enfriarse.
Primero registre los puntos de curva característica con marcha en vacío o ralentí, a continuación pa- ra la velocidad nominal. después para el par de inversión (par máximo) y, por último, para la veloci- dad mínima.
Determine usted mismo los valores intermedios en las tablas. Procure que los puntos de la curva ca- racterística sean significativos.
Tenga en cuenta la regulación de la atenuación del par del dispositivo de control. Consulte a tal efec- to el capítulo 2.4.
Después del ensayo de los puntos de la curva característica, desconecte primero la fuente de alimenta- ción universal y después, el dispositivo de control.
Dibuje las curvas características para rendimiento, corriente y factor de potencia en el diagrama previsto para ello (ilustración 7.4.3.2).
 | n/min-1 | M/Nm | Pap/kW | U/V | I/A | cos  | Pút/kW | 
Velocidad con marcha en vacío |  |  |  |  |  |  |  | 
Velocidad nominal |  |  |  |  |  |  |  | 
1. Valor intermedio |  |  |  |  |  |  |  | 
2. Valor intermedio |  |  |  |  |  |  |  | 
Par de inversión |  |  |  |  |  |  |  | 
3. Valor intermedio |  |  |  |  |  |  |  | 
4. Valor intermedio |  |  |  |  |  |  |  | 
Velocidad mín. |  |  |  |  |  |  |  | 
Tabla 7.4.3.1 Rendimiento, corriente y factor de potencia de un motor de condensador
Pregunta: | ¿Qué conclusiones se extraen de las curvas características de la ilustración 7.4.3.2?
Respuesta: | 

## Slide 69
Máquinas eléctricas
El motor de condensador
www.hps-systemtechnik.com
61
0 200 400
Ilustración 7.4.3.2  , I y cos 
600
800
1000
1200
1400
1600
n/min-1
I/A –  – cos 
7
6,5
6
5,5
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

## Slide 70
Máquinas eléctricas
La máquina sincrónica
www.hps-systemtechnik.com
62
8 La máquina sincrónica
Las máquinas sincrónicas de corriente trifásica se emplean como generadores y motores. En las máquinas sincrónicas, la velocidad del rotor es igual o "sincrónica" a la velocidad de campo giratorio; es decir, las má- quinas sincrónicas funcionan sin deslizamiento (s = 0).
En modo generador, el campo giratorio lo crea un imán permanente o electroimán rotativo; en modo motor, se carga corriente trifásica en uno de los devanados.
Las máquinas asincrónicas se emplean principalmente como motores, mientras que las máquinas sincróni- cas se utilizan preferentemente como generadores. Los generadores sincrónicos se encargan casi exclusi- vamente de la generación de energía eléctrica en centrales eléctricas o del suministro de electricidad de em- ergencia.
8.1 Estructura de la máquina
Las máquinas sincrónicas se componen de un estator con un devanado y de un rotor, que también lleva un devanado. Hay diferentes tipos de construcción en función del cometido y el área de aplicación.
8.1.1 La máquina de polos salientes
En este tipo de construcción, el estator tiene la misma es- tructura que en las máquinas de corriente continua con polos salientes (no son polos auxiliares). El devanado de excita- ción está montado en los polos. La potencia de excitación "baja" se alimenta a través del devanado estatórico, mientras que la potencia trifásica "alta" del rotor se alimenta a través de anillos rozantes. El inconveniente es que para potencias elevadas se precisan anillos rozantes y escobillas de gran- des dimensiones por lo que resulta muy difícil aislar los anil- los rozantes. Este inconveniente hace que sólo se constru- yan máquinas de polos salientes para potencias hasta aprox. 50 kVA. La ilustración 8.1.1.1 muestra la estructura funda- mental de una máquina de polos salientes.
8.1.2 La máquina de polos lisos
En la máquina de polos lisos es el estator el que porta el devanado trifásico, por lo que equivale al de una má- quina asincrónica. En este caso, la potencia de excita- ción "baja" se conduce hasta el rotor (armazón polar) a través de los anillos rozantes. Con ello, la máquina de polos lisos es especialmente adecuada para potencias y tensiones altas (p. ej., 21 kV). Se construyen máqui- nas de polos lisos hasta potencias de más de 2,6 GVA. La ilustración 8.1.2.1 muestra el principio de una má- quina de polos lisos. En la máquina de polos lisos se distinguen dos tipos de construcción:
Máquinas de polos salientes
Máquinas de polos lisos
N
N
S
S
W1
W1
W1
W1
W1 = devanado de excitación
W2 = devanado de corriente trifásica
W2
Ilustración 8.1.1.1 Máquina de polos salientes
L1 = devanado 1 L2 = devanado 2 L3 = devanado 3
W1 = devanado de excitació
L2
L1
L3
L3
L2
L1
N
S
W1
W1
Ilustración 8.1.2.1 Máquina de polos lisos

## Slide 71
Máquinas eléctricas
La máquina sincrónica
www.hps-systemtechnik.com
63
Máquinas de polos salientes
En las máquinas de polos salientes (ilustración 8.1.2.1), el rotor es un armazón polar con polos salientes dispuestos radialmente compuestos de núcleo polar y zapata polar. El devanado de exci- tación está montado en los núcleos polares. Esta máquina resulta especialmente adecuada para velocidades bajas (p. ej., turbinas hidráulicas). Las máquinas de polos salientes también reciben el nombre de rotores de polos salientes o rotores unipolares.
Máquinas de polos lisos
En las máquinas de polos lisos (ilustr. 8.1.2.2) se utiliza un rotor con forma cilíndrica. El devanado de excitación está alojado en las ranuras del ro- tor. Esta máquina resulta especialmente adecu-
ada para velocidades altas (p. ej., turbinas de vapor o gas). Las máquinas de polos lisos también se deno- minan rotores cilíndricos o turborrotores. La máquina sincrónica (modelo 2711) de hps System Technik tam- bién es una máquina de rotor cilíndrico.
8.1.3 El devanado amortiguador
En muchas máquinas sincrónicas, el rotor está equipado con una jaula de cortocircuito (devanado amorti- guador) adicional que tiene un efecto amortiguador sobre las oscilaciones que se crean con cargas asimé- tricas e impulsos de carga. El devanado amortiguador cumple las siguientes funciones:
Garantiza la estabilidad de la red en conexiones en paralelo de generadores sincrónicos.
Evita la creación de ondas armónicas cuando se producen cambios rápidos de carga para prevenir pér- didas adicionales en el generador.
Aceleración asincrónica de máquinas sincrónicas.
8.2 Tipos de excitación de los generadores sincrónicos
El generador precisa un campo magnético para generar energía. Éste se crea mediante una corriente con- tinua con la que se alimenta el devanado de excitación. La potencia de excitación necesaria para el armazón polar se encuentra entre el 0,25 y el 5 % de la potencia nominal, según el tamaño de la máquina. En el caso de las máquinas sincrónicas se distinguen tres tipos de excitación:
Autoexcitación
Hablamos de este tipo de excitación cuando para la excitación se utiliza una parte de la energía genera- da por el generador.
Excitación interna
La potencia de excitación la crea en este caso un pequeño generador adicional montado en el eje y se conduce a continuación hasta el generador principal. Por razones de seguridad, el tipo de excitación preferido es la excitación interna.
Excitación independiente
En el caso de este tipo de excitación, la energía de excitación necesaria se aporta desde una fuente de alimentación externa.
Si el generador alimenta una red y la excitación es demasiado elevada, la tensión aumenta. Pero debido a la rigidez de la red, la tensión no puede aumentarse. Se crea una corriente inductiva que suministra una poten-
L1 = devenado 1 L2 = devenado 2 L3 = devenado 3
W1 = devanado de excitación
L2
L1
L3
L3
L1
W1
L2
Ilustración 8.1.2.2 Máquina de polos lisos con rotor cilíndrico

## Slide 72
Máquinas eléctricas
La máquina sincrónica
www.hps-systemtechnik.com
64
cia reactiva inductiva. El generador actúa en la red como un condensador. Este comportamiento también se utiliza para la compensación de energía reactiva.
Una excitación demasiado débil conduce a la toma de potencia reactiva de la red. En ese caso, el generador se comporta como consumidor de energía inductivo.
8.3 El comportamiento funcional como generador
8.4 Sincronización en modo generador
Si un generador sincrónico funciona conectado en paralelo en una red, antes debe sincronizarse. Deben cumplirse las siguientes condiciones entre el generador y la red:
misma tensión
misma frecuencia
mismo orden secuencial de fases
misma posición de fases
Si estas condiciones no se cumplen por completo, fluirá una corriente de compensación muy alta que puede destruir el generador.
Se emplean distintos procedimientos para controlar estas condiciones. Un procedimiento sencillo es la co- nexión por lámparas apagadas según muestra la ilustración 8.4.1. Entre la red y la máquina sincrónica se
Corriente de excitación I
E
U0
0
0
Ilustración 8.3.1 Característica de carga con fun- cionamiento en vacío
El armazón polar excitado y en rotación de una máquina de polos lisos induce una tensión sinusoidal en el deva- nado estatórico. Si el generador sincrónico que previa- mente se ha excitado en vacío ahora recibe carga, la tensión generada se reduce considerablemente. Ello si- gnifica que la potencia de excitación debe adaptarse continuamente a la carga del generador. Por ello se debe regular la potencia de excitación. La figura 8.3.1 muestra la característica de carga de un generador sin- crónico con funcionamiento en vacío.
Si la energía creada por el generador se suministra a una red trifásica, es imprescindible cumplir las condicio- nes de sincronización descritas en el capítulo 8.4. En cambio, si la energía generada se conduce directamente al consumidor de energía (sin alimentación por la red),
esto se denomina funcionamiento en isla. En ese caso U no es necesario tener en cuenta las condiciones de sin- cronización. La tensión y la frecuencia deben mantener-
se constantes o adaptarse a la carga.
La ilustración 8.3.1 muestra las características de carga (características de control) de un generador sincrónico con funcionamiento en isla. Si la corriente de excitación es constante y el funcionamiento es en isla, la tensión de salida depende del tipo de carga. Para conseguir una tensión constante, la excitación debe reducirse ligera- mente en caso de carga óhmica, la reducción debe ser relativamente fuerte con carga inductiva, y con carga ca- pacitiva sólo debe reducirse un poco.
IE
cos  = 0 (carga capacitiva)
Tensión en vacío
U
0
0
0
cos  = 1 (carga óhmica)
cos  = 0
(carga inductiva)
Ilustración 8.3.2 Características de carga con funcio- namiento en isla

## Slide 73
Máquinas eléctricas
La máquina sincrónica
www.hps-systemtechnik.com
65
conecta una bombilla en cada fase. Con la misma amplitud y orden se- cuencial de fases (pero con una ligera diferencia de frecuencia), se pro- duce un batido en la intensidad luminosa de la bombilla que se va redu- ciendo o ralentizando conforme las frecuencias se van aproximando. El generador estará funcionando sincrónicamente respecto a la red cuando las bombillas se apaguen. Entonces debe cerrarse el interruptor median- te el cual el generador está conectado a la red. Un procedimiento algo más laborioso es el control con el sincronoscopio.
hps System Technik ofrece ambas posibilidades de control como placas de demostración: sincronoscopio (modelo 2288) y conexión por lámpa- ras apagadas (modelo 2289).
La tabla 8.4.1 ofrece una descripción detallada de las condiciones de sin- cronización para la conexión por lámparas apagadas.
Condición | Control | Condición se cumple | Condición no se cumple | Solución
misma tensión | medir la tensión de la red y la tensión en la máquina | la tensión de red y la tensión en la máquina son iguales | la tensión de red y la tensión en la máquina no son iguales | modificar la excitación hasta que las tensio- nes coincidan
misma frecuencia | conexión por lámpa- ras apagadas | todas las bombillas están apagadas | todas las bombillas se encienden conjunta y rítmicamente | adaptar la velocidad de la máquina au- mentándola o redu- ciéndola delicada- mente
mismo orden secuencial de fases | conexión por lámpa- ras apagadas | todas las bombillas se encienden y apagan regularmente (las fre- cuencias no son igu- ales) o todas las bom- billas están apagadas | luz circulante (luz gi- ratoria) | intercambiar dos fa- ses cualquiera de la máquina
misma posición de fases | conexión por lámpa- ras apagadas | todas las bombillas están apagadas | todas las bombillas están encendidas | reducir brevemente la velocidad y, a conti- nuación, aumentarla de nuevo
Tabla 8.4.1 Condiciones de sincronización con conexión por lámparas apagadas
8.5 Funcionamiento de la máquina sincrónica como motor
La máquina sincrónica se acciona como motor cuando se precisa una velocidad constante.
8.5.1 El comportamiento funcional como motor
Si se conecta el devanado estatórico del motor sincrónico a la red trifásica, el campo giratorio del estator al- canza inmediatamente la velocidad de campo giratorio. Debido a su inercia, el rotor no puede seguir al cam- po giratorio directamente desde la posición de reposo. Incluso con la excitación conectada el motor sincró- nico no se pone en marcha por sí mismo. Debe arrancarse con un dispositivo auxiliar de arranque hasta ap- roximarse a la velocidad del campo giratorio (velocidad sincrónica) y luego se alzará por sí mismo hasta al- canzar el valor de velocidad exigido.
Q
F1 F2
Ilustración 8.4.1 Sincronización con conexión por lámparas apagadas
G
P
U
V W
3 ~
Y
L1 L2 L3

## Slide 74
Máquinas eléctricas
La máquina sincrónica
www.hps-systemtechnik.com
66
El devanado amortiguador ya descrito en el capítulo 8.1.3 ofrece otra posibilidad. Con él, el motor sincrónico arranca en modo as- incrónico y a continuación se alza por sí mismo hasta alcanzar la zona sincrónica.
La máquina sincrónica (modelo 2711) de hps System Technik no tiene devanado amortiguador. Si se utiliza como motor, se preci- sará por ello un dispositivo auxiliar de arranque con el que accio- nar la máquina cerca de su velocidad nominal; después, con la excitación conectada, funcionará autónomamente a la velocidad del campo giratorio. Para hacerlo, debe fijarse la excitación pri- mero en cero y luego debe aumentarse lentamente hasta que el motor arranca.
Una medida para la carga del motor sincrónico es el ángulo de carga  (ilustración 8.5.1.1).
Debe evitarse una sobrecarga del motor sincrónico porque si no, "pierde el paso" y se para; además, en reposo se sobrecargaría térmicamente. Únicamente se puede someter a carga entre la marcha en vacío y el par de inversión. En función de la carga, el rotor se retrasa según el ángulo de carga respecto al campo gira- torio del estator. Al sobrepasar el ángulo de carga, se alcanza el par de inversión y el motor se detiene.
8.5.2 Sobrealimentación del motor sincrónico
Cuando un motor sincrónico se acciona so- breexcitado, suministra potencia reactiva in- ductiva a la red; es decir, actúa como un condensador y compensa los consumidores de energía inductivos. Con ello mejora el factor de potencia cos . No es relevante si el motor funciona sometido a carga o en va- cío. El motor sincrónico puede recibir poten- cia reactiva hasta que se haya alcanzado la máxima corriente estatórica IL permitida. Si se aplica esta corriente para distintas poten- cias efectivas constantes por encima de la excitación, se obtienen las llamadas carac- terísticas en V. En la ilustración 8.5.2.1 se observa que la curva inferior es una carac- terística de corriente reactiva pura, mientras que la parte de corriente activa crece cada vez más.
Eje del campo giratorio
N
S
Ángulo de carga 
Eje del rotor
Ilustración 8.5.1.1 Ángulo de carga 
100%
0
0
Belastung
Pab/PN
0,00
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
I /I
L LN
I /I
E EN
Untererregung Übererregung
I
E0
Kippgrenz
Subexcitación Sobreexcitación
Ilustración 8.5.2.1 Curvas en V de un motor sincrónico
cos  = 1
Límite de e
inversión
Carga Pap/PN

## Slide 75
Máquinas eléctricas
La máquina sincrónica
www.hps-systemtechnik.com
67
8.5.3 El motor sincrónico como desfasador
Mediante la corriente de excitación se controla la potencia reactiva del motor sincrónico. En caso de subexci- tación, el motor absorbe potencia reactiva inductiva, en caso de sobreexcitación, suministra potencia reactiva inductiva o absorbe potencia reactiva capacitiva. En la práctica, los motores sincrónicos se emplean para compensar la energía reactiva. Ello se denomina “funcionamiento desfasador".
8.5.4 Control de velocidad en el motor sincrónico
La velocidad de un motor sincrónico depende de la frecuencia y el número de polos del devanado. Si se dis- pone de un convertidor de frecuencia con regulación continua entre 0 y 50 Hz, la velocidad podrá ajustarse de cero al valor máximo. El arranque mediante un convertidor de frecuencia que empiece con la frecuencia 0 Hz es especialmente adecuado para un motor sincrónico. No obstante, sólo resulta interesante si también se necesita un control de velocidad con regulación continua.
8.6 La conexión de la máquina
La ilustración 8.6.1 muestra que los devanados estatóricos U1, V1, W1 y U2, V2, W2 de una máquina sin- crónica pueden conectarse en estrella o en triángulo. Las conexiones F1, F2 para la excitación están al des- cubierto.
Si la máquina sincrónica se acciona como generador, sólo hay que conectar la excitación. Con conexión en estrella, deben puentearse no obstante las conexiones U2, V2 y W2. Si se acciona como motor, las conexio- nes U1, V1, W1 se conectan además a las fases L1, L2 y L3.
En la placa de características de la máquina sincrónica de hps Systemtechnik (ilustración 8.6.2) podemos ver como modos de funcionamiento e indicaciones de tensión Y/ 400/230 V, lo que significa que el motor sólo debe funcionar con conexión en estrella en la red trifásica de 400 V o con conexión en triángulo para 230 V. Puesto que los devanados de este motor están previstos para 230 V, a 400 V con conexión en triángulo se produciría un calentamiento no admisible.
W2 U2 V2
V1
W1
U1
Conexión en estrella Conexión en triángulo
L1 L2 L3 L1 L2 L3
V1
W1
U1
W2 U2
V2
Ilustración 8.6.1 Conexión Y/
TK
V1
F1
W1
TK
Máquina sincrónica
SYNCHRONOUS MACHINE
F2
U1
U2
W1
W2 U1
V1
V2
F1
F2
W2
U2
V2
2711
M/G
3
 | ségun VDE 530
Y/ 400/200 V | 0.66/1.44 A
0.3 kW | cos  0,97
1500 rpm | 50 Hz
UF max. 150V | 0.95 A
ISO: B/F | IP 20
Ilustración 8.6.2 Placa de características de la máqui- na sincrónica de hps SystemTechnik (modelo 2711)

## Slide 76
Máquinas eléctricas
La máquina sincrónica
www.hps-systemtechnik.com
68
8.7 Ensayos sobre el generador sincrónico
8.7.1 Puesta en marcha y característica de vacío del generador sincrónico
Objetivo del ensayo:
Accione la máquina sincrónica como generador y determine la característica de vacío U0 = f (IE).
Dispositivos necesarios:
Máquina sincrónica (modelo 2711)
Unidad de frenado (modelo 2719)
Dispositivo de control (modelo 2730)
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
2 multímetros
Desarrollo del ensayo:
Siga las indicaciones de seguridad que constan en el capítulo 2.1.
Deslice la máquina experimental hasta colocarla sobre la unidad de frenado y acóplela a ésta.
NOTA: Coloque los pies adaptadores de modo que la máquina experimental y la unidad de frenado se encuentren alineadas en el mismo eje.
Inmovilice la máquina experimental tirando de la palanca tensora en dirección al grupo de frenado.
Lleve a cabo el ensayo según la ilustración 8.7.1.1.
Ilustración 8.7.1.1 Modelo experimental: característica de vacío del generador sincrónico
Conecte la máquina a la red de 400 V con conexión en estrella.
Fije la excitación en la fuente de alimentación universal en el tope izquierdo (0 V).
Ponga en marcha el dispositivo de control y el grupo de frenado.
Ponga en marcha la fuente de alimentación universal.
TK
Dispositivo de control (modelo 2730)
Unidad de frenado (modelo 2719)
Máquina sincrónica (modelo 2711)
M 3
TX
PE
P1 P2
PE
G
3
P1 P2
TK PE U1 V1 W1 W2 V2 U2
F1
F2
A IE
+ -
V U0
PE
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
Inducido
0 ... 250 V

## Slide 77
Máquinas eléctricas
La máquina sincrónica
www.hps-systemtechnik.com
69
Observe el indicador del sentido de giro. La máquina debería girar hacia la derecha. Si fuera necesario, invierta el sentido de giro en el dispositivo de control.
Desconecte la fuente de alimentación universal.
Fije los siguientes valores en el dispositivo de control:
  Interruptor de modos de servicio en MANUAL.
  Tenga en cuenta la regulación de la atenuación del par del dispositivo de control. Consulte a tal efecto el capítulo 2.4.
  Interruptor para la preselección de velocidad en el área (1800 min-1).
  Interruptor de valor teórico INT/EXT en la posición "intern".
Fije la velocidad en 1500 min-1 (velocidad nominal).
NOTA: Para obtener un ajuste preciso de la velocidad y el par, se pueden medir además los valores de tensión en los bornes con un multímetro.
Ponga en marcha la fuente de alimentación universal.
Erhöhen Sie die Erregung schrittweise auf die Stromwerte (Messbereich: 1 A DC), die in Tabelle 8.7.1.1 vorgegeben sind, und messen Sie jeweils die Leerlaufspannung U0 (Messbereich: 1000 V AC). La velo- cidad debe ser constante, 1500 min-1, durante todo el ensayo.
NOTA: La corriente de excitación IE no debe sobrepasar en ningún caso los 0,95 A, tal y como consta en la placa de características.
Para finalizar el ensayo, desconecte primero la fuente de alimentación universal y después el dispositivo de control.
Dibuje la curva característica de vacío en el diagrama previsto para ello (ilustración 8.7.1.2).
A partir de la curva característica, determine el valor de la corriente de excitación a 400 V.
IE/A | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,95
U0/V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IE =
0 0,1 0,2 0,3 0,4
Ilustración 8.7.1.2 Característica de vacío
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
IE/A
Tabla 8.7.1.1
U0/V
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

## Slide 78
Máquinas eléctricas
La máquina sincrónica
www.hps-systemtechnik.com
70
Pregunta 1: | ¿Qué conclusiones se extraen de la característica de vacío de la ilustración 8.7.1.2?
Respuesta: | 
Pregunta 2: | ¿Cómo se excita el generador sincrónico en este ensayo?
Respuesta: | 

## Slide 79
Máquinas eléctricas
La máquina sincrónica
www.hps-systemtechnik.com
71
8.7.2 Característica de carga del generador sincrónico
Objetivo del ensayo:
Accione la máquina sincrónica como generador y determine la característica de carga UL = f (IL).
Dispositivos necesarios:
Máquina sincrónica (modelo 2711)
Unidad de frenado (modelo 2719)
Dispositivo de control (modelo 2730)
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
Resistencia universal (modelo 2750)
3 multímetros (preferentemente instrumentos analógicos)
Desarrollo del ensayo:
Siga las indicaciones de seguridad que constan en el capítulo 2.1.
Lleve a cabo el ensayo según la ilustración 8.7.2.1.
TK
Dispositivo de control (modelo 2730)
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
Unidad de frenado (modelo 2719)
Máquina sincrónica (modelo 2711)
M 3
T
X
PE
P1 P2
PE
TK PE
G
3
P1 P2
F1
F2
A IE
+
-
3
Imáx = 9 A
B6
-
+
Resistencia universal (modelo 2750)
L1'
PE
PE
U1 V1 W1
W2 V2 U2
R2 = 1 k (180 W) Imáx = 0,43 A
A IL
V UL
para IL < 0,3 A
para IL 0,3 A
PE
Inducido
0 ... 250 V
L2'
L3'
R1 (500 W)
1 k … 1,8 
Ilustración 8.7.2.1 Modelo experimental: característica de carga del generador sincrónico

## Slide 80
Máquinas eléctricas
La máquina sincrónica
www.hps-systemtechnik.com
72
Ponga en marcha el sistema como ya se ha descrito en el ensayo 8.7.1. La máquina debería girar hacia la derecha.
Fije la velocidad en 1500 min-1 y la corriente de excitación en 0,95 A. ADVERTENCIAS:
  Tenga en cuenta la regulación de la atenuación del par del dispositivo de control. Consulte a tal efec- to el capítulo 2.4.
  Supervise la corriente de excitación y la velocidad. Ambos valores deben mantenerse constantes du- rante la realización del ensayo.
  Fije el potenciómetro de la resistencia de carga R1 en el tope izquierdo (1 k).
Fije uno tras otro los valores solicitados en la tabla 8.7.2.1 para la corriente IL mediante la resistencia de carga y mida en cada caso la tensión UL producida por el generador.
ADVERTENCIAS:
  Tenga en cuenta que para IL < 0,3 A deben conectarse en serie R1 y R2 en la resistencia universal (ilustración 8.7.2.1). Para IL > 0,3 A sólo se necesita R1; deben eliminarse las conexiones con R2. Para hacerlo, desconecte el sistema y conecte únicamente R1. Fije el potenciómetro de R1 en el tope izquierdo (1 k).
  El valor inicial y el valor final para IL en la tabla debe determinarse con técnicas de medición.
  Si es posible, realice las mediciones sin demoras. Si la máquina se calienta demasiado, los resulta- dos de las mediciones se desviarán y el motor deberá enfriarse.
Para finalizar el ensayo, desconecte primero la fuente de alimentación universal y después el dispositivo de control.
Dibuje la curva característica de carga en el diagrama previsto para ello (ilustración 8.7.2.2).
IL/A | . . . . . . . | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | . . . . . . .
UL/V |  |  |  |  |  |  | 
Resistencia de carga | R1 + R2 | R1 + R2 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1
0 0,1 0,2 0,3 0,4
Ilustración 8.7.2.2 Característica de carga
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
IL/A
Tabla 8.7.2.1
UL/V
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

## Slide 81
Máquinas eléctricas
La máquina sincrónica
www.hps-systemtechnik.com
73
Pregunta 1: | ¿Cómo se denomina el modo de funcionamiento del generador sincrónico en este ensayo?
Respuesta: | 
Pregunta 2: | ¿Qué conclusiones se extraen de la característica de carga de la ilustración 8.7.2.2?
Respuesta: | 

## Slide 82
Máquinas eléctricas
La máquina sincrónica
www.hps-systemtechnik.com
74
8.7.3 Sincronización de la red y característica de control del generador sincrónico
Objetivo del ensayo:
Mediante la conexión por lámparas apagadas, sincronice el generador sincrónico de modo que funcione en paralelo con la red de corriente trifásica. Calcule la potencia efectiva o potencia útil que el generador sumi- nistra a la red. Determine la característica de control IL = f (IE) para cos  = 1.
Dispositivos necesarios:
Máquina sincrónica (modelo 2711)
Unidad de frenado (modelo 2719)
Dispositivo de control (modelo 2730)
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
Sincronización con lámparas (modelo 2289)
Indicador de factor de potencia (10 A), (modelo 8706)
4 multímetros (preferentemente instrumentos analógicos)
Desarrollo del ensayo:
Siga las indicaciones de seguridad que constan en el capítulo 2.1.
Lleve a cabo el ensayo según la ilustración 8.7.3.1.
Asegúrese de que la conexión por lámparas apagadas o la sincronización (modelo 2289) esté desconectada (interruptor en posición 0).
NOTA: Como alternativa, la sincronización también puede llevarse a cabo con un sincronoscopio (p. ej., el modelo 2288 de hps). No obstante, en ese caso se precisarán además un frecuencímetro doble (mo- delo 2280.1) y quizá un indicador del sentido del campo giratorio (modelo 2283).
Ponga en marcha el sistema como ya se ha descrito en el ensayo 8.7.1. La máquina debería girar hacia la derecha.
Fije la excitación en la fuente de alimentación universal en el tope izquierdo (0 V).
Fije la velocidad en 1500 min-1 y la corriente de excitación en 0,95 A.
NOTA: Supervise la corriente de excitación y la velocidad. Ambos valores deben mantenerse constantes durante la realización del ensayo.
Mediante ambos voltímetros verifique si la tensión UL producida por el generador y la tensión de la red son iguales. Si no es así, adapte las tensiones mediante la excitación.
NOTA: Para facilitar la adaptación de las tensiones, también puede utilizarse un voltímetro doble (p. ej., el modelo 2257 de hps).
Observe las bombillas de la conexión por lámparas apagadas. El generador está sincronizado si las tres bombillas están apagadas. Si no es el caso, utilice la tabla 8.4.1 con las condiciones de sincronización y elimine el error.
Una vez que el generador esté sincronizado, conecte la sincronización (interruptor en posición 1).
Mida la tensión UL, la corriente IL y el factor de potencia cos  Anote estos valores.
UL = | IL = | cos  =
NOTA: En este caso, no se recomienda emplear un fasímetro electrónico, puesto que la corriente no es sinusoidal y ello da problemas a la hora de evaluar el paso por el punto cero. El esquema de modos de conexión de la ilustración 8.7.3.1 es válido para el indicador de factor de potencia (modelo 8706) de hps System Technik. Si utiliza otro indicador de factor de potencia, tenga en cuenta el esquema de modos de conexión

## Slide 83
Máquinas eléctricas
La máquina sincrónica
www.hps-systemtechnik.com
75
Ilustración 8.7.3.1 Modelo experimental: sincronización del generador sincrónico con conexión por lámparas apagadas
Para el ensayo de la característica de control, ajuste uno tras otro los valores indicados en la tabla
8.7.3.1 para IL y cos . Mida en cada caso la corriente de excitación IE.
NOTA: Mediante el potenciómetro de valor teórico del dispositivo de control, ajuste la corriente IL (giro a la izquierda). El factor de potencia puede reajustarse mediante la excitación. A partir de IL = 0,7 A, el ajuste es crítico.
Desconecte el sistema.
Dispositivo de control (modelo 2730)
Unidad de
(modelo 2719)
Máquina sincrónica (modelo 2711)
M 3
TX
TK
P1 P2
TK PE
PE
G
3
frenado
P1 P2
U1 V1 W1 W2 V2 U2
F1
F2
V
+
-
0 ... 250 V
PE
PE
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
PE L1 L2 L3
L1
L2
L3
H1
H2
H3
U
V
W
Sincronización con lámparas (modelo 2289)
A IE
0
U1
I
de potencia (10 A), (modelo 8706)
Inducido
PE
N
I
U2 Indicador de factor
V
IL A

## Slide 84
Máquinas eléctricas
La máquina sincrónica
www.hps-systemtechnik.com
76
Calcule la potencia efectiva o potencia útil que el generador suministra a la red.
Pút =
Dibuje las curvas características de control en el diagrama previsto para ello (ilustración 8.7.3.2).
IL/A | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | cos 
IE/A |  |  |  |  |  |  | 1
Tabla 8.7.3.1
Pregunta: | ¿Qué conclusiones se extraen de la característica de control de la ilustración 8.7.3.2?
Respuesta: | 
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
Ilustración 8.7.3.2 Característica de control
0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2
IE/A
IL/A

## Slide 85
Máquinas eléctricas
La máquina sincrónica
77
8.8 Ensayos sobre el motor sincrónico
8.8.1 Puesta en marcha y característica de carga del motor sincrónico
Objetivo del ensayo:
Accione la máquina sincrónica como motor y determine la característica de carga IL = f (M), siendo cos  = 1.
Dispositivos necesarios:
Máquina sincrónica (modelo 2711)
Unidad de frenado (modelo 2719)
Dispositivo de control (modelo 2730)
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
Indicador de factor de potencia (10 A), (modelo 8706)
2 multímetros
Desarrollo del ensayo:
Siga las indicaciones de seguridad que constan en el capítulo 2.1.
Deslice la máquina experimental hasta colocarla sobre la unidad de frenado y acóplela al grupo de fre- nado.
NOTA: Coloque los pies adaptadores de modo que la máquina experimental y la unidad de frenado se encuentren alineadas en el mismo eje.
Inmovilice la máquina experimental tirando de la palanca tensora en dirección al grupo de frenado.
Lleve a cabo el ensayo según la ilustración 8.8.1.1.
TK
Dispositivo de control (modelo 2730)
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
Unidad de
(modelo 2719)
Máquina sincrónica
M 3
TX
TK
P1 P2 PE
PE
M
3
frenado
P1 P2
U1 V1 W1 W2 V2 U2
F1 F2
PE L1
N
IL A
A IE
0
U1
I
Inducido
0 ... 250 V
+ -
PE
L2 L3
I U2
Indicador de factor de potencia (10 A), (modelo 8706)
(modelo 2711)
Ilustración 8.8.1.1 Modelo experimental: característica de carga del motor sincrónico
www.hps-systemtechnik.com

## Slide 86
Máquinas eléctricas
La máquina sincrónica
www.hps-systemtechnik.com
78
Conecte la máquina a la red de 400 V con conexión en estrella.
Fije la excitación en la fuente de alimentación universal en el tope izquierdo (0 V).
Ponga en marcha el dispositivo de control.
Ponga en marcha la fuente de alimentación universal: se muestran la velocidad, el par y el sentido de giro.
NOTA: Si el motor sincrónico no arranca, deberá aumentarse lentamente la corriente de excitación IE hasta que haya alcanzado el valor que se indica en la placa de características.
Observe el indicador del sentido de giro. La máquina debería girar hacia la derecha. Si fuera necesario, invierta el sentido de giro en el dispositivo de control. Antes de hacerlo, desconecte la fuente de alimen- tación universal.
Anote la velocidad (velocidad de ralentí o marcha en vacío) y el sentido de giro.
n0 =
Sentido de giro =
Desconecte la fuente de alimentación universal.
Fije los siguientes valores en el dispositivo de control:
  Interruptor de modos de servicio en MANUAL.
  Tenga en cuenta la regulación de la atenuación del par del dispositivo de control. Consulte a tal efecto el capítulo 2.4.
  Interruptor para la preselección de velocidad a 1800 min-1.
  Interruptor de valor teórico INT/EXT en la posición "intern".
Ponga en marcha el grupo de frenado pulsando brevemente la tecla START/STOP.
Fije la velocidad en 1500 min-1 (velocidad nominal).
NOTA: Para obtener un ajuste preciso de la velocidad y el par, se pueden medir además los valores de tensión en los bornes correspondientes con un multímetro.
Ponga en marcha la fuente de alimentación universal.
Fije la excitación de manera que el factor de potencia sea cos  = 1.
Mediante el potenciómetro de valor teórico frene el motor de acuerdo con los valores de par que se indi- can en la ilustración 8.8.1.1 (si fuera necesario, haga un reajuste con la atenuación del par).
Mida la corriente bajo carga IL. Mediante la excitación, el factor de potencia debe mantenerse constante en "1" durante todo el ensayo.
ADVERTENCIAS:
  ¡Aumente la excitación antes de que la máquina pierda el sincronismo!
  Si es posible, realice las mediciones sin demoras. Si la máquina se calienta demasiado, los resulta- dos de las mediciones se desviarán y el motor deberá enfriarse.
Primero ajuste la excitación a cero, luego desconecte la fuente de alimentación universal y después, el dispositivo de control.
Dibuje la curva característica de carga en el diagrama previsto para ello (ilustración 8.8.1.2).
M/Nm | 0 (cos  = 1) | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2
IL/A |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Tabla 8.8.1.1

## Slide 87
Máquinas eléctricas
La máquina sincrónica
www.hps-systemtechnik.com
79
Pregunta 1: | ¿Qué conclusiones se extraen de la característica de carga de la ilustración 8.8.1.2?
Respuesta: | 
Pregunta 2: | ¿Por qué los motores sincrónicos precisan determinados dispositivos auxiliares de arranque?
Respuesta: | 
0 0,5 1 1,5 2
Ilustración 8.8.1.2 Característica de carga
IL/A
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
2,5
3
3,5
4
M/Nm

## Slide 88
Máquinas eléctricas
La máquina sincrónica
www.hps-systemtechnik.com
80
8.8.2 Curvas en V del motor sincrónico
Objetivo del ensayo:
Accione la máquina sincrónica como motor y determine la curva de V IL = f (IE), siendo cos  = 1 para 0,25; 0,5; 0,75; 1 y 1,25 . MN (el par nominal).
Dispositivos necesarios:
Máquina sincrónica (modelo 2711)
Unidad de frenado (modelo 2719)
Dispositivo de control (modelo 2730)
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
Indicador de factor de potencia (10 A), (modelo 8706)
2 multímetros
Desarrollo del ensayo:
Siga las indicaciones de seguridad que constan en el capítulo 2.1.
Lleve a cabo el ensayo según la ilustración 8.8.2.1.
TK
Dispositivo de control (modelo 2730)
Fuente de alimentación universal (modelo 2740.1)
Unidad de
(modelo 2719)
Máquina sincrónica
M 3
TX
TK
P1 P2
PE
PE
M
3
P1
P2 frenado
U1 V1 W1 W2 V2 U2
F1
F2
PE L1
N
A
IL
A IE
0
U1
I
Inducido
0 ... 250 V
+ -
PE
L2 L3
I U2
Indicador de factor de potencia (10 A), (modelo 8706)
(modelo 2711)
Ilustración 8.8.2.1 Modelo experimental: curvas en V del motor sincrónico
Ponga en marcha el sistema como ya se ha descrito en el ensayo 8.8.1. La máquina debería girar hacia la derecha a 1500 min-1.

## Slide 89
Máquinas eléctricas
La máquina sincrónica
www.hps-systemtechnik.com
81
NOTA: Si el motor sincrónico no arranca, deberá aumentarse lentamente la corriente de excitación.
Calcule el par nominal MN mediante las indicaciones de la placa de características
MN =
Fije la excitación de manera que el factor de potencia sea cos  = 1.
Stellen Sie den Sollwert so ein, dass der Motor mit 0,25 . MN belastet wird. Mida la tensión de excitación IE y la corriente bajo carga IL. Anote los valores en la tabla 8.8.2.1.
Sobreexcite y subexcite gradualmente el motor hasta el límite de estabilidad y anote los valores en la tabla. Determine usted mismo los valores para la excitación.
ADVERTENCIAS:
  Procure no exceder el límite de estabilidad o el par de inversión; en caso contrario, el motor "perderá el paso" y se detendrá.
  Si es posible, realice las mediciones sin demoras. Si la máquina se calienta demasiado, los resulta- dos de las mediciones se desviarán y el motor deberá enfriarse.
  Tenga en cuenta la regulación de la atenuación del par del dispositivo de control. Consulte a tal efec- to el capítulo 2.4.
  Repita este procedimiento para 0,5; 0,75; 1; y 1,25 x MN; anote los valores en las tablas 8.8.2.2 a 8.8.2.5.
Primero ajuste la excitación a cero, luego desconecte la fuente de alimentación universal y después, el dispositivo de control.
Dibuje las curvas en V en el diagrama previsto para ello (ilustración 8.8.2.2). Determine usted mismo la escala para IL y IE.
Dibuje el límite de estabilidad y la línea de unión para cos  = 1 en el diagrama.
0,25 . MN | Límite de estabilidad | Subexcitación |  |  |  |  | cos  = 1 | Sobreexcitación |  |  |  | 
IE/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IL/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Tabla 8.8.2.1
0,5 . MN | Límite de estabilidad | Subexcitación |  |  |  |  | cos  = 1 | Sobreexcitación |  |  |  | 
IE/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IL/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Tabla 8.8.2.2
0,75 . MN | Límite de estabilidad | Subexcitación |  |  |  |  | cos  = 1 | Sobreexcitación |  |  |  | 
IE/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IL/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Tabla 8.8.2.3

## Slide 90
Máquinas eléctricas
La máquina sincrónica
www.hps-systemtechnik.com
82
MN | Límite de estabilidad | Subexcitación |  |  |  |  | cos  = 1 | Sobreexcitación |  |  |  | 
IE/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IL/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Tabla 8.8.2.4
1,25 . MN | Límite de estabilidad | Subexcitación |  |  |  |  | cos  = 1 | Sobreexcitación |  |  |  | 
IE/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IL/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pregunta 1: | ¿Qué conclusiones se extraen de las curvas en V de la ilustración 8.8.2.2?
Respuesta: | 
0 0,1 0,2 0,3
Ilustración 8.8.2.2 Curvas en V
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1
IE/A
Tabla 8.8.2.5
IL/A
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

## Slide 91
Máquinas eléctricas
La máquina sincrónica
www.hps-systemtechnik.com
83
Pregunta 2: | ¿Qué consecuencias tiene el exceso del par de inversión en motores sincrónicos?
Respuesta: | 
Pregunta 3: | ¿Cómo se consigue un autoarranque en los motores sincrónicos?
Respuesta: | 
Pregunta 4: | ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los motores sincrónicos en comparación con los motores asincrónicos?
Respuesta: | 

## Slide 92
Máquinas eléctricas
Información de interés acerca de las máquinas de corriente continua
www.hps-systemtechnik.com
84
9 Información de interés acerca de las máquinas de cor- riente continua
9.1 La estructura
La ilustración 9.1.1 muestra la estructura de una máquina de corriente continua. El soporte, también llama- do armadura del imán, está compuesto de un anillo de acero (culata magnética), de los polos principales chapeados con núcleo polar y zapata polar, así como del devanado de excitación. El devanado de excitación tiene por misión crear un campo magnético fijo en la armadura del imán. Las máquinas de mayor potencia también suelen ir equipadas con polos auxiliares y un devanado de compensación (se detallará más ade- lante).
El inducido, también llamado rotor, está compuesto de
un eje sobre el que se asienta el núcleo laminado del ro- tor; de un devanado del inducido alojado en ranuras; así como de un inversor de corriente también ubicado en el eje, llamado asimismo colector o conmutador (ilustración 9.1.2). La alimentación de corriente del inducido se rea- liza a través del colector.
Cada uno de los lazos de las espiras del devanado del inducido está unido con las láminas o delgas del colector. Los lazos de las espiras A a F representados en la ilustración 9.1.3 simbolizan un devanado en cada caso.
El colector está compuesto de láminas de cobre endurecido separadas, aisladas entre sí por mica. El indu- cido se alimenta con corriente eléctrica a través de escobillas de carbón (ilustración 9.1.4).
Culata magnética
Devanado de excitación
Núcleo polar
Zapata polar
Inducido
Devanado del inducido
Ilustración 9.1.1 Estructura de una máquina de CC
Ilustración 9.1.2 Inducido de una máquina de CC
Colector
Eje motor
Devanado del inducido
Núcleo laminado
Banda
Eje del soporte giratorio
Lazo de las espiras
Delga de colector
Escobilla de carbón
A
B
C
D
E
F
1
2
3
4
5
6
Ilustración 9.1.3 Lazos de las espiras con colector
Escobilla de carbón
Colector
Portaescobillas
Muelle
Ilustración 9.1.4 Parte del colector con escobilla de carbón

## Slide 93
Máquinas eléctricas
Información de interés acerca de las máquinas de corriente continua
www.hps-systemtechnik.com
85
9.2 La función del colector
Cuando se alimenta con una tensión continua los contactos por ro- zamiento del motor "sencillo" representado en la ilustración 9.2.1, se ejerce una fuerza sobre el lazo de las espiras (bobina). Con ello se crea un par que, debido a la energía, gira el lazo de la espira ligera- mente por encima de la posición horizontal (creación de la zona neu- tra). Para que el lazo conductor recorrido por la corriente pueda gene- rar un par permanente en el campo del estator, tras media rotación debe invertirse el sentido de la corriente en el inducido. Ello se consi- gue con el colector. En este caso sencillo, consiste de dos semicoquil- las aisladas entre sí que están unidas con el lazo de las espiras. Si la espira gira a través de la zona neutra, el colector invierte el sentido de la corriente en la bobina.
9.3 El comportamiento funcional
En las máquinas de corriente continua, el comportamiento se refiere esencialmente al comportamiento de velocidad/par con distintas cargas. Las máquinas de corriente continua desarrollan un par de arranque gran- de y permiten un control de velocidad con regulación continua. El comportamiento funcional también depen- de en gran medida del tipo de máquina, por lo que en los siguientes capítulos se describe detalladamente para cada tipo de máquina.
9.4 Los campos de la máquina de corriente continua
El campo principal
En las actuales máquinas de CC al uso, el campo principal lo genera un electroimán. El devanado del campo principal es el devanado del estator. El campo principal se cierra mediante el núcleo laminado del inducido (ilus- tración 9.4.1 (a)).
El campo del inducido
También en el inducido, cualquier con- ductor recorrido por una corriente pro- duce un campo magnético. Si la cor- riente recorre conductores situados en paralelo, se crea un campo común.
Este campo se desarrolla en sentido transversal respecto al campo principal de la máquina (ilustración 9.4.1 (b)).
El campo total o campo transversal del inducido
Puesto que el campo del inducido se desarrolla en sentido transversal respecto al campo principal, se deno- mina campo transversal del inducido. Cuanto más fuerte sea éste, mayor será el flujo de corriente en el indu- cido. El campo principal y el campo del inducido se solapan para formar como resultado un campo total. El campo transversal del inducido tiene como consecuencia una torsión de la zona neutra dependiente de la corriente (línea imaginaria en la que no se produce tensión de inducción en el inducido). Cuanta más corrien- te fluya por el inducido, más se desviará la zona neutra (ilustración 9.4.1 (c)).
U
S
N
Lazo de las espiras
Colector
I
Ilustración 9.2.1 Función del colector
Campo principal
a
Campo del inducido
b
Campo total
c
N
S
N
S

Zona neutra
Ilustración 9.4.1 Campos de una máquina de CC

## Slide 94
Máquinas eléctricas
Información de interés acerca de las máquinas de corriente continua
www.hps-systemtechnik.com
86
La reacción del inducido
El efecto del campo transversal del inducido sobre el campo principal se denomina reacción del inducido. Produce una torsión de la zona neutra y distorsiona el campo principal. Con el motor sin carga, el campo principal está repartido simétricamente por las zapatas polares. Cuanta más bajo carga se halle la máquina, mayor será la distorsión del campo principal y el desplazamiento de la zona neutra.
La inducción magnética alcanza su mayor valor debajo de los polos, y entre los polos es cero. En la zona neutra hay un área libre de inducción. Las escobillas de carbón, que alimentan el inducido con corriente, también deben encontrarse en esta área libre de inducción.
Un desplazamiento de la zona neutra produce un fuerte "chispeo entre las escobillas", dado que la aporta- ción de corriente ya no se encuentra en el área libre de inducción El chispeo entre escobillas provoca un im- portante desgaste en el colector y en las escobillas de carbón. Para evitar esta situación, se deberían reajus- tar las escobillas de carbón en función de la carga, de modo que siempre se encontrasen en la zona neutra; pero con una carga constantemente inestable, ello no es posible. El desplazamiento de la zona neutra puede eliminarse empleando polos auxiliares o de conmutación.
Máquinas de corriente continua con polos auxiliares
Los polos auxiliares son polos estrechos situados entre los polos principales. Se conectan en serie con el inducido y de este modo contraponen al campo transversal del inducido un campo de conmutación de igual tamaño. La ilustración 9.4.2 muestra que con esta medida la zona neutra permanece siempre en el mismo lugar, incluso con una carga inestable. En la zona neutra, el campo transversal del inducido se anula.
Máquinas de corriente continua con devanado de compensación
En máquinas de corriente continua relativamente grandes y sometidas a elevadas cargas, el efecto de los polos auxiliares no es suficiente. La distorsión del campo en los polos principales provoca una saturación unilateral en los bordes de las zapatas polares. Por este motivo surgen problemas de aislamiento en algunas partes del devanado del inducido. Esta distorsión de campo puede anularse insertando otro devanado (deva- nado de compensación) que se coloca en las ranuras de los polos principales. Al igual que el devanado de los polos auxiliares, este devanado debe conectarse en serie con el inducido. El sentido de la corriente del devanado de compensación debe ser contrario al de la corriente del inducido. La ilustración 9.4.3 muestra una máquina de corriente continua con devanado de compensación y polos auxiliares.
Las máquinas de corriente continua que utiliza hps SystemTechnik no disponen de polos auxiliares ni de de- vanados de compensación.
N
N
S
Polo auxilia
S
Devanado de compensación
Polo principal
Inducido
N
N
S
S
Compactación de líneas de campo
Polo auxiliar
Zona neutra
Ilustración 9.4.2 Máquina de CC con polos auxiliares o de conmutación
Ilustración 9.4.3 Máquina de CC con devanado de compensación y polos auxiliares

## Slide 95
Máquinas eléctricas
Información de interés acerca de las máquinas de corriente continua
www.hps-systemtechnik.com
87
9.5 Métodos de arranque para máquinas de corriente continua
Si una máquina de corriente continua se pusiera directamente en marcha con la plena tensión de red, la cor- riente de irrupción sería entre 10 y 20 veces mayor que la corriente nominal. La razón es que se tiene que conse- guir un par de aceleración, y en repo- so sólo está activa la resistencia óh- mica del inducido, muy reducida. Sólo cuando el inducido gira se genera en el devanado del inducido, mediante cruces de las líneas de campo, una contratensión, que crece con el au- mento de la velocidad y, por tanto, reduce el consumo de corriente. El elevado amperaje de la puesta en circuito también puede reducirse co-
nectando en serie, antes del inducido, un reóstato de arranque (ilustración 9.5.1). Esta resistencia escalona- da va desconectándose poco a poco en la medida que crece la velocidad. Una vez que el inducido ha alcan- zado su velocidad plena, puede o debe puentearse el reóstato. Pero este método de arranque no es muy económico, ya que la energía que absorbe la resistencia se pierde en forma de calor inútil.
Una posibilidad más económica la ofrece la aceleración de la máquina mediante una fuente de tensión vari- able, puesto que ésta funciona prácticamente sin pérdidas.
9.6 Control de velocidad en máquinas de corriente continua
Los límites para modificar la velocidad de una máquina de corriente continua son muy amplios. En la prácti- ca se utilizan los dos siguientes métodos de control de velocidad:
Control de tensión
El control de velocidad mediante la tensión del inducido (ilustración 9.6.1) se aplica en los casos en que se solicita una gama de revoluciones que va desde el reposo hasta la velocidad nominal. El campo debe estar completamente excitado. La disminución de la tensión del inducido y una carga mayor reducen la velocidad. En este modo de funcionamiento, el rendimiento es menor debido a las pérdidas de calor en la resistencia preconectada. El arranque a partir de la velocidad cero exige una graduabilidad muy fina del reóstato de ar- ranque.
Otro método, bastante más económico, de variar la velocidad lo ofrece el rectificador con mando por tiristor. Con un coste relativamente bajo se puede generar prácticamente sin pérdidas una tensión continua, con regulación también continua, a partir de la tensión de red. Para ello, no obstante, el devanado de excitación debe estar conectado a una tensión de servicio fija.
Corriente de punta en el arranque
Corriente de conmutación
Corriente nominal
I
n n0
Ilustración 9.5.1 Limitación de la corriente de arranque con resistencia en el arranque de cuatro etapas
L+
L-
A1
A2
E2
E1
M
Ilustración 9.6.1 Variación de velocidad mediante control de la tensión del inducido
Ilustración 9.6.2 Variación de velocidad medi- ante rectificador con mando por tiristor
E2
E1
2L+
2L-
1L+
1L-
A1
A2
M

## Slide 96
Máquinas eléctricas
Información de interés acerca de las máquinas de corriente continua
www.hps-systemtechnik.com
88
Control de campo
La ilustración 9.6.3 muestra que mediante una resistencia conectada en serie en el circuito de excitación se consi- gue una reducción de la corriente de excitación (debilita- miento del campo) y la máquina puede accionarse más allá de su velocidad nominal. Pero el debilitamiento del campo sólo debe aplicarse de manera limitada, porque las fuerzas centrífugas que aparecen pueden destruir el colector y el inducido. La corriente de excitación nunca debe desconectarse por completo; de hacerlo, la máqui- na aumentaría infinitamente su velocidad o se dispararía. Este modo de controlar la velocidad reduce ligeramente el par de la máquina.
9.7 Inversión del sentido de giro en máquinas de corriente continua
La determinación del sentido de giro de una máquina eléctrica ya se ha tratado en el capítulo 1.7. En todas las máquinas de corriente continua, la inversión del sentido de giro se consigue invirtiendo el sentido de la corriente en el devanado del inducido o en el devanado de excitación. Para ello se invierte preferentemente la polaridad del devanado del inducido. Intercambiando las líneas de alimentación no se puede invertir el sentido de giro de las máquinas de corriente continua.
9.8 Tipos de máquina de corriente continua
La máquina de corriente continua de excitación en derivación
Hay dos tipos de construcción de máquinas de excitación en derivación, como máquina de excitación en de- rivación "pura" o "con excitación independiente". En el caso de máquinas de excitación en derivación puras, el devanado de excitación se acciona en la misma fuente de tensión que el devanado del inducido. En las de excitación independiente, una fuente de tensión alimenta el inducido; otra fuente de tensión independiente de la primera alimenta el devanado de excitación. Además, también existe una máquina de excitación en deri- vación con un solo devanado (devanado del inducido). Unos potentes imanes permanentes, instalados de manera fija en el bastidor de la máquina, generan el campo magnético de excitación. Las máquinas de exci- tación en derivación se emplean principalmente en técnicas de control y regulación, así como en la fabrica- ción de modelos o maquetas.
La máquina de corriente continua de excitación en serie
En el caso de máquinas de excitación en serie, el devanado del inducido está conectado en serie con el de- vanado de excitación. Debido a que toda la corriente de trabajo fluye a través del devanado de excitación, tanto el devanado del inducido como el devanado de excitación sólo pueden tener una resistencia reducida. El consumo de corriente de la máquina de excitación en serie es muy alto sobre todo durante el arranque y debe limitarse mediante un arrancador. Las máquinas de excitación en serie son capaces de desarrollar un par de arranque muy grande. Se emplean preferentemente en vehículos eléctricos o como arrancadores en el sector de automoción. La velocidad de la máquina de excitación en serie se adapta a la carga: a medida que aumenta la carga, disminuye y aumenta cuando se reduce la carga. Una gran desventaja de la máquina de excitación en serie es que cuando funciona en vacío "se dispara". Nunca debe utilizarse en vacío porque la velocidad aumentaría hasta llegar a destruir la máquina.
La máquina de corriente continua con excitación mixta
Las máquinas con excitación mixta tienen un devanado de excitación en derivación y un devanado de excita- ción en serie. La máquina con excitación mixta reúne las propiedades de la máquina de excitación en serie y la máquina de excitación en derivación. No obstante, para la alimentación de corriente sólo se precisa una fuente de tensión. La velocidad de la máquina con excitación mixta no es tan estable como la de la máquina
L+
L-
A1
A2
E2
E1
M
Ilustración 9.6.3 Aumento de velocidad con un regulador de campo

## Slide 97
Máquinas eléctricas
Información de interés acerca de las máquinas de corriente continua
www.hps-systemtechnik.com
89
de excitación en derivación, pero tampoco cae tanto como en el caso de la máquina de excitación en serie. No se puede disparar cuando funciona en vacío si el devanado de excitación en derivación está siempre to- talmente excitado. Las máquinas con excitación mixta se emplean preferentemente donde se trabaja con cargas instantáneas, p. ej., en estampadoras o prensas.
La máquina de corriente continua con excitación compuesta
La máquina con excitación compuesta, también denominada máquina compound, es por su estructura una máquina con excitación mixta en la que el devanado de excitación en serie está provisto de una o varias to- mas. A través de estas tomas o derivaciones se pueden modificar las propiedades de funcionamiento de modo que se puede influir en la parte de su comportamiento de excitación en serie. En función de la cone- xión del devanado de excitación en serie puede reforzarse o atenuarse el efecto del devanado de excitación en derivación.
9.9 Denominaciones de bornes en máquinas de corriente continua
Las denominaciones de bornes se componen de una letra en mayúsculas y de una cifra y tienen el siguiente significado:
Ankerwicklung
Devanado de polo auxiliar
Devanado de compensación
Devanado de excitación (en serie)
Devanado de excitación (en derivación)
F Devanado de excitación (independiente)
Origen de devanado
Extremo de devanado
Toma
Toma
9.10 Métodos de frenado para máquinas de corriente continua
En máquinas de excitación en derivación y excitación en serie, así como en máquinas con excitación inde- pendiente se emplean los siguientes métodos de frenado:
El frenado reostático
Con este método se separa, por ejemplo, el devanado del inducido de una máquina de excitación en deriva- ción independiente de la alimentación de tensión y a la vez se puentea a través de una resistencia. El efecto de frenado es tanto más fuerte cuanto menor sea la resistencia. Este método se emplea, p. ej., en grúas y aparatos elevadores.
El frenado de retardo
Con el frenado de retardo se conserva el sentido de giro. La máquina se autoexcita debido al magnetismo remanente y conduce una corriente a través del devanado del inducido. Esta corriente fluye en sentido con- trario que la tensión inducida. Ahora la máquina funciona como generador y frena. Con este método, la velo- cidad permanece por debajo de la velocidad nominal. Si se emplea este método con máquinas de excitación en serie, hay que invertir la polaridad del devanado de excitación ya que, de otro modo, se anula la autoexci- tación. El frenado de retardo se emplea con frecuencia en vehículos eléctricos.
El frenado de descenso
En el caso del frenado de descenso se invierte el sentido de giro mediante la reducción de la carga. La ener- gía que genera el proceso se "quema" en resistencias o se suministra como nueva energía a la red. Si se emplea este método con máquinas de excitación en derivación, hay que invertir la polaridad del devanado de excitación ya que, de otro modo, se anula la autoexcitación. Este método se emplea principalmente en má- quinas de excitación en serie.
El frenado por recuperación
En este método de frenado se invierte el sentido de la corriente conmutando el devanado del inducido. La potencia aplicada puede ser un múltiplo de la potencia generada mediante el frenado. El frenado por recupe- ración representa una gran carga térmica para las máquinas.

## Slide 98
Máquinas eléctricas
La máquina de corriente continua de excitación en derivación
www.hps-systemtechnik.com
90
10 La máquina de corriente continua de excitación en derivación
Las máquinas de corriente continua de excitación en derivación se emplean como generadores y como mo- tores. El motor de corriente continua más utilizado es el motor de corriente continua de excitación en deriva- ción. Suele emplearse cuando se requiere una velocidad prácticamente constante con cargas variables, co- mo sería el caso de máquinas-herramienta, herramientas elevadoras y bombas.
10.1 Estructura de la máquina
Las partes principales que componen la máquina de exci- tación en derivación son el soporte o estator con el deva- nado de excitación, el rotor con el devanado del inducido y las escobillas de carbón que, junto con el colector, se en- cargan de suministrar la corriente al inducido. El devanado de excitación y el devanado del inducido están conectados en paralelo y se conectan a la misma fuente de tensión (ilustración 10.1.1 (a)).
La máquina de excitación en derivación también puede funcionar como un motor con excitación independiente. En ese caso, el devanado de excitación recibe la alimentación de una fuente de tensión propia (ilustración 10.1.1 (b)).
10.2 El comportamiento funcional como motor
El motor de excitación en derivación tiene una velocidad prác- ticamente independiente de la carga, es decir, con carga la velocidad se reduce muy poco. El motor alcanza su velocidad máxima estable en el funcionamiento en vacío. Estas dos pro- piedades también se denominan comportamiento de excita- ción en derivación.
La corriente que consume el devanado de excitación en el funcionamiento en vacío es la misma que a plena carga. La intensidad de corriente del inducido depende de la carga del motor. Así, si la carga varía, también lo hará la corriente del inducido. La corriente del inducido es directamente proporcio- nal al par. La ilustración 10.2.1 muestra la característica de carga de un motor de excitación en derivación.
10.3 El comportamiento funcional como generador
Si se aplica una tensión en el devanado de campo y se inicia la rotación del inducido, la máquina genera una tensión y funciona como un generador. La máquina de corriente continua de excitación en derivación puede funcionar como un generador con excitación independiente o bien con autoexcitación.
Generador en derivación con excitación independiente
En el caso del generador en derivación con excitación independiente según la ilustración 10.3.1, el devanado de campo recibe la excitación de una fuente de tensión externa. La intensidad de la corriente de excitación
A1
M
F1
F2
2L+
2L-
A1
M
A2 A2
L+ L- 1L- 1L+ E1 E2
b
a
Ilustración 10.1.1 Variantes de conexión
M/Nm
0
0
MN
n0 nN
n/min-1
Ilustración 10.2.1 Característica de carga

## Slide 99
Máquinas eléctricas
La máquina de corriente continua de excitación en derivación
www.hps-systemtechnik.com
91
permite controlar la intensidad de la tensión generada por el inducido. Si éste se carga, la tensión generada por el inducido desciende ligeramente. Para que vuelva a alcanzar el valor deseado basta con aumentar la corriente de excitación, dentro del rango de carga permitida.
Generador en derivación con autoexcitación
En el caso del generador en derivación con autoexcitación (ilustración 10.3.2), el devanado de campo se co- necta en paralelo con el inducido. Si el inducido se acciona desde la posición de reposo, se genera una pe- queña tensión a causa del magnetismo remanente en el núcleo de hierro de la máquina. Esta tensión provo- ca que entre corriente en la máquina, lo que hace que aumente el magnetismo y, en consecuencia, se incre- mente la excitación. El resultado es la autoexcitación de la máquina. Las condiciones que permiten la auto- excitación son las siguientes: la existencia de un magnetismo remanente, la polaridad correcta del devanado de excitación y el sentido de giro correcto de la máquina.
Si la polaridad no es la correcta, el magnetismo remanente se reduce y la máquina no puede autoexcitarse. Cuando existe carga, la tensión disminuye considerablemente más en el generador con autoexcitación que en el que funciona con excitación independiente. Para reajustar la tensión dependiente de la carga se utiliza un regulador de campo, p. ej., la resistencia universal de hps (modelo 2750).
10.4 Puesta en marcha de la máquina
Para poner en funcionamiento una máquina de corriente continua de excitación en derivación se precisa un arrancador, puesto que el inducido no genera contratensión cuando está en reposo. El inducido absorbería una corriente de irrupción equivalente a aprox. 20 veces el valor de la corriente nominal. Por este motivo, la máquina de excitación en derivación se debe acelerar utilizando una resistencia variable (arrancador). Para la máquina de corriente continua de excitación en derivación de hps SystemTechnik no se precisa arranca- dor, puesto que la tensión continua del inducido en la fuente de alimentación universal es regulable de 0 a 250 V, por lo que la máquina puede acelerarse lentamente.
Hoy en día, la tensión de arranque del inducido para máquinas de corriente continua suele reducirse electró- nicamente con controles del ángulo de fase mediante tiristores. La ventaja de este procedimiento radica en conseguir un control que prácticamente no presenta pérdidas.
ATENCIÓN:
En el caso de las máquinas de excitación en derivación y las de excitación indepen- diente, es indispensable procurar que la tensión de excitación no se desconecte du- rante el funcionamiento, ya que estas máquinas tienden a “dispararse”. Se dice que se dispara o embala una máquina, cuando la velocidad aumenta muy por encima del valor máximo permitido.
A1
A2
F1
F2
L+ L-
Carga
G
Ilustración 10.3.1 Excitación indepen- diente
Carga
A1
A2
E2
E1
G
Ilustración 10.3.2 Autoexcitación

## Slide 100
Máquinas eléctricas
La máquina de corriente continua de excitación en derivación
www.hps-systemtechnik.com
92
10.5 La conexión de la máquina
TK
A2
E2
A1
E1
TK
2701
M/G
A2
El devanado del inducido (A1, A2) y el devanado de excitación (E1, E2) se conectan directamente en el tab- lero de bornes de la máquina de excitación en derivación.
La ilustración 10.5.1 muestra la placa de características de la máquina de excitación en derivación (modelo 2701) de hps SystemTechnik. Los datos de tensión hacen referencia a la que necesita el devanado del indu- cido y el devanado de excitación, UA = 205 V y UF = 205 V respectivamente. Esto indica que el dispositivo también puede funcionar con excitación independiente.
Máquina de corriente continua de excitación en derivación SHUNT-WOUND DC MACHINE
A1
E1
E2
 | ségun VDE 530
UA 205 V | IA 2.0 A
UF 205 V | IF 0.33 A
0.3 kW | 2000 rpm
ISO: F | IP 54
Ilustración 10.5.1 Placa de características de la máquina de corriente continua de excitación en derivación de hps SystemTechnik (modelo 2701)