## Slide 1
Charla Interruptores y Coordinación de Protecciones
Expositor
Ing. Jhony Rincón
Coordinador de Proyectos y Especificaciones BT / MT
Email:
jrincon@proelectrico.com

## Slide 2
Especificaciones Interruptores bajo Norma IEC60947-2
Icu
Capacidad de Ruptura última
Ics
Corriente de corte en servicio
Icw
Capacidad de corriente ccto de corta duración admisible
Interruptores MCCB y MCB
Interruptores ACB
Ui
Tensión de Aislamiento
Uimp
Tensión de Impulso
Icu
Capacidad de Ruptura última
Ics
Corriente de corte en servicio
Ui
Tensión de Aislamiento
Uimp
Tensión de Impulso

## Slide 3
Especificaciones Interruptores bajo Norma IEC60947-2

## Slide 4
Tipo de Interruptores según norma IEC60947-2
ACB
Air Circuit Breaker
MCB
Mini Circuit Breaker
MCCB
Molded Case Circuit Breaker
Tipo Abierto o en Aire
Caja Moldeada o Industrial
Mini Interruptor o MiniBreaker

## Slide 5
Especificaciones bajo Norma IEC60947-2
Icu
Capacidad de Ruptura última
Interruptores MCCB y MCB
Interruptores ACB

## Slide 6
Definiciones bajo Norma IEC60947-2
Ics
Corriente de corte en servicio
Interruptores MCCB y MCB
Interruptores ACB

## Slide 7
Relevancia de la Ics=100%Icu en Instalaciones donde es importante la Continuidad de Servicio

## Slide 8
Especificaciones MCBs Interruptores bajo Norma IEC60898

## Slide 9
Categorías de Empleo en Interruptores bajo Norma IEC60947-2
MCCB
ACB
MCB

## Slide 10
Revisemos este caso extremadamente riesgoso que ocurre hoy en día….
Incorrecto y peligroso
Software LSPS
Herramienta digital para realizar la configuración asertiva de las unidades Electrónicas LSIG de LSis

## Slide 11
Configuración Asertiva de la unidad Electrónica LSIG(Long Short Current Ground)….
Correcto y Obligatorio… Exíjalo
Software LSPS
Herramienta digital para realizar la configuración asertiva de las unidades Electrónicas LSIG de LSis

## Slide 12
Adecuada configuración de Unidades Electrónicas LSIG…..

## Slide 13
Potección de Falla a Tierra
Corrientes del Orden de Amperios, hasta el orden de la Inominal
Tiempos de despeje de Falla hasta
del orden de 400mS
Protección de Falla a Tierra vs Protección Diferencial
Potección Diferencial
Corrientes del Orden de mA hasta pocos Amp.
Tiempos de despeje de Falla del orden de mSeg hasta pocos Seg
RETIE 2013

## Slide 14
Cuidado.. Las fallas a tierra pueden generar graves sobretensiones en el sistema, Provocando daños estructurales importantes y poniendo en riesgo a las personas frente al arco eléctrico.
http://www.docentes.unal.edu.co/lcardona/docs/Guia_02_Coordinacion_II.pdf

## Slide 15
Afectación del Cuerpo Humano por Corrientes Diferenciales

## Slide 16
Potección de Falla a Tierra
Corrientes del Orden de Amperios, hasta la Inominal
Tiempos de despeje de Falla hasta
del orden de 400mS
Protección de Falla a Tierra vs Protección Diferencial

## Slide 17
Potección Diferencial
Corrientes del Orden de mA hasta pocos Amp.
Tiempos de despeje de Falla del orden de mSeg hasta pocos Seg
Protección de Falla a Tierra vs Protección Diferencial
Alternativa:
Potección Diferencial
Interruptor
Bobina de Disparo
Relé Toroide Externo ó Incorporado

## Slide 18
Protección Diferencial (Interruptor+B.Disparo+Relé+Toroide)

## Slide 20
Gestión Remota de las unidades Electrónicas LSIG de Int. ACBs de LSis

## Slide 21
Fundamentos de Coordinación de Protecciones en MT y BT con el Software de LSis
(LSPS)- Interpretación de las curvas termomagnéticas.

## Slide 22
Paso 1
Cálculo de Cortocircuito
Como realizar asertivamente un Informe de Coordinación de Protecciones Eléctricas en Media y Baja Tensión:
Paso 2
Curvas Termomagn.
Paso 3
Especificaciones

## Slide 23
Como realizar asertivamente un Diseño eléctrico plasmando información y especificaciones del proyecto en el miso Unifilar:

## Slide 24
Como realizar asertivamente un Diseño eléctrico plasmando información y especificaciones del proyecto en el mismo Unifilar:
IMPORTANTE Condiciones que deben cumplir los Interruptores especificados en este diagrama Unifilar:
Nota a) Interruptor Tipo Abierto (ACB) con Display para Medición de corrientes y registro de fallas; debe contar con comunicación Modbus embebida; con la configuración de la Unidad Electrónica OCR debidamente ajustada como se detalla en el Informe de Coordinación de protecciones. Si la Tensión del Proyecto es superior a 440VAC y la Inominal de este Interrutptor ACB es igual o superior a 1000Amp; debe tener además Protección de Falla a Tierra Según RETIE.
Nota b) Interruptor Caja Moldeada Fijo (MCCB), Ics=100%Icu, bajo Norma IEC60947-2 ; Ui(Tensión de aislamiento mínima)= 750V; Uimp(Tensión de Impulso mínima)= 8KV
Nota c) Interruptor Caja Moldeada Ajust (MCCB), Ics=100%Icu, bajo Norma IEC60947-2 ;Ui(Tensión de aislamiento mínima)= 750V; Uimp(Tensión de Impulso mínima)= 8KV
Nota d) MiniInterruptor (MCB) con Capacidad de Ruptura mínima Icu de 10KA bajo IEC60898
Nota e) Interruptor Caja Moldeada Ajust (MCCB), solo magnético; ajustado en un valor superior a la corriente de Rotor Bloqueado según NTC2050, Ics=100%Icu, bajo Norma IEC60947-2 ; Ui(Tensión de aislamiento mínima)= 750V; Uimp(mínima)= 8KV

## Slide 25
Para Calcular la Protección del Sistema RCI Debemos referenciarnos en las tablas dispuestas en la NTC2050 así:
Inominal

## Slide 26
Para Calcular la Protección del Sistema RCI Debemos referenciarnos en las tablas dispuestas en la NTC2050 así:
Irot Bloqueado

## Slide 27
Para Calcular la Protección del Sistema RCI Debemos referenciarnos en las tablas dispuestas en la NTC2050 así:
Selección

## Slide 28
Arranque Directo de Motor con Coordinación Type 2

## Slide 29
Tabla Coordinación Type 2

## Slide 30
Como disminuir el Arco Eléctrico en un Tablero

## Slide 31
Como disminuir el Arco Eléctrico en un Tablero

## Slide 32
Como disminuir el Arco Eléctrico en un Tablero

## Slide 33
Como disminuir el Arco Eléctrico en un Tablero

## Slide 34
Como disminuir el Arco Eléctrico en un Tablero

## Slide 35
Como disminuir el Arco Eléctrico en un Tablero

## Slide 36
Como disminuir el Arco Eléctrico en un Tablero

## Slide 37
Como disminuir el Arco Eléctrico en un Tablero

## Slide 38
Como disminuir el Arco Eléctrico en un Tablero

## Slide 39
Como disminuir el Arco Eléctrico en un Tablero

## Slide 40
Como disminuir el Arco Eléctrico en un Tablero

## Slide 41
Como disminuir el Arco Eléctrico en un Tablero

## Slide 42
Como disminuir el Arco Eléctrico en un Tablero

## Slide 43
REPRESENTAMOS LAS MEJORES MARCAS DEL SECTOR ELECTRICO
“GRACIAS”