## Slide 1: RELÉS

## Slide 2: O que são os relés
Tendo o surgimento em torno do século XIX o Relé é um dispositivo eletromecânico, formado por um magneto móvel, que se desloca unindo dois contatos metálicos. O Relé podemos dizer que foi muito utilizado nos sistemas telefônicos no tempo das centrais analógicas nas localidades mais remotas.

## Slide 3
Os relés são dispositivos simples e possuem quatro partes:
eletroímã
armadura que pode ser atraída pelo eletroímã
mola
conjunto de contatos elétricos

## Slide 4: Funcionamento dos relés
Nas proximidades de um eletroimã é instalada uma armadura móvel que tem por finalidade abrir ou fechar um jogo de contatos. Quando a bobina é percorrida por uma corrente elétrica é criado um campo magnético que atua sobre a armadura, atraindo-a. Nesta atração ocorre um movimento que ativa os contatos, os quais podem ser abertos, fechados ou comutados, dependendo de sua posição.

## Slide 5
Ao cessar a corrente da bobina o campo magnético também cessa, fazendo com que os contatos voltem para a posição original.

## Slide 6
No funcionamento de um relé, na sua forma mais comum de aplicação permite três tipos básicos de funcionamento.
Fig.1- O relé fecha o circuito entre os terminais A e B.
Fig.2- O relé abre o circuito entre os terminais A e B.
Fig.3- O relé comuta a tensão que entra no terminal A comutando entre o terminal B e C.

## Slide 7: Finalidade dos relés
O objetivo do relé é utilizar pequena quantidade de energia eletromagnética(proveniente, por exemplo, de um pequeno interruptor ou circuito eletrônico simples) para mover uma armadura que pode gerar uma quantidade de energia muito maior

## Slide 8
Esse equipamento, quando ligado a uma instalação, tem como função permitir o funcionamento de outros aparelhos conectados ao mesmo ou em outro circuito elétrico que estejam ligados ao relé, devido a uma alteração nas condições do equipamento pela passagem da corrente elétrica. Funciona como uma chave automática comutadora que atua pela alteração de algumas variáveis predeterminadas como temperatura, corrente elétrica, ar e campo magnético.

## Slide 9: Tipos de relés
Relé tipo armadura
Relés de armadura- Os relés de armadura caracterizam-se pela abertura direta dos contactos quando sujeitos a tensão.

## Slide 10
Relé núcleo móvel- Os relés de núcleo móvel têm um êmbolo em vez da armadura, sujeitos a tensão movimentam o êmbolo fechando ou abrindo os contactos

## Slide 11
Relé reed
Relé Reed- Reed-switches são interruptores hermeticamente encerrados em ampolas de vidro que quando sujeitos a um campo magnético fecham os contatos

## Slide 12
Relé DIP OU SIP
Rele Dip ou SIP- Relés encapsulados em caixas DIP ou SIP

## Slide 13: Relé eletrônico
Os relés eletrônicos diferem dos relés convencionais (mecânicos) sobretudo pela ausência de partes mecânicas. Ambos os tipos de relé têm em comum uma baixa corrente de controle que não precisa de estar relacionada com a carga a ser comutada e estão isolados eletricamente da etapa de controle de carga. O relé eletrônico utiliza como comutador um TRIAC ou TIRISTOR, o isolamento com o controle é normalmente feito por um fotoacoplador.