## Slide 1: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA: UN PANORAMA GENERAL
M.Sc. OSCAR DANILO MONTOYA GIRALDO
FEBRERO DE 2015
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

## Slide 2
INTRODUCCIÓN – SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA
Un Sistema Eléctrico de Potencia (SEP) es el conjunto de instalaciones y equipos utilizados en las etapas de generación, transmisión, subtransmisión y distribución de energía eléctrica.

## Slide 3
INTRODUCCIÓN – SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA
La función del SEP es cumplir con los requisitos de demanda de energía eléctrica, al menor costo posible y con niveles aceptables de calidad, seguridad y confiabilidad.
Requisitos de demanda
Contar con la infraestructura
Atender a todos los usuarios
Minimizar cortes de carga
Menor costo posible
Inversión
Operación
Niveles aceptables de
Calidad
Magnitud
Forma de Onda

## Slide 4
GENERACIÓN
Su función principal es transformar algún tipo de energía primaria en energía eléctrica. La tabla 1 presenta algunos ejemplos de energía primaria utilizada en la generación de electricidad:
Convencionales | No Convencionales
Petróleo | Solar
Carbón | Eólica
Gas Natural | Geotérmica
Nuclear | Mareomotriz
Hidráulica | 
Tabla 1. Ejemplos de energía primaria

## Slide 5
CONSUMO ENERGÉTICO MUNDIAL (ELECTRICIDAD)
El consumo de energía eléctrica está directamente relacionado con el desarrollo económico de los países.
Figura 1. Energía eléctrica en América Latina
1
Tomado de OLADE : http://egresadoselectronicaunc.blogspot.com/2013/03/potencia-electrica-instalada-en-los.html

## Slide 6
GENERACIÓN EN COLOMBIA
Colombia presenta una capacidad de generación de aproximadamente 14.450 MW. La figura 1 muestra la participación porcentual de acuerdo al tipo de planta generadora.
Figura 2. Capacidad según el tipo de tecnología
1
1- Tomado de “Informe Mensual de Evolución de Variables de Generación“. Unidad de Planeamiento Minero Energético. Julio de 2012. Disponible en: http://www.siel.gov.co/portals/0/Boletin%20UPME%20Julio%202012.pdf

## Slide 7
GENERACIÓN EÓLICA
Parque Eólico Jepirachi - Guajira
Capacidad 19.5 MW

## Slide 8
GENERACIÓN HIDRÁULICA - TÉRMICA
Central San Carlos – Antioquia
Capacidad 1240 MW
Planta TEBSA – Barranquilla
Capacidad 870 MW

## Slide 9
GENERACIÓN HIDRÁULICA - EMBALSE
Sistema de generación hídrico

## Slide 10
GENERACIÓN TÉRMICA
Sistema de generación térmica

## Slide 11
GENERACIÓN SOLAR - TÉRMICA
Planta Solar PS20 – Sevilla, España
Capacidad 20 MW
1255 espejos de 120 metros cuadrados cada uno
Torre de 125 metros de altura

## Slide 12
TRANSMISIÓN Y SUBTRANSMISIÓN
Las redes de transmisión y subtransmisión tienen como objetivo unir los centros de generación y de consumo, transportando grandes cantidades de energía con las menores pérdidas posibles. Generalmente, presentan topologías enmalladas.
Clasificación ANSI según tensión de operación | 
Transmisión | Tensión > 115 kV
Subtransmisión | 34.5 kV < Tensión ≤ 115 kV
Distribución | Tensión ≤ 34.5 kV
2- ANSI: American National Standards Institute. Tomado de: “Electric Power Transmission System Engineering. Analysis and Design”. Turan Gönen.
Clasificación ANSI según tensión nominal | 
Baja Tensión | Tensión máx. ≤ 1 kV
Media Tensión | 1 kV < Tensión máx. ≤ 72.5 kV
Alta Tensión | 72.5 kV < Tensión máx. ≤ 345 kV
Extra Alta Tensión | 345 kV < Tensión máx. ≤ 765 kV
Ultra Alta Tensión | Tensión máx. > 765 kV
Tensiones Nominales Típicas en Colombia
13.2 kV
33 kV
69 kV
115 kV
230 kV
500 kV
2

## Slide 13
TRANSMISIÓN Y SUBTRANSMISIÓN
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), establece la siguiente diferenciación para los niveles de tensión:
Clasificación por Actividades según la CREG | 
Transmisión | Tensión ≥ 220 kV
Subtransmisión y Distribución | Tensión < 220 kV
Niveles de Tensión según la CREG | 
Nivel 1 | Tensión < 1 kV
Nivel 2 | 1 kV ≤ Tensión < 30 kV
Nivel 3 | 30 kV ≤ Tensión ≤ 62 kV
Nivel 4 | Tensión ≥ 62 kV
Tensiones Nominales Típicas en Colombia
13.2 kV
33 kV
69 kV
115 kV
230 kV
500 kV

## Slide 14
LÍNEA DE TRANSMISIÓN
Grupos de circuitos en Atacama, Chile

## Slide 15
Línea doble circuito USA
Torre múltiples circuitos USA
LÍNEA DE TRANSMISIÓN

## Slide 16
DISTRIBUCIÓN
El sistema de distribución tiene como objetivo llevar la energía eléctrica hasta los puntos de conexión de los usuarios finales. Generalmente presentan topologías radiales y operan a tensiones inferiores a 34.5 kV.
Las redes de distribución están conformadas por:
Alimentadores Primarios (tensiones entre 2.4 kV y 34.5 kV)
Alimentadores Secundarios (tensiones de 120 V, 208 V y 240 V)
Alimentadores Primarios
y Secundarios

## Slide 17
La red de distribución secundaria se conecta a la red primaria a través de transformadores trifásicos o monofásicos:
Red secundaria alimentada por transformador trifásico
Transformador Trifásico. Conexión Triángulo - Estrella
DISTRIBUCIÓN

## Slide 18
Transformador trifásico Convencional
Transformador trifásico
en poste
DISTRIBUCIÓN

## Slide 19
La red de distribución secundaria se conecta a la red primaria a través de transformadores trifásicos o monofásicos:
Red secundaria alimentada por transformador monofásico
Transformador Monofásico conectado en primario a tensión línea-línea
DISTRIBUCIÓN

## Slide 20
Transformador Monofásico
Convencional
Transformador Monofásico
en poste
DISTRIBUCIÓN

## Slide 21
COMPONENTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA
El número de componentes y la funcionalidad de los mismos dentro del SEP varía de un sistema a otro, dependiendo de la importancia de la instalación y la tecnología disponible. De forma muy general se puede realizar la siguiente clasificación funcional:
1. Componentes Principales
2. Equipos de Corte y Maniobra
3. Equipos de Medición
4. Equipos de Protección
5. Equipo de Control 6. Equipo de Comunicaciones y Servicios Auxiliares
7. Subestaciones

## Slide 22
COMPONENTES PRINCIPALES
Plantas de Generación
Transformadores
Equipos de Compensación
Reactiva
Líneas
Hidroeléctricas
Termoeléctricas
No convencionales
Potencia
Distribución
Bancos de Condensadores
Reactores
Condensadores Síncronos
Transmisión
Subtransmisión
Distribución

## Slide 23
Transformador de Potencia
Bancos de Condensadores
COMPONENTES PRINCIPALES

## Slide 24
Reactor Shunt
Condensador Síncrono
COMPONENTES PRINCIPALES

## Slide 25
Líneas de Transmisión
Líneas de Subtransmisión
COMPONENTES PRINCIPALES

## Slide 26
Estos equipos permiten realizar las maniobras de conexión y desconexión de los equipos eléctricos principales en condiciones de operación normal o bajo falla. Algunos ejemplos serían:
Interruptores de Potencia
Seccionadores
Reconectadores
Cortacircuitos
EQUIPOS DE CORTE Y MANIOBRA

## Slide 27
Interruptores de Potencia
Seccionadores
EQUIPOS DE CORTE Y MANIOBRA

## Slide 28
Reconectadores
Fusibles
EQUIPOS DE CORTE Y MANIOBRA

## Slide 29
Los equipos de medición toman medidas de interés del sistema de potencia y las convierten en señales analógicas y/o digitales de bajo rango. Ejemplos de equipos de medición serían:
Transformadores de Potencial
Transformadores de Corriente
Medidores
Analizadores de Señales
EQUIPOS DE MEDICIÓN

## Slide 30
Transformadores de Potencial (izq.) Transformadores de Corriente (der.)
EQUIPOS DE MEDICIÓN

## Slide 31
Medidores y Analizadores de Señales
EQUIPOS DE MEDICIÓN

## Slide 32
Estos equipos detectan fallas o condiciones anormales en los sistemas eléctricos de potencia y realizan alguna acción sobre el mismo. Algunos ejemplos serían:
Relés de Protección
Descargadores de Sobretensión (o DPS)
EQUIPOS DE PROTECCIÓN

## Slide 33
Relé de Protección
Descargadores de Sobretensión
EQUIPOS DE PROTECCIÓN

## Slide 34
Los equipos de control permiten controlar la operación de los equipos principales del sistema de potencia. Algunos ejemplos se listan a continuación:
Reguladores de Velocidad
Reguladores de Tensión
Controladores Lógicos
Programables (PLC)
Supervisory Control and Data
Acquisition (SCADA)
EQUIPOS DE CONTROL

## Slide 35
EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SERVICIOS AUXILIARES
Los equipos de comunicación se encargan de la transmisión y recepción de las señales de medición, control y protección. Como ejemplos se encuentran:
Microondas
Radios
Teléfonos
Los equipos auxiliares corresponden a las fuentes de alimentación de los equipos principales, como por ejemplo:
Bancos de baterías
Plantas de emergencia
Tableros de distribución

## Slide 36
Una subestación eléctrica es una instalación destinada a modificar, establecer y supervisar los niveles de tensión, corriente y potencia (generalmente), de una infraestructura eléctrica.
SUBESTACIONES

## Slide 37
ÁREA CQR – DIAGRAMA UNIFILAR
Área Caldas - Quindío – Risaralda
Referencia: Plan de Expansión Generación – Transmisión 2010-2024. Unidad de Planeación Minero Energética (UPME)
220 kV
115 kV
Proyectos de Expansión

## Slide 38
SITIOS DE INTERÉS
Visitar las paginas web de:
La Comisión de Regulación de Energía y Gas [CREG]:
La Unidad de Planeación Minero-Energética [UPME]:
Expertos en Mercados [XM]
Empresas de energía colombianas [CHEC, EDEQ, EEP]

## Slide 39
PREGUNTAS

## Slide 40
OFICINA E-244
(Sala de maestría en Ingeniería Eléctrica)
Profesor: Oscar Danilo Montoya Giraldo
Correo: odmontoya@utp.edu.co
Blog: www.blog.utp.edu.co/odmgiraldo

## Slide 41
GRACIAS