## Slide 1
Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

## Slide 2
Fundamentos de la red
22 y 23 de febrero de 2022
grúa donovan
Ingeniero de equipo
travis ingles
Especialista en Capacitación y Divulgación
curtis holanda
Especialista en Confiabilidad del Personal

## Slide 3: Política antimonopolio
▪ Todas las reuniones del WECC se llevan a cabo de acuerdo con la Política antimonopolio del WECC y las Pautas de cumplimiento antimonopolio del NERC.
▪ Todos los participantes deben cumplir con la política y las pautas.
▪ Esta reunión es pública: la información confidencial o patentada no debe discutirse en una sesión abierta.

## Slide 4: Política antimonopolio
▪ Al participar, da su consentimiento para que su nombre, voz, imagen y semejanza se incluyan en el seminario web.
▪ WECC se esfuerza por garantizar que la información presentada hoy sea precisa y refleje los puntos de vista de WECC
▪ Sin embargo, todas las interpretaciones y posiciones están sujetas a cambios.
▪ Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el asesor legal de WECC

## Slide 5: Como participar
Enviar preguntas e inquietudes a través de Chat
Use la función "Levantar la mano" y comparta
Interactuar con encuestas y cuestionarios

## Slide 6: Día uno
• Introducción
• Electricidad
• el interco
Día dos
• Operación del sistema
• Regulación
• Medioambiente

## Slide 7
Fundamentos de la red
Sección 1
Conceptos básicos de electricidad
grúa donovan
Ingeniero de equipo

## Slide 8: Importancia de la electricidad
“Imagínese, por un minuto, la vida sin energía.
No tiene una forma de ejecutar una computadora portátil, un teléfono móvil, un televisor o videojuegos. No tienes luz, calefacción, aire acondicionado o incluso Internet para leer esta carta.
Alrededor de 1.300 millones de personas, el 18 por ciento de la población mundial, no necesitan imaginarlo. Así es la vida para ellos todos los días”. - Bill Gates

## Slide 9: Importancia de la electricidad
“La electricidad es lo que mantiene a nuestra sociedad atada a los tiempos modernos.
Derribar [la] red dispersaría a millones de estadounidenses en una búsqueda desesperada de luz, [nosotros] volveríamos a caer en algo que se aproximaría a mediados del siglo XIX”. —Ted Koppel

## Slide 14: Que es electrici
▪ La electricidad es el flujo de electrones en un circuito.
▪ La electricidad se crea de 3 formas principales:
1. Conversión electromagnética (p. ej., generadores, hidro, viento)
2. Reacción química (p. ej., batería, pila de combustible)
3. Conversión de estado sólido (p. ej., panel solar)

## Slide 15: Características de la electricidad
▪ Voltaje (
▪ Actual (
▪ Resistencia
15

## Slide 16: Voltaje
▪ Una medida de presión eléctrica: ¿cuánto saltará la chispa?
▪ Unidad de medida:Voltios (V)
▪ Nombre despuésAlejandro Volta
dieciséis

## Slide 17: Voltaje
Presión del agua
Electricidad

## Slide 18: Voltaje
▪ Niveles de voltaje comunes

## Slide 19: Actual
▪ Movimiento de carga a través de un conductor.
▪ Los electrones llevan la carga
▪ Unidad de medida:Amperio (Amperios, A)
▪ Piense en "galones por segundo"

## Slide 20: Actual
Cargador de teléfono: 1-2 amperios
Tostadora: ~10 amperios
Línea de transmisión: ~1000 amperios
Bombilla: 60 W = 0,54 amperios
Sensación: .2 - .5 mA
Rayo: más de 20 000 amperios

## Slide 21: Resistencia
▪ Se opone a la corriente
▪ Convierte la energía eléctrica en calor
▪ Unidad de medida:Ohmios (Ω)
▪ AResistorproporciona resistencia al circuito

## Slide 22: Resistencia

## Slide 23: Ley de Ohm
¡Están todos atados!

## Slide 24: Circuitos

## Slide 25: Circuitos

## Slide 26: Poder
Élíndiceen que se está realizando el trabajo. Unidad de medida:vatios (w) Potencia = Voltaje x Corriente
Energía eléctrica convertida en calor, luz, energía mecánica, etc.
A "vatio” es valor instantáneo, es la potencia que se está utilizando en un momento dado
James Vatio, 1736 -1819

## Slide 27: Poder
Ejemplo de cálculo de potencia
Una tostadora utiliza 120 voltios con 10 amperios de corriente.
Cuanta potencia consume
= ∗ = ( 12_0
)( 1_0 ) = 1_2_0
_0_W
a_t_s

## Slide 28: er uso
Aparato | Consumo de energía
amplificador de guitarra | 30W
Secador de pelo | 2500W
Aire acondicionado casero | 4000W
Impresora de inyección de tinta | 30W
Aire acondicionado inverter | 1800W
Plancha | 1000W
Ordenador portátil | 100W
Microonda | 1700W
Luz de noche | 1W
Bañera de hidromasaje al aire libre | 500W
Horno | 2150W
Playstation 4 | 90W
Ducha eléctrica | 10500W
Olla a presión | 700W
Proyector | 270W
Olla arrocera | 800W
Rueda de andar | 900W
Aspiradora | 900W
Lavadora | 500W
Fuente de agua | 35W
Aparato
Bombilla de 100W (Incandescente) TV LED de 46 pulgadas
Bombilla de 60W (Incandescente) Televisor LED de 65 pulgadas
Amazon eco
Ventilador de techo
Cafetera
Monitor de computadora
Campana
Hervidor eléctrico
cortacésped eléctrico
Olla a presión eléctrica Máquina de afeitar eléctrica
Estufa eléctrica
Licuadora de alimentos con calentador de agua eléctrico sin tanque
Nevera-congelador
Freidora
Consumo de energía
100W
70W
60W
130W
3W
70W
1400W
30W
30W
3000W
1500W
1000W
20W
2000W
8800W
400W
400W
1000W
¿en?

## Slide 29: Energía
A "vatio” es valor instantáneo: la potencia que se está utilizando en un momento
dado A “vatio-hora” indica cuánta energía se utiliza durante un período

## Slide 30: Energía
▪ La suma de la potencia entregada durante un período
▪ Unidad de medida:Watt-segundos o julios
• Esto es demasiado pequeño para aplicaciones de servicios públicos donde la energía se mide típicamente en miles de vatios-hora o kWH.
▪ Kilovatios x tiempo (en horas) = Kilovatios hora
5.000 vatios utilizados durante 3 horas
5000 vatios = 5 kW 5 kW x
3 horas = 15 kWh

## Slide 31: La guerra actual AC/DC

## Slide 32: AC/DC
▪ CA: corriente alterna
• La corriente fluye de un lado a otro como una marea
o Viviendas, edificios, barrios
▪ CC: corriente continua
• La corriente solo fluye en una dirección
o Dispositivos de carga, baterías, paneles solares

## Slide 33: AC/DC

## Slide 34: Real versus imaginario
Poder realhace el trabajo; hace el calentamiento, la iluminación y el giro de los motores, etc. Se mide envatios
Poder reactivoadmite campos magnéticos y eléctricos necesarios para que los sistemas de CA funcionen
Se mide en:Vviejo-Aamperios-Rreactivo (VAR)
Potencia Real + Potencia Reactiva = Potencia Aparente
vatios
+ VAR
= voltios-amperios (VA)

## Slide 35: Triángulo de poder

## Slide 36
Fundamentos de la red
Sección 2-
El poder interconectado
Sistema
curtis holanda
Especialista en Confiabilidad del Personal
grúa donovan
Ingeniero de equipo

## Slide 37: La estructura del sistema eléctrico

## Slide 38: ¿Qué es un Generador?
▪ El diccionario Merriam-Webster define un generador como una máquina mediante la cual la energía mecánica se convierte en energía eléctrica.

## Slide 39: Generación de Electricidad Básica

## Slide 40: Generación de energía trifásica

## Slide 41: estator

## Slide 42: Rotor

## Slide 43: Sistema de excitación
▪ Suministra corriente continua al rotor.
▪ Convierte el rotor en un imán.
▪ Puede variar la corriente para afectar el voltaje del generador y la salida VAR
norte
+
S

## Slide 44: Turbina

## Slide 45: Controles del gobernador de turbina

## Slide 46: Controles del gobernador de turbina
Válvula de control
▪ Aumenta la potencia cuando ve baja frecuencia.
▪ Disminuya la potencia cuando vea alta frecuencia
▪ La acción del gobernador se lleva a cabo automáticamente.

## Slide 47: Generación

## Slide 48: Generadores Térmicos y Fuentes de Combustible

## Slide 49: lFuentes de combustible
Carbón
Gas natural
Geotermia
Solar térmica

## Slide 50: Turbina de vapor
Se puede usar una combinación de turbinas de alta, media y baja presión para capturar la mayor cantidad de energía posible del vapor.
Baja presión
Turbina
Alto Presión Turbina
Medio Presión Turbina
Baja presión
Vapor
Generador
Alto Presión Vapor
Vapor
Recalentar
Medio
Vapor a presión
Vapor
Caldera
Condensador
Agua

## Slide 51: Turbina de Combustión

## Slide 53: Energía nuclear—Palo Verde

## Slide 54: Pellets de combustible de energía nuclear

## Slide 56: Combustión interna
Cortesía de Pinterest

## Slide 57: Generación Eólica
Cortesía de windeurope.org

## Slide 58: Generación Eólica
Imagen cortesía de GE

## Slide 59: La granja solar más grande del mundo (2255 MW)
arboncopy.info

## Slide 60: Baterías
60
Imagen cortesía de Altered Energy

## Slide 61: Baterías
Operación de batería química
Imagen cortesía de Go Energy Link
Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

## Slide 62: Batería Tesla de 150 MW

## Slide 63: Batería para una casa
Imagen cortesía de The Wallstreet Journal

## Slide 64: Transformadores
Imagen cortesía de James Garba Ambafi

## Slide 65: Transformadores
▪ Cambios de alta tensión a baja tensión
▪ Permite la transmisión de energía de alto voltaje
▪ Funciona solo con corriente alterna
Imagen cortesía de electricshoters.com
sesenta y cinco

## Slide 66: Núcleo de transformador de acero apilado
Imagen cortesía de INDIAMART.com

## Slide 67: Devanados en un transformador
Imagen cortesía de Patrick Baird

## Slide 68: Transformadores de instrumentos
▪ En sistemas de alto voltaje, la medición directa de voltaje o corriente no es práctica
▪ Transformadores de medidareducir los valores para uso de medidores y relés
▪ Transformadores de corriente (Connecticut)
▪ Transformadores de potencial (PToVermont)

## Slide 69: Transformadores de corriente

## Slide 70: Transformadores de corriente
▪ Tipo—Anular, b
▪ Calificación actual un
• 100:5, 200:5, etc
▪ Carga; por ejemplo, 60 VA

## Slide 71: Transformadores de tensión

## Slide 72: Transformadores de Distribución
Atransformador de distribuciónreduce el voltaje a un nivel utilizable por los clientes
Los transformadores se asientan sobre postes, plataformas de concreto o en bóvedas subterráneas

## Slide 73: Transformador montado en poste

## Slide 74
mer

## Slide 76: Refrigeración del transformador
▪ Aceite a aire (OA)oEN UNA(Aceite – Circulación Natural, Aire – Circulación Natural)
▪ Aire forzado (FA) oONAF(Aceite – Circulación Natural, Aire – Circulación Forzada)
▪ Aceite y aire forzados (FOA)oOFAF(Aceite – Circulación Forzada, Aire – Circulación Forzada)

## Slide 77: La estructura del sistema eléctrico

## Slide 78: Subestaciones
Cortesía de transglobepower.com

## Slide 79: Subestaciones
Autobús
Cortacircuitos
Cambiar
Transformador de corriente
Transformador
Iluminación
arrestador
Potencial
Transformador

## Slide 80: Rompedores de circuito
Cortesía de abb

## Slide 81: Desconectar interruptores

## Slide 82: Casa de control
Imagen cortesía de parkline.com

## Slide 83: Subestación de control
Switchgear permite el monitoreo y control de equipos dentro del switchyard
Imagen cortesía de Steelpoletower.com

## Slide 84: Relés
Los relés monitorean las características eléctricas del sistema de potencia y actúan ante condiciones anormales
Imagen cortesía de Electric Power Products

## Slide 85: Conexiones de la Casa de Control
A operaciones Centro
Edificio de control
Paneles de relés
SCADA
Cableado de TT y TC
Señal de disparo y cierre s
Estado, Temperatura, Positi en
Alimentación de CA
corriente continua
Batería

## Slide 86: Conductores y Aislantes

## Slide 87: Conductores
▪ Los conductores llevan la electricidad.
▪ Gran corriente requiere grandes conductores
Gastos generales
Bajo tierra
Imagen cortesía de Peak Demand

## Slide 88: Conductores—Tipos
▪ ACSR—Cable de aluminio reforzado con acero
▪ AAAC: todos los cables de aleación de aluminio
▪ CU—Cobre
▪ OPGW: cable de tierra óptico (cable blindado)
▪ EHS: acero de resistencia extra alta (alambre blindado)

## Slide 89: Sagitario del director
ACCC ACCR ACSS ACSR
Figura 1: Comparación de pandeo a 180 C

## Slide 90: aisladores
Aislamiento para voltaje

## Slide 91: Línea de transmisión de energía
▪ Conductores
▪ Torres
▪ aisladores
▪ Cables de protección
▪ Derechos de paso

## Slide 92: Diseños de líneas de transmisión

## Slide 93: Circuitos Trifásicos
3 – Líneas Monofásicas
Fase neutra Fase neutra
Línea 1 – Trifásica
Fase
Fase
Fase
Neutral
Fase
=
seis conductores
tres conductores
Corriente neutra— retornos en otras dos fases

## Slide 94: Modelo eléctrico de línea de transmisión

## Slide 95: Características eléctricas de la línea
Resistencia→Pérdidas
Resistencia reactiva→Caída de voltaje
Capacidad→Aumento de voltaje

## Slide 96: Potencia Real y Reactiva
▪ Poder realhace el trabajo; hace la calefacción, la iluminación y el giro de motores, etc.
• Medido envatios
▪ Poder reactivoadmite campos magnéticos y eléctricos necesarios para que los sistemas de CA funcionen
• Medido en:Vviejo-Aamperios-Rreactivo (VAR)

## Slide 97: Potencia en circuitos de CA Potencia compleja
Potencia Real + Potencia Reactiva = Potencia Aparente
vatios
+ VAR
= voltios-amperios (VA)

## Slide 98: Potencia en circuitos de CA Factor de potencia
Factor de Potencia = Potencia Real/Potencia Aparente

## Slide 99: resistencias

## Slide 100: Resistencia
▪ Se opone a la corriente
▪ Convierte la energía eléctrica en calor
▪ Unidad de medida:Ohmios (Ω)
▪ AResistorproporciona resistencia al circuito

## Slide 101: Resistencia

## Slide 102: resistencias
La resistencia depende de:
Resistividad
El material conductor tiene baja resistividad, los aisladores tienen alta resistividad
Largo
Disminuir la longitud del material disminuye la resistencia. área de la sección transversal
Al aumentar el área de la sección transversal del material, disminuye la resistencia. La temperatura
Cuanto más caliente es el alambre, más resistencia exhibe

## Slide 103: Condensadores
Capacitancia (C)
▪ Se opone al cambio de voltaje
▪ Unidad de medida:Faradios (F)
▪ Almacena carga eléctrica
▪ Dos placas de metal separadas por una lámina aislante de material.
▪ El flujo de corriente acumula carga en las placas. Los condensadores se utilizan paraAUMENTOVoltaje

## Slide 104: Condensadores
Placas conductoras (electrodos)
dieléctrico aislante

## Slide 105: Capa
simios

## Slide 106: Banco de condensadores conmutados de distribución

## Slide 107: Banco de condensadores de subestación

## Slide 108: inductores
Inductancia (L)
▪ Se opone al cambio de corriente
▪ Una bobina de alambre o línea de transmisión larga
▪ Proporciona inductancia o reactancia.
Los inductores se utilizan paraREDUCIRVoltaje

## Slide 109: Reactor de derivación
Imagen cortesía de Quality Power

## Slide 110: Modelo eléctrico de línea de transmisión

## Slide 111: Conexión del generador al cliente
Cortesía de alaska4h.org

## Slide 112: La estructura del sistema eléctrico

## Slide 113: Subestación a Distribución

## Slide 114: Red de distribución a casa

## Slide 115: er—A la velocidad de la luz