## Slide 1: ASIGNATURA: ELECTROTECNIA Y DISPOSITIVOS PROFESOR: ROBERTO RUBILAR FIGUEROA INTEGRANTES: SEBASTIAN AVILES FELIPE BUSTOS RICARDO CALDERON
Universidad Santiago de Chile
Facultad de Ingeniería
Corriente Alterna

## Slide 2: Introducción
La corriente alterna esta presente desde el año 1882, la cual es utilizada hasta el día de hoy en los distintos hogares y empresas del mundo.
Este material didáctico tiene como finalidad dar a conocer la definición, historia, utilidad, componentes y ejemplos de circuitos de la corriente alterna

## Slide 3: Corriente alterna
Se denomina corriente alterna (simbolizada CA en español y AC en inglés, de Alternating Current) a la corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección varían cíclicamente. La forma de onda de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la de una onda senoidal. En el uso coloquial, "corriente alterna" se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las empresas.
V0 = voltaje máximo
W= frecuencia angular ( )
I0= corriente máxima
φ = Angulo de desfase

## Slide 4: Historia
En el año 1882 el físico, matemático, inventor e ingeniero Nikola Tesla, diseñó y construyó el primer motor de inducción de CA, a lo cual, posteriormente el físico William Stanley, reutilizó, en 1885, el principio de inducción para transferir la CA entre dos circuitos eléctricamente aislados. La idea central fue la de enrollar un par de bobinas en una base de hierro común, denominada bobina de inducción. De este modo se obtuvo lo que sería el precursor del actual transformador.
El sistema usado hoy en día fue ideado fundamentalmente por Nikola Tesla; la distribución de la corriente alterna fue comercializada por George Westinghouse. Otros que contribuyeron en el desarrollo y mejora de este sistema fueron Lucien Gaulard, John Gibbs y Oliver Shallenger entre los años 1881 y 1889. La corriente alterna superó las limitaciones que aparecían al emplear la corriente continua (CC), que es un sistema ineficiente para la distribución de energía a gran escala debido a problemas en la transmisión de potencia, comercializado en su día con gran agresividad por Thomas Edison.

## Slide 5: Uso de la corriente alterna
Una de las principales razones del amplio uso de la corriente alterna, es que minimiza los problemas de trasmisión de potencia, ya que viene determinada por su facilidad de transformación, cualidad de la que carece la corriente continua. Además su transporte o distribución en líneas trifásicas la hacen mas económica y segura.
Existe otra ventaja del uso de la corriente alterna. Las máquinas eléctricas como los motores están mejor diseñados para el uso de la corriente alterna que para la corriente continua. De hecho, los motores de corriente alterna son más sencillos de fabricar y más robustos que los motores de corriente continua.
Se usa principalmente corriente alterna debido a que es una onda senoidal la cual viaja mas fácilmente a través de los cables. Esto se debe a que la corriente alterna puede variar su voltaje (debido a la ley de Ohm). En las casas se ocupa un sistema monofásico que atreves de un trasformador les llega un voltaje de 220 volts (ideal para artefactos como los electrodomésticos, luz, etc..). En el caso de las grandes industrias ocupan un sistema de corriente alterna trifásico debido a que sus maquinas están diseñada principalmente por un voltaje de 380 volts.

## Slide 6: Circuitos
Circuitos monofásicos
Circuitos trifásicos

## Slide 7: Voltaje en monofásicos
Posee una naturaleza sinusoidal
V= Vo cos (wt+
I= Io cos (wt+

## Slide 8: Generación de voltaje en monofásicos
Ley de Faraday

## Slide 9: Resistencias
Resistencia (Ohm)
Capacitancia (microfaraday)
Inductancia (milihenrios)

## Slide 10: Fase del voltaje según resistencia
Resistencia común
V= R*I

## Slide 11
Capacitancia
V= (1/jwl)*I

## Slide 12
Inductancia

## Slide 13: Potencia en Corriente alterna
Potencia Activa
Potencia Reactiva
Potencia Aparente

## Slide 14
Potencia activa =
Potencia reactiva=
Potencia aparente= P+jPx = Pa * cis (

## Slide 15: Circuitos Trifásicos
Circuitos en estrella
Circuitos en delta

## Slide 16: Generación de voltaje en trifásicos
Desfase de 120 grados entre voltajes

## Slide 17: Circuitos en estrella
Vlinea=fase Cis (30)
Ilinea= = Ifase Cis (30)

## Slide 18: Circuito en delta
El voltaje es igual en toda la conexión
Ilinea = Ifase Cis (30)

## Slide 19
Ejemplos C.A Monofásico
Eef = 220 V
f = 50 Hz
Z = 103/0° Ω
Z = 103/90° Ω
Z = 103/-90° Ω
En el circuito indicado en la figura E.2.1 calcular, empleando Ley de Ohm, el valor efectivo (RMS) de la corriente I, el modulo y ángulo para los valores de impedancia y voltajes indicados.
Por la Ley de Ohm
Para el caso 1, Z = 103/0° Ω:
Para el caso 2, Z = 103/90° Ω:
Para el caso 3, Z = 103/-90° Ω:

## Slide 20
En el circuito de la figura E2.2, determinar utilizando los datos indicados en ella: la corriente I, los voltajes VR y VL, el coseno del ángulo entre el voltaje y la corriente (factor de potencia), y la potencia entregada por la fuente de tensión, empleando el método fasorial.
R = 103 Ω
L = 318,31 mH
Eef = 220 V
f = 50 Hz
Tenemos que
, Impedancia (Ω), , reactancia inductiva (Ω), , pulsación (Hz)
Calculando:

## Slide 21
Ahora por ley de Ohm
Aplicando nuevamente la Ley de Ohm para calcular los voltajes
Factor de potencia
Potencia entregada

## Slide 22
Ejemplos C.A Trifásico
En el circuito trifásico en estrella (Y) indicado en la figura E3.1: determinar las corrientes de línea Ia, Ib e Ic; la potencia consumida por la carga en cada fase y la potencia trifásica total, para los valores de voltaje de la fuente e impedancias de cargas indicados.
Calcularemos las tensiones de línea y las tensiones de fase para poder obtener las corrientes de línea y la corriente de fase.
Se sabe que la secuencia dada es directa (es decir A-B-C) y tomando al como fasor de referencia tenemos que:

## Slide 23
Para calcular el valor de la tensión en cada fase primero debemos obtener el valor de la impedancia. Como la figura lo indica la impedancia está dada en su forma polar por lo que ocupamos las siguientes ecuaciones para obtener el valor real de la impedancia y el ángulo de fase que tiene.
Angulo de fase
Tenemos que la impedancia dada es , por lo que:
Por lo tanto el valor de nuestra impedancia es:
Estando bajo un sistema trifásico equilibrado el valor de las tensiones de fase estará dado por la expresión , esto implica que:

## Slide 24
Estas tensiones estarán atrasadas en 30° respecto a las tensiones de línea.
Luego las corrientes IA, IB e IC se calculan utilizando La ley de Ohm:
Potencia en cada fase estará determinada por y como los valores son idénticos en cada fase solo cambiando el ángulo del fasor la potencia de cada fase es:
Mientras que la potencia trifásica total será:

## Slide 25
En el circuito trifásico en triangulo indicado en la figura E3.2: calcular las corrientes de línea IA, IB e IC, las corriente de fase IAB, IBC e ICA; la potencia trifásica total consumida por la carga. Considere los mismos valores indicados en el ejercicio anterior.
Calcularemos las tensiones de línea y las tensiones de fase para poder obtener las corrientes de línea y la corriente de fase.
Se sabe que la secuencia dada es directa (es decir A-B-C) y tomando al como fasor de referencia tenemos que:

## Slide 26
Tenemos que la impedancia utilizando los datos anteriores es:
Inmediatamente podemos calcular las corrientes de fase con la Ley de Ohm:
Para la corriente de línea IA, IB e IC utilizaremos la Ley de corriente de Kirchhoff (LCK).

## Slide 27
Para poder calcular estas corrientes transformaremos la corriente de fase a coordenadas rectangulares poder operar con ellas de formas más fácil:
Por lo tanto:
Pasando estos valores a coordenadas polares tenemos que:
Para la potencia trifásica total consumida por la carga ocuparemos la expresión: