## Slide 1: MIGUEL Giménez Hernández C.i. 17699380
POTENCIA ELECTRICA
Julio,2014

## Slide 2
POTENCIA ELECTRICA
es
Potencia Activa
Potencia Reactiva
Potencia Aparente
La energía que se aprovecha cuando se pone a funcionar un equipo eléctrico y realiza un trabajo
No produce trabajo útil debido a que su valor medio es nulo.
La suma vectorial de las potencias activa y reactiva
es
Representa por P
La consumida en una instalación eléctrica.
Representa por Q
La capacidad que tiene un aparato eléctrico para realizar un trabajo
tipos
es la que
Representa por S
En una instalación eléctrica en la que existen bobinas o condensadores
Aparece
se
En voltiamperios reactivos (VAr).
se mide
se
En vatios (W).
se mide
se
En voltiamperios (VA).
se mide
es
La potencia total desarrollada en un circuito con impedancia Z.
representa
es

## Slide 3
TRIÁNGULO DE POTENCIAS
Qué es el factor de potencia o coseno de “fi” y su estrecha relación con los restantes tipos de potencia presentes en un circuito eléctrico de corriente alterna.
La forma gráfica
de representar
El factor de potencia o coseno de “fi”
El valor del ángulo que se forma al representar gráficamente la potencia activa (P) y la potencia aparente (S),
es
ejemplo
representa
La relación existente entre la potencia real de trabajo y la potencia total consumida por la carga o el consumidor conectado a un circuito eléctrico de corriente alterna.
es decir
donde
Su fórmula
será “1” o un número fraccionario menor que “1”
el resultado